## Slide 1
수입검사 운영 방안 FLOW CHART
㈜예성플라텍
품질보증부
최고의 기술과 품질 로 정성을 다하는 고객감동

## Slide 2
1. 목 적
: 수입검사 FLOW CHART 의 통일 품질 시스템에 준한 검사체계를 확립하고,
문제 발생부품에 대한 효율적 검사체계를 수립하여, 동일문제 재발방지 및 입고품
품질확보 위함.
▣ 품질보증 검사 운영방안
2. 입고 부품 검사 FLOW
협력업체 | 입고 검사 FLOW
출하검사
검사방법
선정
수입검사
합/부판정
무검사 품목
일반검사 품목
전수검사 품목
부적합품 시정조치 요구
검사협정에
의한 출하검사
입고검사기준
합격
불합격
최고의 기술과 품질 로 정성을 다하는 고객감동
대장기록
합격식별
반송
특인/특채
허가 [ 결제 ] 후 사용
현장입고
*개선대책 수립
*부품 입고검사 현황관리
유/무검사

## Slide 3
3. 입고 부품 검사 구분
구분 | 관리 기준 | 검사 방법 | 비 고
무검사 | ◈ 최근 6개월간 일반검사에서 불합격된 LOT 가 없는 경우 ◈ 최초 3개월간 고객불만사항 및 당사 수입 공정 완성 검사에서 품질 불만이 발생하지 않은 제품 ◈ 협력업체의 외부품질 시스템 인정 및 제조공정 품질 신뢰성 안정으로 검사 대상 품목 이지만 중요품질 랭 크로 검사의미가 없다고 판단되는 제품 ◈ 현실적으로 검사가 불가능하거나 검사를실시해도 별다른 품질 특 성을 가지고 있지 않으며,자제시험성적서를 제출할경우 ◈ 기타 품질 부서장이 고려하여 무검사로 인정하는 품목 | 무검사 | 
일반검사 | ◈ 3개월 이상 불합격 불량이 없는 부품 | 3EA/LOT | 
전수 검사 | ◈ 동일불량 2회 이상 발생된 경우 ◈ 무검사 취소조건 해당되는 품목 (고객불만,공정불량 등 1회이상) ◈ 불량발생 유형상 고객 라인중단 등 중요 품질문제 발생 예상되어 품질담당 부서장이 전수검사 필요 하다고 판단되는 경우 | 전수 협력업체 품질 입회검사 | 
최고의 기술과 품질 로 정성을 다하는 고객감동

## Slide 4
4. 입고 부품 전환주기
검사 전환 기준 | 입고 검사 방법 | 검사전환 기준 | 공급자 | 수요자 | 
 |  |  | 기록 | 확인 | 기록
C=0 / 6개월
C=0 / 3개월
S-1 단계
(무검사)
S-2 단계
(일반 검사)
전수 검사
(공급자 입회검사)
발생즉시
2회/동일불량
N=3
N=3
N=3
N=3
N=3
N=3
N=3
공급자
입회
전수
N=3
▣ 일반 프레스 부품은 무 검사 입고 한다. (단, 불량 발생시 입고검사 기준에 따른다)
최고의 기술과 품질 로 정성을 다하는 고객감동

## Slide 5
입고검사
검사관리
방안
1. 협력사 불량율 관리 기준 설정
-관계사별 불량율 관리 기준상이
▣ 협력사 불량인정 대응시
▣ 협력사 불량인정 미대응시
-인원부족등 사유로 선별미조치및 교환조치요구시
-전수불량으로 간주 LOT반송및 LOT전수 불량 등재
▣ 협력사 불량인정 [미대응으로 라인결품시]
-자체 선별투입 라인가동조치
-협력사 라인중단으로 간주 PENALTY부과
구 분
협 의 내 용
일 정
구 분 | 관리 기준 | 기록
입고검사 | 불량 선별대응 | 불량수량 등재
공정불량 /고객불량 | LOT불량 [용접불량등 판정곤란으로 전수보강및 확인시] | LOT수량 20% 등재
 | 누락,CRACK등 외관확인 불량 | 불량수량 등재
5.입고불량 산정 기준
최고의 기술과 품질 로 정성을 다하는 고객감동