## Slide 1
컨소시엄 2항사 직무 (GMDSS)
교수: 김 성 화

## Slide 2
목 차 | 쪽수
JRC & FURUNO GMDSS Radio Console 제1장 GMDSS 기본 이해 1-1 Distress Alert/Call/Message 1-2 GMDSS 해역 구분 1-3 GMDSS 설비 및 정비기준 1-4 A3 해역 무선설비 1-5 MMSI 제2장 PSC/MAJOR Inspection 제3장 GMDSS 기기 이해 3-1 VHF, MF/HF, INMARSAT-C DDB(Dedicated Distress Button) 이해 3-2 VHF Radio Operation 3-3 MF/HF Radio operation 3-4 INMARSAT-C 3-5 NAVTEX 3-6 EPIRB & AIS-EPIRB 3-7 SART & AIS-SART 3-8 TWO WAY VHF 3-9 Communal Aerial (Antenna) 3-10 Radio Battery (예비전원) | 4 5 6 7 8 10 13 19 20 31 43 59 61 77 81 83 85

## Slide 3
목 차 | 쪽수
제4장 Actions ship upon reception of HF, MF/VHF DSC Distress Alert 제5장 조난신호 오발사 조치방법 제6장 Radio Log 제7장 SSAS 제8장 LRIT 제9장 INMARSAT-C에 의한 Mail 전송 제10장 MF/HF NBDP Operation 제11장 NMEA0183 제12장 VDR 제13장 USCG 및 AMSA 통신지휘소 제14장 항통장비 수리신청 및 연차점검 대비 점검 요청 제15장 Superseded MSC Circulars as of January 1, 2024 제16장 2024 GMDSS Modernization (SOLAS/SOLAS 2022 Amendments) | 95 97 98 103 113 116 120 122 123 124 127 128 131

## Slide 4
RADIO BATTERY CHARGER &
DC24V DIST. BOARD
PR-850AR | MF/HF & NO.2 INM-C
#1 PR-240 | NO.1 INM-C
#2 PR-240 | NO.1 VHF
#3 PR-240 | NO.2 VHF
JRC GMDSS Console
FURUNO GMDSS Console
RADIO BATTERY CHARGER &
DC24V DIST. BOARD
GMDSS Radio Console

## Slide 5
1-1 Distress Alert/Call/Message GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System)
Distress Alert (조난경보)
Distress Call (조난호출)
Distress Message (조난통보))
제1장 GMDSS 기본 이해
구분 | DSC | 무선전화
VHF | CH.70 | CH.16
MF | 2187.5 kHz | 2182.0 kHz
HF | (401) 4207.5 kHz (601) 6312.0 kHz (801) 8414.5 kHz (1201) 12577.0 kHz (1601) 16804.5 kHz | 4125.0 kHz 6215.0 kHz 8291.0 kHz 12290.0 kHz 16420.0 kHz
2024. 1. 1부 MF/HF Radio의
NBDP의 조난주파수는
사용하지 않고
NBDP는 단지 MSI 수신 전용으로 사용함
(MSC. 105)
발신한 Distress Alert는 20개까지 저장되고 수신한 Distress Alert는 48시간이 지나면 자동 삭제된다. 이는 불필요한 조난중계를 방지하기 위한 것이다
RTF 4125 6215 8291 12290 16420
NBDP 4177.5 6268 8376.5 12520 16695
ITU DSC Channel number 401: Channel No. 01 on the 4 MHz band

## Slide 6
1-2 GMDSS 해역구분
GMDSS 해역구분 A1: VHF 해안국의 통신범위(20~30마일) A2: MF 해안국의 통신범위(100~120마일) A3: INMARSAT 통신범위(남∙북위 76º 이내) A4: A1, A2, A3이외 해역(극지역) ※ 2024. 1. 1부 GMDSS 해역 구분이 변경 Iridium이 아닌 Inmarsat를 사용하는 선박의 해역은 상기와 같이 그대로 적용됨 GMDSS 주요 기능 조난경보의 송수신(DSC & Inmarsat) 수색 및 구조의 조정통신 현장통신, 일반무선통신 및 선교통신 위치측정, MSI(해사안전정보) 유포
남북위 76도 이내
제1장 GMDSS 기본 이해
2024. 1. 1부 기존 A1과 A2는 그대로 유지 극지역을 운항하는 선박이 Iridium을 사용하는 경우 A3, A4가 병합되어 A3
로 되고 A4가 존재하지 않는다

## Slide 7
1-3 GMDSS 설비 및 정비기준
GMDSS 해역: A3 기준 1. 정비기준: 1) + 2) 확보 설비의 이중화 육상정비(Shore Based Maintenance Agreement) 선상전자정비능력 2. 설비의 이중화 (A3) Equipment Duplication: 1)+2) 또는 1)+3) 1) Two complete VHF installation (including DSC), and either; 2) Two complete Inmarsat-C and one MF radio, or; 3) One complete Inmarsat-C and one complete MF/HF radio (including a scanning DSC receiver and NBDP equipment)
AMSA GMDSS Radio Log Book
NCSR 8 (2021. 4. 19 ~ 23)
NBDP radiotelex terminals are no longer required to be carried for ships operating in sea areas A3 and A4.
해상 지역 A3 및 A4에서 운항하는 선박의 경우 NBDP 무선 통신 단말기를 더 이상 휴대할 필요가 없다
√
√
√
제1장 GMDSS 기본 이해

## Slide 8
1-4 A3 해역 GMDSS 설비
VHF 2대 (VHF TEL, VHF DSC, DSC watch keeping Receiver) (2024. 1. 1 이후 첫 SR 검사시까지 4자리 채널 표시되는 VHF로 Upgrade 또는 신형 설치) MF Radio 1대 (MF TEL, MF DSC, DSC watch keeping Receiver) HF Radio 1대 (HF TEL, HF DSC, DSC WKR, NBDP) RMSS 1대 or 2대 (INMARSAT–C → RMSS로 변경) • One RMSS (INMARSAT-C) system (MF/HF TEL, MF/HF DSC, MF/HF DSC WKR & NBDP) • Two RMSS (INMARSAT-C) system (MF TEL, MF DSC, MF DSC WKR) EGC Receiver 6. FGB (COSPAS-SARSAT) EPIRB 또는 SGB (GNSS AIS-EPIRB) (2024. 1. 1 이후 신규 또는 FGB 교체 설치하는 경우 SGB AIS-EPIRB 설치) 7. Radar SART 또는 AIS-SART 2대 • RADAR SART: Transponder • AIS-SART: Transmitter, AIS-SART는 소형 선박에 설치함 8. Two Way VHF Radio 3대 (Primary battery 3개) NAVTEX 수신기 1대 * RMSS: Recognized Mobile Satellite Service
IRIDIUM 2020.1.23
두번째 RMSS로 정식
허가 받음
제1장 GMDSS 기본 이해

## Slide 9
GMDSS 무선설비 설치 기준
남북위 76도 이내
vhf 2대 설치는
1999년 전면적용
A2해역에서
MF 대신에
MH/HF 또는
INM-C 중의
하나를 설치하여도 된다
극궤도에서 사용하던 Inmarsat-E EPIRB는
더 이상 서비스 지원하지 않음. 사용자가 극히
미미해서 2006.12.1부 서비스 중단함
Inmarsat EPIRB는
위치측정기능이 없어
불편하여 서비스중단됨
GMDSS Equipment | A1 | A2 | A3 |  | A4
 |  |  | Inmarsat solution | HF solution | 
VHF/DSC and DSC watch receiver | X | X | X | X | X
MF DSC and DSC watch receiver |  | X | X |  | 
MF/HF DSC and DSC watch receiver and NBDP |  |  |  | X | X
Ship Earth Station providing RMSS with EGC receiver |  |  | X |  | 
Duplicated VHF/DSC |  |  | X | X | X
Duplicated MF/HF with DSC and NBDP |  |  |  |  | X
Duplicated Ship Earth Station providing RMSS |  |  | X | X | 
NAVTEX | X | X | X | X | X
EGC receiver | X¹ | X¹ |  | X | X
Float-free satellite EPIRB | X | X | X | X | X
SART/AIS-SART | X² | X² | X² | X² | X²
2-WAY VHF | X³ | X³ | X³ | X³ | X³
X¹: Outside NAVTEX coverage area X²: Cargo ships: 1 set (300-500 GRT), Cargo ships of 500 GRT and upwards and Passenger ships: 2 sets X³: 2 sets (300-500 GRT), Cargo ships of 500 GRT and upwards and Passenger ships: 3 sets |  |  |  |  | 
(SOLAS Ch. IV/Reg. 7 to 11 and IMO resolution A.702(17))
Inmarsat-C가 RMSS로 변경 (RMSS: Recognized Mobile Satellite Service)
Iridium network is formally authorized as the second ecognized mobile satellite system in the GMDSS on Jan 13, 2020.
제1장 GMDSS 기본 이해

## Slide 10
1-5 MMSI
MMSI (Maritime Mobile Service Identity : 해상 이동 업무 식별 부호) 모든 선박은 9자리의 MMSI No.를 가지고 있다 MMSI의 처음 3자리의 번호를 MID (Maritime Identification Digits)라고 한다 한국(MID : 440, 441)의 예를 보면 • Ship Station – 440123000 (3-digit MID and the trailing 6 digits of ship identity) (HMM DAON: MMSI 636020743, Liberia flag) (HMM OSLO: MMSI 371319000, Panama flag) (HYUNDAI COLOMBO: 441399000, Korea flag) • Group of Ships – 044001143 (1 leading zero) • Coast Station – 004401004 (2 leading zero) / 부산해경 MMSI 사용기기 : VHF, MF/HF, AIS, EPIRB
RR 42 부록
한국의 callsign
6KA-6KZ
6LA-6LZ
6MA-6MZ
6NA-6NZ
D7A-D7Z
D8A-D8Z
D9A-D9Z
HLA-HLZ
3자리 MID 및
선박 식별의 후행 6자리
Non-SOLAS 선박은
끝자리가 000이
아니다
제1장 GMDSS 기본 이해

## Slide 11
Q1 |  |  |  |  | 
다음 중 한국 국적 선박의 MMSI인 것은? |  |  |  |  | 
□ 440123000 |  | □ 044001143 |  | □ 004401004 | 
다음 중 South Africa의 육상국의 MMSI No.는? |  |  |  |  | 
□ 006010001 |  | □ 060101143 |  | □ 601123000 | 
다음 중 MMSI No. 가 없는 것은? |  |  |  |  | 
□ EPIRB | □ VHF, MF/HF |  | □ AIS |  | □ Inmarsat-C
제1장 GMDSS 기본 이해
Q2. If ships are operating in the sea area A3 and also adopt the RMSS solution, most ships choose the (Check off all boxes that apply) |  |  |  | 
 | VHF | MF | MF/HF | RMSS
Primary system | □ | □ | □ | □
Duplicated system | □ | □ | □ | □
Maintenance options; □ duplication of equipment □ shore-based maintenance □ at sea maintenance □ at sea maintenance & duplication of equipment |  |  |  | 

## Slide 12
Q3. If ships are operating in the sea area A2, most ships choose the (Check off all boxes that apply) |  |  |  | 
 | VHF | MF | MF/HF | RMSS
Primary system | □ | □ | □ | □
Duplicated system | □ | □ | □ | □
Maintenance options; □ duplication of equipment □ shore-based maintenance □ at sea maintenance □ at sea maintenance & duplication of equipment |  |  |  | 
GMDSS (SOLAS Convention) certificates (ITU RR Ch. IX/Article 47) 〮 REC: Radio Electronic Certificate (first or second-class) 〮 GOC: General Operator’s Certificate 〮 ROC: Restricted Operator’s Certificate
Note: 제한무선통신사 면허(ROC )는 GMDSS 해역 A1에 필요한 GMDSS 장비의 작동에만 적용되며 기본 A1 요구 사항을 초과하는 선박에 장착된 GMDSS A2/A3/A4 장비의 작동에는 적용되지 않는다.
제1장 GMDSS 기본 이해

## Slide 13
2-1 점검 항목 | 
1) | VHF RADIO (D: Daily, W: Weekly, M: Monthly, A: Annual) [D] VHF self test & VHF DSC Watch Keeping Receiver self test (자가진단시험) [W] VHF로 연안항해시 RCC와 Test Call로 시험하고 통신권 밖에 있을 경우 부근 선박이나 본선 No.1과 2 VHF로 시험 (단, 구형인 경우 Individual Call 기능만 있으므로 해안국과 시험 후 수신증이 오지 않으면 부근 선박 또는 본선 No.1과 2 VHF로 시험 → 2024. 1. 1부 4자리 채널 표시되는 VHF는 Test Call 기능 있음) ※ Test Call에 의한 시험시 통상 자동으로 수신증이 오고 Individual call로 하면 수동에 의해서 수신증이 옴 □ 조난 전용 버튼(DDB)을 몇 초간 누를 경우 실제 작동되는가? (작동법 확인) □ DC Power(DC on-load test)에 의한 작동이 가능한가? □ GPS와 동일한 위치, 날짜 및 시각 정보가 표시되고 있는가? NMEA 0183 Protocol 이해
2) | MF/HF Radio [D] MF/HF Radio & Watch Keeping Receiver self test (자가진단시험) [W] 해안국과 반드시 Test Call에 의해 시험 (시험이 정상적으로 되지 않을 경우 선박의 위치와 그 이유를 반드시 Radio Logbook에 기록하고 가능할 때 해안국 과 시험하여야 한다 그리고 MF/HF Radio는 부근 선박국과의 시험은 인정하지 않음) (VIQ 7 : 부근 RCC와 DSC test 요구, 만약 부근에 시험 가능 RCC가 없다면 가능할 때 시험할 것) [W] NBDP에 의한 Test+(TST+) 가 가능한가? (INMARSAT-C 1대 설치 선박의 경우) □ DC Power(DC on-load test)에 의한 작동이 가능한가? □ 조난 전용 버튼(DDB)을 몇 초간 누를 경우 실제 작동되는가? (작동법 확인) □ GPS와 동일한 위치, 날짜 및 시각 정보가 표시되고 있는가? (NMEA 0183 protocol) □ DSC test 결과인 ACK BQ 밑에 ECC 가 표시되지 않는가? (특히 호주항에서 2187.5kHz로, 미국 2187.5kHz & 16804.5kHz로 Test 하지 말 것) □ DC 전환 시 DC 전원에 의한 작동 Emergency Lamp 작동상태 (반드시 Radio battery charger off후 점검)
SIRE VIQ 7 : DSC test with a coastal station (if in range or at the earliest opportunity if out of range (Sep 17 2018)
제2장 PSC / Major Inspection
Navtex coverage area
Navtex service area
설정, deficiency 받지 않도록 함
※ DDB: Dedicated Distress Button

## Slide 14
점검 항목 | 
3) | INMARSAT-C [M] NCS(Network Coordination Station : 회선조정국)와 PV(Performance Verification)기능에 의한 시험이 가능한가?(PV Test = LINK Test) □ DC power(DC on-load test)에 의한 작동이 가능한가? □ SSAS Test 방법 숙지할 것 □ 조난 전용 버튼(DDB)을 몇 초간 누를 경우 실제 작동되는가? (작동 지침서 확인) □ GPS와 동일한 위치, 날짜 및 시각 정보가 표시되고 있는가? (NMEA 0183 protocol) [D] INMARSAT-EGC Receiver 수신기록 점검, [M] EGC Function Test (ROM/RAM & PV Test) □ SafetyNET MSI를 받기 위해 항해해역의 NAVAREA를 설정하도록 함. (호주: X(10), 브라질: V(5), 뉴질랜드 XIV(14) ← NAVTEX 국 없음)
4) | SART (과다 Test 금지, 월 1회 Function test) [M] X-BAND Radar와 시험이 가능한가? □ Battery의 유효기간 점검 (Battery 교체는 SR 검사시 육상업체에 의뢰하여 교체 후 Radio Log 기록) □ 정기적인 점검 및 즉각적인 활용여부 확인
5) | EPIRB (과다 Test 금지, 월 1회 Function test, 5년에 60회) [M] 정기적인 점검 및 즉각적인 활용여부 확인.(built-in test 시 흰색의 strobe light 확인) □ Battery 및 Hydrostatic release sensor 유효기간 확인 및 교체 필요 시 육상 업체에 의뢰하여 교체 후 Radio Log 기록 [A] 승인된 업체를 통하여 매년 test를 하고 있는가? □ 담당항해사는 승인된 업체와 같이 기기에서 MMSI No. 정상 표시 여부 반드시 확인하고 Beacon Test Result 본선 Bridge 게시 및 증서철에 보관 [M] VDR Float Free Capsule이 있으면 1개월에 한 번 EPIRB Function 시험만 하고 2개월마다 GPS Function 시험만 번갈아 가면서 하고 시험 후 Radio Log 기록 (TRON 60VDR EPIRB) [M] 2세대 AIS-EPIRB가 있으면 1개월에 한 번 EPIRB 기능 (121.5MHz, 406MHz, AIS) 시험만 하고 3개월마다 EPIRB 기능 시험은 하지 않고 GPS Function 시험만 한다 (TRON 60AIS-EPIRB) 매월 시험 후 Radio Log에 기록 (해당 기기의 Instruction Manual에 따라 Test 함)
수심 1미터에서 적어도 5분간
방수될 것
RF output power는
0.25W,
RF output power가 1W를
초과하는 경우 1w 이하로
출력 조정되도록 요구함
Ch.16외 적어도 1개의 채널,
TWOWAY VHF는 BATTERY
유효기간과 관련 개정추진 예정이고
EPIRB나 SART는 IEC 국제표준 또는
관련 기준에서 동 설비의 유효기간을
명시하기 때문에 동 설비에 대한 추가 작업은 불요함에 동의하였음
스켈치 FM수신시 신호가 없을때
잡음을 지울 수 있는 장치
Two-way vhf 안테나 무지향성 안테나이다
H/Confidence호 2018.07.05일 내부심사 Two Way VHF의 현 사용중인 Battery가 2009년에 제작되어 약 10년을 넘게 사용 중임.
30분이상 사용 가능해야 하므로 주기적으로 상태 확인요
여기서 30분 이라는 규정은 별도 없다 그리고 rechargeable
Battery의 수명은 약 3년 정도이다
제5장 PSC / Major Inspection
Diagnostic Test
PV Test
Distress Button Test

## Slide 15
점검 항목 | 
6) | TWO-WAY VHF □ Primary battery 3 set (Symbol 및 개수 #1, #2, #3로 표시) 및 유효기간 확인 □ 선상 훈련 시 on-board communication으로 사용할 수 있으나 본선 작업용으로 사용해서는 안됨 [M] Each Two-way VHF: Ship’s Primary 또는 Secondary VHF와 Ch.16이 아닌 다른 채널로 Test후 기록 (통상 1 Watt인 Ch.15와 Ch.17로 시험하도록 함)
7) | Antenna □ Name Plate에 페인팅 여부 확인함 [M] Condition of aerials and insulators
 | PMS (HMM/HOS만 해당) [M] ANTENNA CONNECTION & CORROSION STATE CHECKS [6M] ANTENNA EARTH BOLT & EARTH CABLE (EARTH LINK COPPERPLATE) CHECKS
8) | NAVTEX [M] NAVTEX Function test □ Warning Message in force를 수신하지 못한 경우 NAVTEX 기기 Rebooting 후 다시 다음 방송시간에 받도록 함 □ NAVTEX 해안국 수신 설정(Select) 및 해제(Deselect)하는 방법 숙지
9) | GMDSS Logbook □ 비상통신 담당자는 출항전 기기 점검, 비상통신 담당자 교대 시, LSA-GMDSS 교육 후 기재해야 할 내용을 기록하도록 함 □ Radio Battery의 충전 상태 표시 및 전압 표시 숙지할 것 □ 선장은 매일 Radio Log를 검사하고 서명하여야 하며 Radio Log는 회사 및 기국 규정에 따라 보관할 것 (HMM/HOS 3년간 보관한다) – 선박의 조난, 재해사고 사실이 있는 경우 해당 기국 주관청 또는 회사/운항자가 Log 폐기 허가할 때까지 보관 상세 내용은 SOLAS 74, as amended, Chap IV, Regulation 17 및 기국 주관청의 요구에 따라 기록
수심 1미터에서 적어도 5분간
방수될 것
RF output power는
0.25W,
RF output power가 1W를
초과하는 경우 1w 이하로
출력 조정되도록 요구함
Ch.16외 적어도 1개의 채널,
TWOWAY VHF는 BATTERY
유효기간과 관련 개정추진 예정이고
EPIRB나 SART는 IEC 국제표준 또는
관련 기준에서 동 설비의 유효기간을
명시하기 때문에 동 설비에 대한 추가 작업은 불요함에 동의하였음
스켈치 FM수신시 신호가 없을때
잡음을 지울 수 있는 장치
Two-way vhf 안테나 무지향성 안테나이다
H/Confidence호 2018.07.05일 내부심사 Two Way VHF의 현 사용중인 Battery가 2009년에 제작되어 약 10년을 넘게 사용 중임.
30분이상 사용 가능해야 하므로 주기적으로 상태 확인요
여기서 30분 이라는 규정은 별도 없다 그리고 rechargeable
Battery의 수명은 약 3년 정도이다
Radio log: 3면
제2장 PSC / Major Inspection

## Slide 16
점검 항목 | 
10) | [A] 선박은 매년 육상정비업체로부터 받은 기기 점검 결과, 점검자, 업체명을 반드시 Radio log에 기록하고 관련 서류 보관 (2항사는 육상정비업체가 어디인지 확인→ SBM (Shore Based Maintenance) Agreement)
11) | Radio Battery 관리는 별도 설명한 “예비전원”을 참조할 것 □ 부동충전(Float, Ordinary, Auto Charge) 이해할 것 □ DC on-load Test 및 DC off-load Test 이해할 것 □ 예비전원관련 Radio Logbook 기재하는 것 이해할 것
항해기기 | 
1) | LRIT (Conformance Test Cert) : 선박은 기국정부가 발행한 적합증서를 비치하여야 함 (통상 Inmarsat-C에 설치되어 있으며 통상 6시간마다 기국 정부로 자동으로 전송함) Inmarsat-C의 DNID(Data Network ID) 설정과 관련 숙지할 것
AIS 조작자는 관련정보를 화면에 표시할 수 있고, 수신한 안전 관련 정보를 처리할 수 있으며, 그러한 정보를 발신할 수 있는가?
AIS는 통상 국가 보안(함정)을 위하여
또는 해적 활동 해역에서 전원을 차단하거나 Silent mode에 둔다
(또는 RECEIVE MODE 수신모드)
BLUE FORCE는 해군이 보안 및 경계임무 를 위해 암호화된 코드를 사용하는것
이 채널은 87,88이 아니라 MURS(다채널
무선기능)을 이용하여 암호화된 정보를
전송한다. 그리고 동일 블루포스를
사용하는 수신기를 통해 수신 및 해독이 가능함
현재 사용되어지지 않는 것을
분류해서 보존해야 하고
즉 과거의 문서는 보존하고
현재 사용되는 것은 보관
제2장 PSC / Major Inspection
Lrit는 하루에 최소 4번은
기국 ndc에 전송해야 한다
탱커선은 항내에서 RADAR, MF/HF 수리 시 관계당국의 허가를 받아야 한다
그리고 하역 작업 시 MF/HF Radio는 메인 전원을 끈다 (상세 내용은 SIRE VIQ 참조)

## Slide 17
점검 항목 (SIRE VIQ 7 – Sep 17, 2018 개정)
For Oil Tankers, Combination Carriers, Shuttle Tankers, Chemical Tankers and Gas Tankers
Ch. 4.23 Are the officers aware of the periodical test requirements for GMDSS equipment and is the Radio logbook correctly maintained with entries of such tests?
The following tests should be carried out:
Daily
• Function of DSC facilities (VHF, MF and HF) using built-in test functions
• Battery supplies to GMDSS equipment including charging condition and battery voltage checks
Weekly
• Function of DSC facilities by way of a test with a coastal station (if in range or at the earliest opportunity if out of range)
• Battery load test or hydrometer
• Reserve power supplies to GMDSS equipment other than batteries (e.g. emergency generator)
(Check voltage of the N1 MCCB panel in the ESBD)
Monthly
• Enhanced group calling (EGC) function
• EPIRB function (using built-in test) and condition
• SART function (using built-in test) and condition
• Condition and security of batteries
• Condition of aerials and insulators
• Function test of survival craft two-way VHF equipment on a frequency other than Ch. 16 (156.8MHz)
Annual
• Radio battery capacity shall be checked, using an appropriate method, at intervals not exceeding 12 months, when the ship is not at sea
Function test of survival craft two-way VHF equipment (BPG 5TH Edition 3.15.6
Weekly :VIQ 5에서는
비중이나 LOAD TEST
VIQ7에서 개정됨
그러나 상기항목점검은
Stcw에서 규정함
Check the output voltage of the N1 panel MCCB in the ESBD and record it in the Radio Log every week
Reserve power supply
배전반
Reserve power source 실제 비상발전기 전력공급
제2장 PSC / Major Inspection
TANKER/LNG
Notes: STCW 95 Section B VIII/2 Part 3.3 item 14 "Prior to sailing the radio operator designated as having primary responsibility for radio communications during distress incidents should ensure that: 14.1 all distress and safety radio equipment and the reserve source of energy are in efficient working condition and that this is recorded in the radio log".
회사의 지침 : RADIA LOG BOOK (ITU APS section VA.3, SOLAS IV 17, and STCW A-VIII/2 part 3-3, 87 to 89, and STCW B-VIII/2, 10, 12, 14, 17 and 33)
3. RADIA LOG BOOK의 기록 요구사항
3.1 무선통신 업무중 해성에서의 인명안전에 중요하다고 할 수 있는 모든 사건은 법규기준에서 요구하는 바 에 따라 기록을 유지하여야 한다.
6) 무선설비에 사용에 필요한 지침과 정보를 해당되는 승무원에게 제공한 사실 (반복지적 2항)
7) 조난 통신을 송신할 수 있는 자격을 가진 모든 인원에게 선상의 모든 무선통신장비에 대한 지침을 제공한 사실 (반복지적 3항)
3.2 시험, 점검 및 정비 기준 (STANDARD TESTING/INSPECTION OF RADIO EQUIPMENT)
1) DAILY TEST/INSPECTIONS
-. RADIO BATTERY의 부하/무부하 시험 및 필요시 충전 실시 (반복지적 1항)
* 기재의 근거 (협약사항) : STCW A-VIII/2 part 3-3 GUIDANCE ON KEEPING A RADIO WATCH - 안치국과장
Radio records
31 Additional entries in the radio log should be made in accordance with paragraphs 10, 12, 14, 17 and 33.
10 The master should bear in mind that all personnel assigned responsibility for sending a distress alert must be instructed with regard to, be knowledgeable of, and be able to operate properly, all radio equipment on the ship as required by regulation I/14, paragraph 1.4. This should be recorded in the deck or radio log-book. (반복지적 3항)
12 Necessary instruction and information on use of radio equipment and procedures for distress and safety purposes should be given periodically to all relevant crew members by the person designated in the muster list to have primary responsibility for radio communications during distress incidents. This should be recorded in the radio log. (반복지적 2항)
33 Batteries providing a source of energy for any part of the radio installation including those associated with uninterrupted power supplies are the responsibility of the radio operator designated as having primary responsibility for radiocommunications during distress incidents and should be:
.1 tested on-load and off-load daily and, where necessary, brought up to the fully charged condition; (반복지적 1항)
.2 tested once per week by means of a hydrometer where practicable, or where a hydrometer cannot be used, by a suitable load test; and
.3 checked once per month for the security of each battery and its connections and the condition of the batteries and their compartment or compartments

## Slide 18
교재수정
전압-용량으로
2023. 2 PETRONAS
MAJOR 수검시
용량점검은 없고 전압
점검후 기록만 하여
지적받은 사례있음
Battery is
Operating Satisfactory
줄여서 Satisfactory라
적는다
Radio Battery Annual Capacity check
Major Inspection
PETRONAS Malaysia Oil and Gas Company
Annual Radio Survey 시
Battery Capacity 점검 기록이 없어 지적 받음
Radio Survey 점검 항목에는
Radio battery on/off load test만
있는 걸로 보아 용량 점검은 하지 않고 on/off-load test만 한 것 같음
담당감독에게 좌측 표와 같이
각 셀의 용량을 점검 후 표시하라고 요청하여 재작성 후 선박에 제공함
정격용량의 80% 이상의 Battery 유지 권고 (USCG, AMSA)
제2장 PSC / Major Inspection

## Slide 19
3-1 VHF, MF/HF, INMARSAT-C DDB(Dedicated Distress Button) 이해 DISTRESS ALERT(조난경보) → DISTRESS CALL(호출) → DISTRESS MESSAGE(통보)
VHF Radio MF/HF Radio | DISTRESS ALERT 전송 후 조난선박에서 취소 버튼을 누르지 않는 한, 통상 조난경보가 5회 연속 전송되고 그다음 RCC 또는 부근 선박으로 부터 수신증이 있을 때까지 통상 3.5~4.5분 간격으로 반복해서 DSC로 전송됨 | 원거리에 있거나 구조하지 못하는 경우, 선박은 수신증을 주어서는 안된다
INMARSAT-C | Inmarsat-C는 Real time 방식이 아니라 Store & Forward 방식으로 선박에서 Distress Alert를 전송하면 LES(Land Earth Station: 육상지구국)에서 받아서 조난 선박의 위치에 가까운 MCC(Mission Control Center: 임무통제센터)로 전송하는데, 기기 이상 또는 위성 상태 불량 시 Distress Button 작동 후 아래와 같이 수신증이 오지 않고 전송 중에 Buzzer가 꺼지거나 일정 시간이 지나도 수신증이 오지 않으면 Distress Alert를 재전송해야 한다 통상 조난경보는 1분 이내에 전송이 되어야 하는데 4분 이내에 전송이 되지 않으면 Non-delivery 통보가 LES로부터 온다 | 
“Distress Alert Acknowledged”
“Distress Call Acknowledged”
JRC
MF/HF 조난경보 전송하면
5회 연속 나간다
그리고 수신증이 있을 때까지
3.5~4.5분 단위로 계속 나간다
FURUNO MF/HF
DISTRESS ALERT를 전송하는데 통상 40초가 걸린다
수신증을 받기위해 약 1분에서 2분45초 대기하다가 수신증이 없으면 3.5~4.5분 단위로 계속 전송된다
When distress call is
acknowledged by coast
station (usually within
1 min to 2 min 45 seconds
통상 1분이내에
조난경보가 전송되고 4분이내에 전송이 되지 않으면
NON-DELIVERED가 온다
Inmarsat-C, MF/HF, VHF에 수동으로 위치 입력 시 60분이 지나면 무시됨. GPS/DGPS가 장애가 있거나 또는 조난통신기기가 GPS와 정상적으로 EPFS (Electronic Position Fixing System)에 의해 위치가 Interfacing이 안 되면 4시간마다 수동으로 입력하여야 한다. (SOLAS Ch. V Reg.18)
제3장 GMDSS 기기 이해
Notes: MOMENTARILY : (모멘테러리) 일시적으로, 잠정적으로

## Slide 20
3-2 VHF Radio Operation | 
Ch. 06 | Intership Channel의 대표 채널 (DSC 점검시 2차 working channel로도 사용) 수색 및 구조조정에 종사하는 선박국, 항공기국간에 사용할 수 있음 단, 항공기국, 쇄빙선 뿐만 아니라 동계의 원조선 간의 통신이 진행되는 경우, 선박국은 이에 유해한 혼신을 주어서는 아니 된다 (Search and Rescue Channel)
Ch. 13 | Navigation Safety Communication Channel (항해안전통신)
Ch. 16 | 조난, 긴급통신의 현장통신 및 일반 통신의 호출 채널 비상호출응답 채널로 VHF 통신 채널 16번을 항상 켜놓게 돼 있다. 통상 항만 인근에서는 이 채널을 통한 항만당국의 호출에 선박이 응답하지 않을 경우 과태료가 부과됨
Ch. 70 | DSC for distress, urgent, safety and calling (DSC channel)
Ch. 12 & 10 | 통상 해상교통관제센터(VTS)의 항만관제운영채널
Intership Channel | 6, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 67, 69, 72, 73, 77 (All simplex) (On board communication Ch. 15 & 17은 출력 1Watt로 선상 작업중 사용)
공중통신채널 | 23~28(한국), 60~66, 78, 81~86, 01~05, 07
USA 22A (New Channel No.: 1022): 미국 Coast Guard와 선박 상호간 Simplex Channel Alpha channel: Duplex 주파수 중 송신주파수, Bravo channel: 수신주파수로 동일 사용 | 
Alpha Channel : duplex 주파수중 송신 주파수로만 가지고 사용하는 경우
B Channel : duplex 주파수 중 수신 주파수로만 가지고 사용하는 경우
조난,긴급통신시
CH.16을 대체하는
채널로 사용하고
채널 15 & 17은 1W임
15 : 선상작업중(on board working
1왓트로 제한
17: on board working 선상작업중
Furuno 8800/8900
the following channels are always 1 W. INTL mode: CH15, CH17, CH75, CH76
USA mode: CH13, CH17, CH67, CH77
CANADA mode: CH15, CH17, CH20, CH65, CH7
제3장 GMDSS 기기 이해
Notes: A Channel : duplex 주파수중 송신 주파수로만 가지고 사용하는 경우
B Channel : duplex 주파수 중 수신 주파수로만 가지고 사용하는 경우
조난,긴급통신시
CH.16을 대체하는
채널로 사용하고
채널 15 & 17은 1W임
15 : 선상작업중(on board working
1왓트로 제한
17: on board working 선상작업중

## Slide 21
Alpha Channel : duplex 주파수중 송신 주파수로만 가지고 사용하는 경우
B Channel : duplex 주파수 중 수신 주파수로만 가지고 사용하는 경우
AIS는 87B & 88B 채널을 사용함
수신시는 2개의 채널에서 동시
수신하지만 송신시에는 번갈아가면서 송신함
21A & 23A: & 83A
US Coast Guard only
복신방식일 경우 수신시 PTT
누르지 않는다
E-navigation 일환으로
VHC 차세대 해상무선통신
기술 적용하고 AIS의 VDL(VHD DATA LINK) 문제 해결하기 위해 새로 적용됨
VHF Channel Information
New Channel Number | Old Channel Number | Ship Transmit MHz | Ship Receive MHz | Use
06 | 06 | 156.300 | 156.300 | Intership Safety
13 | 13 | 156,650 | 156.650, | Intership Navigation Safety
16 | 16 | 156.800 | 156.800 | International Distress, Safety and Calling
70 | 70 | 156.525 | 156.525 | Digital Selective Calling (voice communication not allowed)
22 | 22 | 157.100 | 161.700 | 
1022 (Simplex) | 22A (Simplex) | 157.100 | 157.100 | U.S. Coast Liaison and MSI Broadcasts
87 | 87 | 157.375 | 157.375 | Public Correspondence
AIS 1 | AIS 1 (87B) | 161.975 | 161.975 | AIS
AIS 2 | AIS 2 (88B) | 162.025 | 162.025 | AIS
Notes: A Channel : duplex 주파수중 송신 주파수로만 가지고 사용하는 경우
B Channel : duplex 주파수 중 수신 주파수로만 가지고 사용하는 경우
전파의 주파수대열은 그 주파수의 범위에 따라 다음 표와 같이 9주파수대로 구분한다. 주파수대의 주파수 범위 주파수대 번호 주파수대 약칭 파장에 따른 구분 3kHz를 초과 30kHz 이하 4 VLF 밀리아미터파 30kHz를 초과 300kHz 이하 5 LF 킬로미터파 300kHz를 초과 3,000kHz 이하 6 MF 헥터미터파 3MHz를 초과 30MHz 이하 7 HF 데카미터파 30MHz를 초과 300MHz 이하 8 VHF 미터파 300MHz를 초과 3,000MHz 이하 9 UHF 데시미터파 3GHz를 초과 30GHz 이하 10 SHF 센치미터파 30GHz를 초과 300GHz 이하 11 EHF 밀리미터파 300GHz를 초과 3,000GHz 이하 또는 3THz 이하 12 -- 데시밀리미터파 *VLF: Very Low Frequency, LF: Low, MF: Medium, HF: High, VHF: Very, UHF: Ultra, SHF: Super, EHF: Extremely High Frequency * kHz라 함은 킬로(10의 3승)HZ, MHz 메가(10의 6승)Hz, GHz 기가(10의 9승)Hz, THz 테라(10의 12승)Hz를 말한다.

## Slide 22
MSC.1 CIRC.1460/Rev.3에 따라 VHF Upgrade
1) 적용대상: SOLAS 규정을 따르는 모든 선박용 VHF
2) 새로운 채널 추가와 161.475MHz에서 161.600MHz까지 확장된 주파수 범위를 요구하는 ITU RR
(Radio Regulation)을 준수해야 함. (ITU RR APPENDIX 18)
3) 적용시기: 2024년 1월 1일 이후 도래하는 첫 SR 연차검사시까지
4) GMDSS에는 영향을 미치지 않지만 기상, 항해 및 긴급 해양정보 방송, 항만운영 및 VTS에
영향을 미치므로 선박은 Application Software 또는 Firmware를 upgrade 하거나 upgrade가
되지 않는 선박의 경우 교체해야 한다
Table of transmitting frequencies in the VHF maritime mobile band
10으로 시작하는 4자리 채널 번호는 선박국 송신측의 주파수로 Simplex 함 (이전 Alpha channel) (10NN으로 시작하는 채널은 선박 송∙수신 채널로 사용함)
20으로 시작하는 4자리 채널 번호는 해안국 송신측의 주파수로 Simplex 함 (이전 Bravo channel) (20NN으로 시작하는 채널은 해안국 및 해상교통관제시스템(VTS)에서 전송하는 기상, 항법 및 해양 정보 방송, 항만 운영 관련 통신 수신을 위한 선박 수신 전용 채널이다)

## Slide 23
3-2 VHF Radio Operation (JRC/JHS-800S) Distress Call
Sending a Distress Call Distress button의 cover를 열고 countdown이 끝날 때까지 3초간 누른다 Distress call 이 전송된 후 수신증을 기다린다 수신증이 없거나 또는 수동에 의하여 취소를 하지 않을 경우 수신증이 있을 때까지 3.5 ~ 4.5분 마다 자동으로 전송이 반복된다 수신증이 있을 경우 Ch.16에서 조난호출 및 통보를 전송한다 시간적인 여유가 있어 조난의 본질을 선택할 경우, [DIST-E] 버튼을 누른다 조난의 본질을 선택 후 [✓] 버튼을 누른다 그리고 Distress button의 cover를 열고 countdown이 끝날 때까지 3초간 누른다 그다음 절차는 상기와 같다
[DIST-E]
제3장 GMDSS 기기 이해
Notes: 침몰한 세월호가 사고 당시 해상교통관제센터는 물론 주변의 선박에게 조난신호를 알리는 공용주파수(VHF CH 16)를 사용하지 않아 구조가 늦어졌을 가능성이 제기되고 있다. 세월호는 사고전 제주해상교통관제센터와 VHF CH 12번을 통해 교신을 주고 받았다. 인근에 있던 진도해상교통관제센터는 교신이 되지 않았다.

## Slide 24
3-2 VHF Radio Operation (JRC/JHS-800S) Distress Call
조난 호출 및 조난 통보 (Distress Call & Message) Ch. 16에서 1) MAYDAY 3회 2) This is (name of your ship) 3회 3) 선박의 MMSI No, Call sign, 조난의 본질, 위치, 기타 구조에 필요한 사항을 통보한다 조난 경보 송신 중 취소를 할 경우 1) 화면 1의 [CANCEL] → [YES] 버튼을 누른 후 오른쪽 화면 2가 나타나면 [OK]를 누른다 2) 그러면 화면 3이 나타나는데 화면대로 Handset을 들고 취소 방송을 한다 3) 그다음 [END] 버튼을 눌러 종료한다
화면 1
화면 2
화면 3
제3장 GMDSS 기기 이해
Notes: 침몰한 세월호가 사고 당시 해상교통관제센터는 물론 주변의 선박에게 조난신호를 알리는 공용주파수(VHF CH 16)를 사용하지 않아 구조가 늦어졌을 가능성이 제기되고 있다. 세월호는 사고전 제주해상교통관제센터와 VHF CH 12번을 통해 교신을 주고 받았다. 인근에 있던 진도해상교통관제센터는 교신이 되지 않았다.

## Slide 25
3-2 VHF Radio Operation (JRC/JHS-800S) Individual Call / Test Call
Individual Call [CALL] 버튼을 누른다 기 등록한 Radio station이 있으면 선택을 하고 등록이 되지 않았으면 [←]을 눌러 해당 국의 MMSI를 입력한다 MMSI 및 교신 채널을 입력 후 전송하기 위하여 [CALL] 버튼을 누른다 DSC 전송이 시작되고 수신증이 수신되면 RX DSC 마크가 깜박이고 Alarm이 울릴 때 [STOP] 버튼을 누른다 그러면 자동으로 Working Channel로 변환된 후 교신을 하면 된다 Test Call [CALL] → [EDIT] → [CALL TYPE]을 터치한 후 SAF/INDV/TEST를 선택한다 상대국의 MMSI 및 교신 채널을 입력 후 전송하기 위하여 [CALL] 버튼을 누른다 DSC 전송이 시작되고 수신증이 수신되면 RX DSC 마크가 깜박이고 Alarm이 울릴 때 [STOP] 버튼을 누른다 그러면 테스트가 완료된다 Self Diagnosis Inspection Main Menu에서 [SELF DIAG] 누른다 [TRX], [OWN CTRL], DSC LOOP]를 하나씩 누르고 [EXE]를 눌러 시험한다
제3장 GMDSS 기기 이해
Notes: 침몰한 세월호가 사고 당시 해상교통관제센터는 물론 주변의 선박에게 조난신호를 알리는 공용주파수(VHF CH 16)를 사용하지 않아 구조가 늦어졌을 가능성이 제기되고 있다. 세월호는 사고전 제주해상교통관제센터와 VHF CH 12번을 통해 교신을 주고 받았다. 인근에 있던 진도해상교통관제센터는 교신이 되지 않았다.

## Slide 26
3-2 VHF Radio Operation (FURUNO VHF FM8900D/FM8900S) Distress Call
Distress key 커버를 열고 4초간 누른다 (시간이 있다면 Distress key를 살짝 누르면 편집창이 나타나는데 이때 조난의 본질을 입력한다 "Sending DISTRESS ALERT." 이 나타나면 버튼에서 손을 뗀다 전송이 완료되고 수신증(DISTRESS ACK Received)이 오면 Stop Alarm을 위해 CANCEL 버튼을 누른다 CH.16에서 조난통신 절차에 따라 조난호출 및 통보를 전송한다
DROBOSE :
Distress Relay
On Behalf Of Someone Else
제3장 GMDSS 기기 이해

## Slide 27
3-2 VHF Radio Operation (FURUNO VHF FM8900D/FM8900S) Cancel the Distress Call
조난경보 전송이 완료되었거나 전송중에 취소를 하려면 CHANNEL/ENTER knob를 돌려 ①번 창에 있는 CANCEL에 두고 누른다 ②번 창이 나타나면 Yes를 선택 후 CHANNEL/ENTER knob를 누르면 CH.70으로 취소 통보가 전송되면서 ③번 창이 나타난다 다시 CHANNEL/ENTER 누르면 ④번 창이 나타나는데 CH.16에서 ④번 창에 나타난 것과 같이 전송을 한 후 CHANNEL/ENTER를 누르면 ⑤번 창이 나타나는데 CHANNEL/ENTER knob를 돌려 Finished에 설정 후 누르면 조난경보 취소가 완료된다 최종적으로 ④번과 같이 편집 후 가장 가까운 RCC에 전송을 하고 전화로 확인한다 오발사의 원인이 인적, 기계적인 결함인지 파악하여 기계적 결함인 경우 자가 진단 후 이상 발견시 점검을 받도록 한다
②
⑤
④
③
①
제3장 GMDSS 기기 이해

## Slide 28
3-2 VHF Radio Operation (FURUNO VHF FM8900D/FM8900S) Individual Call
OTHER DSC MSG key를 누른다 2. CHANNEL/ENTER knob를 돌려 [MSG TYPE]을 선택하고 knob를 누른다 3. CHANNEL/ENTER knob로 [INDIVIDUAL MSG] 선택 후 knob를 누른다 4. [TO] 선택한 상태에서 CHANNEL/ENTER knob를 누른다 5. CHANNEL/ENTER knob로 [DIRECT INPUT] 선택 후 상대 선박 또는 RCC의 MMSI 번호를 입력한다. (RCC/해안국 연락처는 ADRS 1,3,4,5 참조) 6. CHANNEL/ENTER knob로 [ROUTINE], [SAFETY] or [URGENCY] 중 선택 후 knob를 누른다 (긴급한 경우가 아니면 선박과 교신시 ROUTINE, RCC 및 해안국과 교신시 SAFETY를 입력한다) 7. [COMM CH] 선택 후 CHANNEL/ENTER knob 누른다 9. CHANNEL/ENTER knob를 돌려 [SELECT] 또는 [MANUAL] 선택 후 채널을 선택하거나 직접 입력한 후 knob를 누른다 10. [GO TO CALL] 선택 후 INDIVIDUAL CALL 을 보내기 위해 CHANNEL/ENTER knob 누른다 수신증을 받으면 audio alarm을 멈추기 위해 [CANCEL] 누른 후 교신을 하면 된다
Test Call & Individual Call
제3장 GMDSS 기기 이해

## Slide 29
3-2 VHF Radio Operation (FURUNO VHF FM8900D/FM8900S) Test Call
OTHER DSC MSG key를 누른다 2. CHANNEL/ENTER knob를 돌려 [MSG TYPE]을 선택하고 knob를 누른다 3. CHANNEL/ENTER knob로 [TEST MSG] 선택 후 knob를 누른다 4. [TO] 선택한 상태에서 CHANNEL/ENTER knob를 누른다 5. CHANNEL/ENTER knob로 [DIRECT INPUT] 선택 후 상대 선박 또는 RCC의 MMSI 번호를 입력한다. (RCC/해안국 연락처는 ADRS 1,3,4,5 참조) 6. TEST CALL을 보내기 위해 CHANNEL/ENTER knob 누른다 수신증을 받으면 audio alarm을 멈추기 위해 [CANCEL] 누른다
제3장 GMDSS 기기 이해

## Slide 30
3-2 VHF Radio Operation (FURUNO VHF FM8900D/FM8900S) Daily Test
MENU 버튼을 누른다 TEST를 선택 후 CHANNEL/ENTER knob를 누른다 Alarm이 울리면서 아래와 같이 나타난다
Daily Test
제3장 GMDSS 기기 이해

## Slide 31
3-3 MF/HF Radio Operation (FURUNO FS1575/2575/5075)
VOLUME/PWR knob : power on or off 및 Volume 조정.
PUSH TO ENTER : menu 선택, multi-page screen에서 page 변경, 선택 후 누른다
RF GAIN/PUSH TO ATT knob : gain 조정 및 감쇠기 사용을 위해 on 또는 off (ATT : Attenuator – 전기신호의 질을 바꾸지 않고 신호의 세기를 줄이는 장치)
DISTRESS : 조난시 4초간 누른다, OTHER DSC MSG : DISTRESS와 DROBOSE를 제외한 DSC TX MSG DISTRESS MSG : DISTRESS ALERT TX MSG 작성, DROBOSE MSG : DISTRESS RELAY MSG 작성 (DISTRESS MSG와OTHER DSC MSG 버튼을 동시에 누른다) (DROBOSE : Distress Relay On Behalf Of Someone Else)
MENU : menu를 열고 닫는다
CANCEL : DSC message 작성 취소, audio alarm 소거, 오류 메시지 또는 팝업 메시지 삭제, 다중 계층 메뉴에서 한 개의 layer로 갈 때, 문자 입력 삭제 등
TAB : 탭 영역으로 이동 또는 세션 전환시 사용
: speaker on or off.
제3장 GMDSS 기기 이해

## Slide 32
3-3 MF/HF Radio Operation (FURUNO FS1575/2575/5075) Distress Call
DISTRESS key cover를 열고 4초간 누른다
“Sending DISTRESS ALERT”가 화면에 나타나면 DISTRESS key에서 손을 뗀다 (약 2초간 가청음이 울린다)
조난경보가 전송이 되면 “DISTRESS ACK received”가 화면이 나타난다
Stop alarm을 위해 CANCEL 버튼을 누른다
MULTI 2, 4, 6, 8, 12, 16MHz 중 수신증이 온 주파수대의 무선전화 조난주파수로 RT 화면에 나타난다 (만약 2187.5 kHz로 지정 후 전송하면 2182.0 kHz로 나타난다)
조난통신절차에 의해 조난호출 및 통보를 전송한다
①
②
③
제3장 GMDSS 기기 이해

## Slide 33
3-3 MF/HF Radio Operation (FURUNO FS1575/2575/5075) Cancel Distress Alert
DISTRESS Alert가 전송중이거나 전송이 완료된 후 Distress Alert를 취소하는 경우
① ENTER knob를 돌려 CANCEL에 두고 누르면 화면 ②가 나타나는데 Yes 선택 후 ENTER knob 누르면 화면 ③이 나타나고 다시 ENTER knob 누르면 화면 ④가 나타난다
ENTER Knob를 이용 2M-2182.0 kHz에 두고 누르면 화면 ⑤가 나타나는데 2182.0 kHz에서 취소통보를 한 후 화면 ⑥과 같이 전체 무선전화 주파수대에서 취소통보를 하여야 한다
단, Distress Alert를 2187.5kHz로 선택해서 전송 후 취소할 경우는 2182.0kHz에서만 취소하며 됨
①
②
③
④
⑤
⑥
제3장 GMDSS 기기 이해

## Slide 34
3-3 MF/HF Radio Operation (FURUNO FS1575/2575/5075) Individual/Test Call
INDIVIDUAL CALL
OTHER DSC MSG를 누른다
[MSG TYPE]을 선택 후 ENTER knob를 누른다
[INDIVIDUAL MSG]를 선택 후 ENTER knob를 누른다
[TO]를 선택 후 ENTER knob를 누른 후 [DIRECT INPUT] 또는 [ADDRESS BOOK DATA]를 선택 후 데스트 국의 MMSI를 직접 입력하거나 선택한다
[PRIORITY]를 선택 후 [SAFETY]를 선택 후 ENTER knob를 누른다
[COMM MODE]를 선택 후 J3E TEL을 선택 후 ENTER knob를 누른다
주파수를 선택 후 전송한 후 수신증이 오면 해당 무선전화 조난주파수로 자동 변경되고 간단하게 감도 체크를 한 후 종료한다
TEST CALL
OTHER DSC MSG를 누른다
[MSG TYPE]을 선택 후 ENTER knob를 누른다
[TEST MSG]를 선택 후 ENTER knob를 누른다
[TO]를 선택 후 ENTER knob를 누른 후 [DIRECT INPUT] 또는 [ADDRESS BOOK DATA]를 선택 후 테스트 국의 MMSI를 직접 입력하거나 선택한다
주파수를 선택 후 전송한 후 수신증이 오면 테스트가 완료됨
Daily/Self Test
[MENU] – [TEST] – [DAILY] 선택 후 Test, [MENU]-[TEST]-[SELF TEST] 선택 후 Test 시행함
JRC Individual Call
FURUNO Individual Call
제3장 GMDSS 기기 이해

## Slide 35
DSC Call(RCC와 HF DSC 테스트) 후 2차로 J3E TEL 통신 (VHF도 동일)
미국 USCG NMN (PORTSMOUTH)와 DSC로 호출 후 수신증이 오는 경우, 2차 교신이 가능하다. (예 : DSC 4207.5 kHz로 호출하여 수신증이 오면 J3E TEL 4125 kHz로 주파수가 변경되면 아래와 같이 간단히 감도 체크만 하고 종료한다. TEL 4125kHz 무선전화 조난 주파수이기 때문이다)
선박: NMN(November Mike November), NMN US Coast Guard This is a sailing vessel HYUNDAI HOPE, HYUNDAI HOPE Callsign D7H9, D7H9, Calling you on 4125. over
NMC: Sailing vessel (또는 선명이나 호출부호) This is NMN, over
선박: NMN This is HYUNDAI HOPE (Hotel Yankee Uniform,,,) CallSign D7H9(Delta Seven,,,), How copy (How do you read me)? over
NMC: HYUNDAI HOPE This is NMN. I can hear you loud and clear. over
선박: NMN, I’m calling to test DSC and I have no further traffic. over
NMC: HYUNDAI HOPE, Good copy now (Roger, copy that),,, have nothing further. NMN, out
선박: Roger, This is HYUNDAI HOPE D7H9. clear and out (over and out)
[fənétik
Roger : message received and
Understood
(all right, OK)
I called you for a test
I’m calling you for testing!
I called you to test equipment
(이거는 과거에 호출했다는 뜻이라
사용하지 않음)
I have called you to test equipment
I’m calling you for testing equipment
I have no further(more) traffic
This is NMN with you
(loud and clear)
Roger=understood Wilco=will comply over=말을 마치다
Out=대화를 종료한다
Wilco+means I have received and
Understood your message and will
Comply
Hz, kHz, MHz 등으로 표시함
Have nothing further (to say)
나 또한 없다
No further traffic 추가 traffice이 없다.
HOW DO YOU COPY?”
“HOW COPY?”
“HOW DO YOU READ?”
COPY LOUD AND CLEAR”
I have nothing further
(to say)
I (can) hear you loud and clear
I just called to test DSC
Roger: 이해했다
Do you copy?이해 되나?
Copy that: (이해된다)
상대의 지시가 있는 경우
Copy that ~ (복창한다) ~
상대의 지시를 따르겠다
Wilco: Will comply
너의 지시대로 하겠다 (Roger, Wilco)
Over: Over to you
이제 내 말은 끝났으니
너의 차례다
Out: 이상 끝
Over and Out : 통신 종료
제6장 GMDSS 기기 이해
Notes: Phonetic([fənétik) : 음성통화
Roger와 Copy that은 둘 다 '네 말 잘 이해했다(Well understood), 무슨 말인지 알겠다'라는 같은 뜻이다(주의; 상대지시나 요구에 동의한다는 뜻은 아님). 하지만 다음 두가지 차이점이 있다. <첫번째 차이> 상대가 무전으로 정보제공이나 지시할 때 끝에 Do you copy?(내 말 이해되나?)라고 물으면, 나는 Copy that이라고 대답하면 된다. 이 경우에 Roger로 답하지는 않는다. 반면에 Do you copy?라는 멘트 없는 상대의 정보제공이나 지시에는,,, Roger나 Copy that 어느것을 써도 된다. <두번째 차이> Copy that만의 '복창하다'는 뜻이다. 상대지시를 그대로 이행하겠다는 일종의 복창구호이다. 예를 들어 상대가 `Return to base immediately.`(즉시 기지로 귀환하라)라고 지시했을 때 나의 대답은 `Copy that, HQ. Return to base.`(복창한다, 본부. 기지로 귀환!)이다. 이렇게 복창할 경우에는 Copy that 대신 Roger를 쓰지 않는다. <참고 1> Wilco는 '너의 지시대로 하겠다'는 뜻인 will comply의 줄임말인데(comply; 순응하다, 따르다), 상대의 지시에 대한 응답에는 "Roger, Wilco"와 "Copy that, Wilco" 둘 다 쓰이지만 전자의 사용빈도가 더 높다. <참고 2> Over는 `이제 내말은 끝났으니 너의 차례다`라는 의미로서 `Over to you`를 줄인 표현이다. 이와는 달리 Out은 `이상 끝`이라는 뜻으로서 '네가 더 대답할 필요는 없다'는 뜻이다. <참고 3> Roger 대신 Roger that도 사용된다. 모르스 부호 시절에 Received(접수완료, 이해했음)를 R로 줄여 사용했는데, 당시 R의 phonetic alphabet이 Roger였기 때문에 지금까지 Roger가 사용되고 있다. 2차세계대전 이후에는 Roger 대신 Romeo가 사용되고 있다.
Did you get that? 혹은 Did you understand the message?
무전시에는 do you copy? How copy?
답변시 copy that,,, Roger that 이라고 한다
4mhz : day time – couple of hundred miles(200~300km)
night time – thousand miles

## Slide 36
Tests | 
MF/HF Radio 기기의 DSC Test 중 ACK BQ 다음에 ECC 가 나타나면? | 
□ | 안테나를 확인한다
□ | 장비를 rebooting 한다
□ | 거리 감안 적당한 주파수 및 출력 level 확인 후 최대로 변경하여 다시 Test 한다
ACK RQ : Acknowledgement Request, ACK BQ : Reply to ‘RQ’, EOS : End of sequence
ECC : Error Check Character (DSC Test 시 EOS 하단에 ECC가 상기와 같이 나타나면 바로 기기의 출력을 올리거나 다른 주파수를 이용하여 다시 Test 한다)
(호주에 기항시 DSC Test Call 할 경우 MF 2,187.5KHz로 Test 하면 ECC가 나타난다)
선박국 16.04.09 12:18
CALLED : MF/HF
FORMAT : INDIVIDUAL
CATEGORY : SAFETY
PARTY ID : 004401004
TELECOM : J3E TEL
TELECOM2 : NO INFORMATION
WORK T/R : 8291.0/8291.0
EOS : ACK BQ
ECC
JRC
EOS : ACK BQ
ECC
FURUNO
EOS : ACK BQ
ECC : OK
ECC : ERROR
JRC의 경우 “ECC”가 나타나거나, FURUNO인
경우 “ECC : ERROR”가 발생하면 아래와 같은
문제가 발생한 것이다
Modem loop test란 송신과 수신이 제대로 되는지 확인하는 것이다
Odem loop test를 하면 기기 내부적으로 메시지를 보내고 받는다 점검 결과가 ok면 아무런 문제없이
송신과 수신이 잘된다는 얘기다
안테나 튜닝이 안된다면 장비의 전원을 끄고 안테나 튜너를 열고 PCB등이 나갔는지 확인한다
Dsc 테스트가 안되면 다른 해안국과 또는 다른 주파수로 또는 출력을 확인하고 테스트하도록 한다
아니면 detention을 받는다
ECC Error Check Character
(오류검사코드로 잡음 또는 수신기 decorder의 error로 ecc가 나는데 이때는 다른주파수 또는 출력을 높게하 후 다시 시험한다
Error Correction Code
제3장 GMDSS 기기 이해

## Slide 37
참고자료: JRC MF/HF Radio (JSS-2150/2250/2500

## Slide 38
3-3 MF/HF DSC Call (JRC JSS2150/2250/2500) Controller
Ncm2150은 controller
DSC TEST
2차 통신
조난
조난중계
수신증 동영상
찍을 것
ATT: ATTENUATOR
교신시 강한신호를 받을때
수신신호를 감쇠시킨다
RF GAIN(RADIO FREQUENCY)
수신 신호 확대한다
너무 올리면 잡음이 강해 신호음을
줄인다
12시방향 부근에 설정한다
NR: NOISE REDUCTION
TEST CALL: TEST CALL메뉴 나타남
TEST:자체진단메뉴
SP: SP ON/OFF
PWR RDC: POWER REDUCTOPM
2150:LO/HI
2250/2500: LO/ME/FU
JSS2150
Internal loud speaker
CW (Morse) mode 사용 위한 Jack
LCD (Liquid crystal display)
Numeric keypad
Jog dial
TEL: TEL mode
DSC: DSC mode
CW: CW mode (사용하지 않음)
--------------------------------------------
FUNC +
1CLAR: 주파수 명료도 조절
2SCAN: Scan menu 표시
3NR: Noise reduction
4ATT : Attenuator (감쇠기)
5AGC: Auto gain control
6SP: Speaker on or off
7PRN: Print
8TEST: Self-diagnosis menu
9PWRRDC: TX power 조정
0TESTCALL: DSC test call menu
FUNC: Function
ENT: Enter key
USER: User define key
ANTTUNE: 안테나 Tuning
CH: ITU channel
Handset connector
Distress key
RF GAIN (감도 조절)
DIM key
PWR/CONT (Power/Contrast key)
VOL 조절
ALM/WKR lamp
CANCEL key
MENU key
제3장 GMDSS 기기 이해
Notes: Modem loop test란 송신과 수신이 제대로 되는지 확인하는 것이다
Odem loop test를 하면 기기 내부적으로 메시지를 보내고 받는다 점검 결과가 ok면 아무런 문제없이
송신과 수신이 잘된다는 얘기다
안테나 튜닝이 안된다면 장비의 전원을 끄고 안테나 튜너를 열고 pc등이 나갔는지 확인한다
Dsc 테스트가 안되면 다른 해안국과 또는 다른 주파수로 또는 출력을 확인하고 테스트하도록 한다
아니면 detention을 받는다

## Slide 39
3-3 MF/HF DSC Call (JRC JSS2150/2250/2500) Distress Call
Distress key를 열고 4초간 누른다
안테나가 동조가 되면 조난경보가 전송된다 (이 경우 전 주파수대에서 자동으로 전송된다) 2187.5/4207.5/6312.0/8414.5/12577.0/16804.5
수신증이 올 때까지 기기는 Distress mode에 있고 수신증이 없는 경우 또는 기기를 수동으로 작동 취소를 하지 않는 한 3.5 ~ 4.5 분 단위로 계속 전송된다
수신증을 받으면 Alarm을 끄기 위해 CANCEL 버튼을 누른다
그다음 커서를 Continue에 두고 ENT 누르면 해당 무선전화 조난주파수가 나타나는데 여기서 조난통신절차에 따라 조난호출 및 통보를 전송한다
Ncm2150은 controller
DSC TEST
2차 통신
조난
조난중계
수신증 동영상
찍을 것
ATT: ATTENUATOR
교신시 강한신호를 받을때
수신신호를 감쇠시킨다
RF GAIN(RADIO FREQUENCY)
수신 신호 확대한다
너무 올리면 잡음이 강해 신호음을
줄인다
12시방향 부근에 설정한다
NR: NOISE REDUCTION
TEST CALL: TEST CALL메뉴 나타남
TEST:자체진단메뉴
SP: SP ON/OFF
PWR RDC: POWER REDUCTOPM
2150:LO/HI
2250/2500: LO/ME/FU
2182.0
2182.0
제3장 GMDSS 기기 이해
Notes: Modem loop test란 송신과 수신이 제대로 되는지 확인하는 것이다
Odem loop test를 하면 기기 내부적으로 메시지를 보내고 받는다 점검 결과가 ok면 아무런 문제없이
송신과 수신이 잘된다는 얘기다
안테나 튜닝이 안된다면 장비의 전원을 끄고 안테나 튜너를 열고 pc등이 나갔는지 확인한다
Dsc 테스트가 안되면 다른 해안국과 또는 다른 주파수로 또는 출력을 확인하고 테스트하도록 한다
아니면 detention을 받는다

## Slide 40
3-3 MF/HF DSC Call (JRC JSS2150/2250/2500) Distress Call from MENU (수동 편집)
조난의 본질 선택, 위치 및 시간 수동 입력, 2차 통신 모드 설정, 조난주파수 수동 설정을 할 경우 MENU를 누른다
조난주파수 수동 설정 1) Multi-frequency: 2187.5 kHz, 8414.5 kHz 그리고 다른 하나의 주파수로 계속 전송된다 2) Single frequency: 만약 4207.5 kHz로 선택한 후 버튼을 누르면 Message가 5회 연속 전송 되고 수신증이 없으면 수신증이 있을 때까지 3.5~4.5분 간격으로 계속 전송된다
Ncm2150은 controller
DSC TEST
2차 통신
조난
조난중계
수신증 동영상
찍을 것
ATT: ATTENUATOR
교신시 강한신호를 받을때
수신신호를 감쇠시킨다
RF GAIN(RADIO FREQUENCY)
수신 신호 확대한다
너무 올리면 잡음이 강해 신호음을
줄인다
12시방향 부근에 설정한다
NR: NOISE REDUCTION
TEST CALL: TEST CALL메뉴 나타남
TEST:자체진단메뉴
SP: SP ON/OFF
PWR RDC: POWER REDUCTOPM
2150:LO/HI
2250/2500: LO/ME/FU
제3장 GMDSS 기기 이해
Notes: Modem loop test란 송신과 수신이 제대로 되는지 확인하는 것이다
Odem loop test를 하면 기기 내부적으로 메시지를 보내고 받는다 점검 결과가 ok면 아무런 문제없이
송신과 수신이 잘된다는 얘기다
안테나 튜닝이 안된다면 장비의 전원을 끄고 안테나 튜너를 열고 pc등이 나갔는지 확인한다
Dsc 테스트가 안되면 다른 해안국과 또는 다른 주파수로 또는 출력을 확인하고 테스트하도록 한다
아니면 detention을 받는다

## Slide 41
3-3 MF/HF DSC Call (JRC JSS2150/2250/2500) DSC Safety Individual/Test Call
DSC Safety Individual Call
MENU를 누른다
1.DSC non-distress call을 선택하다
Call type을 [SAF/Indv/TEL]을 선택한다
Address에 테스트 할 상대국의 MMSI No.를 입력한다 (ADRS 1,3,4,5 참조)
Calling Freq를 선택하면 자동으로 Working Freq가 선택된다
커서를 [Call]로 옮긴 후 Push ENTER를 누르면 전송된다
DSC Safety Test Call
MENU를 누른다
1.DSC non-distress call을 선택한다
Call type을 [SAF/Indv/Test]를 선택한다
Address에 테스트 할 상대국의 MMSI No.를 입력한다 (ADRS 1,3,4,5 참조)
Calling Freq를 선택한다
커서를 [Call]로 옮긴 후 Push ENTER를 누르면 전송된다
Ncm2150은 controller
DSC TEST
2차 통신
조난
조난중계
수신증 동영상
찍을 것
ATT: ATTENUATOR
교신시 강한신호를 받을때
수신신호를 감쇠시킨다
RF GAIN(RADIO FREQUENCY)
수신 신호 확대한다
너무 올리면 잡음이 강해 신호음을
줄인다
12시방향 부근에 설정한다
NR: NOISE REDUCTION
TEST CALL: TEST CALL메뉴 나타남
TEST:자체진단메뉴
SP: SP ON/OFF
PWR RDC: POWER REDUCTOPM
2150:LO/HI
2250/2500: LO/ME/FU
제3장 GMDSS 기기 이해
ADRS 1, 3, 4, 5
Notes: Modem loop test란 송신과 수신이 제대로 되는지 확인하는 것이다
Odem loop test를 하면 기기 내부적으로 메시지를 보내고 받는다 점검 결과가 ok면 아무런 문제없이
송신과 수신이 잘된다는 얘기다
안테나 튜닝이 안된다면 장비의 전원을 끄고 안테나 튜너를 열고 pc등이 나갔는지 확인한다
Dsc 테스트가 안되면 다른 해안국과 또는 다른 주파수로 또는 출력을 확인하고 테스트하도록 한다
아니면 detention을 받는다

## Slide 42
3-3 MF/HF DSC Call (JRC JSS2150/2250/2500) Self diagnosis inspection
Self diagnosis inspection
FUNC → 8Test 버튼을 누른다
6.1 Self diagnosis menu에서 Test를 하면 된다
Self diagnosis의 결과 Transceiver log 및 Controller/DTE log menu에 10개까지 자동 저장된다
Ncm2150은 controller
DSC TEST
2차 통신
조난
조난중계
수신증 동영상
찍을 것
ATT: ATTENUATOR
교신시 강한신호를 받을때
수신신호를 감쇠시킨다
RF GAIN(RADIO FREQUENCY)
수신 신호 확대한다
너무 올리면 잡음이 강해 신호음을
줄인다
12시방향 부근에 설정한다
NR: NOISE REDUCTION
TEST CALL: TEST CALL메뉴 나타남
TEST:자체진단메뉴
SP: SP ON/OFF
PWR RDC: POWER REDUCTOPM
2150:LO/HI
2250/2500: LO/ME/FU
제3장 GMDSS 기기 이해
Notes: Modem loop test란 송신과 수신이 제대로 되는지 확인하는 것이다
Odem loop test를 하면 기기 내부적으로 메시지를 보내고 받는다 점검 결과가 ok면 아무런 문제없이
송신과 수신이 잘된다는 얘기다
안테나 튜닝이 안된다면 장비의 전원을 끄고 안테나 튜너를 열고 pc등이 나갔는지 확인한다
Dsc 테스트가 안되면 다른 해안국과 또는 다른 주파수로 또는 출력을 확인하고 테스트하도록 한다
아니면 detention을 받는다

## Slide 43
3-4 INMARSAT SYSTEM
INMARSAT (International Maritime Satellite Organization: 국제해사위성기구)에서 승인된 선박지구국(Ship Earth Station)은 INMARSAT 해사정지위성을 이용하여 통신을 행하는 위성통신설비로, 육상 대 선박의 조난경보의 청취를 계속 유지할 수 있으며, 선박의 통상 조선위치에서 조난경보신호를 발신할 수 있으며. 또한 일반위성통신의 송·수신이 가능한 GMDSS 법정 장비인 Inmarsat-C가 있으며 추가로 선주사의 옵션에 따라 전화, 팩시밀리 및 데이터 통신을 할 수 있는 4세대 통신 방식인 FBB (FleetBroadband) 및 5세대 통신 방식인 VSAT (Very Small Aperture Terminal)이 있다.
Inmarsat F77은 2020. 12.1 서비스 중지
Q. 왜 Inmarsat-C에만 조난전용버튼이 있는가?
제3장 GMDSS 기기 이해
Notes: 일반적으로 대형선박이나 비행기는 VSAT(Very Small Aperture Terminal. 소형 위성통신)시스템을 설치해 비행 또는 운항기간 정보를 전송 및 접수하고 인터넷에 접속할 수도 있다. 그러나 VSAT 시스템 보안에 결함이 존재하며 공격자가 이용하면 액세스 권한을 획득 후 통신을 중단시킬 수도 있다.
중국 사이버 위협 정보 서비스 전문기업 씨엔시큐리티(대표 류승우) 해외 정보에 따르면, 해외 보안연구원 x0rz는 “여러 VSAT시스템은 공중인터넷을 통해 접근이 가능하다. 즉 해커가 쇼단(Shodan)과 같은 서비스를 통해 선박이나 비행기에 대해 추적할 수 있으며 원격 공격자는 디폴트 인증정보를 사용해 액세스 권한을 획득할 수 있다”고 밝혔다.
그는 “본인의 테스트 과정에서 선박에 대한 피해는 없었다. 그러나 작정하고 공격하면 선박에 대해 피해를 입힐 수 있다. 공격자가 액세스 권한을 획득 후 VSAT 휴대폰을 통해 통화기록을 확인할 수 있으며, 시스템 설정을 수정, 심지어 새로운 펌웨어 업로딩이 가능하다”고 공개했다.
또한 VSAT 시스템을 통해 기타 보드장비에 연결이 가능하다. 이론상으로 해커는 VSAT시스템을 이용해 선박의 내부 네트워크에 접근 후 추가적인 파괴행위를 초래할 수 있다. 왜냐하면 이런 시스템이 공개액세스를 지원하기 때문에 선박의 구체적인 위치를 파악할 수 있으며, 심지어 선박을 실시간 추적하는 지도프로그램을 개발할 수도 있다.
x0rz는 상대적으로 쉽게 공격이 가능한 VSAT 시스템을 소개했다. 그 중 영국 제조업체인 Cobham의 제품이 대부분이다. 왜냐하면 이 업체는 HTTP Web 서비스를 사용하며 인터넷에 공개되었기 때문이다.
이밖에 VSAT 시스템은 개인전세기, 군용항공기, 여객기에서 모두 사용되기 때문에 VSAT 시스템이 해킹되면 탑승자의 안전을 보장하기 어렵다. 덴마크 해운회사 Thane＆Thane는 “VSAT 시스템은 측정기의 교정을 담당하는 장치로 결함이 존재하면 치명적인 결과를 초래할 수 있다”고 경고했다.

## Slide 44
Inmarsat-C coverage map after completed migration
I-3 (Inmarsat-C)의 위성이 수명이 다해서 I-4 (FB)로의 위성 이전이 2018년 12월에 완료됨 (Coverage가 서쪽으로 40도 이동)
Migration | 
I-3 | I-4
AOR-W | AMER
AOR-E | AOR-E
POR | APAC
IOR | EMEA
I-3 satellite
INM-C
In operation
I-4 satellite
Fleetbroadband (FB)
I-5 satellite
VSAT (Fleet Xpress)
↑https://www.inmarsat.com
FB 전화 해역번호
(전 해역 870으로 통일, 한국 82)
Inmarsat-C Telex의 해역번호
AOR-E (581), POR (582), IOR (583), AOR-W (584)
(한국 801)
제3장 GMDSS 기기 이해

## Slide 45
3-4 INMARSAT SYSTEM I-4 Satellite Network Configuration
기존 3세대 위성이 2018. 12. 12부 4세대 위성으로 Migration 종료하여 4세대 위성인 AMER, APAC, EMEA 3개와 3세대 위성인 AOR-E(이전 3세대 위성인 AOR-E) 1개로 총 4개가 운용중임
NCS 설정 시 현재 기기에 나타나는 AOR-W, AOR-E, IOR, POR을 설정하면 자동으로 4세대 위성으로 Login 함
I4 Satellite
제3장 GMDSS 기기 이해

## Slide 46
Fleet Xpress coverage map
VSAT (Very Small Aperture Terminal): 초소형 조리개 터미널)는 TV 방송을 제외한 위성 통신 네트워크를 통해 데이터, 음성, 영상 신호를 전송/수신하는 데 사용되는 소형 지구국임
VSAT | 
Fleet Xpress | Xpress Link
Ka band | Ku band
↑https://www.inmarsat.com
Fleet Xpress
GX(Ka)
GX
FB
NSD
(Ship)
Inmarsat core
network
FB(L)
Ka-band Global Xpress network
NSD: network switching device)
The vessel is equipped with two satellite equipment. If Ka-band service is not available Fbb is available through L-band by auto-switching via Network Switching Device (NSD) equipment.
제3장 GMDSS 기기 이해
Notes: The vessel is equipped with two satellite equipment. If Ka-band service is not available Fbb is available through L-band by auto-switching via Network Switching Device (NSD) equipment.

## Slide 47
All Inmarsat systems by generation
↑ http://www.jrc.co.jp
↑ https://www.satcomglobal.comk
↑ https://www2.inmarsat.com
F77 역시 GMDSS 전화 안전 서비스로 승인을 받았으나 2020년 12월 1일 서비스가 종료됨
FleetBroadband
(L band)
Xpress Link (Ku band)
Fleet Xpress (Ka band)
Inmarsat-C
Inmarsat Fleet F77
Inmarsat-C는 텔렉스 안전 서비스로 승인된 GMDSS 기기로 현재도 운용 중임 (GMDSS 법정 장비).
Fleet Xpress
요즘 가장 많이 사용되는 시스템임Fleet Xpress: main, FB: back-up
VSAT
I-3
I-4
I-5
Directional Antennas provide much better link quality than omni-directional antennas, which have a 360-degree pattern. Antennas for long-range point-to-point and point to multipoint links are always directional rather than omni-directional.
지향성 안테나는 360도 패턴을 가진 전방향 안테나보다 훨씬 더 나은 링크 품질을 제공합니다. 장거리 포인트 투 포인트 및 포인트 투 포인트 링크를 위한 안테나는 항상 전방향성보다는 방향성이다
These models use directional antennas and can not be used for distress communication
The migration of
POR(I3) to APAC(I4) satellite
has been completed
VSAT는 KU Band 사용
Fleet Xpresss는 KA와 L Band
사용 (4G + 5G 혼합사용)
Ka band가 사용부락시
바로 L BAND로 무제한 data
Service가 가능함
현재 전세계에서 가장 많이
사용하는 시스쳄임
제3장 GMDSS 기기 이해
Notes: Directional Antennas provide much better link quality than omni-directional antennas, which have a 360-degree pattern. Antennas for long-range point-to-point and point to multipoint links are always directional rather than omni-directional.
지향성 안테나는 360도 패턴을 가진 전방향 안테나보다 훨씬 더 나은 링크 품질을 제공합니다. 장거리 포인트 투 포인트 및 포인트 투 포인트 링크를 위한 안테나는 항상 전방향성보다는 방향성이다
These models use directional antennas and can not be used for distress communication

## Slide 48
Inmarsat (Inmarsat-C antenna & Main unit)
무지향성 안테나/Store & Forward 방식
안테나케이블 통상 30미터
TX : 1626.5 ~ 1646.5 MHz
RX : 1530.0 ~ 1545.0 MHz
출력 17W
hemisphere
Helical antenna
Furuno
Polarization:
Right-hand circular
Polarization
Receiving gain
33 to 40dB
제3장 GMDSS 기기 이해

## Slide 49
Inmarsat (Inmarsat FBB & VSAT Antenna)
Inmarsat FBB와 VSAT은 지향성 안테나이고 Real time 방식이다. 그러나 Inmarsat-C 안테나는 무지향성 안테나로 Store and Forward 방식으로 설정한 지구국에서 받아서 다시 보내주는 방식이다
Inmarsat-C는 무지향성 안테나이기 때문에 Distress Button이 달려 있고 법정장비이다
INMARSAT-B 서비스 중단
2016.12.31부
2020년 이후
INM-FBB를 법정장비로
도입예정이라고 함
INM-FBB를 이용하여
SSAS, LRIT, EGC등 사용
가능한 시스템 탑재해야 됨
FBB
VSAT
RADOME
제3장 GMDSS 기기 이해

## Slide 50
Inmarsat System (VSAT) – 5세대 위성
선박 → 육상 선박 FB/I-SAT → 육상 010-1111-2222로 전화: 0082-10-1111-2222# (#: ending mark) 선박 VSAT → 육상 010-1111-2222로 전화 1) KT & SK TEL(070): 010-1111-2222 2) SYNERSAT(346): 82-10-1111-2222 육상 → 선박 1. 육상 → 선박 FBB/I-SAT로 전화: 001-870-773-923-017 (전해역 코드 870으로 통합: 2009.1.1 0001UTC 부터) 2. 육상 → 선박 VSAT 070-1111-2222로 전화 1) KT & SK TEL(070), 한국: 070-1111-2222 2) 해외에서 선박으로 전화: 0082-70-1111-2222 3. 육상 →선박 VSAT 346-325-2132로 전화 SYNERSAT(346): 001-1-346-326-2132
제3장 GMDSS 기기 이해

## Slide 51
3-4 INMARSAT-C FURUNO FELCOM-18
STORE & FORWARD 방식 (VHF 및 MF/HF Radio는 Distress Alert를 전송하면 5회 연속 전송되고 수신증이 없으면 3.5~4.5분 간격으로 Distress Alert가 전송되지만 Inmarsat-C는 Distress Alert를 전송하면 전송 후 Distress Alert가 꺼진다. 통상 1분 이내 전송이 되고 수신증이 오는데 시간이 지나도 수신증이 오지 않으면 다시 Distress Button을 눌러야 한다) Distress Alert를 보내면 선택한 지구국으로 전송이 되고 지구국은 조난 선박의 위치에 가까운 MRCC에 전송을 하고 MRCC-RCC는 구조 작업을 하게 된다
무지향성 안테나로 SSAS 및 LRIT가 내장되어 있다
법정 장비로 Distress Button이 달려있다 (Distress Button Test는 강제사항은 아니지만 매월 1회)
매월 1회 PV Test를 한다
매월 1회 EGC Function Test를 한다 (PV + ROM/RAM Test)
NAVAREA 설정 (NAVTEX Station이 없는 호주는 Navtex Service Area 설정)
PV Test
F7(Option) – 8 Test – 1 PV Test를 진행한다
PV Test는 Inmarsat-C가 정상 작동하는지 확인하는 것이다
제3장 GMDSS 기기 이해

## Slide 52
3-4 INMARSAT-C FURUNO FELCOM-18
EGC Function Test
ROM/RAM Test
F7(Option) – 8 Test – 3 Diagnostic Test를 진행한다
하기 내용중 (6)항의 ROM/RAM/EEPROM의 점검 결과 및 기타 전반적인 Inmarsat-C의 상태를 확인할 수 있다
PV Test + ROM/RAM Test를 같이 한다
제3장 GMDSS 기기 이해

## Slide 53
3-4 INMARSAT-C FURUNO FELCOM-18
NAVAREA 설정
F8(Setup) – 4 EGC Setup
Navarea를 설정한다
호주 입항시 Coastal Warning을 받기 위해 NAVTEX Station Code에 Service Area를 같이 입력한다 (호주 X, 브라질 V, 뉴질랜드 X1V는 NAVTEX Station이 없다)
Receive EGC Area
Additional Position : 추가로 받고자 하는 지역의 위치를 입력한다 (통상 사용하지 않음)
Navarea : NAVAREA No. 두자리로 입력한다
Fixed Area : 통상 사용하지 않음
Waypoint : 통상 사용하지 않음
NAVTEX
Station Code : 해당 해역에 있는 NAVTEX 국의 Code를 입력한다
NAVTEX Code를 입력하면 기본적인 MSI정보는 수신하고 기타 특별히 받고자 하는 정보가 있으면 설정한다 (통상 설정하지 않음)
11
제3장 GMDSS 기기 이해

## Slide 54
3-4 INMARSAT-C FURUNO FELCOM-18
NAVAREA 설정 (호주 시드니항 입항시)
F8(Setup) – 4 EGC Setup
Navarea를 X으로 설정한다
Coastal Warning을 받기 위해 NAVTEX Station Code에 Service Area인 B를 입력한다
10
C
ON
A
B
C
D
E
F
G
H
Sidney
http://www.amsa.gov.au/search-and-rescue/about-the-gmdss/msi-information/msi-email/index.asp
제3장 GMDSS 기기 이해

## Slide 55
3-4 INMARSAT-C FURUNO FELCOM-15
PV Test
F7(Option) – 6 Test – 1 PV Test를 진행한다
EGC Function Test
F7(Option) – 6 Test - 3 Diagnostic Test
제3장 GMDSS 기기 이해

## Slide 56
제3장 GMDSS 기기 이해
3-4 INMARSAT-C JRC JUE-87
PV Test (1)
Alt + U
Performance test initiation 선택 후 Enter 누른다
Performance test 창에서 YES 선택 후 Enter 누르면 PV test를 진행한다
결과는 아래와 같이 나타난다
EGC Function Test
Alt + G를 누른다
Status에서 RAM ROM Test를 선택하면 결과가 나온다
EGC Function Test는 PV Test와 RAM/ROM Test를 같이 한다
PV Test (2)
ALT+G
SET UP
Performance Test Initiation 선택 후 Yes 선택

## Slide 57
3-4 INMARSAT-C JRC JUE-87
NAVAREA 설정
egC – EGC Setup
Navarea/Metarea를 설정한다
호주 입항시 Coastal Warning을 받기 위해 NAVTEX Station Code에 Service Area를 같이 입력한다 (호주 X, 브라질 V, 뉴질랜드 X1V는 NAVTEX Station이 없다)
제3장 GMDSS 기기 이해

## Slide 58
3-4 INMARSAT-C JRC JUE-87
NAVAREA 설정 (호주 시드니항 입항시)
egC - EGC Setup
Navarea/Metarea X을 Enable로 설정한다
Coastal Warning을 받기 위해 Satellite Coastal areas에 Service Area인 C를 입력한다
상기 3항을 설정한 경우 Coastal warning type에서 MSI 내용은 기본적으로 Enable로 설정한다
A
B
C
D
E
F
G
H
Sidney
제3장 GMDSS 기기 이해

## Slide 59
3-5 NAVTEX
518KHz(영문방송)에서 해사안전정보 자동 수신 및 인쇄 (죽변 : V, 변산 W)
NAVTEX Coverage : 200 ~ 400 마일
매월 1회 NAVTEX Function Test
In force warning을 수신하지 못한 경우 기기를 Rebooting 하여 다음 방송 시간에 다시 받도록 한다 (IMO는 각 NAVTEX Station에 In force warning을 매주 전송 권장함)
해당 NAVAREA 해역에서 불필요한 정보 수신을 하지 않기 위해 원하는 NAVTEX 국을 선택/해제(Select/Deselect) 방법 숙지
인도양/아덴만/서아프리카 해적위협해역을 항해하는 선박은 NAVAREA 반드시 설정하여 MSI(해사안전정보 중 특히 해적관련정보)를 받도록 한다
NAVTEX 방송문 양식 | 
ZCZC WA39 201230UTC NOV 20 ~~~~본문~~~~ NNNN | ZCZC : 시작부호 WA39 - W : 방송국코드 - A : 메시지종류 - 39 : 메시지 번호 201230 : 20일12시30분 NOV 20 : 2020년 11월 NNNN : 종료부호
수신거부를 할 수 없는 메시지 - A : 항행경보 - B : 기상경보
- D : 수색구조 및 해적정보
- L : 추가항행경보(필요시)
제3장 GMDSS 기기 이해

## Slide 60
3-5 NAVTEX (FURUNO NX-700A) Diagnostics (Function Test)
MENU/ESC를 누른다
▼ 이용하여 Service를 선택한 후 ENT 누른다
▲▼ 이용하여 Test 선택 후 ENT누른다
“Start test”가 나타나면 ◀ 이용 “Yes” 선택 후 ENT 누르면 Test를 진행한다
ENT
ENT
제3장 GMDSS 기기 이해

## Slide 61
3-6 EPIRB JORTRON 40S - 60S
1세대 COSPAS-SARSAT EPIRB 및 2세대 AIS-EPIRB 사용 (2024. 1. 1부 신규 또는 기존 1세대 교체 설치 시에는 2세대 AIS-EPIRB를 설치하여야 함)
48시간 사용
매월 1회 EPIRB Function Test (built-in test 시 흰색의 strobe light 확인) (AIS-EPIRB는 GPS 기능도 Maker Instruction Manual 따라 테스트 하여야 함)
SR 검사 2항사 또는 통신담당자는 육상정비업체(SBM)에서 Beacon Tester로 점검시 MMSI No.가 정상적으로 표시되는지 반드시 확인하고 결과 Beacon Test Result를 선박에 보관하고 관련 사실을 GMDSS Radio Log에 기재함
Battery 교체 3개월 전 해당 자재 확보
Test시 습기 감지 센서가 단락되지 않도록 주의
EPIRB Tester
제3장 GMDSS 기기 이해
HMM NURI
MMSI: 636020332
25E8E66C
ID: A23D47690000181
COSPAS-SARSAT
러시아 2기
미국 2기
캐나다 1
프랑스 1
5개 현재 운용중
1개는 준비중이라 함

## Slide 62
3-6 EPIRB JORTRON 40S - 60S
Operating Scenario
EPIRB는 바다에 떠 있을 때 최고의 조난 신호 성능을 발휘하도록 설계되었지만 다른 곳에서 EPIRB가 활성화되는 상황이 있을 수 있다. 아래 상황에서 성능을 최적화하려면 각 섹션의 지침을 따르도록 한다
제3장 GMDSS 기기 이해
EPIRB 안테나가 하늘을 보도록 유지한다
• EPIRB 안테나가 하늘을 보도록 유지한다
• EPIRB가 신호를 방해할 수 있는 재료로 만들어진 경우 Life raft cover 안에서 EPIRB를 작동하지 않는다
• 안테나를 위쪽으로 향하게 한다
• EPIRB 안테나가 하늘을 보도록 유지한다
• EPIRB가 신호를 방해할 수 있는 재료로 만들어진 경우 Lifeboat canopy 안에서 EPIRB를 작동하지 않는다
• 안테나를 위쪽으로 향하게 한다
      In Life raft
      In Lifeboat

## Slide 63
EPIRB From Data
1. Country Code
2. User protocol type maritime 6
Numeric Figures
3. 121.5Mhz radio homing device
4. CRC
(Communication Research Center)
5. Beacon ID-MMSI (Hexadecimal code)
-16진법-
현재 COSPAS-SARSAT는 406 MHz만 Monitoring 하고 있으며 121.5 MHz 및 243 MHz에서 발생 하는 신호는 Monitoring 중단 함
(단, 민간/군용 항공기에서는 계속 사용하고 있음)
EPIRB 발사 해역이 한국의 경우
• LUT: Local User Terminal (위성수신소) (선박→송도 해양경찰청, 항공기 → 대덕, 한국항공우주연구원)
• MCC: Mission Control Center (해양경찰청 관할 →임무조정센터)
• (M)RCC: (Maritime) Rescue Coordination Center (해경 해난구조센타)
• SAR: Search and Rescue (해경 수색 및 구조팀)
선박등록지 MRCC (Flag State)
사고 해역에서 가장 가까운 LUT
LUT 관할 MCC
관할 RCC
SAR
121.5 Mhz
COSPAS-SARSAT
Homing signal
한국 MCC
선사
한국 국적선이 우루과이 해역에서 EPIRB
조난신호 발사를 한 경우 우루과이 LUT →
MCC는 주변국 MRCC에도 연락하고 또한 KOR MCC(해경)에도 연락함
한국
국적선
①
②
③
④
⑤
⑥
EPIRB
406 Mhz
도플러 효과에 의해 위치 측정
만약 MCC가 한국해경
이라면 선사로 연락
외교부
How EPIRBs Work
FGB

## Slide 64
EPIRB (Test - JRC/JQE-103)
Test procedure
Bracket에서 Beacon을 분리시킨다
스위치를 “Test” mode에 두면
Yellow lamp와 Red lamp가 켜진 후
그 다음 strobe light가 켜지면 Test 끝!
Emission check of 406.028Mhz | Selector 스위치를 test mode로 두었을 경우 |  | 정상
 | Yellow와 Red LED가 0.44초 동안 켜질 경우 | 406.028 MHz의 송신기 정상 | 
 | Yellow LED가 0.44초 동안 켜질 경우 | 신호가 전송이 되지 않음 | 수리 신청하고 불가시 신품교환
 | LED가 전혀 켜지지 않는 경우 | 송신기 고장 | 수리 신청하고 불가시 신품교환
제3장 GMDSS 기기 이해

## Slide 65
EPIRB (Test - JOTRON/TRON40S)
Test procedure
Bracket에서 beacon을 분리시킨다
스위치를 “Test” mode에 둔다
Red lamp가 약 15초간 점멸한다
그다음 strobe light (흰색의 xenon lamp)가 켜지면 test 끝!
통상 항해 중에는 항시 “READY” 위치에
두고 퇴선 시 수동(ON)에 의한 조작 시 Seal 분리 후 “ON” 위치에 두게 되면
작동하기 시작한다
제3장 GMDSS 기기 이해

## Slide 66
 | TRON 60S (EPIRB) | TRON 60 VDR EPIRB
Monthly | Self test | • Self test • GPS test ( <60) (과다 시험시 Battery 빨리 방전됨)
 | 매월 1회 Function test | 매월 1회 EPIRB function 또는 GPS function test시 둘 중의 하나로 번갈아 하고 Radio logbook에 기록할 것
Every 12 months | Annual test (by radio survey) | Annual test (by radio survey)
Every 2nd year | Replace HRU Including plastic bolt | Replace HRU Including plastic bolt
Every 4th or 5th year | Replace battery by certified personal (SBM) | Replace battery by certified personal (SBM)
Every 10th year | Replace Float-Free Capsule and Bracket | Replace Float-Free Capsule and Bracket
※ 2항사는 EPIRB 및 VDR-EPIRB를 매월 시험시 1회만 실시한다 (5년에 60회 미만으로 시험해야 실제 상황에서 48시간 작동 가능함) |  | 
제3장 GMDSS 기기 이해

## Slide 67
EPIRB (Test TRON 40 EPIRB) - 선박에 설치된 기종의 Manual 반드시 확인할 것
EPIRB Test Error Messages: 스위치를 ‘TEST’ 위치로 한번 이동 후 15초간 있으면 Function test 시작하고 점검 후 Xenon Lamp가 한번 켜지면 정상이지만 Xenon Flash가 동작하지 않으면 아래와 같은 문제가 있다 | 
Number of flashes | Fault indication
1 flash, no Xenon flash | Low power on 406 MHz transmitter
2 flashes, no Xenon flash | Low battery voltage
3 flashes, no Xenon flash | Low power on 121.5 MHz transmitter
4 flashes, no Xenon flash | PLL on 406 MHz transmitter out of lock
5 flashes, no Xenon flash | EPIRB module not programming or programming not complete
※ PLL (Phase Lock Loop: 위상동기회로)
EPIRB SELF-TEST INDICATION
제3장 GMDSS 기기 이해
EPIRB TEST
PSC/SIRE 수검시, 검사관이 아래와 같이 물으면,,,
Q. EPIRB battery는 몇 년마다 교체하는가?
A. 5년마다,,, (TRON인 경우)
Q. Expiry date는 언제인가?
A. 2021. 12. 25
Q. 그때까지 사용할 수 있다고 생각하는가?
A. 그렇다
Q. 어떤 근거로?
A. Maker가 제공한 기기 성능확인검사 결과표 에 근거하여…(좌측과 같이) 라고 얘기함
PSC/SIRE 수검시, 검사관이 아래와 같이 물으면,,,
Q: How often should EPIRB battery be replaced?
A: The battery should be replaced every 5 years.
Q: What is the expiry date?
A: The expiry date is December 25th, 2024.
Q: Do you think it can be used until then?
A: Yes, I do.
Q: What is your basis? (How can you be sure?)
A: I believe it can be used until then based on the self-test indication provided by the manufacturer

## Slide 68
EPIRB (Test TRON 60 VDR EPIRB) - 선박에 설치된 기종의 Manual 반드시 확인할 것
EPIRB-Test Error Messages (스위치를 ‘TEST’ 위치로 한번 이동 후 15초간 있으면 Function test 시작하고 점검 후 Flash가 한번 켜지면 정상이라는 의미) | 
Number of flashes | Fault indication:
1 | NONE
2 | Low power on 406 MHz transmitter
3 | Low battery voltage
4 | Low power on 121.5 MHz transmitter
5 | PLL on 406 MHz transmitter out of lock
6 | PLL on 121.5 MHz transmitter out of lock
7 | EPIRB module not programming or programming not complete
GPS-Test Error Messages (3초 이내에 스위치를 ‘TEST’ 위치로 3초 이내에 2번 이동 후 Release 하면 test 시작함) | 
2 BEEPS | OK (삐- 발신음이 2번 나오면 정상)
5 BEEPS | Did not acquire GPS position
10 BEEPS | Number of GPS TEST above limit (>60)
※ PLL (Phase Lock Loop: 위상동기회로)
EPIRB SELF-TEST INDICATION
제3장 GMDSS 기기 이해

## Slide 69
3-6 EPIRB JORTRON 60S & VR-7000
TRON 60 VDR EPIRB의 경우 조립시
Grease를 얇게 바른 후 본체가
Bracket과 Docking module에 gap이 없도록 잘 설치할 것
Grease를 바르는 이유: Docking module과 본체와의 적외선 통신을 용이하게 하기 위함
VDR EPIRB TEST
제3장 GMDSS 기기 이해
EPIRB
EPIRB
VDR Float-free Capsule
“Float-free capsule connection failure” 가
나타나면 VDR을 리부팅한다

## Slide 70
VDR Storage Module
GNSS AIS-EPIRB
(MEOSAR) (위치오차 : 수 m 이내)
Fixed Protective Capsule
본체 vdr에서 junction box를 통한
Data가 Docking Module로 전송됨
적외선신호에 의하여
Data gathering
IR 통신
Infrared Ray
TRON 40VDR
COSAPS SARSAT EPIRB이다
Float Free Capsule
Acoustic beacon
COSPAS SARSAT-EPIRB (위치오차 : 약 5km)
GPS EPIRB(GEOSAR) (위치오차 : 50m)
(위치오차 120m)
TRON 40 VDR EPIRB의 경우 조립시 아래 그림과 같이 grease를 얇게 바른 후 본체가 Bracket과 Docking module에 gap이 없도록 잘 설치할 것 (기기별 Maker User Manual 반드시 참조) ※ grease를 바르는 이유 : Docking module과 본체와의 적외선 통신을 용이하게 하기 위함
제3장 GMDSS 기기 이해
FGB
SGB
Notes: GPS EPIRB : GEOSAR에 신호를 전송
TRON 40VDR은 GPS Receiver(22 channel GPS receiver)가 달려 있음
Homing frequency도 달려 있음.
EPIRB와 BRACKET은 10년 완전교체
배터리 5년 교체
HRU : 2년교체
5.6.1 MSC CIRC. 1039
If the S-VDR Capsule is the main EPIRB on board the ship, the rules of MSC CIRC
1039 apply, and the battery must be changed at an authorized workshop.
If the S-VDR Capsule is the second EPIRB on board the ship, authorized personnel
can change the battery on board.
The test ensures that the EPIRB is within its specifications and complies with
IMO and the COSPAS/SARSAT system. Documented proof of test or Test Cer-
WARNING Releasing the Capsule from the bracket will interrupt all connections between the ships S-VDR system and the FRM
inside the Capsule, and all recordings will be interrupted. The regulations require the Capsule not to be removed for
more than 10 minutes.
certificate containing test results and EPIRB data issued by service provider must
be kept onboard for future inspections the next 12 months.
Every 2nd Year:
Hydrostatic Release Mechanism including Plastic Bolt on the Float Free Brackets
must be replaced.(Check expiry date on label).
Every 5th Year:
The EPIRB Battery must be replaced every 5th year, unless otherwise instructed
by the vessel flag state or local authorities.(Check expiry date on
label).
6.3.1 EPIRB
6.3.1 EPIRB module error mesages
If the self-test detects a fault in the EPIRB module one or more of the following
indications are shown:
1. Flashing LED for 15 sec. followed by one (1) flash, no Xenon flash:
Error: Low power on 406 MHz transmitter
2. Flashing LED for 15 sec. followed by two (2) flashes, no Xenon flash:
Error: Low battery voltage
3. Flashing LED for 15 sec. followed by three (3) flashes, no Xenon flash:
Error: Low power on 121.5 MHz transmitter
4. Flashing LED for 15 sec. followed by four- (4) flash, no Xenon flash:
Error: PLL on 406 Transmitter out of lock (위상동기회로가 잠겨있지 않다)
5. Five (5) flashes, no Xenon flash:
Error: EPIRB module not programmed or programming not complete

## Slide 71
EPIRB (SGB - TRON 60/40AIS EPIRB)
What new rules are about? 2022년 7월 1일부터 IMO 및 SOLAS 요구 사항 MSC. 471(101)이 의무 사항이 되었습니다. (AIS, GNSS 수신기, 406MHz 및 121.5MHz) 따라서 2022년 7월 1일 이후에 설치된 각 EPIRB는 이를 준수해야 합니다. (단, EPIRB가 이 날짜 이전에 선박에 설치된 경우 새로운 규정에 부합하지 않을 수 있음)
The most technologically advanced EPIRB to date!
The Tron 60AIS is compliant with the mandatory International Maritime Organization (IMO) regulation (as of July 2022) and Safety of Life at Sea (SOLAS) regulation.
Features:
Approved in accordance with the latest EPIRB standard
AIS homing technology included for faster localization
Prepared for RLS through Galileo GNSS
IR LED light for night vision devices and assisted SAR
11 year and 3 month total battery lifetime
MEOSAR configuration with return link service
LEOSAR COSPAS-SARSAT system overview
MEOSAR
〮 Transmit acknowledgment
〮 Control Beacon remotely
〮 Check whether false distress
GNSS Receiver frequency
GLONASS: 1602.00 MHz
GPS, Galileo: 1575.42 MHz
FGB
SGB
LEOSAR: Low Earth Orbiting SAR MEOSAR: Medium Earth Orbiting SAR
GEOSA : Geostationary Orbiting SAR
제3장 GMDSS 기기 이해
Notes: The most technologically advanced EPIRB to date!
The Tron 60AIS is compliant with the mandatory International Maritime Organization (IMO) regulation (as of July 2022) and Safety of Life at Sea (SOLAS) regulation.
Features:
Approved in accordance with the latest EPIRB standard
AIS homing technology included for faster localization
Prepared for RLS through Galileo GNSS
IR LED light for night vision devices and assisted SAR
11 year and 3 month total battery lifetime

## Slide 72
EPIRB (SGB - TRON 60AIS EPIRB)
Normal Self-Test (Tron 60AIS EPIRB) 1. 코터핀 (Cotter Pin) 핀을 제거하여 상단 덮개를 분리한다 2. Bracket에서 Tron 60AIS를 꺼낸다 3. 스위치를 TEST 위치로 이동하고 테스트 표시등이 켜질 때까지 유지한다 4. 정상적인 자체 테스트 중에 EPIRB의 주요 기능을 테스트한다 5. 테스트 신호는 모든 주파수(121.5MHz, AIS 및 406MHz)에서 전송된다 이 테스트 신호는 조난 신호로 인식되지 않습니다 Extended Self-Test including GPS-test 1. 스위치를 3초 이내에 2번 TEST 위치로 이동하고 흰색 Test Indicator가 켜지면 손을 뗀다 2. EPIRB가 검증된 위치를 찾고 있다는 녹색 GNSS 표시기 LED가 깜박이기 시작한다 3. 유효한 위치를 찾으면 녹색 GNSS 표시기 LED가 약 1초 동안 켜져 있고 정상적인 자가 테스트가 계속된다 4. 연장된 자가 테스트에 성공하면 테스트가 끝날 때 상단 표시등이 한 번 깜박인다 지원되는 GNSS 위성: GPS, GLONASS, GALILEO
Return Link Service (RLS) This EPIRB has the capability to use the RLS feature, which is available in the Galileo navigation satellite system. The RLS feature is an indication that confirms to the user that the distress signal has been received and is being sent to the responsible search-and rescue (SAR) authorities.
Tron 60AIS EPIRB???
Approved in accordance with the latest EPIRB standard
AIS homing technology included for faster localization
Prepared for RLS through Galileo GNSS
IR LED light for night vision devices and assisted SAR
11 year and 3 month total battery lifetime
40AIS
60AIS
제3장 GMDSS 기기 이해
Notes: Return Link Service (RLS) This EPIRB has the capability to use the RLS feature, which is available in the Galileo navigation satellite system. The RLS feature is an indication that confirms to the user that the distress signal has been received and is being sent to the responsible search-and rescue (SAR) authorities
Tron 60AIS EPIRB???
Approved in accordance with the latest EPIRB standard
AIS homing technology included for faster localization
Prepared for RLS through Galileo GNSS
IR LED light for night vision devices and assisted SAR
11 year and 3 month total battery lifetime

## Slide 73
EPIRB (SGB - TRON 60AIS EPIRB)
Testing of the AIS locating signal 표준 자체 테스트 모드 동안 EPIRB는 한 메시지에 15 HEX ID가 포함된 두 개의 텍스트 메시지를 전송하고 다른 메시지에 텍스트 EPIRB TEST를 전송한다 Testing and Maintenance 1. Every month (121.5MHz, 406MHz, AIS test) 1) 자가 테스트 및 육안 검사 수행 2) EPIRB의 방출 기능을 방해하는 것이 없는지 확인 3) EPIRB 및 Bracket 불량 확인 4) Bracket이 페인트 또는 기타 화학 물질로 덮여 있지 않은지 확인하 5) Lanyard가 EPIRB에 단단히 부착되어 있고 선박이나 다른 물체에 묶여 있지 않은지 확인 6) HRU 유효기간 확인 7) SBM 날짜 확인 8) 건전지의 유효기간을 확인 2. Every 3 months (GPS test) 3개월마다 Monthly normal self-test 대신 Extended self-test 실시 Extended self-test는 많은 전류를 사용하므로 총 60회 테스트로 제한됨. 이 경우, Normal self-test는 가능하지만 GNSS 수신기의 검증은 배터리 교체할 때까지 불가능 함. 따라서 매월 Normal self-test만 하고 매 3개월 마다 Normal self-test는 하지 않고 Extended self-test를 할 것.
Hex id is a 15 hexadecimal character string,
Numbers 0 through 9
And letters A through F)
(character string: 문자묶음)
When EPIRB is activated,
Your beacon’s HEX ID uniquely identifies your EPIRB
And is encoded in the message
your beacon transmit,
The satellite will detect and relay
The distress alert to SAR
제3장 GMDSS 기기 이해
Notes: Hex id is a 15 hexadecimal character string,
Numbers 0 through 9
And letters A through F)
(character string: 문자묶음)
When EPIRB is activated,
Your beacon’s HEX ID uniquely identifies your EPIRB
And is encoded in the message your beacon transmit,
The satellite will detect and relay the distress alert to SAR

## Slide 74
EPIRB (SGB - TRON 60AIS EPIRB)
Testing and Maintenance 3. Every 12 months: Tron 60/40AIS는 인정된 무선 검사관 또는 JROTRON에서 교육 및 인증을 받은 검사원이 수행하는 연차 시험이 필요하다. 전기적 파라미터의 모든 테스트는 가능한 경우 자가 테스트 모드에서 수행해야 한다 4. Every 2nd year: 1) 플라스틱 볼트를 포함하여 HRU를 교체한다 2) HRU Label에 새 만료 날짜를 표시한다 5. Every 4 or 5 years EPIRB는 5년을 초과하지 않는 간격으로 기국 또는 SOLAS에서 정한 규정에 따라 Shore Based Maintenance (SBM)에 의한 필수 요구 사항을 점검한다. 그리고 배터리도 표시된 날짜 이내에 교체해야 한다 * TRON 40AIS EPIRB Battery Lifetime: 5 years * TRON 60AIS EPIRB Battery Lifetime: 10 years 6. Every 10 years 10년이 지나면 EPIRB는 일반적으로 극심한 환경에 있기 때문에 JOTRON은 10년이 지나면 EPIRB와 Bracket 모두 교체할 것을 강력히 권고한다
checking that the EPIRB identification (15 Hex ID for first-generation beacons and 23 Hex ID for second-generation beacons and other required information, including, if applicable, the AIS identity (User ID)) is clearly marked on the outside of the equipment;
EPIRB 식별 정보(1세대 비콘의 경우 15 Hex ID, 2세대 비콘의 경우 23 Hex ID) 및 AIS 식별 정보(해당하는 경우, 사용자 ID)가 장비 외부에 명확하게 표시되어 있는지 점검
Tron 60AIS EPIRB???
Approved in accordance with the latest EPIRB standard
AIS homing technology included for faster localization
Prepared for RLS through Galileo GNSS
IR LED light for night vision devices and assisted SAR
11 year and 3 month total battery lifetime
HEX ID or Unique Identification Number (UIN) (BEE64D134000259)
제3장 GMDSS 기기 이해
Notes: checking that the EPIRB identification (15 Hex ID for first-generation beacons and 23 Hex ID for second-generation beacons and other required information, including, if applicable, the AIS identity (User ID)) is clearly marked on the outside of the equipment;
EPIRB 식별 정보(1세대 비콘의 경우 15 Hex ID, 2세대 비콘의 경우 23 Hex ID) 및 AIS 식별 정보(해당하는 경우, 사용자 ID)가 장비 외부에 명확하게 표시되어 있는지 점검
Tron 60AIS EPIRB???
Approved in accordance with the latest EPIRB standard
AIS homing technology included for faster localization
Prepared for RLS through Galileo GNSS
IR LED light for night vision devices and assisted SAR
11 year and 3 month total battery lifetime

## Slide 75
EPIRB (SGB - TRON 60AIS EPIRB)
Extended 또는 self-test의 시퀀스 중 하나가 실패하면 Test indicator가 아래 표에 따라 여러 번 깜박이면서 발생한 오류를 나타냅니다
checking that the EPIRB identification (15 Hex ID for first-generation beacons and 23 Hex ID for second-generation beacons and other required information, including, if applicable, the AIS identity (User ID)) is clearly marked on the outside of the equipment;
EPIRB 식별 정보(1세대 비콘의 경우 15 Hex ID, 2세대 비콘의 경우 23 Hex ID) 및 AIS 식별 정보(해당하는 경우, 사용자 ID)가 장비 외부에 명확하게 표시되어 있는지 점검
Tron 60AIS EPIRB???
Approved in accordance with the latest EPIRB standard
AIS homing technology included for faster localization
Prepared for RLS through Galileo GNSS
IR LED light for night vision devices and assisted SAR
11 year and 3 month total battery lifetime
제3장 GMDSS 기기 이해
Notes: checking that the EPIRB identification (15 Hex ID for first-generation beacons and 23 Hex ID for second-generation beacons and other required information, including, if applicable, the AIS identity (User ID)) is clearly marked on the outside of the equipment;
EPIRB 식별 정보(1세대 비콘의 경우 15 Hex ID, 2세대 비콘의 경우 23 Hex ID) 및 AIS 식별 정보(해당하는 경우, 사용자 ID)가 장비 외부에 명확하게 표시되어 있는지 점검
Tron 60AIS EPIRB???
Approved in accordance with the latest EPIRB standard
AIS homing technology included for faster localization
Prepared for RLS through Galileo GNSS
IR LED light for night vision devices and assisted SAR
11 year and 3 month total battery lifetime

## Slide 76
EPIRB (SGB - TRON 60AIS EPIRB)
Testing of the AIS locating signal
checking that the EPIRB identification (15 Hex ID for first-generation beacons and 23 Hex ID for second-generation beacons and other required information, including, if applicable, the AIS identity (User ID)) is clearly marked on the outside of the equipment;
EPIRB 식별 정보(1세대 비콘의 경우 15 Hex ID, 2세대 비콘의 경우 23 Hex ID) 및 AIS 식별 정보(해당하는 경우, 사용자 ID)가 장비 외부에 명확하게 표시되어 있는지 점검
Tron 60AIS EPIRB???
Approved in accordance with the latest EPIRB standard
AIS homing technology included for faster localization
Prepared for RLS through Galileo GNSS
IR LED light for night vision devices and assisted SAR
11 year and 3 month total battery lifetime
표준 자체 테스트 모드에서
EPIRB는 두 개의 문자 메시지를 전송합니다.
한 메시지에는 15HEX ID가 있고
다른 메시지에는 EPIRB TEST라는 텍스트가 있다.
GNSS 자체 테스트를 수행할 때 위치 메시지도
문자 메시지와 함께 출력됩니다. EPIRB-AIS MMSI: 974 x x y y y y
[EPIRB] TEST
[EPRIB] ACTIVE
AIS-SART MMSI | 970 x x y y y y | x x: Manufacturer’s No. y y y y: Serial No.
AIS-EPIRB MMSI | 974 x x y y y y | 
제3장 GMDSS 기기 이해
Notes: checking that the EPIRB identification (15 Hex ID for first-generation beacons and 23 Hex ID for second-generation beacons and other required information, including, if applicable, the AIS identity (User ID)) is clearly marked on the outside of the equipment;
EPIRB 식별 정보(1세대 비콘의 경우 15 Hex ID, 2세대 비콘의 경우 23 Hex ID) 및 AIS 식별 정보(해당하는 경우, 사용자 ID)가 장비 외부에 명확하게 표시되어 있는지 점검
Tron 60AIS EPIRB???
Approved in accordance with the latest EPIRB standard
AIS homing technology included for faster localization
Prepared for RLS through Galileo GNSS
IR LED light for night vision devices and assisted SAR
11 year and 3 month total battery lifetime

## Slide 77
3-7 SART
9 GHz대 수색 및 구조용 레이다 트랜스폰더
Battery의 용량은 대기상태에서 96시간, 연속응답상태에서 8시간 이상 발사할 것
SART를 설치할 경우에는 안테나의 높이가 수면에서 최소 1m 이상 되어야 하며 이 경우 출력이 5 Watt인 경우 유효통달거리는 통상 5마일이다. (출력에 따라 통달거리 다름)
Battery 교체 3개월 전 해당 자재 확보 (육상 SBM 업체에서 교체)
매월 반드시 1회 SART Function Test
SART는 신호의 유효거리가 5마일이기 때문에 상황에 따라 6~12마일에 맞추는 것이 적절하다. 레이다 상의 SART 신호가 파도로 인하여 명확히 나타나지 않을 경우에는 해면반사 억제기를 조절하고, 비나 눈 등으로 인하여 신호가 잘 나타나지 않을 경우에는 우설 반사억제기를 조정해야 한다. 또한 SART 신호가 강한 것과 약한 것 2개로 겹쳐져서 나타나는 것은 탐지거리가 짧기 때문이며 이 때에는 레이더의 탐지거리를 더 늘려야 한다
SART TEST
제3장 GMDSS 기기 이해

## Slide 78
3-7 SART
Monthly SART Testing
SART는 Safety device임
Casing에 균열 및 구멍이 있는지 육안으로 검사함
Pole을 확장하고 올바르게 작동하는지 확인한 다음 Pole을 housing에 다시 넣는다
Lanyard가 깔끔하게 묶여 있고 SART에 단단히 고정되어 있는지 확인하고 Lanyard가 선박의 어떤 부분에도 묶여 있지 않은지 확인한다
배터리 만료 라벨에 다음 정기 항해에 사용할 수 있는 충분한 배터리 수명이 표시되어 있는지 확인한다
Safety lock이 제자리에 있고 Integrity seal이 파손되지 않았는지 확인한다
해상에서 Self-test시 최우선적으로 X-band에 의해 어떤 선박이 있는지 확인하여야 하며 선박이 없을 경우 test 하고 선박이 있는 경우 신호 발생시 SART를 끄고 VHF DSC (All ships: safety)로 Safety Alert를 보내고 Ch.16에서 선명, MMSI No, 위치 및 착오로 발송된 허위의 경보를 취소하고자 하는 내용을 전송하여야 한다 (예문: All Stations, All Stations, All Stations, This is Ship’s name, Type, MMSI No, Position, Please cancel my false SART alert which was transmitted in error on Feb 3, at 1100 UTC. – Master, name) (Test는 육지 반향으로 인한 레이더 디스플레이의 간섭을 피하기 위하여 공해상에서 선박이 없는 경우에 수행되어야 함)
항구에서 SART test할 경우 항만 당국에 알려야 한다
일부 SART의 Self-test는 실제로 live test이며 이는 SART’s manufacturer’s manual을 보면 확인 가능함
Integrity seal 무결성 봉인
제3장 GMDSS 기기 이해

## Slide 79
3-7 SART
Life raft
Life boat
선미 쪽에서 시험하지 말 것
제3장 GMDSS 기기 이해

## Slide 80
AIS SART
Radar SART: 9GHz X-Band 레이더에 조난 위치 표시 (8시간 발신) AIS-SART: AIS-SART 호환하는 AIS 및 Electronic chart (ECS/ECDIS)에 조난위치표시 (반경 5해리까지 96시간 발신) - 소형선박에서 사용
checking that the EPIRB identification (15 Hex ID for first-generation beacons and 23 Hex ID for second-generation beacons and other required information, including, if applicable, the AIS identity (User ID)) is clearly marked on the outside of the equipment;
EPIRB 식별 정보(1세대 비콘의 경우 15 Hex ID, 2세대 비콘의 경우 23 Hex ID) 및 AIS 식별 정보(해당하는 경우, 사용자 ID)가 장비 외부에 명확하게 표시되어 있는지 점검
Tron 60AIS EPIRB???
Approved in accordance with the latest EPIRB standard
AIS homing technology included for faster localization
Prepared for RLS through Galileo GNSS
IR LED light for night vision devices and assisted SAR
11 year and 3 month total battery lifetime
자유낙하식 Lifeboat는 SART 1개를 Lifeboat 내부에 설치하여야 한다 그러나, 중력강하식은 Lifeboat 내부에 비치하지 않음(SOLAS 3장 6.2.2)
Topic | Symbol
AIS Search and Rescue Transmitter (AIS-SART) | 
AIS-SART MMSI: 970 x x y y y y (x x 제조사 번호, y y y y 일련번호)
[SART] TEST
[SART] ACTIVE
제3장 GMDSS 기기 이해
Notes: checking that the EPIRB identification (15 Hex ID for first-generation beacons and 23 Hex ID for second-generation beacons and other required information, including, if applicable, the AIS identity (User ID)) is clearly marked on the outside of the equipment;
EPIRB 식별 정보(1세대 비콘의 경우 15 Hex ID, 2세대 비콘의 경우 23 Hex ID) 및 AIS 식별 정보(해당하는 경우, 사용자 ID)가 장비 외부에 명확하게 표시되어 있는지 점검
Tron 60AIS EPIRB???
Approved in accordance with the latest EPIRB standard
AIS homing technology included for faster localization
Prepared for RLS through Galileo GNSS
IR LED light for night vision devices and assisted SAR
11 year and 3 month total battery lifetime

## Slide 81
3-8 Two Way VHF
전지의 용량은 통상 8시간이다. 이 장비는 국제여객선과 총톤수 300톤 이상의 국제화물선에는 3대, 총톤수 300톤 미만의 국제화물선에는 2대만 탑재하여도 된다
옷에 붙이거나 손목 또는 목에 걸 수 있는 장치가 필요하며 방수처리 및 작동 방법이 표시되어 있어야 하고 사용자가 올가미에 걸리지 않도록 Strap에 Weak link가 있어야 한다
Primary battery 3 set (Symbol 및 개수 #1, #2, #3로 표시) 및 유효기간 확인
기국 검사 시 Primary battery 개방 검사 시 반드시 기국이 인정한 업체에 의하여 진행하고 반드시 업체가 다시 진공 밀봉하여야 한다
Res MSC.149(77)
The equipment should have provisions for its attachment to the clothing of the user and also be provided with a wrist or neck strap. For safety reasons, the strap should include a suitable weak link to prevent the bearer from being ensnared;
Neck/Shoulder Strap에 Weak Link 적용
Wrist strap
장비에는 사용자의 의복에 부착할 수 있는 규정이 있어야 하며 손목 또는 목 띠도 함께 제공되어야 한다. 안전상의 이유로, 띠는 지참자가 덫에 걸리지 않도록 하기 위한 적절한 약한 고리를 포함해야 한다.
제3장 GMDSS 기기 이해

## Slide 82
3-8 Two Way VHF
Primary Battery는 쉽게 눈에 띄는 장소에 보관하고 Primary Battery는 조난/긴급 등 실제 사용시 이외는 봉인 상태 유지하여야 한다 (통상 1차 전지의 수명은 4~5년 임)
Rechargeable Battery 충전이 완료되면 반드시 충전기 스위치를 끄고 보관하도록 하고 충전이 끝난 후에도 충전을 계속할 경우 Battery의 수명이 단축된다 • NI-CD 배터리는 메모리 효과가 있어 충전된 만큼 소비되는 특성이 있어 자주 충전하면 배터리 용량이 줄어든다. 주기적으로 완전 방전 후 다시 충전함 • 휴대폰 battery인 Li Battery는 완전 방전시키면 더 빨리 닳게 하므로 틈날 때마다 충전해야 오래 사용함 (최근에 선박에서 사용하는 Transceiver는 Li Battery 사용하니 확인)
Installation Limit : DEC, 2016
Expiry Date : DEC, 2021
Serial No. : 1612J1000
Li primary battery
제3장 GMDSS 기기 이해
Primary battery의 유효기간은 배터리 내 셀의 제조일 시작점으로 다음과 같이 계산해야 한다
유효기간(expiry date) = 제조일자(Date of manufacture) + 보관수명(Shelf life)
RESOLUTION MSC.515(105) (adopted on 28 April 2022)

## Slide 83
3-9 Communal Aerial (Antenna)
매월 1회 안테나 Condition of Aerials and Insulators(Antenna Connection & Corrosion State) 점검
각 안테나의 Name Plate에 페인팅 여부 확인함
통신 담당자는 Antenna Earth Bolt & Earth Cable (Earth Link Copperplate 점검 후 접지 상태가 문제가 있으면 관리자에게 보고하여 교체 작업하도록 함
Earth bolt
VHF Antenna
INMARSAT-C
MF/HF Antenna
제3장 GMDSS 기기 이해

## Slide 84
대상기기 | MF/HF Radio, Weather Fax, Inmarsat-C, VHF Radio, Inmarsat-F77/FBB/VSAT, NAVTEX, Radar, GPS, AIS등 항해 및 통신기기 Antenna
매월 1회 안테나의 Condition of Aerials and Insulators 점검 (안테나의 연결, 부식 및 절연 상태 점검) 매월 1회 각 안테나의 Name Plate 및 안테나에 페인팅 여부 확인 통상 5년 정도 지나게 되면 earth bolt 및 earth cable(또는 접지동판)이 부식되어 접지체가 손상되어 손으로 흔들어 보면 쉽게 부서진다. 따라서 선박은 정기적으로 점검해서 부식되어 있으면 자재를 청구하여 확실하게 다시 접지공사를 하도록 한다 신조 인수 시 각 안테나의 Earth bolt, cable, copperplate의 Inlet 부분에 페인팅이 되지 않도록 확인함 | 
1개월 | ANTENNA CONNECTION & CORROSION STATE CHECKS (전 회사 공통)
제3장 GMDSS 기기 이해

## Slide 85
3-10 Radio Battery (예비전원)
(Daily) Radio Battery : Charging condition and voltage checks
(Weekly) The result of the weekly hydrometer or load test of the batteries
(Monthly) Condition and Security of Radio batteries
(Annual) Radio battery capacity shall be checked, using an appropriate method, at intervals not exceeding 12 months, when the ship is not at sea
Tanker (Weekly) – VIQ 7 Reserve power supplies to GMDSS equipment other than batteries (e.g. emergency generator) - Tanker: ESBD의 N1 MCCB의 output voltage 측정 후 기록 - 예) Checked the output voltage of N1 MCCB in the ESBD: Satisfactory
AC MAIN : 기기에 AC 전원 공급
DC OUT : 기기에 DC 전원 공급
AC IN : 충전기에 AC 전원 공급하여 충전(부동충전)
제3장 GMDSS 기기 이해

## Slide 86
3-10 Radio Battery (예비전원)
Tanker (Weekly) – VIQ 7 Reserve power supplies to GMDSS equipment other than batteries (e.g. emergency generator) - Tanker : ESBD의 MCCB 중 N1 Panel의 output voltage 측정 후 기록 - 예) Checked the output voltage of N1 MCCB panel in the ESBD : Satisfactory
3기사는 매주 ESBD의 N1 MCCB에 220 V가 공급되고
있는지 점검하고 2항사 또는
통신담당자에게 얘기하여
Radio Log에 기록하도록 함
제3장 GMDSS 기기 이해
LNG, TANKER

## Slide 87
3-10 Radio Battery (예비전원)
Emergency source of electrical power in cargo ships: (SOLAS Ch.Ⅱ-1 Reg.43)
상기 SOLAS Ch.Ⅱ-1 Reg. 43 적합하지 않은 경우 UPS에 의한 6시간
Radio Battery의 DC 전원 공급
DC → 2 VHF, MF/HF, INM-C, GPS, E/Lamp, NAVTEX
Emergency Generator (45초 이내에 가동, 18시간 작동)
Radio Battery (1시간)
Main Generator Fail (black out)
AC → 2 VHF, MF/HF, INM-C, GPS, E/Lamp, NAVTEX
DC → 2 VHF, MF/HF, INM-C, GPS, E/Lamp, NAVTEX
NAVTEX는 강제 아님
제3장 GMDSS 기기 이해

## Slide 88
3-10 Radio Battery (예비전원) DC on/off-load test & 균등충전/부동충전
DC on-load test: VHF, MF/HF, INM-C를 충전되지 않는 Radio battery DC로 급전 후 장비를 실제 작동함 즉, DC 급전 후 기기 시험의 정상 작동 여부 등을 가까운 RCC, 해안국 또는 선박국과 점검하거나 간단히 PTT 버튼을 눌러 확인함 (테스트시 전압강하 발생함) Battery Charger AC(JRC) 또는 AUTO(FURUNO) 전원을 차단하고, 해당 기기의 AC 전원을 차단 후 점검한다
DC off-load test: VHF, MF/HF, INM-C를 충전되지 않는 DC만으로 급전한 후 급전 여부 확인. 즉, DC 급전 후 송신하지 않고 수신(Stand-by) 상태에서의 DC 급전 여부 확인함.
균등충전(Equalizing Charge) / CHARGE 여러 개의 배터리를 한 조로 하여 장시간 사용하는 경우 자기방전등으로 충전상태가 불균일하게 되는데
이것을 균일하게 하기 위한 충전으로 일종의 과충전을 말한다
(Battery를 장기간 충전을 안 한 경우 24V 이하로 떨어지면 균등충전을 한 후 일정 시간 후 다시 부동충전을 하는데 MF(Maintenance Free) Battery는 상기의 경우가 아닌 한 부동충전하지 않는다)
부동충전(Floating Charge) / AUTO / NORMAL / ORDINARY 충전기에 배터리와 부하를 병렬로 접속하여 항상 배터리에 정전압이 흐르게 하고 이를 충전상태로 유지하여 정전시 또는 부하 변동 시에 배터리로 부터 부하로 전력을 공급하는 방식을 말한다
통상 초기 충전전류가 20A가 되고 서서히 충전이 되면서 10시간 정도 후, 2A 이하로 떨어지면 다시 부동충전 mode로 전환함)
제3장 GMDSS 기기 이해

## Slide 89
3-10 Radio Battery (예비전원) MF/HF Radio의 AC 전원이 Radio Battery Charger의 AC전원과 같이 연결된 경우
통상 초기 충전전류가 20A가 되고 서서히 충전이 되면서 10시간 정도 후, 2A 이하로 떨어지면 다시 부동충전 mode로 전환함)
MF/HF Radio | DC on-load | Radio Battery charger의 AC를 차단한다 (이때 MF/HF Radio는 DC로 작동되며 Radio battery 방전 시작함) 해안국(RCC)과 시험 (만약 테스트가 되지 않으면 Radio Log에 그 사실을 기록하고 가능할 때 반드시 시험) MF로 Test가 되지 않으면 HF로 Test할 것
 | DC off-load | Radio Battery Charger의 AC 차단 후 DC 급전 여부 확인.
VHF Radio | DC on-load | Radio Battery charger 및 VHF의 AC를 차단한다 가까운 RCC와 시험, 만약 해안국이 통신권 내에 없으면 부근 선박이나 본선 No.2 VHF와 시험하고 해안국과 가능하면 반드시 해안국과 시험
 | DC off-load | Radio Battery Charger 및 VHF의 AC 차단 후 DC 급전 여부 확인.
INM-C | DC on-load | Radio Battery charger 및 INMARSAT-C의 AC를 차단한다 PV Test를 한다 (LINK Test라고도 함)
 | DC off-load | Radio Battery charger 및 INMARSAT-C의 AC를 차단 후 DC 급전 여부 확인
제3장 GMDSS 기기 이해
JRC 신형

## Slide 90
3-10 Radio Battery (예비전원)
통상 초기 충전전류가 20A가 되고 서서히 충전이 되면서 10시간 정도 후, 2A 이하로 떨어지면 다시 부동충전 mode로 전환함)
MF/HF Radio | DC on-load | Console 하단의 배전반에서 Battery charger 및 MF/HF의 AC를 차단한다 (이때 Radio battery 방전 시작함) 해안국(RCC)과 시험 (만약 테스트가 되지 않으면 Radio Log에 그 사실을 기록하고 가능할 때 반드시 시험) MF로 Test가 되지 않으면 HF로 시험할 것
 | DC off-load | Radio Battery Charger 및 MF/HF의 AC 차단 후 DC 급전 여부 확인.
VHF Radio | DC on-load | Console 하단의 배전반에서 Battery charger 및 VHF의 AC를 차단한다 가까운 RCC와 시험, 만약 해안국이 통신권 내에 없으면 부근 선박이나 본선 No.2 VHF와 시험하고 해안국과 가능하면 반드시 해안국과 시험
 | DC off-load | Radio Battery Charger 및 VHF의 AC 차단 후 DC 급전 여부 확인.
INM-C | DC on-load | Console 하단의 배전반에서 Battery charger 및 INMARSAT-C의 AC를 차단한다 PV Test를 한다 (LINK Test라고도 함)
 | DC off-load | Console 하단의 배전반에서 Battery charger 및 INMARSAT-C의 AC를 차단 후 DC 급전 여부 확인
제3장 GMDSS 기기 이해
FURUNO 신형

## Slide 91
3-10 Radio Battery (예비전원) Emergency Light (FURUNO GMDSS Station)
전압 강하 테스트
TEST 스위치를 누른다
TEST 스위치 옆에 있는 Encoder knob를 시계 방향으로 완전히 돌립니다.
Encoder knob를 시계 반대 방향으로 천천히 돌려 Voltage pointer를 돌립니다.
Pointer가 약 22V보다 낮을 때 Buzzer가 울리는지 확인합니다.
Buzzer 음소거를 위해 BUZZER STOP을 누른다
테스트를 완료하기 위해 TEST 스위치를 누른다
EMG LIGHT: AC 전원 fail시 Console 위에 있는 Emergency lamp를 사용할 수 있다
Battery Charger Switch : 1. AUTO(부동충전): 통상 26.7V (26.5 ~ 27.0V 설정) 2. OFF(충전 중지)
BUZZER STOP: Battery가 비정상이거나 AC 전원이 fail시 Buzzer가 작동
BATTERY MONITOR lamp:
In use Lamp (AC power failure : orange)
Low Volt Lamp : Low battery voltage : red)
제3장 GMDSS 기기 이해

## Slide 92
IF-8500 : MF/HF를 INM-C의 프린터와 같이 사용하기 위한 스위치
MAIN POWER | BATT CHARGER | PR-850AR AC220 IN | #1 PR-240 AC220 IN | #2 PR-240 AC220 IN | #3 PR-240 AC220 IN
AC 220V
ATTENTION
All the power breakers in radio
console must be “ON” position
during ship is in voyage.
(In case ship is in Dry Dock,
Please put all the breakers “OFF”
position
PR-850AR | MF/HF & NO.2 INM-C
#1 PR-240 | NO.1 INM-C
#2 PR-240 | NO.1 VHF
#3 PR-240 | NO.2 VHF
BATTERY DC IN | PR-850AR DC24V IN | PR-850AR BACKUP | #1 PR-240 DC24 IN | #2 PR-240 DC24V IN | #3 PR-240 DC24V IN | NO.2 IC-218
DC 24V
NO.1 GPS | NO.2 GPS. | NO.1 VHF | NO.1 VHF
DC 24V
PR : POWER BREAKER
Fax30은 별도의 전원을 연결함
그리고 navtex는 별도의 정류기 이용
기기에 연결함(DC 연결 강제 아님)
NO.2 IC-218을 거쳐 #1 pr-240
(no.1 inc에 dc 연결됨)
PR-850AR BACKUP은
PR-850AR DC24V IN에 24VDC가
공급되지 않을 경우 자동 연결됨
#2 PR-240은 no.1 VHF와 NO.1 GPS에
동시 DC가 동급됨
#3 PR-240은 NO.2 VHF와 no.2 GPS
DC 전원이 동시 공급됨
FAN은 4.1년마다 교체하는데
통상 문제가 없으면 교체하지 않음
PCB도 4.6년마다 교체하는데
이것도 상기와 같음
FURUNO FS-2575 AC/DC Power Supply
Q. MF/HF Radio로
DC on-load test를
하려면 switch 조작은
어떻게 하여야 하는가?

## Slide 93
제3장 GMDSS 기기 이해
3-10 Radio Battery (예비전원) Battery Charger (JRC)
AC Breaker: AC 전원 공급
BATT breaker: DC 전원 공급 약 19.5 V 까지 방전되면 자동으로 Trip
BATT LOW alarm lamp: 약 21.5V가 되면 lamp에 불이 들어오고 Buzzer 작동
CHG alarm lamp: AC breaker ON 되어 있을 때 DC breaker가 OFF 되거나 Over voltage(균등충전 전압+1.0V)가 되거나 충전 회로의 온도가 75도의 고온이 되면 이 lamp가 켜지거나 또는 점멸하고 Buzzer가 작동한다
FLOAT: 부동충전 26.8V (26.5 ~ 27.0V)
EQUAL: 균등충전 Maintenance Battery 사용하는 경우 균등충전 하지 않는다
CHARGE mode switch: 충전방식을 선택
Dimmer control: Dimmer 조정
Current meter: 충전/방전 전류를 표시
Voltage meter: Battery의 출력전압을 표시
AC가 Fail 되면 Emergency light가 자동으로
불이 들어오는 것이 있고 스위치를 ON해야
켜지는 것이 있으니 확인할 것
EQUAL에 두면 EQUAL Charging이 약 10시간 진행되고 충전전류가 3A로 되면 자동으로 부동충전으로 바뀌는데 Maintenance Battery를 사용하는 HMM/HOS 선박은 배터리 전압이 24V 이하로 떨어지지 않는 한 절대 EQUAL mode에 두면 안된다
FLOAT CHARGING
26.8V

## Slide 94
Tests |  | 
Q1. Radio Battery 부동충전 완료 시 전류? |  | 
□ 0 Amp | □ -5 Amp | □ 10 Amp
Q2. Radio Battery 부동충전 완료 시 전압? |  | 
□ 24 VDC | □ 26.5~27 VDC | □ 28~29VDC
Q3. 통상 선박에서의 Radio Battery 충전 Mode는? |  | 
□ Ordinary/Float/Auto 부동충전 | □ Equal/Charge 균등충전 | □ 상관없다
Q4. Radio Battery에 의한 전원 공급은 SOLAS 규정에 의한 Emergency 발전기의 규정을 만족하는 경우 몇 시간 급전되도록 해야 하는가? |  | 
□ 30분 이상 | □ 1시간 | □ 10시간

## Slide 95
HF DSC DISTRESS ALERT IS RECEIVED
LISTEN ON ASSOCIATED RTF OR NBDP CHANNEL(5) FOR 5 MIN
IS THE ALERT ACKNOWLEDGED OR RELAYED BY CS AND OR RCC?
IS DISTRESS COMMUNICATION IN PROGRESS ON ASSOCIATED RTF CHANNELS?
TRANSMIT DISTRESS RELAY ON HF TO COAST STATTION AND INFORMATION
RESET SYSTEM
ENTER DETAILS IN LOG
IS OWN VESSEL ABLE TO ASSIST?
CONTACT RCC VIA MOST EFFICIENT MEDIUM TO OFFER ASSISTANCE
NO
NO
NO
YES
YES
YES
DSC 4207.5 6312.0 8414.5 12577.0 16804.5
RTF 4125 6215 8291 12290 16420
NBDP 4177.5 6268 8376.5 12520 16695
CS: COAST STN RCC: RESCUE CO-ORDINATION CENTER
4-1 Actions by ship upon reception of HF DSC Distress Alert (2024. 1. 1부 대체 – 제 15장 참조할 것)
제4장 Actions by ship upon reception of DSC Distress Alert
▶This should be posted on the navigation bridge
2024. 1. 1부

## Slide 96
DSC DISTRESS ALERT IS RECEIVED
LISTEN ON VHF CH 16/2182Khz
FOR 5 MIN
IS THE ALERT ACKNOWLEDGED BY CS AND OR RCC?
IS DISTRESS TRAFFIC IN PROGRESS?
IS THE DSC DISTRESS CALL CONTINUING?
ACKNOWLEDGE THE ALERT BY RADIOTELEPHONY TO THE SHIP IN DISTRESS ON VHF CH16/2182Khz
IS OWN VESSEL ABLE TO ASSIST?
INFORM CS AND OR RCC
RESET SYSTEM
ENTER DETAILS IN LOG
NO
NO
YES
YES
YES
NO
YES
NO
CS: COAST STN RCC: RESCUE CO-ORDINATION CENTER
4-2 Actions by ship upon reception of MF/VHF DSC Distress Alert (2024. 1. 1부 대체 – 제 15장 참조할 것)
제4장 Actions by ship upon reception of DSC Distress Alert

## Slide 97
조난신호 오발사시
VHF DSC
실수로 조난신호 발사사실 발견함
MF DSC(2187.5)
HF DSC
INMARSAT-C
EPIRB
송신기의 전원 스위치를 즉시 OFF
실수로 조난신호 발사사실 발견함
송신기의 전원 스위치를 즉시 OFF
VHF CH.16 으로 맞춘다
스위치를 다시 ON
2182Khz 전화 조난 주파수로 맞춘다
스위치를 다시 ON
실수로 조난신호를 송신한 단파대의 전화 조난주파수에 맞추어 해당주파수로 조정함 4125,6215,8291,12290 and 16420khz
만약 실수로 EPIRB를 작동시켰다면 즉시 가까운 RCC와 CES에 EPIRB MMSI No.,위치, 시간, 선명 국적, 선장명 등의 조난선의 취소통보를 해야 함
다음과 같이 모든 국으로 방송한다 “All Stations, All Stations, All Stations This is Ship’s Name, Type, Flag DSC NO, Position, 실수의 원인 Cancel my distress alert of Date,
Time (UTC) =Master, Name
실수로 조난신호를 보낸 해안 지구국 경유 가까운 RCC에 즉시 다음과
같이 통보하여야 한다 This Ship’s Name, Type, Flag RMSS (Inmarsat-C) No., Position, 실수의 원인, Cancel my distress alert of
Date,Time (UTC) =Master, Name
제5장 조난신호 오발사 시 조치 방법
그 다음 가까운 RCC에 동사실 FAX로 보내고
전화로 취소 확인
※ MF/HF의 Auto mode에 의한 조난신호 오발사 시 전 주파수대에서 취소통보를 해주어야 한다 (상세내용 기기 매뉴얼 참조)
(2024. 1. 1부 대체 – 제 15장 참조할 것)
RMSS

## Slide 98
제6장 Radio Log
6-1 Radio Log
EQUAL에 두면 EQUAL Charging이 약 10시간 진행되고 충전전류가 3A로 되면 자동으로 부동충전으로 바뀌는데 Maintenance Battery를 사용하는 HMM/HOS 선박은 배터리 전압이 24V 이하로 떨어지지 않는 한 절대 EQUAL mode에 두면 안된다
출항전 기록 | “Confirmed all distress and safety radio equipment and the reserve source of energy are work properly” (비상통신 담당자로 지정된 자는 출항 전, 반드시 조난 및 안전 통신기기 및 예비전원을 정상 작동 상태로 확보해야 한다. 점검 후 상기와 같이 Radio Log에 그 사실을 기록한다) (단, EPIRB는 Monthly Test를 시행하는 경우 추가로 시험하지 않아도 된다)
비상통신 담당자 교대 시 | “Captain instructed navigational officers assigned responsibility for sending a distress alert in all radio equipment’s proper operation, knowledge and etc.” (선장은 비상통신 담당자 교대 시, 출항 후 비상통신 담당항해사에게 모든 무선기기의 적절한 운용과 지식을 교육한 후 그 사실을 Radio Log에 기록함)
LSA-GMDSS 교육 후 | “Provided all relevant crew members with necessary instruction and information on use of radio equipment and procedures for distress and safety purpose” (비상통신담당자는 Monthly LSA-GMDSS 또는 정기적으로 항해사관들에게 교육 후 Radio Log에 기록함)
Radio battery off/on load (daily) | Radio battery에 의한 DC test 한 경우에도, 통상 0000-2359 동안 계속 충전하는 것으로 Radio Log에 표시하는데 DC on-load test 한 시간은 구분해서 별도로 표시하고 그 이후에 다시 충전하는 것으로 기록할 것

## Slide 99
6-2 Radio Log (Daily)
2.12 x 12 = 25.44
제6장 Radio Log
아래의 점검표가 있으면
Radio Log에 우측과 같이
추가로 기입할 필요 없음

## Slide 100
6-3 Radio Log (Weekly)
제6장 Radio Log
방전 전류 -4.15A는 기재할 필요 없음
DC 방전시
24.5~24.96v

## Slide 101
6-4 Radio Log (Monthly)
제6장 Radio Log
Discharging

## Slide 102
6-5 Radio Log (Annual)
※ Battery capacity 점검 시 3기사로부터 연락 받으면
2항사는 Radio battery charger의 AC/DC 차단하고
점검이 끝나면 반드시 AC/DC breaker 다시 ON 시킨다
제6장 Radio Log
SOLAS 규정: 1년마다 Radio Battery Capacity를 점검해야 함

## Slide 103
1. 선박 보안 경보 시스템이 활성화되면 다음을 수행해야 한다 1) 주관청이 지정한 권한 있는 당국에 Ship-to-Shore Security Alert를 발령하고 전송한다. 이러한 상황에서는 회사를 포함할 수 있으며 선박 및 선박의 위치를 식별하고 선박이 위협받고 있거나 위태롭다는 것을 나타낸다 2) 다른 선박에는 선박 보안 경보가 전송되지 않는다 3) SSAS를 작동시켜도 선상에서는 경보가 울리지 않는다 4) 비활성화 및/또는 재설정될 때까지 Ship security alert는 계속 전송된다. 2. 선박 보안 경보 시스템 1) 항해 선교 및 적어도 하나의 다른 위치에서 활성화될 수 있어야 한다 2) IMO가 채택한 성능 기준보다 열등하지 않은 성능 기준을 준수해야 한다 3. Annual Radio Survey 1) Ship Security Alert System에 대한 요구 사항은 SOLAS Ch. IV의 요구 사항에 따라 장착된 무선 설비를 사용하여 준수할 수 있다 2) 연간 SSAS 테스트는 1회만 필수이다. 3) 외부 테스트를 통한 완전한 SSAS Survey를 수행해야 한다 4) SSAS Survey는 SSAS, SOLAS 협약 및 SSAS에 대한 IMO 표준과 관련된 ISPS (International Ship & Port Facility Security) 코드에 대한 충분한 지식을 갖춘 자격을 갖춘 기술자가 수행해야 합니다 5) SSAS 전원은 선박의 주 전원에서 전원을 공급받으며 예비전원에서도 작동할 수 있다
SHIP SECURITY ALERT
소문자 입력
병렬처리
동시에 여려개의 명령을
처리하여 작업의 능률을
올리는 방식
프로세서:
중앙처리장치=컴퓨터에서
프로그램을 수행하는 하드웨어
CPU 같은 거
※ SR Annual Survey시 해수부 또는 각 주관청에 Test Message 발송 후 Receipt message를 보관해야 한다
제7장 SSAS (Ship Security Alert System)

## Slide 104
Security Alert transmission 단말기의 반응을 일으키지 않으며, LED가 켜지지 않고 장비에서 부저가 울리지 않는다 그리고 장비에 통신 상태가 표시되지 않는다 버튼 커버를 열고 빨간색 버튼을 아래로 누르면 30초 경과 후 Security 전송 시작 Alert가 전송되면 다음 내용의 메시지가 수신처에 전달된다
SHIP SECURITY ALERT
소문자 입력
병렬처리
동시에 여려개의 명령을
처리하여 작업의 능률을
올리는 방식
프로세서:
중앙처리장치=컴퓨터에서
프로그램을 수행하는 하드웨어
CPU 같은 거
OFF state
ON state
OFF state
↑ https://www.marineinsight.com
User edit message (Example) | This is a SECURITY MESSAGE Ship Name: IMO Number: Call Sign: MMSI:
Automatic insertion Message (Example) | SECURITY SECURITY MES NO. 440123123 LAT,N12.34.56 LON.E123.45.56, UTC, 07.01.2021 12:34, SOG,10.0KT.COG.20DEG
제7장 SSAS (Ship Security Alert System)

## Slide 105
EMERGENCY CONTACT
UKMTO (영국해사무역기구) (Maritime Trade Operation)
Email: watchkeepers@ukmto.org
Tel : +44 2392 222060
• Initial Report
• Daily/Transit Position Report(0800UTC)
• Final Report
SECONDARY CONTACT
MSC-HOA (아프리카 동부 해역 해양안보센터)
(Maritime Safety Center – Horn of Africa)
Email : postmaster@mschoa.org
Tel : +44 (0)1923 958 545
• HRA 해역 입역 시 한번 통보
• 선종, 화물, 선원수, 국적, (비)무장요원 승선 여부
호르무즈 해협 안전관련 한국해군파병이후
피습 타겟 확대우려
위험상황발생시 회사지침 절차 준수
지부티
소말리아
에티오피아
Horn
Of
Africa
the Maritime Safety Committee (MSC) deals with all matters related to maritime safety and maritime security which fall within the scope of IMO
해양안전위원회(MSC)는 IMO의 범위에 해당하는 해상안전 및 해상보안과 관련된 모든 사항을 다룬다
MTO 통항보고는 Initial/Daily/Final
Report를 통상 오전 8시에 메일로 한다
2015. 12에 HRA
2019. 5, 새로운 HRA
VRA
Voluntary
Reporting Area
(자율관리해역)
JWC
이 지역에 입항하는 선박은 보험사에 통보해야 하며 추가 보험료가 적용될 수 있다. 합동전쟁 위원회(JWC)
Joint War Committee
MTO 통항보고는 Initial/Daily/Final
Report를 통상 오전 8시에 메일로 한다
VRA 또는 HRA 입역전
회사는 MSCHOA의
웹사이크에 등록해야 함
VRA 구간 진입 전
보안요원은 4인1팀
또는 3임 1팀으로 구성
선박이 MSTC 항로를
이용하는 것은 권고사항
에 불과하다
HOA에 등록된 정보는
연합해군이 공유함
선박은 VRA 진입전
24시간 전 통항보고 양식과 해적피해 예방대응지침 이행 점검표 가각 작성 해수부 종합상황실에 메일로 보고
78°E
Maritime Security Chart Q6099
VRA 해역 진입 전
선박 • SSAS test(선박 → 회사 & 해수부)
•24시간 전 위험해역통항보고 양식과 해적피해예방 대응지침 이행점검표 작성 후 해양수산부 종합상황실에 메일로 보고
• UKMTO에 Initial/Daily/Final Report(By email daily at 0800 UTC)
(보안요원 3인 1팀 또는 4인 1팀으로 구성)
회사 • MSC-HOA Website에 등록
2023. 1. 1부 인도양 HRA가 제거됨
UKHO Chart Q6099의 VRA는 그대로 유지되고 입역 전 UKMTO 및 MSC-HOA에 등록하는 것은 현행과 같이 할 것을 권장함
2023. 1. 1 HRA 제거됨
제7장 SSAS (Ship Security Alert System)
AIS에 SILENT Mode가
있는 경우 설정/해지 방법 숙지
Notes: 위험 해역 진입 전 회사는 아래와 같이 시행한다
• SSAS test
• MSC-HOA 등록
• 해수부 위험해역 통항 보고
선박은 MTO에 통항보고를 한다

## Slide 106
구 분 | 개정전('22. 3. 1.부) | 개정후('23. 1. 1.부)
IBF HIGH RISK AREA | ο 아덴만과 소말리아 동부해안으로 부터 12nm 떨어진 해역 (IRTC 제외) | ο 종료
 | ο 기니만 12해리 이내, 항만 등 | ο IBF EXTENDED RISK ZONE으로 격하 및 통합
IBF EXTENDED RISK ZONE | ο 서인도양 및 홍해 | ο 종료
 | ο 서아프리카 나이지리아 기니만 (라이베리아/아이보리 코스트 국경해안부터 콩고/앙골라 국경해안까지의 안쪽 해역) | ο 서아프리카 나이지리아 기니만 (라이베리아/아이보리 코스트 국경해안부터 앙골라/나미비아 국경해안까지의 안쪽 해역으로 확대
IBF WARLIKE OPERATIONS AREA | ο 예멘 연안 12해리 이내 및 예멘 모든 항만 ο 아조프해 북위 46° ο 흑해 북쪽 우크라이나 인근해역, ο 우크라이나 모든 항만 | ο 좌동
■ IBF LIST 개정사항
IBF: 국제교섭포럼
제7장 SSAS (Ship Security Alert System)
IBF: International Bargaining Forum (국제교섭기구)

## Slide 107
SHIP NAME : ASIAN TRUST IMO : 9292929 Call Sign : 3FFS6 MMSI No. : 361235000 SECURITY SECURITY MES No. 361235000 LAT.N35 06.21, LON.E129 02.16, UTC.09.09.2009 04:59,SOG, 0.0KT,COG,357DEG
SHIP NAME : ASIAN TRUST IMO : 9292929 Call Sign : 3FFS6 MMSI No. : 361235000 TEST TEST MES No. 361235000 LAT.N35 06.21, LON.E129 02.16, UTC.09.09.2009 04:59,SOG, 0.0KT,COG,357DEG
SSAS Message
제7장 SSAS (Ship Security Alert System)

## Slide 108
Security Alert Transmission Test (해양수산부 및 회사) 1. F8 Setup 누른다 2. 2. System setup 을 선택 후 Enter 한다 3. Command windows 선택 후 Enter 한다 4. Ent job no.에 SSAS MANAGER (대문자) 입력한다 Password에 ship security alert (소문자) 입력한다 (SSAS Manager Mode 전환된 것을 확인) 6. ESC Key를 누르면 화면 윗부분에 “SSAS MANAGER MODE ENABLED”라고 나타나면서 깜박거린다 7. F5를 누른 후 4. SSAS Report 를 선택 후 Enter 누른다 SSAS REPORT의 메뉴 (SSAS Report 1 ~ 5)에서 1번를 선택한다 Status를 Test로 선택한다 Mode에서 Test Only (Real+Test, Real Only, Test Only)를 선택한다 Address란에서 미리 편집한 해양수산부 담당자의 메일 계정을 선택한다 (회사 담당자에게 보낼 때는 2번을 선택해서 담당자 메일 계정을 선택한다)
SSAS Message/SSAS Test Procedure
FELCOM 15(FURUNO, Inmarsat-C)
SHIP SECURITY ALERT
소문자 입력
24K/16K CNTR No.1 Inmarsat-C : LRIT
No.2 Inmarsat-C : SSAS
다를 수도 있으니
반드시 확인 할 것
제7장 SSAS (Ship Security Alert System)

## Slide 109
SSAS Message/SSAS Test Procedure
FELCOM 15(FURUNO, Inmarsat-C)
제7장 SSAS (Ship Security Alert System)
LES ID에 304 (TELENOR Norway의 IOR Code)를 선택하면 Station ID가 자동으로 28로 설정된다 (28: Internet Access Code로 Telenor Nor(VIZADA), Stratos 등 사용한다) *Special Access Code는 회사에서 전용으로 사용하는 LES에 따라 다름 (SINGTEL: 65) ESC 를 누르면 Update window가 나타나는데 Yes 선택 후 Enter 누르면 Message 전송이 시작된다 전송이 완료되면 ESC를 눌러 초기 화면으로 돌아간다 (회사도 상기와 같은 방법으로 전송) Test가 완료되면 반드시 SSAS Report 1-5를 Real Only로 설정한 후 기기를 Rebooting 하여 Normal mode로 둔다
 | HMM/HOS Fleet | 타선사
Destination Type | E-Mail | E-Mail
Special Access Code | 28 (Telenor Norway) | 28 (STRATOS를 사용하는 경우)
Station ID | 004-104-204-304 | 012-112-212-312
Address | ssas@shipowner, 회사 CSO 및 담당자 메일주소 | 

## Slide 110
SSAS Button Test 1. SSAS MANAGER MODE ENABLED 화면으로 설정하고 F7 OPTION을 누른다 2. 7 TEST 를 선택 후 ENTER 3. 4 DISTRESS/SSAS BUTTON TEST를 선택 후 ENTER 4. Yes를 선택 후 ENTER 하면 “INF: Distress/SSAS Buttons entered into TEST MODE”가 나타날 때 SSAS Alert Button을 누르면 “SSAS UNIT works correctly” 가 나타난다 약 30초 후 SSAS TEST REPORT가 지정된 Station으로 송신되고 약 3~4분 후 Successful Sending Message가 나타난다 송신 확인 후 SSAS Alert Button을 한번 더 눌러 원래대로 복구한다 (버튼 Pop-up을 시키지 않고 전원을 Rebooting하면 실제 SSAS가 바로 작동한다) 7. ESC KEY를 누른다 ESC KEY를 한번 더 누르면 SSAS BUTTON TEST MODE에서 빠져 나와 원래의 NORMAL 상태로 WINDOW 화면이 돌아간다 (SSAS Button Test 완료) (중요 : SSAS Test 및 SSAS Button Test 후 반드시 SSAS 버튼을 원위치시키고 기기를 Rebooting 하여야 Normal Mode가 된다)
SSAS Message/SSAS Test Procedure
FELCOM 15 (FURUNO, Inmarsat-C)
제7장 SSAS (Ship Security Alert System)

## Slide 111
Security Alert Transmission Test (해양수산부) [ALT+G] 를 누른다 Set Up을 선택 후 ENTER 누른다 Scheduled transmission 선택 후 ENTER 누른다 SSAS Mode로 전환하기 위해 Ctrl + F10 누르고 Password로 0000을 입력하고 ENTER 기 편집한 해양수산부 파일을 선택 후 ENTER 누르면 “Start SSAS test”가 나타나는데 OK를 선택 후 ENTER 화면 상단 좌측에 전송이 되면서 Comm(TX)가 나타난다 전송이 완료되면 “Delivered to subscriber”가 나타난다 SSAS Test를 종료하기 위해 F1을 누르면 “Stop SSAS test?” 가 나타나는데 OK를 선택 후 ENTER 누르면 F1 : SSAS Test on 이 되고 Test가 완료된다 회사 담당자도 상기와 같이 Test를 하면 된다 Special Access Code를 28로 입력한다(Telenor Norway 및 Stratos 28 사용함) 상기와 같이 Test가 종료되면 기기를 Rebooting 한다
SSAS Message/SSAS Test Procedure
JRC / JUE-87, Inmarsat-C
제7장 SSAS (Ship Security Alert System)

## Slide 112
SSAS Button Test Alt+G 누른다 Diagnostics 선택 후 ENTER Distress button test 선택 후 Ctrl + F10 누르고 password를 0000 입력한다 (SSAS Mode로 전환된다) Security button test를 선택 후 ENTER Security button test 화면이 나타나면 Security button을 누른다 Test가 완료되면 다시 Security button 버튼을 Pop-up 시킨다 기기를 Rebooting 한다 (이때 반드시 버튼을 해제했는지 확인한다, 버튼이 pop-down된 상태에서 기기를 Rebooting하면 Login되는 순간 실제 SSAS가 전송된다)
SSAS Message/SSAS Test Procedure
JRC / JUE-87, Inmarsat-C
제7장 SSAS (Ship Security Alert System)

## Slide 113
LRIT Long Range Identification and Tracking
선박은 적합 시험(Conformance Test : 통상 30시간, 4일 소요)이 완료된 후 기국 정부가 발행한 Certificate of Inspection을 비치하여야 한다
LRIT National Data Center로 부터 Command를 받으면 ID number of this equipment, Position of your ship, Time of position등을 전송한다
통상 6시간마다 기국 정부 NDC에 데이터를 전송한다
현재 각 선박의 Inmarsat-C의 DNID에 설정한 각 해역별 Data Network ID가 있는데 이것을 Disable로 변경하면 LRIT 및 회사의 i-VMS에서 polling을 할 수 없다
DNID 설정
F5 – 4 Data Network ID를 선택한다
해당 DNID를 선택 후 ENTER를 누르면 Password를 data network id 를 넣으면 설정 가능하지만 통상 기본적으로 설정되어 있기 때문에 설정 환경을 변경하여서는 안된다
Application service provide
애플리케이선 서비스 제공자
Certificate of inspection
Conformance test
작합성 검사
장비가 그대로 유지되면
적합성검사를 할 필요가
없지만
선명, 호출부호, MMSI
선적항, 선주가 변경되면
다시 해야 한다
제8장 LRIT

## Slide 114
LRIT 1. 입거전, LRIT off와 관련 선박은 회사의 안내대로 기국에 보고한다 (입거전, 선박은 기국별 보고처 및 보고내용 등 회사에 문의할 것) 2. 보고 후, LRIT는 통상 Inmarsat-C에 내장되어 있으므로 특별한 경우가 아니면 INM-C 전원을 끈다 3. 출거전, 선박은 기국 담당자가 다시 Tracking을 개시할 수 있도록 출항사실을 기국에 통보한다
마샬기국 | 
<보고처> radio@register-iri.com technical@Register-IRI.com | <보고내용> Name of the vessel: IMO No & O.N: Location of the repair yard: Periods:
기 입거중인 마샬기국 선박의 경우 상기와 같이 보고후 보고지연에 따른 문제사항 없는 것으로 확인 | 
When can an LRIT ship turn off its LRIT equipment? A ship engaged on an international voyage may switch off its LRIT equipment only when it is permitted by its Flag Administration, in circumstances detailed in SOLAS V/19:
Where international agreements, rules or standards provide for the protection of navigational information (WARSHIPS for example)
In exceptional circumstances and for the shortest duration possible where the operation is considered by the master to compromise the safety or security of the ship.
When a ship is undergoing repairs in dry-dock or in port or is laid up for a long period, the master may temporarily stop the transmission
<USCG Navigation Center>
<보고처>
radio@register-iri.com
technical@Register-IRI.com
<보고내용>
Name of the vessel:
IMO No & O.N:
Location of the repair yard:
Periods:
입거중 LRIT OFF 에 대해 간단히 기국에 보고 시행바랍니다.
(기 입거중인 선박의 경우, 보고지연에 따른 문제사항 없는 것으로 확인하였습니다.)
lrit Inmarsat-C에 내장되어 있으며 50일 정도 장기간 입거시에는 6시간 마다 선박 정보를 보낸다
각 기국정보센타(NDC : National Data Center – 국적선의 경우 해수부 항행안전 정보과 044-201-4115)에 연락하여 담당자에게 선박의 상황을 얘기하고 데이터를 계속 보내야 하는지 확인 필요!
제8장 LRIT

## Slide 115
TO: Radio <radio@Register-IRI.com>; Technical <technical@Register-IRI.com> CC: 회사담당자 FM: Master of Hyundai OOOOO Subject: REPORT FOR TURNING OFF LRIT Good day sir Due to our ship's dry docking schedule, pls be advised that our LRIT will be turning off. and refer to following information below. 1) Name of the vessel: Hyundai OOOOO 2) IMO No & O.N: 9999999 / 7777 3) Location of the repair yard: Xinya Zhoushan shipyard / PSN : 29-48.017N, 122-09.629E 4) Periods: 2019.11.20 ~ 2020.01.10 Best regards Master of Hyundai OOOOO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TO: Hyundai OOOOO CC: Radio <radio@Register-IRI.com>; Technical technical@Register-IRI.com: 회사담당자 FM: McDonald, Traci <tmcdonald@register-iri.com RE: LRIT Tracking for Vessel: Hyundai OOOOO Good day all, Thank you for the update, I will pause her tracking until Jan 2020. Please remember to let me know before she sails out so I can restart her tracking. Best regards, Ms. Traci McDonald, LRIT Coordinator, ¦ tmcdonald@register-iri.com
the notification of switching off the LRIT
Example
제8장 LRIT

## Slide 116
Station List 작성 F8 Setup 누른다 9 Configuration menu를 선택 후 ENTER 1 Station List 선택 후 ENTER 후 커서를 빈칸으로 옮기고 ENTER Station Group을 입력한다 (HMM QAT, SSAS HMM, SSAS HOS, SSAS MOF 등) Station name을 입력한다 (Hong Gildong) Destination type은 e-mail을 선택한다 Address에 e-mail 주소를 입력 후 ENTER ESC 누르면 편집 종료 파일 편집 F1 누른 후 New 선택 후 ENTER 파일 편집 후 F1 Close 누르면 “Save this message” 나타나고 Yes 누른다 File name 입력하면 편집 종료
FURUNO / FELCOM18 |  |  |  |  |  |  |  | 
File | Edit | Transmit | Reports | Logs | Options | Setup | Position | StopAlarm
제9장 Inmarsat-C Mail 전송

## Slide 117
E-mail 보내기 전송할 파일을 열고 (또는 F3 Transmit 창에서 파일 선택 가능) F3 Transmit을 누르고 “Transmit message” 선택 후 ENTER Station name 선택 LES ID(Telenor Norway) 선택한다 하단에 있는 [Transmit]으로 옮긴 후 ENTER Start 화면에서 Yes 선택 후 ENTER 한다 잠시 후 Current State가 IDLE에서 Sending으로 바뀌면서 전송이 시작된다 Delivery confirmation을 받으면 전송
FURUNO / FELCOM18 |  |  |  |  |  |  |  | 
File | Edit | Transmit | Reports | Logs | Options | Setup | Position | StopAlarm
This is a test message
Please acknowledge upon receipt
Please confirm upon receipt
Please acknowledge receipt
of this message
제9장 Inmarsat-C Mail 전송

## Slide 118
여러개의 E-mail 동시에 보내기 F3 Transmit을 누른다 1 Transmit message를 선택 후 전송할 Message file을 선택한 후 Station name 중 aaaaa를 선택 후 Spacebar를 한번 누르면 주소 옆에 To가 나타나고 그 다음 bbbbb를 선택 후 Spacebar를 두번 누르면 주소 옆에 Cc가 나타나고 그 다음 ccccc를 선택 후 Spacebar를 두번 누르면 Cc 나타난 후 ENTER 누르면 3개 동시 선택됨 (Spacebar 한번 누르면 “To” → 두번 누르면 “Cc” → 세번 누르면 “해제”) 그 다음, 지구국을 선택한 후 [Transmit] 선택 후 ENTER 누르면 전송된다 (메일 계정은 10개까지 동시에 선택할 수 있다)
FURUNO / FELCOM18 |  |  |  |  |  |  |  | 
File | Edit | Transmit | Reports | Logs | Options | Setup | Position | StopAlarm
This is a test message
Please acknowledge upon receipt
Please confirm upon receipt
Please acknowledge receipt
of this message
To:aaaaa@naver.com Cc:bbbbb@naver.com Cc:ccccc@nver.com FM:HOS Training Center SUBJ: Test This is a test message Please acknowledge upon receipt B.Rgds/Master
Group | Station name | Type | Code | ID/Address
01 | aaaaa | E-Mail | aaaaa@naver.com | 
02 | bbbbb | E-mail | bbbbb@naver.com | 
03 | cccccc | E-Mail | ccccc@naver.com | 
04 | ddddd | TELEX | 801 | 24402
05 |  |  |  | 
↑↓:Select SPACE: Select Stations B.Space: Cancel Mark INS: Edit
Sort (Ctrl+G: Group, Ctrl+N: Station Name, Ctrl+T: Type)
Station List
제9장 Inmarsat-C Mail 전송

## Slide 119
메시지 작성 MENU의 [Edit]에서 ASCII file을 선택한다. (특수문자 입력을 위해) “Edit Ascii file” 창에서 ENTER 누르고 아래와 같이 FILE을 편집 후 F9(Save & Quit) 누른 후 파일을 저장한다 F10 누르고 빠져 나간 후 Transmit 선택 후 ENTER E-mail (구형인 경우 Special Access code) 선택 후 ENTER Special access code : 28 (LES에 따라 다름), 지구국 : Telenor Norway (회사 지정 통신사 선택) 송신 파일을 확인 후 F1을 누르면 전송되고 Delivery confirmation이 오면 전송 완료 ※ 메일 전송시 Ia5 선택함. Ia5는 International Alphabet으로 미국 버전인 ASCII에 해당됨 ITA5는 International Telegraph Alphabet으로 Telex 전송시 선택함
JRC – JUE87
TO:aaaaa@hmm21.com CC:bbbbb@hmm21.com FM:HOS Training Center SUBJ: Test This is a test message Please acknowledge upon receipt B.Rgds/Master NNNN
제9장 Inmarsat-C Mail 전송

## Slide 120
NBDP의 Keyboard의 [ENTER]를 눌러 NBDP Mode로 설정 후
Connect 선택 후 ENTER 후 ARQ 선택 후 [ENTER] 한다 (ARQ mode)
커서를 이용하여 우측에 있는 Manual 선택 후 [ENTER]
Enter Station ID가 나타나면 시험하고자 하는 해안국의 ID.를 입력한 후 Set 로 옮긴 후 [ENTER]. [통상 SHANGHAI(004122100)와 ISTANBUL Radio가 수신증이 잘 온다고 함. 운용주파수는 ADRS 1.3,4,5에서 확인하도록 함]
“TX/RX Frequency” 창에서 ITU Channel No.로 옮긴 후 Shanghai Radio와 Tets할 경우 [625] 입력 후 [ENTER].
24시간 운용하는 주파수의 ITU Channel No. 819, 12118, 16185를 입력한 후 ENTER. (통상 중국항에서는 625가 연결이 잘 됨)
“Is frequency free” 창에서 Yes 선택 후 [ENTER] 하면 선택한 송수신 주파수가 나타난다
Data Terminal에 “Received TX ready signal”이 나타나고 접속이 되면 GA+ 가 나타난다
GA+ 가 나타나면 TEST+ 를 입력한다 (TST+를 입력하여도 테스트가 된다)
잠시 후 “THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG 0123456789” 가 나타나고 GA+ 나타난다
테스트를 종료하려면 BRK+ 를 입력하면 테스트가 완료된다
(주파수를 사전 등록한 경우 해당 Station과 운용주파수를 선택 연결 후 테스트하면 된다)
(ITU Ch. No 625 : TX 6326.0 kHz, RX 6275.0 kHz, Selcall No. : Selective Call No.)
(ARQ : Two way communication mode, FEC : One way communication mode)
JRC MF/HF NBDP TEST (Shanghai Radio와 Test)
제10장 MF/HF NBDP Operation
2024.1. 1부 NBDP 조난주파수 사용하지 않음

## Slide 121
3 Operate를 선택 후
0 Set Channel에서 ITU Channel중 하나를 입력한다 (819, 12118, 16185) (통상 중국항에서는 625가 접속이 잘된다) 9 Set frequency에서 테스트할 TX/RX 주파수를 입력할 수도 있지만 ITU CH.을 입력하는 것이 간편하다
8 Manual Calling을 선택 후
ARQ를 선택 후 Coast Station ID를 입력한다. SHANGHAI Radio와 Test 할 경우 Selcall : 2010을 입력한다
잠시 후 SHANGHAI Radio와 연결이 되면 좌측 하단에 본선 MMSI No.가 나타나고 GA+ 가 나타난다
GA+가 나타나면 테스트를 위하여 TEST+를 입력한다
잠시 후 THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG 0123456789 가 나타나고 GA+가 나타난다
종료를 하려면 BRK+를 누르면 테스트가 완료됨
유럽항 항해시는 ISTANBUL Radio (MMSI : 002711000, Selcall No. : 4360)와 NBDP(SITOR : Simplex Teletype Over Radio) 테스트를 하면 잘된다.
사용주파수(H24) : 4219/4181.5 kHz, 8431/8391 KhZ, 12654/12557 kHz
FURUNO MF/HF NBDP TEST (Shanghai Radio와 Test)
제10장 MF/HF NBDP Operation
2024.1. 1부 NBDP 조난주파수 사용하지 않음

## Slide 122
제11장 NMEA0183
National Marine Electronics Association 0183 (전미해양전자협회에서 정한 Protocol No.)
이 위원회는 해상전자 장치의 인터페이싱의 표준을 정하는 것을 목적으로 발족되었다. 이 표준은 GPS 수신기의 인터페이싱에도 널리 사용된다.
(현재 통신/항해기기의 공통 protocol로 사용됨)
GPS/DGPS NMEA0183
VHF 2대
INM-C
MF/HF
RADAR
ECDIS
AIS
Talker | GPS/DGPS
Listener | VHF, MF/HF, INM-C, RADAR, ECDIS, AIS등
항통기기는 각 Maker별 고유의 언어를 갖고 있다.
그러나 GPS 하부 Interfacing된 기기들의 Maker가
다르므로 Talker & Listener 모두 NMEA 0183으로
설정하여 GPS 정보를 받도록 함 (잘못 설정된 경우 Alarm 발생하고 GPS/DGPS가 주는 정보를 표시하지 못함)
만약 호주, 영국, 미국 등 DGPS를 운용하지 않는 국가 또는 그 지역 연안 항해시 Alarm이 나타나면 GPS를 DGPS가 아닌 GPS mode로 바꾸면 된다

## Slide 123
Item | JRC (JCY-1800) | JRC (JCY-1900) | Remark
IMO Resolution | A 861(20) / MSC.214(81) | New Resolution MSC333(90) – adopted May 22. 2012 | 
VDR test standard | IEC61996-1 Ed.1 | IEC61996-1 Ed.2 | 
Mandatory time | - | If installed on or after 1 July 2014 | 
Fixed Protective Capsule | 12시간 data 저장 | 48시간 data 저장 | (32 또는 64Gbyte)
Fixed Protective Capsule Beacon | 30일 작동 | 90일 작동 | 
Float-free Capsule | None | 48시간 data 저장 | New item (30Gbyte)
Float-free Capsule Beacon | None | 7일(168시간) 이내에 최소 48시간 작동 | EPIRB
Long item recording medium | None (CF card 12 hours) | 30일(720시간) data 저장 | New item, Not removable (512 Gbyte)
Dedicated reserve source (battery) | 2시간 | 2 hours | 
Radar display | X band or S band | X band and S band | 
ECDIS display | None | Mandatory | 
Radar/ECDIS display interface | RGB analog | RGB analog / LAN | LAN : IEC 61162-450
AIS | None | Mandatory | 
Rolling motion | None | Mandatory | If installed
Electronic logbook | None | Mandatory | If installed
Performance test by user | None | Mandatory | By display panel
Fixed capsule은 2년
Float free capsule은 6개월
기록 유지
제12장 VDR (New Resolution MSC.333(90))
Notes: Float free recording medium :
1. be capable of transmitting an initial locating signal and further locating
Homing signal for at least 48 hours over a period of not less than seven days/168 hours; and
2. Maintain the recorded data for a period of at least six months following termination of recording(기록이 종료된 후)
Fixed recording medium
1. Maintain the record data for a period of at least two years following termination of recording
선내 전원공급이 차단되면 내장되어 있는 dedicated reserve power source로 부터 2시간 더 전원 공급되어야 함
그리고 자동으로 recording이 중지됨
Long term recording medium “ 30일/720시간 동안
Fixed and Float free capsule : 48시간 데이터 기록
Date & time :날짜 시각정보는 외부 정보와 자체 시계로 부터 받는데 외부정보가 들어오지 않으면 자체 시계대로 기록된다
Position : EPFS(electronic position fixing system)에서 나오는 데이터가 나타나야 함
.

## Slide 124
Australia 항구에서 DSC 2187.5 kHz, USA 항구에서 DSC 2187,5 kHz & 16804.5 kHz로 DSC Test Call 하지 말 것
2020. 10. 1일자
Neo Energy호 (조준오/김민수) ATA 파나마 Balboa 9/27 0012LT
파나마 운하 통항 (10/2) - Not Fixed
10/11 미국 Sabine pass 선적 예
선적항 입시 USCG COC Exam 수검 예 (Last : 2019.09.09)
H/Ecopia호 (임태일/남창영) ETA 호주 GLNG 10/01 2300LT
GLNG터미널 Screening 완료.
AMSA 수검 대비 본선 자체 점검 완 (Last 호주 PSC : 2019.09.10)
K/Emerald호 (최명기/정용) ETA 미국 Corpus Christi 10/10 1000LT
선육간 적합성 검토 완료 / Compatible Message 접수
미국 선적 후 이스라엘 Hadera FSRU Ship To Ship 양하 예
미국 기항에 따른 VGP-NOI 준비 중
제13장 USCG 및 AMSA 통신지휘소.
USA
Portsmouth/NMN와 Pt. Reyes/NMC에 4207.5 kHz로 DSC Test Call을 하면 바로 수신증 받을 수 있으나 다른 6, 8, 12 MHz로 하면 수신증이 지연될 수도 있다고 함
AUSTRALIA
호주에서는 통상 8414.5 kHz로 DSC Test Call 함.
2187.5 kHz로 Test 하면 ECC가 나타나는데 바로 단파대 주파수로 Test 하지 못하면 Deficiency 처리
SHANGHA & INSTANBUL

## Slide 125
U.S COAST GUARD COMMUNICATION STATIONS |  | 
Station | Maritime Mobile Service identity | 
Universal US Coast Guard shore-based identity | 003669999 | VHF
USCG Communication Command, Chesapeake VA/NMN | 003669995 | 동부
USCG Communication Command, remotely keying transmitters at Boston/NMF | 003669991 | 
USCG Communication Command, remotely keying transmitters at Miami/NMA | 003669997 | 
USCG Communication Command, remotely keying transmitters at New Orleans/NMG | 003669998 | 
USCG Communication Command, remotely keying transmitters at Pt. Reyes CA/NMC | 003669990 | 서부
USCG Communication Command, remotely keying transmitters at Honolulu HI/NMO | 003669993 | 
USCG Communication Command, remotely keying transmitters at Kodiak AK/NOU | 003669899 | 
USCG Sector Guam | 003669994 | 
USCG 통신지휘소 MMSI No.
제13장 USCG 및 AMSA 통신지휘소.

## Slide 126
HF RADIO TELEX (SITOR OR NARROW BAND DIRECT PRINTING)
Effective 31 March 2012. the Coast Guard
Discontinued ALL ship/shore/Ship SITOR services except for marine information broadcasts
HF DIGITAL SELECTIVE CALLING | 
Portsmouth/NMN, Boston/NMF, Miami/NMA, New Orleans/NMG, Pt. Reyes/NMC, Honolulu HI/NMO, Kodiak AK/NOJ | 
4207.5 | DSC test calls on 4207.5 kHz will be automatically acknowledged from Portsmouth/NMN and Pt. Reyes/NMC. Responses to test calls on other frequencies and at the other locations may be delayed and cannot be assured
6312 | 
8414.5 | 
12577 | 
16804.5 | 
USCG DSC 운용주파수
제13장 USCG 및 AMSA 통신지휘소.
Notes: Pt.Reys : point reys 북캘리포니아 항구, portsmouth : 미국 버지니아주에 있는 항구
SITOR (SImplex Teletype Over Radio)

## Slide 127
제14장 항통장비 수리신청 및 연차검사 대비 점검 요청
항통장비 수리신청서의 Work Requisition Detail 작성 시 반드시 Maker Instruction Manual에 있는 대로 Troubleshooting 및 자가진단(Self test)을 실시하고 식별한 문제점들을 입력하여야 바쁜 일정이더라도 육상 담당 Service engineer가 정확하게 문제점을 파악해 신속하게 수리를 할 수 있다.
SR 연차 검사 대비 점검 및 PMS 주기 도래 항목 중 육상 업체에서 정비하여야 할 것들도 회사 절차에 따라 요청한다. (각 통신기기의 RAM Back-up battery, SART, EPIRB 등 Battery 지참, 교체 요청, Radar Magnetron 교체, RADAR/ECDIS 연차 점검 등)

## Slide 128
RESET
SYSTEM
DSC
DISTRESS ALERT
IS RECEIVED
LISTEN ON
VHF CH 16 / 2,182 kHz
FOR 5 MIN
ENTER
DETAILS IN LOG
ACKNOWLEDGE
THE ALERT BY
RADIOTELEPHONY
TO THE SHIP IN DISTRESS
ON VHF CH 16 / 2182 kHz
INFORM
CS AND
OR RCC
FLOW DIAGRAM 2 ACTIONS BY SHIPS UPON RECEPTIONOF A VHF / MF DSC DISTRESS ALERT
MSC.1/Circ.1657
28 November 2022
IS
THE ALERT
ACKNOWLEDGED
BY CS AND/OR
RCC?
IS
DISTRESS
TRAFFIC IN
PROGRESS?
IS
THE DSC
DISTRESS CALL
CONTINUING?
IS
OWN VESSEL
ABLE TO
ASSIST?
REMARKS:
Note 1: Appropriate or relevant RCC and/or coastal station should be informed accordingly. If further DSC distress alerts are received from the same source and the ship
in distress is beyond doubt in the vicinity, a DSC acknowledgement may, after consultation with an RCC or coastal station, be sent to terminate the call.
Note 2: In no case is a ship permitted to transmit a DSC distress alert relay on receipt of a DSC distress alert on either VHF channel 70 or MF channel 2 187.5 kHz.
CS = Coastal Station RCC = Rescue Coordination Centre
NO
YES
YES
YES
NO
YES
NOTE 1
This MSC.1/Circ.1657 supersedes COMSAR/Circ.25 as from 1 Jan 2024
Flow diagrams 1 and 2 are recommended to be displayed on ships’ bridges as A4 size posters
제15장 Superseded MSC Circulars as of January 1, 2024

## Slide 129
HF DSC
DISTRESS ALERT
IS RECEIVED
LISTEN ON
ASSOCIATED
RTF CHANNELS(S)
FOR 5 MIN
TRNSMIT DISTRESS
ALERT REPLAY ON HF
TO COAST STATION
AND INFORM RCC
CONTACT RCC VIA
MOST EFFICIENT
MEDIUM TO OFFER
ASSISTANCE
RESET
SYSTEM
ENTER
DETAILS
IN LOG
HF DSC AND RTF CHANNELS (kHz) | 
DSC 4,207.5 6,312.0 8,414.5 12,577.0 16,804.5 | RTF 4,125.0 6,215.0 8,291.0 12,290.0 16,420,0
This MSC.1/Circ.1657 supersedes COMSAR/Circ.25 as from 1 Jan 2024
Flow diagrams 1 and 2 are recommended to be displayed on ships’ bridges as A4 size posters
FLOW DIAGRAM 2 ACTIONS BY SHIPS UPON RECEPTIONOF A HF DSC DISTRESS ALERT
IS
THE ALERT
ACKNOWLEDGED
OR REPLAYED BY
CS AND/OR
RCC?
IS
DISTRESS
COMMUNICATION
IN PROGRESS ON
ASSOCIATED RTF
CHANNEL(S)?
IS
OWN VESSEL
ABLE TO
ASSIST?
NO
YES
YES
YES
NO
NO
REMARKS:
NOTE 1: If it is clear the ship or persons in distress are not in the vicinity and/or other crafts are better placed to assist, superfluous communications which could interfere
with search and rescue activities are to be avoided. Details should be recorded in the appropriate logbook.
NOTE 2: The ship should establish communications with the station controlling the distress as directed and render such assistance as required and appropriate.
NOTE 3: Distress alert relays should be initiated manually
CS = Coastal Station RCC = Rescue Coordination Centre
MSC.1/Circ.1657
28 November 2022
제15장 Superseded MSC Circulars as of January 1, 2024

## Slide 130
FALSE ALERT
TRANSMITTED BY
VHF DSC
GUIDELINES FOR THE AVOIDANCE OF FALSE DISTRESS ALERTS
False Alert detected
during transmission
False Alert detected
during transmission
MF DSC
False Alert detected
during transmission
HF DSC
RMSS
(INMARSAT-C)
EPIRB
Reset
transmitter immediately
Set equipment to
(VHF) Ch.16
Tune equipment to
2182 kHz R/T
Tune equipment consecutively to all the radio
telephony distress frequencies on which the
false alert was transmitted necessary
4125, 6215, 8291, 12290, 16420 kHz,
Make broadcast to ‘All Stations eg:
“All stations, All Stations, All Stations,
This is NAME, CALLSIGN,
MMSI NUMBER, POSITION,
Cancel my distress alert of
DATE, TIME, UTC”
= Master, NAME, CALLSIGN,
MMSI NUMBER, DATE, TIME UTC
Notify the appropriate RCC to
cancel the alert by sending a
distress priority message via
the same LES through which
the false distress alert was sent eg:
NAME, CALLSIGN,
RMSS (INM-C) IDENTITY NUMBER
Cancel my RMSS (INM-C) distress
alert DTAE, TIME UTC
= Master +
If, for any reason, an EPIRB is
activated accidentally,
Switch off immediately.
Contact the nearest coast station or
appropriate RCC or LES and cancel
the Distress Alert
ITU WRC Res. 349 &,
MSC Res.514(105)
28 April 2022
Reset
transmitter immediately
Reset
transmitter immediately
This MSC Res.514(105) supersedes Res. A.814(19) as from 1 Jan 2024
If a distress alert has been accidentally transmitted, the ship makes
every reasonable attempt to communicate with the RCC by any means to cancel the false distress alert
제15장 Superseded MSC Circulars as of January 1, 2024

## Slide 131
제15장 GMDSS Modernization
GMDSS Modernization SOLAS / SOLAS 2022 Amendment (105th) GMDSS는 30년(1999. 2. 1 전면 실시) 넘게 해상 선박에 비상 통신을 제공하여 항해의 안전을 보장해 왔습니다. 그러나 시간이 지남에 따라 모든 시스템은 업그레이드되어야 할 정도로 시스템에서 사용하는 일부 기술은 쓸모가 없어지고 일부는 더 발전된 기술을 도입해야 하였습니다.
따라서 지난 10년 동안 GMDSS는 현대화 과정에 있었는데 GMDSS 규정과 함께 무선 통신(Radio Communications)에 관한 SOLAS 4장이 관련 IMO 장비와 함께 개정되었습니다 개정안 초안은 2021년 말에 승인되고 2022년에 채택되어 2024년 1월 1일 발효되었습니다. 이와 관련, 6가지 주요 변경 사항을 아래와 같이 소개합니다

## Slide 132
6가지 주요 변경 사항
GMDSS에 사용되는 서비스 제공업체 및 기술의 수가 확대되고 있으므로 보다 일반적인 요구 사항 및 정의가 적용되었습니다 유일한 GMDSS 위성 사업자로서 INMARSAT의 독점은 끝났으며. 2020년에는 이리듐이 IMO로부터 인정을 받았습니다. 중국의 BEIDOU도 승인을 신청했으며 향후 몇 년 안에 세 번째 사업자가 될 수 있습니다. 이에 따라 이동위성서비스 제공 기준이 일반화되는 방향으로 개정되었습니다. 이와 관련, INMARSAT 장치 및 서비스에 대한 언급은 관련 문서에서 제거되고 현재 현실을 더 잘 반영하는 RMSS로 대체되었습니다 {예: "INMARSAT" 대신 "Recognized Mobile Satellite Service (RMSS)"}.
A3 해역의 정의가 변경됨 A1 및 A2 해역은 A3 지역과 달리 동일하게 유지됩니다. 업데이트된 SOLAS 4장에서 A3 해역은 A1 및 A2 해역을 제외하고 선박무선국이 지원하는 인정된 모바일 위성 서비스 범위 내에서 지속적인 경보가 가능한 지역으로 정의됨 따라서 A3 해역은 모바일 위성 서비스 유형에 따라 달라지므로 HMM/HOS와 같이 INMARSAT를 사용하는 경우 해역은 A3 그대로이며 변경되지 않습니다.
제16장 GMDSS Modernization

## Slide 133
그러나 극지방에서 사용 가능한 이리듐을 사용하는 경우 A3는 전역이 됩니다(A3 및 A4 해역 병합). A4 해역(A1, A2, A3 외부의 나머지 해역)에 대한 재정의는 없지만 모바일 위성 서비스 제공업체에 따라 변경됩니다. 이는 전 세계적으로 서비스를 제공하는 이동 위성 제공업체(IRIDIUM)을 시용하는 선박은 A4 해역이 존재하지 않는다는 의미입니다
통신 장비에 대한 모든 요구 사항은 하나의 SOLAS 장(Ch. IV)에 통합되었습니다. 기존에 SOLAS 3장(Life Saving Appliances and Arrangements)에 있던 Two Way VHF 및 SART (AIS-SART 포함)의 통신 장비에 대한 조항은 4장(Radio Communications) 으로 이관되었습니다.
LEOSAR를 사용하는 COSPAS-SARSAT EPIRB (First Generation Beacon)가 새로운 시스템인 MEOSAR를 사용하는 AIS-EPIRB(Second Generation Beacon)로 도입되어 수색 및 구조 능력이 향상됩니다. MEOSAR의 도입은 해양 보안을 새로운 차원으로 끌어올릴 것입니다. 이 시스템은 현재 시스템(1세대 COSPAS-SARTSAT)에서는 사용할 수 없는 높은 정확도로 거의 실시간 모드로 Beacon의 위치를 정확히 찾아낼 수 있습니다 (AIS-EPIRB는 기존 EPIRB가 사용하는 406Mhz/121.5Mhz외에 추가로 AIS 및 GNSS 중 하나가 장착되어 있으며 대부분의 한국 선박들은 GNSS 중 GPS를 사용합니다)
제16장 GMDSS Modernization

## Slide 134
• LEOSAR (저궤도 위성: Low Earth Orbit Search and Rescue Satellite) • MEOSAR (중궤도 위성: Medium Earth Orbit Search and Rescue Satellites) (GPS, GALILEO, GLONASS 등 GNSS라 하는 위성들이 중궤도 위성임)
406MHz에서 작동하는 Float-Free EPIRB에 대한 새로운 성능 표준이 도입됨 2022. 7. 1 발효된 MSC 결의안 471(101)의 표준은 다음과 같습니다. • COSPAS-SARSAT의 업데이트 속도와는 다른 더 빠른 업데이트 속도의 GNSS가 필요함 • 자동 식별 시스템(AIS) 위치 신호가 필요함 • 감소된 121.5MHz Duty Cycle을 제공함 (Duty Cycle: 위성으로 전송하는 기본 주파수인 406Mhz가 작동시 121.5Mhz는 꺼지고 406Mhz가 전송이 끝나면 121.5Mhz가 켜져 전송하는 것을 말합니다) . • 사람의 눈에 보이고 모든 유형의 야간 투시 장치 등으로 감지할 수 있는 깜박이는 빛이 필요함
2024. 1.1 부터 신규 또는 기존 1세대 교체 설치 시에는 2세대 AIS-EPIRB를 설치하여야 함
2024. 1. 1부 MF/HF Radio NBDP에 의한 조난통신기능은 없어지고 NBDP는 단지 MSI (Maritime Safety Information) 수신 전용으로 사용함 (MSC 105)
제16장 GMDSS Modernization

## Slide 135
Global Maritime Distress and Safety System
2024년 2월 7일
저 자 : 김 성 화
발행처 : HOS Training Center 부산광역시 중구 중앙대로 63, 부산우체국보험회관 7층 TEL. 051) 461-7082 FAX. 051) 461-6960
인 쇄 : 미림사
Q&A