## Slide 1
(DRI : D-1 Risk Inspection)
작업 순서 | 위험요인 | 안전대책 | 사용 기계 기구 | 확 인 |  |  |  |  |  |  | 작업등급 | 
 |  |  |  | 양호 |  |  |  |  |  | 개선 필요 |  | 
 |  |  |  | No. | / | / | / | / | / |  |  | 
작업장소 M1L 1F (YA~YB/7~10열) 무기 스탁룸 | 1-1. 작업구간 내 통제 | 1-1. 동선확보 및 작업구역 설정하여 위험요소 방지 |  |  |  |  |  |  |  |  | 화기작업 | 위험작업
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A,B,C,D | A,B,C,D
1. 준비 작업 - TBM 활동 2. 준비 작업 - 작업전 준비 사항 | 1-2. 작업계획 미수립으로 안전대책 누락 및 작업 차질 1-3. 작업전 스트레칭 미 실시로 인한 근골격계 위험 1-4. 필수서류 미비로 인한 작업 지연 및 안전 점검 누락 2-1. 건강상태 미확인으로 인한 사고위험 2-2. 작업전 스트레칭 미 실시로 인한 근골격계 위험 2-3. 복장/개인보호구 착용 불량으로 인한 사고 위험 2-4. 비상 시 대책 미숙지로 인한 초기 대응 지연 | 1-2-1. 시공계획 등 작업계획 수립 및 근로자 교육 전파 1-3-1. 사내입문 전 SETTI 내방등록, IWP시설물 출입 등록 1-4-1. 작업 관련 필수 서류 준비 SOP(위험성평가표), -전/중/후 Check sheet DRI, 위험/화기 작업 승인서 MSDS, 작업계획서(건설기계, 중량물 및 비계) 기타 작업에 맞는 "환경안전가이드 체크 시트“ 2-1-1. 음주 여부 / 건강상태 2-3-1. 표준복장 착용(안전모, 안전화, 각반,안전 밸트) ※ 팔,다리 노출 없을 것 2-3-2. 작성특성에 맞는 특수 보호구 착용 (보안경, 마스크 등, DS부문 보호구 착용기준 준수) 2-4-1. 비상 집결지 및 작업구간 비상대피로 /비상연락망 / AED위치 / 아이,바디샤워 위치 숙지 |  |  |  |  |  |  |  |  | 세부내용 | 세부내용
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [B급] FRP, 에폭시, 우레탄, 프라이머 등 방수제 작업 [D급] 바닥면 기준 2m 이상 고소작업
긴급작업 사유 (당일작업) |  | 안전관리 강화 계획 (야간, 휴일 작업) |  | 확인자 이름 |  |  |  |  |  |  | 작업변경사항 / 현장 전달 사항 | 
[긴급작업 사유 ] |  | [상주 안전담당자 ] 직책 : 안전관리 강화계획 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
□ 수시 위험성평가 [□ 평일 □ 휴일 □야간 □당일]
작업일자 | 세부위치 (설비호기) | 사용장비 | 작업유형 (설치, 철거, 보수, 개조) | 협력사명 | 정준건업 | 작업내용 : 방수,도장 작업(투입인원 : 6 명) | 삼성물산 |  | SEC | 
 |  |  |  |  |  |  | 부서명 | 담당자 | 부서명 | 담당자
26.06.15~ 26.06.19 (주간, 야간) | M1L 1F (YA~YB/7~10열) 무기 스탁룸 | - | 보수 | 협력사 안전 | 이지선 | 수성 에폭시 도장작업 | 공사팀 | 손대영 | 기흥/화성/천안 건설 그룹 | 박세정
 |  |  |  | 관리감독자 | 전찬우 |  | 안전팀 | 남기동 |  | 
-KH_01099148 수성에폭시 도장 작업

## Slide 2
(DRI : D-1 Risk Inspection)
작업 순서 | 위험요인 | 안전대책 | 사용 기계 기구 | 확 인 |  |  |  |  |  |  | 작업등급 | 
 |  |  |  | 양호 |  |  |  |  |  | 개선 필요 |  | 
 |  |  |  | No. | / | / | / | / | / |  |  | 
2. 준비 작업 - 작업전 준비 사항 | 2-5. 작업내용 미 숙지, SOP 미 숙지에 따른 작업 間 안전사고 발생 위험 2-6. 공도구 상태 불량으로 인한 감전 위험 2-7. 개인질병으로 인한 사고 발생 위험 | 2-5-1. 당일 작업내용 작업 근로자에게 내용 전달 2-5-2. SOP ,DRI, 위험성평가에 따른 작업 시 위험관리 대책 공유 2-5-3. 유해 화학물질사용시 MSDS 확인 후 주의사항 등 교육 2-6-1. 사용 전 점검 실시 및 해당 월 인증 마크를 부착 확인케이블 피복 상태를 확인 (손상 시 수리 또는 교체) 2-7-1. 유소견자 약물복용 여부 확인 및 취약근로자 수시로 건강상태 확인 |  |  |  |  |  |  |  |  | 화기작업 | 위험작업
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A,B,C,D | A,B,C,D
1. TBM 활동 | 1-1. 건강상태 미확인으로 인한 사고위험 1-2. 작업전 스트레칭 미 실시로 인한 근골격계 위험 1-3. 복장 / 개인보호구 착용 불량으로 인한 사고위험 1-4. 비상 시 대책 미숙지로 인한 초기 대응 지연 1-5. 작업내용 미 숙지, SOP 미 숙지에 따른 작업 間 안전사고 발생 위험 1-6. 전기공도구 상태 불량으로 인한 감전위험 | 1-1. 음주 여부 / 건강상태 및 특이사항 확인 후 작업진행 1-2. TBM시 스트레칭 및 사전 운동 실시 1-3. 표준복장 착용 (안전모, 안전화, 각반, 안전밸트) ※ 팔,다리 노출 없을 것 작성특성에 맞는 특수 보호구 착용 (보안경, 마스크 등, DS부문 보호구착용기준 준수) 1-4. 비상 집결지 및 작업구간 비상대피로 / 비상연락망 / AED위치 / 아이,바디샤워 위치 숙지 1-5. 당일 작업내용 작업 근로자에게 내용 전달, SOP ,DRI, 위험성평가에 따른 작업시 위험관리 대책 공유, 유해 화학물질사용시 MSDS 확인 후 주의사항 등 교육 1-6. 사용 전 점검 실시 및 해당 월 인증마크를 부착 확인, 케이블 피복 상태를 확인 ( 손상 시 수리 또는 교체) | A형 말비계 말비계 컷쏘 전동드릴 타정총 수공구 대차 |  |  |  |  |  |  |  | 세부내용 | 세부내용
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [B급] FRP, 에폭시, 우레탄, 프라이머 등 방수제 작업 [D급] 바닥면 기준 2m 이상 고소작업
긴급작업 사유 (당일작업) |  | 안전관리 강화 계획 (야간, 휴일 작업) |  | 확인자 이름 |  |  |  |  |  |  | 작업변경사항 / 현장 전달 사항 | 
[긴급작업 사유 ] |  | [상주 안전담당자 ] 직책 : 안전관리 강화계획 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
□ 수시 위험성평가 [□ 평일 □ 휴일 □야간 □당일]
-KH_01099148 수성에폭시 도장 작업
작업일자 | 세부위치 (설비호기) | 사용장비 | 작업유형 (설치, 철거, 보수, 개조) | 협력사명 | 정준건업 | 작업내용 : 방수,도장 작업(투입인원 : 6 명) | 삼성물산 |  | SEC | 
 |  |  |  |  |  |  | 부서명 | 담당자 | 부서명 | 담당자
26.06.15~ 26.06.19 (주간, 야간) | M1L 1F (YA~YB/7~10열) 무기 스탁룸 | - | 보수 | 협력사 안전 | 이지선 | 수성 에폭시 도장작업 | 공사팀 | 손대영 | 기흥/화성/천안 건설 그룹 | 박세정
 |  |  |  | 관리감독자 | 전찬우 |  | 안전팀 | 남기동 |  | 

## Slide 3
(DRI : D-1 Risk Inspection)
작업 순서 | 위험요인 | 안전대책 | 사용 기계 기구 | 확 인 |  |  |  |  |  |  | 작업등급 | 
 |  |  |  | 양호 |  |  |  |  |  | 개선 필요 |  | 
 |  |  |  | No. | / | / | / | / | / |  |  | 
2. 준비 작업 - 작업전 준비 사항 | 2-8. 미세먼지로 인한 호흡기 및 심혈 관계질환 발생 위험 2-9. 동절기/하절기 시 뇌심혈관 및 한랭질환 발병 위험 2-10. 배치전/ 특수검진 미실시로 직업성 질병이 발생할 위험을 확인하지 못한 채 직업병 유발 물리적/화학적 유해인자에 노출되어 직업성 질병 발생 위험 | 2-8-1. 옥외작업 시 또는 옥외에서 이동 시 1급 방진마스크(KF94) 이상 마스크 착용 2-9-1. 체감온도/기온에 따른 휴식시간 준수 등 개인건강관리 철저, 상호간 컨디션 확인, 취약근로자 밀착관리 2-10-1. 배치전/특수검진 실시 및 특수 검진인증스티커를 안전모에 부착 시 특수검진 대상 유해인자 물질 노출지역 출입 가능 (특수검진 인증 스티커 미부착자 해당 구간 출입 불가) |  |  |  |  |  |  |  |  | 화기작업 | 위험작업
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A,B,C,D | A,B,C,D
1. TBM 활동 | 1-1. 건강상태 미확인으로 인한 사고위험 1-2. 작업전 스트레칭 미 실시로 인한 근골격계 위험 1-3. 복장 / 개인보호구 착용 불량으로 인한 사고위험 1-4. 비상 시 대책 미숙지로 인한 초기 대응 지연 1-5. 작업내용 미 숙지, SOP 미 숙지에 따른 작업 間 안전사고 발생 위험 1-6. 전기공도구 상태 불량으로 인한 감전위험 | 1-1. 음주 여부 / 건강상태 및 특이사항 확인 후 작업진행 1-2. TBM시 스트레칭 및 사전 운동 실시 1-3. 표준복장 착용 (안전모, 안전화, 각반, 안전밸트) ※ 팔,다리 노출 없을 것 작성특성에 맞는 특수 보호구 착용 (보안경, 마스크 등, DS부문 보호구착용기준 준수) 1-4. 비상 집결지 및 작업구간 비상대피로 / 비상연락망 / AED위치 / 아이,바디샤워 위치 숙지 1-5. 당일 작업내용 작업 근로자에게 내용 전달, SOP ,DRI, 위험성평가에 따른 작업시 위험관리 대책 공유, 유해 화학물질사용시 MSDS 확인 후 주의사항 등 교육 1-6. 사용 전 점검 실시 및 해당 월 인증마크를 부착 확인, 케이블 피복 상태를 확인 ( 손상 시 수리 또는 교체) | A형 말비계 말비계 컷쏘 전동드릴 타정총 수공구 대차 |  |  |  |  |  |  |  | 세부내용 | 세부내용
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [B급] FRP, 에폭시, 우레탄, 프라이머 등 방수제 작업 [D급] 바닥면 기준 2m 이상 고소작업
긴급작업 사유 (당일작업) |  | 안전관리 강화 계획 (야간, 휴일 작업) |  | 확인자 이름 |  |  |  |  |  |  | 작업변경사항 / 현장 전달 사항 | 
[긴급작업 사유 ] |  | [상주 안전담당자 ] 직책 : 안전관리 강화계획 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
□ 수시 위험성평가 [□ 평일 □ 휴일 □야간 □당일]
-KH_01099148 수성에폭시 도장 작업
작업일자 | 세부위치 (설비호기) | 사용장비 | 작업유형 (설치, 철거, 보수, 개조) | 협력사명 | 정준건업 | 작업내용 : 방수,도장 작업(투입인원 : 6 명) | 삼성물산 |  | SEC | 
 |  |  |  |  |  |  | 부서명 | 담당자 | 부서명 | 담당자
26.06.15~ 26.06.19 (주간, 야간) | M1L 1F (YA~YB/7~10열) 무기 스탁룸 | - | 보수 | 협력사 안전 | 이지선 | 수성 에폭시 도장작업 | 공사팀 | 손대영 | 기흥/화성/천안 건설 그룹 | 박세정
 |  |  |  | 관리감독자 | 전찬우 |  | 안전팀 | 남기동 |  | 

## Slide 4
(DRI : D-1 Risk Inspection)
작업 순서 | 위험요인 | 안전대책 | 사용 기계 기구 | 확 인 |  |  |  |  |  |  | 작업등급 | 
 |  |  |  | 양호 |  |  |  |  |  | 개선 필요 |  | 
 |  |  |  | No. | / | / | / | / | / |  |  | 
2. 준비 작업 - 작업전 준비 사항 | 2-11. 이동통로 및 작업구간 충돌 등 기타 사고 발생 위험 2-12. 작업구간 알람 및 기타 장비접촉으로 인한 사고위험 2-13. 작업 구간 타 작업자 출입으로 인한 사고 위험 2-14. 화재감기지 오작동 예방활동 | 2-11-1. 이동통로 및 작업구간 충돌 위험 구간 보양 상태 확인 2-12-1. 비산 먼지 및 화기 작업시 비가동 신청 확인 장비 근접 작업시 EMO 스위치 위치 확인 및 보양 조치 2-13-1. 작업 구간 구획 설정 및 통제원 배치 2-14-1. 화재감지기 주변(2m 이내) 작업 시 비가동 신청 2-14-2. 작업 전 화재감지기 간섭사항 확인 2-14-3. 배풍기 배기위치는 화재감지기가 없는 구역으로 배기 |  |  |  |  |  |  |  |  | 화기작업 | 위험작업
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A,B,C,D | A,B,C,D
1. TBM 활동 | 1-1. 건강상태 미확인으로 인한 사고위험 1-2. 작업전 스트레칭 미 실시로 인한 근골격계 위험 1-3. 복장 / 개인보호구 착용 불량으로 인한 사고위험 1-4. 비상 시 대책 미숙지로 인한 초기 대응 지연 1-5. 작업내용 미 숙지, SOP 미 숙지에 따른 작업 間 안전사고 발생 위험 1-6. 전기공도구 상태 불량으로 인한 감전위험 | 1-1. 음주 여부 / 건강상태 및 특이사항 확인 후 작업진행 1-2. TBM시 스트레칭 및 사전 운동 실시 1-3. 표준복장 착용 (안전모, 안전화, 각반, 안전밸트) ※ 팔,다리 노출 없을 것 작성특성에 맞는 특수 보호구 착용 (보안경, 마스크 등, DS부문 보호구착용기준 준수) 1-4. 비상 집결지 및 작업구간 비상대피로 / 비상연락망 / AED위치 / 아이,바디샤워 위치 숙지 1-5. 당일 작업내용 작업 근로자에게 내용 전달, SOP ,DRI, 위험성평가에 따른 작업시 위험관리 대책 공유, 유해 화학물질사용시 MSDS 확인 후 주의사항 등 교육 1-6. 사용 전 점검 실시 및 해당 월 인증마크를 부착 확인, 케이블 피복 상태를 확인 ( 손상 시 수리 또는 교체) | A형 말비계 말비계 컷쏘 전동드릴 타정총 수공구 대차 |  |  |  |  |  |  |  | 세부내용 | 세부내용
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [B급] FRP, 에폭시, 우레탄, 프라이머 등 방수제 작업 [D급] 바닥면 기준 2m 이상 고소작업
긴급작업 사유 (당일작업) |  | 안전관리 강화 계획 (야간, 휴일 작업) |  | 확인자 이름 |  |  |  |  |  |  | 작업변경사항 / 현장 전달 사항 | 
[긴급작업 사유 ] |  | [상주 안전담당자 ] 직책 : 안전관리 강화계획 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
□ 수시 위험성평가 [□ 평일 □ 휴일 □야간 □당일]
-KH_01099148 수성에폭시 도장 작업
작업일자 | 세부위치 (설비호기) | 사용장비 | 작업유형 (설치, 철거, 보수, 개조) | 협력사명 | 정준건업 | 작업내용 : 방수,도장 작업(투입인원 : 6 명) | 삼성물산 |  | SEC | 
 |  |  |  |  |  |  | 부서명 | 담당자 | 부서명 | 담당자
26.06.15~ 26.06.19 (주간, 야간) | M1L 1F (YA~YB/7~10열) 무기 스탁룸 | - | 보수 | 협력사 안전 | 이지선 | 수성 에폭시 도장작업 | 공사팀 | 손대영 | 기흥/화성/천안 건설 그룹 | 박세정
 |  |  |  | 관리감독자 | 전찬우 |  | 안전팀 | 남기동 |  | 

## Slide 5
(DRI : D-1 Risk Inspection)
작업 순서 | 위험요인 | 안전대책 | 사용 기계 기구 | 확 인 |  |  |  |  |  |  | 작업등급 | 
 |  |  |  | 양호 |  |  |  |  |  | 개선 필요 |  | 
 |  |  |  | No. | / | / | / | / | / |  |  | 
2. 준비 작업 - 작업전 준비 사항 | 2-15. 집수정 오픈 후 단차로 인한 전도 위험 2-16-1. 폭염작업 체감온도 31℃ 이상이 되는 작업장소에서의 2 시간 이상 작업 으로 인한 열사병 등 건강장해 (온열질환) 발생 위험 2-16-2. 만성질환 등 온열질환 민감군이 폭염작업을 수행하는 경우 온열질환 발생 위험도 증가 | 2-15-1. 집수정 오픈 후 단차부 계단식 발판 설치 실시 2-16-1. 폭염작업 전에 온열질환 민감군을 선정하고 온열질환 예방교육 실시 2-16-2. 건강상담을 실시하고 열순응 조치 등 적정 배치 2-16-3. 작업 중 주기적으로 순회하여 근로자의 건강상태(온열질환 자각증상)를 확인하고 필요한 조치 2-16-4. 31℃ 이상의 폭염작업 시 휴식시간 추가 배정 , 폭염작업 시간 단축 |  |  |  |  |  |  |  |  | 화기작업 | 위험작업
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A,B,C,D | A,B,C,D
1. TBM 활동 | 1-1. 건강상태 미확인으로 인한 사고위험 1-2. 작업전 스트레칭 미 실시로 인한 근골격계 위험 1-3. 복장 / 개인보호구 착용 불량으로 인한 사고위험 1-4. 비상 시 대책 미숙지로 인한 초기 대응 지연 1-5. 작업내용 미 숙지, SOP 미 숙지에 따른 작업 間 안전사고 발생 위험 1-6. 전기공도구 상태 불량으로 인한 감전위험 | 1-1. 음주 여부 / 건강상태 및 특이사항 확인 후 작업진행 1-2. TBM시 스트레칭 및 사전 운동 실시 1-3. 표준복장 착용 (안전모, 안전화, 각반, 안전밸트) ※ 팔,다리 노출 없을 것 작성특성에 맞는 특수 보호구 착용 (보안경, 마스크 등, DS부문 보호구착용기준 준수) 1-4. 비상 집결지 및 작업구간 비상대피로 / 비상연락망 / AED위치 / 아이,바디샤워 위치 숙지 1-5. 당일 작업내용 작업 근로자에게 내용 전달, SOP ,DRI, 위험성평가에 따른 작업시 위험관리 대책 공유, 유해 화학물질사용시 MSDS 확인 후 주의사항 등 교육 1-6. 사용 전 점검 실시 및 해당 월 인증마크를 부착 확인, 케이블 피복 상태를 확인 ( 손상 시 수리 또는 교체) | A형 말비계 말비계 컷쏘 전동드릴 타정총 수공구 대차 |  |  |  |  |  |  |  | 세부내용 | 세부내용
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [B급] FRP, 에폭시, 우레탄, 프라이머 등 방수제 작업 [D급] 바닥면 기준 2m 이상 고소작업
긴급작업 사유 (당일작업) |  | 안전관리 강화 계획 (야간, 휴일 작업) |  | 확인자 이름 |  |  |  |  |  |  | 작업변경사항 / 현장 전달 사항 | 
[긴급작업 사유 ] |  | [상주 안전담당자 ] 직책 : 안전관리 강화계획 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
□ 수시 위험성평가 [□ 평일 □ 휴일 □야간 □당일]
-KH_01099148 수성에폭시 도장 작업
작업일자 | 세부위치 (설비호기) | 사용장비 | 작업유형 (설치, 철거, 보수, 개조) | 협력사명 | 정준건업 | 작업내용 : 방수,도장 작업(투입인원 : 6 명) | 삼성물산 |  | SEC | 
 |  |  |  |  |  |  | 부서명 | 담당자 | 부서명 | 담당자
26.06.15~ 26.06.19 (주간, 야간) | M1L 1F (YA~YB/7~10열) 무기 스탁룸 | - | 보수 | 협력사 안전 | 이지선 | 수성 에폭시 도장작업 | 공사팀 | 손대영 | 기흥/화성/천안 건설 그룹 | 박세정
 |  |  |  | 관리감독자 | 전찬우 |  | 안전팀 | 남기동 |  | 

## Slide 6
(DRI : D-1 Risk Inspection)
작업 순서 | 위험요인 | 안전대책 | 사용 기계 기구 | 확 인 |  |  |  |  |  |  | 작업등급 | 
 |  |  |  | 양호 |  |  |  |  |  | 개선 필요 |  | 
 |  |  |  | No. | / | / | / | / | / |  |  | 
3. 양중작업 4. 보양작업 5. 바탕면처리 6. 프라이머 도포 7. 에폭시 퍼티 8. 코킹마감 9. 1,2차 도장 10. 본작업 공통사항 11. 실란트 실링 | 3-1. 화물차 적재함 높이 이상 자재 적재 시 낙하 위험 3-2. 작업구간 미 설정으로 인한 협착위험 3-3. 적재중량 초과로 인한 붕괴 위험 4-1. 보양 작업 시 날카로운 수공구 및 전동공구 사용으로 인한 베임 및 찔림 위험 4-2. 보양 작업 중 전동공구 사용 시 안구 손상 위험 | 3-1-1. 라쳇바 등 사용하여 2점 고정 후 그물망 설치 3-2-1. 작업구간 구획설정 후 인원통제 3-3-1. 차량 제원 확인 및 적재중량 기준 준수 4-1-1. 수공구 및 전동공구 사용 시 자상방지장갑 착용 4-1-2. 컷쏘, 직쏘, 전동드릴 사용 시 협착저감장갑F형 (진동방지장갑, 자상방지장갑 겸용)착용, 공구날 교체 시 전원 차단 4-2-1. 보안경 착용 | 집진기 배풍기 |  |  |  |  |  |  |  | 화기작업 | 위험작업
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A,B,C,D | A,B,C,D
1. TBM 활동 | 1-1. 건강상태 미확인으로 인한 사고위험 1-2. 작업전 스트레칭 미 실시로 인한 근골격계 위험 1-3. 복장 / 개인보호구 착용 불량으로 인한 사고위험 1-4. 비상 시 대책 미숙지로 인한 초기 대응 지연 1-5. 작업내용 미 숙지, SOP 미 숙지에 따른 작업 間 안전사고 발생 위험 1-6. 전기공도구 상태 불량으로 인한 감전위험 | 1-1. 음주 여부 / 건강상태 및 특이사항 확인 후 작업진행 1-2. TBM시 스트레칭 및 사전 운동 실시 1-3. 표준복장 착용 (안전모, 안전화, 각반, 안전밸트) ※ 팔,다리 노출 없을 것 작성특성에 맞는 특수 보호구 착용 (보안경, 마스크 등, DS부문 보호구착용기준 준수) 1-4. 비상 집결지 및 작업구간 비상대피로 / 비상연락망 / AED위치 / 아이,바디샤워 위치 숙지 1-5. 당일 작업내용 작업 근로자에게 내용 전달, SOP ,DRI, 위험성평가에 따른 작업시 위험관리 대책 공유, 유해 화학물질사용시 MSDS 확인 후 주의사항 등 교육 1-6. 사용 전 점검 실시 및 해당 월 인증마크를 부착 확인, 케이블 피복 상태를 확인 ( 손상 시 수리 또는 교체) | A형 말비계 말비계 컷쏘 전동드릴 타정총 수공구 대차 |  |  |  |  |  |  |  | 세부내용 | 세부내용
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [B급] FRP, 에폭시, 우레탄, 프라이머 등 방수제 작업 [D급] 바닥면 기준 2m 이상 고소작업
긴급작업 사유 (당일작업) |  | 안전관리 강화 계획 (야간, 휴일 작업) |  | 확인자 이름 |  |  |  |  |  |  | 작업변경사항 / 현장 전달 사항 | 
[긴급작업 사유 ] |  | [상주 안전담당자 ] 직책 : 안전관리 강화계획 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
□ 수시 위험성평가 [□ 평일 □ 휴일 □야간 □당일]
-KH_01099148 수성에폭시 도장 작업
작업일자 | 세부위치 (설비호기) | 사용장비 | 작업유형 (설치, 철거, 보수, 개조) | 협력사명 | 정준건업 | 작업내용 : 방수,도장 작업(투입인원 : 6 명) | 삼성물산 |  | SEC | 
 |  |  |  |  |  |  | 부서명 | 담당자 | 부서명 | 담당자
26.06.15~ 26.06.19 (주간, 야간) | M1L 1F (YA~YB/7~10열) 무기 스탁룸 | - | 보수 | 협력사 안전 | 이지선 | 수성 에폭시 도장작업 | 공사팀 | 손대영 | 기흥/화성/천안 건설 그룹 | 박세정
 |  |  |  | 관리감독자 | 전찬우 |  | 안전팀 | 남기동 |  | 

## Slide 7
(DRI : D-1 Risk Inspection)
작업 순서 | 위험요인 | 안전대책 | 사용 기계 기구 | 확 인 |  |  |  |  |  |  | 작업등급 | 
 |  |  |  | 양호 |  |  |  |  |  | 개선 필요 |  | 
 |  |  |  | No. | / | / | / | / | / |  |  | 
3. 양중작업 4. 보양작업 5. 바탕면처리 6. 프라이머 도포 7. 에폭시 퍼티 8. 코킹마감 9. 1,2차 도장 10. 본작업 공통사항 11. 실란트 실링 | 5-1. 면처리 시 거친면/나사못에 의해 손가락 자상 5-2. 면처리 시 비산먼지 발생에 의한 호흡기 질환 5-3. 날카로운 수공구 컷터칼,헤라등 사용으로 인한 자상 및 창상 위험 6-1. 정/망치 등 사용 시 손가락 찍힘 위험 | 5-1-1. 청소 전용 공도구 사용 (붓/주걱 등), 자상방지 장갑 착용 5-2-1. 필요시 배풍기설치 혹은 집진기 설치 ,방진마스크 착용 5-2-2. 바닥 바탕면 작업간 비산먼지최소화방안으로 그라인더 전용커버탈거후 집진호스 체결가능용 제작커버설치하여 날접촉방지 및 비산먼지 즉시흡입 ※전용커버 작업구간 상시비치 5-3-1. 안전칼 사용, 자상방지장갑 착용 5-3-2. 자상방지장갑 착용 6-1-1. 협착저감장갑F형 착용 | 집진기 배풍기 |  |  |  |  |  |  |  | 화기작업 | 위험작업
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A,B,C,D | A,B,C,D
1. TBM 활동 | 1-1. 건강상태 미확인으로 인한 사고위험 1-2. 작업전 스트레칭 미 실시로 인한 근골격계 위험 1-3. 복장 / 개인보호구 착용 불량으로 인한 사고위험 1-4. 비상 시 대책 미숙지로 인한 초기 대응 지연 1-5. 작업내용 미 숙지, SOP 미 숙지에 따른 작업 間 안전사고 발생 위험 1-6. 전기공도구 상태 불량으로 인한 감전위험 | 1-1. 음주 여부 / 건강상태 및 특이사항 확인 후 작업진행 1-2. TBM시 스트레칭 및 사전 운동 실시 1-3. 표준복장 착용 (안전모, 안전화, 각반, 안전밸트) ※ 팔,다리 노출 없을 것 작성특성에 맞는 특수 보호구 착용 (보안경, 마스크 등, DS부문 보호구착용기준 준수) 1-4. 비상 집결지 및 작업구간 비상대피로 / 비상연락망 / AED위치 / 아이,바디샤워 위치 숙지 1-5. 당일 작업내용 작업 근로자에게 내용 전달, SOP ,DRI, 위험성평가에 따른 작업시 위험관리 대책 공유, 유해 화학물질사용시 MSDS 확인 후 주의사항 등 교육 1-6. 사용 전 점검 실시 및 해당 월 인증마크를 부착 확인, 케이블 피복 상태를 확인 ( 손상 시 수리 또는 교체) | A형 말비계 말비계 컷쏘 전동드릴 타정총 수공구 대차 |  |  |  |  |  |  |  | 세부내용 | 세부내용
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [B급] FRP, 에폭시, 우레탄, 프라이머 등 방수제 작업 [D급] 바닥면 기준 2m 이상 고소작업
긴급작업 사유 (당일작업) |  | 안전관리 강화 계획 (야간, 휴일 작업) |  | 확인자 이름 |  |  |  |  |  |  | 작업변경사항 / 현장 전달 사항 | 
[긴급작업 사유 ] |  | [상주 안전담당자 ] 직책 : 안전관리 강화계획 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
□ 수시 위험성평가 [□ 평일 □ 휴일 □야간 □당일]
-KH_01099148 수성에폭시 도장 작업
작업일자 | 세부위치 (설비호기) | 사용장비 | 작업유형 (설치, 철거, 보수, 개조) | 협력사명 | 정준건업 | 작업내용 : 방수,도장 작업(투입인원 : 6 명) | 삼성물산 |  | SEC | 
 |  |  |  |  |  |  | 부서명 | 담당자 | 부서명 | 담당자
26.06.15~ 26.06.19 (주간, 야간) | M1L 1F (YA~YB/7~10열) 무기 스탁룸 | - | 보수 | 협력사 안전 | 이지선 | 수성 에폭시 도장작업 | 공사팀 | 손대영 | 기흥/화성/천안 건설 그룹 | 박세정
 |  |  |  | 관리감독자 | 전찬우 |  | 안전팀 | 남기동 |  | 

## Slide 8
(DRI : D-1 Risk Inspection)
□ 수시 위험성평가 [□ 평일 □ 휴일 □야간 □당일]
작업 순서 | 위험요인 | 안전대책 | 사용 기계 기구 | 확 인 |  |  |  |  |  |  | 작업등급 | 
 |  |  |  | 양호 |  |  |  |  |  | 개선 필요 |  | 
 |  |  |  | No. | / | / | / | / | / |  |  | 
3. 양중작업 4. 보양작업 5. 바탕면처리 6. 프라이머 도포 7. 에폭시 퍼티 8. 코킹마감 9. 1,2차 도장 10. 본작업 공통사항 11. 실란트 실링 | 6-1. 프라이머 도포 작업 시 냄새로 인한 두통 및 현기증 유발 6-2. 프라이머 도포 작업 시 안구, 피부 접촉에 의한 손상 위험 6-3. 믹서기 회전체에 손가락이 끼여 협착/절단 위험 6-4. 믹서기 사용 시 진동에 의한 진동증후군 발생 위험 6-5. 믹서기 사용 시 소음에 의한 청각 손상 6-6. 자재 용기 개봉 시 단면부 손 베임 위험 | 6-1-1. 배풍기 혹은 집진기 설치, 방독마스크 착용 6-2-1. MSDS 명시 된 보호구 착용(보안경,내화학장갑) 6-3-1. 믹서기 사용 전 주변 간섭사항 제거 및 구획설정, 전원선 연결 전 동작 스위치 ON/OFF 확인 6-4-1. 협착저감장갑 F형(진동방지장갑 겸용)착용 6-5-1. 소음 발생 시 작업 구간 내 귀마개 착용 6-6-1. 자상방지장갑 착용 | 믹서기 |  |  |  |  |  |  |  | 화기작업 | 위험작업
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A,B,C,D | A,B,C,D
1. TBM 활동 | 1-1. 건강상태 미확인으로 인한 사고위험 1-2. 작업전 스트레칭 미 실시로 인한 근골격계 위험 1-3. 복장 / 개인보호구 착용 불량으로 인한 사고위험 1-4. 비상 시 대책 미숙지로 인한 초기 대응 지연 1-5. 작업내용 미 숙지, SOP 미 숙지에 따른 작업 間 안전사고 발생 위험 1-6. 전기공도구 상태 불량으로 인한 감전위험 | 1-1. 음주 여부 / 건강상태 및 특이사항 확인 후 작업진행 1-2. TBM시 스트레칭 및 사전 운동 실시 1-3. 표준복장 착용 (안전모, 안전화, 각반, 안전밸트) ※ 팔,다리 노출 없을 것 작성특성에 맞는 특수 보호구 착용 (보안경, 마스크 등, DS부문 보호구착용기준 준수) 1-4. 비상 집결지 및 작업구간 비상대피로 / 비상연락망 / AED위치 / 아이,바디샤워 위치 숙지 1-5. 당일 작업내용 작업 근로자에게 내용 전달, SOP ,DRI, 위험성평가에 따른 작업시 위험관리 대책 공유, 유해 화학물질사용시 MSDS 확인 후 주의사항 등 교육 1-6. 사용 전 점검 실시 및 해당 월 인증마크를 부착 확인, 케이블 피복 상태를 확인 ( 손상 시 수리 또는 교체) | A형 말비계 말비계 컷쏘 전동드릴 타정총 수공구 대차 |  |  |  |  |  |  |  | 세부내용 | 세부내용
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [B급] FRP, 에폭시, 우레탄, 프라이머 등 방수제 작업 [D급] 바닥면 기준 2m 이상 고소작업
긴급작업 사유 (당일작업) |  | 안전관리 강화 계획 (야간, 휴일 작업) |  | 확인자 이름 |  |  |  |  |  |  | 작업변경사항 / 현장 전달 사항 | 
[긴급작업 사유 ] |  | [상주 안전담당자 ] 직책 : 안전관리 강화계획 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-KH_01099148 수성에폭시 도장 작업
작업일자 | 세부위치 (설비호기) | 사용장비 | 작업유형 (설치, 철거, 보수, 개조) | 협력사명 | 정준건업 | 작업내용 : 방수,도장 작업(투입인원 : 6 명) | 삼성물산 |  | SEC | 
 |  |  |  |  |  |  | 부서명 | 담당자 | 부서명 | 담당자
26.06.15~ 26.06.19 (주간, 야간) | M1L 1F (YA~YB/7~10열) 무기 스탁룸 | - | 보수 | 협력사 안전 | 이지선 | 수성 에폭시 도장작업 | 공사팀 | 손대영 | 기흥/화성/천안 건설 그룹 | 박세정
 |  |  |  | 관리감독자 | 전찬우 |  | 안전팀 | 남기동 |  | 

## Slide 9
(DRI : D-1 Risk Inspection)
□ 수시 위험성평가 [□ 평일 □ 휴일 □야간 □당일]
작업 순서 | 위험요인 | 안전대책 | 사용 기계 기구 | 확 인 |  |  |  |  |  |  | 작업등급 | 
 |  |  |  | 양호 |  |  |  |  |  | 개선 필요 |  | 
 |  |  |  | No. | / | / | / | / | / |  |  | 
3. 양중작업 4. 보양작업 5. 바탕면처리 6. 프라이머 도포 7. 에폭시 퍼티 8. 코킹마감 9. 1,2차 도장 10. 본작업 공통사항 11. 실란트 실링 | 7-1. 날카로운 수공구 사용으로 인한 자상 및 창상 위험 7-2. 유기화합물 유증기로 인한 호흡기 질환 위험 7-3. 자재 용기 개봉 시 단면부 손 베임 위험 8-1. 코킹 마감 시 안구,피부 접촉에 의한 손상 8-2. 날카로운 수공구 사용 시 손베임 위험 | 7-1-1. 자상방지장갑 착용 7-2-1. MSDS상 명시된 보호구 착용 (내화학장갑,보안경,방진마스크) 7-3-1. 자상방지장갑 착용 8-1-1. MSDS상 명시된 보호구 착용 (내화학장갑,보안경,방진마스크) 8-2-1. 안전칼 사용, 자상방지장갑 착용 | 믹서기 |  |  |  |  |  |  |  | 화기작업 | 위험작업
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A,B,C,D | A,B,C,D
1. TBM 활동 | 1-1. 건강상태 미확인으로 인한 사고위험 1-2. 작업전 스트레칭 미 실시로 인한 근골격계 위험 1-3. 복장 / 개인보호구 착용 불량으로 인한 사고위험 1-4. 비상 시 대책 미숙지로 인한 초기 대응 지연 1-5. 작업내용 미 숙지, SOP 미 숙지에 따른 작업 間 안전사고 발생 위험 1-6. 전기공도구 상태 불량으로 인한 감전위험 | 1-1. 음주 여부 / 건강상태 및 특이사항 확인 후 작업진행 1-2. TBM시 스트레칭 및 사전 운동 실시 1-3. 표준복장 착용 (안전모, 안전화, 각반, 안전밸트) ※ 팔,다리 노출 없을 것 작성특성에 맞는 특수 보호구 착용 (보안경, 마스크 등, DS부문 보호구착용기준 준수) 1-4. 비상 집결지 및 작업구간 비상대피로 / 비상연락망 / AED위치 / 아이,바디샤워 위치 숙지 1-5. 당일 작업내용 작업 근로자에게 내용 전달, SOP ,DRI, 위험성평가에 따른 작업시 위험관리 대책 공유, 유해 화학물질사용시 MSDS 확인 후 주의사항 등 교육 1-6. 사용 전 점검 실시 및 해당 월 인증마크를 부착 확인, 케이블 피복 상태를 확인 ( 손상 시 수리 또는 교체) | A형 말비계 말비계 컷쏘 전동드릴 타정총 수공구 대차 |  |  |  |  |  |  |  | 세부내용 | 세부내용
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [B급] FRP, 에폭시, 우레탄, 프라이머 등 방수제 작업 [D급] 바닥면 기준 2m 이상 고소작업
긴급작업 사유 (당일작업) |  | 안전관리 강화 계획 (야간, 휴일 작업) |  | 확인자 이름 |  |  |  |  |  |  | 작업변경사항 / 현장 전달 사항 | 
[긴급작업 사유 ] |  | [상주 안전담당자 ] 직책 : 안전관리 강화계획 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-KH_01099148 수성에폭시 도장 작업
작업일자 | 세부위치 (설비호기) | 사용장비 | 작업유형 (설치, 철거, 보수, 개조) | 협력사명 | 정준건업 | 작업내용 : 방수,도장 작업(투입인원 : 6 명) | 삼성물산 |  | SEC | 
 |  |  |  |  |  |  | 부서명 | 담당자 | 부서명 | 담당자
26.06.15~ 26.06.19 (주간, 야간) | M1L 1F (YA~YB/7~10열) 무기 스탁룸 | - | 보수 | 협력사 안전 | 이지선 | 수성 에폭시 도장작업 | 공사팀 | 손대영 | 기흥/화성/천안 건설 그룹 | 박세정
 |  |  |  | 관리감독자 | 전찬우 |  | 안전팀 | 남기동 |  | 

## Slide 10
(DRI : D-1 Risk Inspection)
□ 수시 위험성평가 [□ 평일 □ 휴일 □야간 □당일]
작업 순서 | 위험요인 | 안전대책 | 사용 기계 기구 | 확 인 |  |  |  |  |  |  | 작업등급 | 
 |  |  |  | 양호 |  |  |  |  |  | 개선 필요 |  | 
 |  |  |  | No. | / | / | / | / | / |  |  | 
3. 양중작업 4. 보양작업 5. 바탕면처리 6. 프라이머 도포 7. 에폭시 퍼티 8. 코킹마감 9. 1,2차 도장 10. 본작업 공통사항 11. 실란트 실링 | 9-1. 유해화학 물질 사용 시 안구, 피부 호흡기 접촉에 의한 질병 발생 9-2. 믹서기 회전체에 손가락이 끼여 협착/절단 위험 9-3. 믹서기 사용 시 진동에 의한 진동증후군 발생 위험 9-4. 믹서기 사용 시 소음에 의한 청각 손상 9-5. 에폭시 뚜껑 개봉 시 엣지부 손 베임 위험험 | 9-1-1. MSDS 명시 된 보호구 착용 (보안경, 내화학장갑, 방독마스크) 필요 시 배풍기 및 집진기 설치 9-2-1. 믹서기 사용 전 주변 간섭사항 제거 및 구획 설정, 전원선 연결 전 동작 스위치 ON/OFF 확인 믹서기 사용 시 손잡이 양손 파지 및 믹서기 회전체 접촉 금지 9-3-1. 진동방지장갑 착용 9-4-1. 소음 발생시 작업구간 내 귀마개 착용 9-5-1. 자상방지장갑 착용 | 말비계 |  |  |  |  |  |  |  | 화기작업 | 위험작업
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A,B,C,D | A,B,C,D
1. TBM 활동 | 1-1. 건강상태 미확인으로 인한 사고위험 1-2. 작업전 스트레칭 미 실시로 인한 근골격계 위험 1-3. 복장 / 개인보호구 착용 불량으로 인한 사고위험 1-4. 비상 시 대책 미숙지로 인한 초기 대응 지연 1-5. 작업내용 미 숙지, SOP 미 숙지에 따른 작업 間 안전사고 발생 위험 1-6. 전기공도구 상태 불량으로 인한 감전위험 | 1-1. 음주 여부 / 건강상태 및 특이사항 확인 후 작업진행 1-2. TBM시 스트레칭 및 사전 운동 실시 1-3. 표준복장 착용 (안전모, 안전화, 각반, 안전밸트) ※ 팔,다리 노출 없을 것 작성특성에 맞는 특수 보호구 착용 (보안경, 마스크 등, DS부문 보호구착용기준 준수) 1-4. 비상 집결지 및 작업구간 비상대피로 / 비상연락망 / AED위치 / 아이,바디샤워 위치 숙지 1-5. 당일 작업내용 작업 근로자에게 내용 전달, SOP ,DRI, 위험성평가에 따른 작업시 위험관리 대책 공유, 유해 화학물질사용시 MSDS 확인 후 주의사항 등 교육 1-6. 사용 전 점검 실시 및 해당 월 인증마크를 부착 확인, 케이블 피복 상태를 확인 ( 손상 시 수리 또는 교체) | A형 말비계 말비계 컷쏘 전동드릴 타정총 수공구 대차 |  |  |  |  |  |  |  | 세부내용 | 세부내용
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [B급] FRP, 에폭시, 우레탄, 프라이머 등 방수제 작업 [D급] 바닥면 기준 2m 이상 고소작업
긴급작업 사유 (당일작업) |  | 안전관리 강화 계획 (야간, 휴일 작업) |  | 확인자 이름 |  |  |  |  |  |  | 작업변경사항 / 현장 전달 사항 | 
[긴급작업 사유 ] |  | [상주 안전담당자 ] 직책 : 안전관리 강화계획 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-KH_01099148 수성에폭시 도장 작업
작업일자 | 세부위치 (설비호기) | 사용장비 | 작업유형 (설치, 철거, 보수, 개조) | 협력사명 | 정준건업 | 작업내용 : 방수,도장 작업(투입인원 : 6 명) | 삼성물산 |  | SEC | 
 |  |  |  |  |  |  | 부서명 | 담당자 | 부서명 | 담당자
26.06.15~ 26.06.19 (주간, 야간) | M1L 1F (YA~YB/7~10열) 무기 스탁룸 | - | 보수 | 협력사 안전 | 이지선 | 수성 에폭시 도장작업 | 공사팀 | 손대영 | 기흥/화성/천안 건설 그룹 | 박세정
 |  |  |  | 관리감독자 | 전찬우 |  | 안전팀 | 남기동 |  | 

## Slide 11
(DRI : D-1 Risk Inspection)
□ 수시 위험성평가 [□ 평일 □ 휴일 □야간 □당일]
작업 순서 | 위험요인 | 안전대책 | 사용 기계 기구 | 확 인 |  |  |  |  |  |  | 작업등급 | 
 |  |  |  | 양호 |  |  |  |  |  | 개선 필요 |  | 
 |  |  |  | No. | / | / | / | / | / |  |  | 
3. 양중작업 4. 보양작업 5. 바탕면처리 6. 프라이머 도포 7. 에폭시 퍼티 8. 코킹마감 9. 1,2차 도장 10. 본작업 공통사항 11. 실란트 실링 | 10-1. 계획 외 작업 또는 변경점 발생 시(수정, 재작업 등) 임의작업으로 인한 사고 위험 10-2. 소음 발생 구간 작업 또는 소음 발생 공도구 사용 시 소음으로 인한 청력 손상 위험 10-3. 전선거치 미흡으로 인한 감전 위험 10-4. 전동공구 전달 시 작동으로 인한 자상 및 베임 위험 10-5. 작업 구간 타 작업자 출입으로 인한 사고 위험 10-6. 말비계(우마) 파단으로 인한 추락 10-7 말비계(우마) 승강/작업 중 움직임으로 추락 | 10-1-1. 작업중단 후 관리자와 협의하여 수시위험성 평가 후 작업 실시 10-2-1. 작업구간 또는 공도구 소음 발생 시 귀마개 착용 10-3-1. 전선거치대를 사용하여 지면에서 2M 이격 후 설치 10-4-1. 전동공구는 전원 off 및 배터리 분리 후 전달 10-5-1. 작업 구간 구획 설정 및 통제원 배치 10-6-1. 작업전 용접부, 이음부, 발판 등 파손유무 확인 10-6-2 안전팀 사용필증, 실명제 부착 확인 10-7-1 지주부재의 하단에는 미끄럼방지 장치 설치 10-7-2 사다리 답단, 작업발판에 미끄럼방지 테이프 설치 | 말비계 |  |  |  |  |  |  |  | 화기작업 | 위험작업
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A,B,C,D | A,B,C,D
1. TBM 활동 | 1-1. 건강상태 미확인으로 인한 사고위험 1-2. 작업전 스트레칭 미 실시로 인한 근골격계 위험 1-3. 복장 / 개인보호구 착용 불량으로 인한 사고위험 1-4. 비상 시 대책 미숙지로 인한 초기 대응 지연 1-5. 작업내용 미 숙지, SOP 미 숙지에 따른 작업 間 안전사고 발생 위험 1-6. 전기공도구 상태 불량으로 인한 감전위험 | 1-1. 음주 여부 / 건강상태 및 특이사항 확인 후 작업진행 1-2. TBM시 스트레칭 및 사전 운동 실시 1-3. 표준복장 착용 (안전모, 안전화, 각반, 안전밸트) ※ 팔,다리 노출 없을 것 작성특성에 맞는 특수 보호구 착용 (보안경, 마스크 등, DS부문 보호구착용기준 준수) 1-4. 비상 집결지 및 작업구간 비상대피로 / 비상연락망 / AED위치 / 아이,바디샤워 위치 숙지 1-5. 당일 작업내용 작업 근로자에게 내용 전달, SOP ,DRI, 위험성평가에 따른 작업시 위험관리 대책 공유, 유해 화학물질사용시 MSDS 확인 후 주의사항 등 교육 1-6. 사용 전 점검 실시 및 해당 월 인증마크를 부착 확인, 케이블 피복 상태를 확인 ( 손상 시 수리 또는 교체) | A형 말비계 말비계 컷쏘 전동드릴 타정총 수공구 대차 |  |  |  |  |  |  |  | 세부내용 | 세부내용
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [B급] FRP, 에폭시, 우레탄, 프라이머 등 방수제 작업 [D급] 바닥면 기준 2m 이상 고소작업
긴급작업 사유 (당일작업) |  | 안전관리 강화 계획 (야간, 휴일 작업) |  | 확인자 이름 |  |  |  |  |  |  | 작업변경사항 / 현장 전달 사항 | 
[긴급작업 사유 ] |  | [상주 안전담당자 ] 직책 : 안전관리 강화계획 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-KH_01099148 수성에폭시 도장 작업
작업일자 | 세부위치 (설비호기) | 사용장비 | 작업유형 (설치, 철거, 보수, 개조) | 협력사명 | 정준건업 | 작업내용 : 방수,도장 작업(투입인원 : 6 명) | 삼성물산 |  | SEC | 
 |  |  |  |  |  |  | 부서명 | 담당자 | 부서명 | 담당자
26.06.15~ 26.06.19 (주간, 야간) | M1L 1F (YA~YB/7~10열) 무기 스탁룸 | - | 보수 | 협력사 안전 | 이지선 | 수성 에폭시 도장작업 | 공사팀 | 손대영 | 기흥/화성/천안 건설 그룹 | 박세정
 |  |  |  | 관리감독자 | 전찬우 |  | 안전팀 | 남기동 |  | 

## Slide 12
(DRI : D-1 Risk Inspection)
□ 수시 위험성평가 [□ 평일 □ 휴일 □야간 □당일]
작업 순서 | 위험요인 | 안전대책 | 사용 기계 기구 | 확 인 |  |  |  |  |  |  | 작업등급 | 
 |  |  |  | 양호 |  |  |  |  |  | 개선 필요 |  | 
 |  |  |  | No. | / | / | / | / | / |  |  | 
3. 양중작업 4. 보양작업 5. 바탕면처리 6. 프라이머 도포 7. 에폭시 퍼티 8. 코킹마감 9. 1,2차 도장 10. 본작업 공통사항 11. 실란트 실링 | 10-8 말비계(우마) 승강/작업 중 접힘으로 인한 추락 10-9 말비계(우마) 작업 시 기술인 추락 10-10 말비계(우마) 작업 시 기술인 추락 10-11 비계 상부 말비계 사용시 전도/ 추락 위험 11-1. 코킹 마감 시 안구,피부 접촉에 의한 손상 11-2. 날카로운 수공구 사용 시 손베임 위험 | 10-8-1 접히거나 벌어지지 않도록 보조 부재 설치 6mm 와이어로프 사용 (고정장치 체결 철저) 10-9-1 양끝단부에 10cm이격 인식대 설치(낙상경보기) 끝단부 작업금지 10-9-2 1m이내 단독작업 가능(지주색상 :녹색) 1~1.2m 높이는 2인 1조 작업(노랑) 1.2m 초과 사용금지(빨강) ※ 1.2m초과 사용 필요 시 사전 안전팀 협의 10-10-1 1인초과, 경사로, 계단 사용금지 10-11-1 비계 상부 말비계 사용시 합판이용하여 바닥 수평 유지 말비계 상부 작업시 2인 1조 작업 비계 단부 구간 말비계 작업시 상부 구조물에 안전고리 체결 11-1-1. MSDS상 명시된 보호구 착용 (내화학장갑,보안경,방진마스크) 11-2-1. 안전칼 사용, 자상방지장갑 착용 | 말비계 |  |  |  |  |  |  |  | 화기작업 | 위험작업
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A,B,C,D | A,B,C,D
1. TBM 활동 | 1-1. 건강상태 미확인으로 인한 사고위험 1-2. 작업전 스트레칭 미 실시로 인한 근골격계 위험 1-3. 복장 / 개인보호구 착용 불량으로 인한 사고위험 1-4. 비상 시 대책 미숙지로 인한 초기 대응 지연 1-5. 작업내용 미 숙지, SOP 미 숙지에 따른 작업 間 안전사고 발생 위험 1-6. 전기공도구 상태 불량으로 인한 감전위험 | 1-1. 음주 여부 / 건강상태 및 특이사항 확인 후 작업진행 1-2. TBM시 스트레칭 및 사전 운동 실시 1-3. 표준복장 착용 (안전모, 안전화, 각반, 안전밸트) ※ 팔,다리 노출 없을 것 작성특성에 맞는 특수 보호구 착용 (보안경, 마스크 등, DS부문 보호구착용기준 준수) 1-4. 비상 집결지 및 작업구간 비상대피로 / 비상연락망 / AED위치 / 아이,바디샤워 위치 숙지 1-5. 당일 작업내용 작업 근로자에게 내용 전달, SOP ,DRI, 위험성평가에 따른 작업시 위험관리 대책 공유, 유해 화학물질사용시 MSDS 확인 후 주의사항 등 교육 1-6. 사용 전 점검 실시 및 해당 월 인증마크를 부착 확인, 케이블 피복 상태를 확인 ( 손상 시 수리 또는 교체) | A형 말비계 말비계 컷쏘 전동드릴 타정총 수공구 대차 |  |  |  |  |  |  |  | 세부내용 | 세부내용
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [B급] FRP, 에폭시, 우레탄, 프라이머 등 방수제 작업 [D급] 바닥면 기준 2m 이상 고소작업
긴급작업 사유 (당일작업) |  | 안전관리 강화 계획 (야간, 휴일 작업) |  | 확인자 이름 |  |  |  |  |  |  | 작업변경사항 / 현장 전달 사항 | 
[긴급작업 사유 ] |  | [상주 안전담당자 ] 직책 : 안전관리 강화계획 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-KH_01099148 수성에폭시 도장 작업
작업일자 | 세부위치 (설비호기) | 사용장비 | 작업유형 (설치, 철거, 보수, 개조) | 협력사명 | 정준건업 | 작업내용 : 방수,도장 작업(투입인원 : 6 명) | 삼성물산 |  | SEC | 
 |  |  |  |  |  |  | 부서명 | 담당자 | 부서명 | 담당자
26.06.15~ 26.06.19 (주간, 야간) | M1L 1F (YA~YB/7~10열) 무기 스탁룸 | - | 보수 | 협력사 안전 | 이지선 | 수성 에폭시 도장작업 | 공사팀 | 손대영 | 기흥/화성/천안 건설 그룹 | 박세정
 |  |  |  | 관리감독자 | 전찬우 |  | 안전팀 | 남기동 |  | 

## Slide 13
(DRI : D-1 Risk Inspection)
□ 수시 위험성평가 [□ 평일 □ 휴일 □야간 □당일]
작업 순서 | 위험요인 | 안전대책 | 사용 기계 기구 | 확 인 |  |  |  |  |  |  | 작업등급 | 
 |  |  |  | 양호 |  |  |  |  |  | 개선 필요 |  | 
 |  |  |  | No. | / | / | / | / | / |  |  | 
12. 마무리 작업 - 정리정돈 | 12-1 자재 잔여물 및 공도구 미정리로 인한 전도 12-2 적재 시 자재와 고임목 사이에 손가락 끼임 위험 12-3 대차, 핸드자키 보관시 구획설정 미흡으로 인한 충돌 12-4. 작업현장 자재 및 공구류 방치로 인한 안전 사고 12-5. 폐자재 / 폐기물 임의 폐기로 인한 환경사고 위험 12-6. 배출 시 밀봉 불량으로 신체 접촉에 따른 위험 12-7. 기술인 건강 상태 악화, 부상위험 12-8. 작업인원 보안위반 사고 발생위험 | 12-1-1 운반작업 완료 후 정리정돈 및 청소 진행 12-2-1 고임목 설치 (양끝단 10cm 눈관리 및 손잡이 설치) 12-3-1 대차, 핸드자키 보관시 구획 설정 하여 보관 12-4-1. 작업장 자재 정리정돈 실시 수공구 배터리 탈착후 보관 12-5-1. 폐자재/폐기물 처리 절차 준수 (자원순환센터 폐기) 12-6-1. 밀봉 상태 확인 및 화학물질별 폐기기준 준수 12-7-1. 작업후 건강 여부 확인 12-8-1. 출문전 보안상태 점검 확인 후 인원 확인 (휴대폰/보안용지/USB휴대/도면 휴대/메모지/ 카메라 확인/자재·공구류 반출/정보기기 등) | 대차 핸드자키 |  |  |  |  |  |  |  | 화기작업 | 위험작업
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A,B,C,D | A,B,C,D
1. TBM 활동 | 1-1. 건강상태 미확인으로 인한 사고위험 1-2. 작업전 스트레칭 미 실시로 인한 근골격계 위험 1-3. 복장 / 개인보호구 착용 불량으로 인한 사고위험 1-4. 비상 시 대책 미숙지로 인한 초기 대응 지연 1-5. 작업내용 미 숙지, SOP 미 숙지에 따른 작업 間 안전사고 발생 위험 1-6. 전기공도구 상태 불량으로 인한 감전위험 | 1-1. 음주 여부 / 건강상태 및 특이사항 확인 후 작업진행 1-2. TBM시 스트레칭 및 사전 운동 실시 1-3. 표준복장 착용 (안전모, 안전화, 각반, 안전밸트) ※ 팔,다리 노출 없을 것 작성특성에 맞는 특수 보호구 착용 (보안경, 마스크 등, DS부문 보호구착용기준 준수) 1-4. 비상 집결지 및 작업구간 비상대피로 / 비상연락망 / AED위치 / 아이,바디샤워 위치 숙지 1-5. 당일 작업내용 작업 근로자에게 내용 전달, SOP ,DRI, 위험성평가에 따른 작업시 위험관리 대책 공유, 유해 화학물질사용시 MSDS 확인 후 주의사항 등 교육 1-6. 사용 전 점검 실시 및 해당 월 인증마크를 부착 확인, 케이블 피복 상태를 확인 ( 손상 시 수리 또는 교체) | A형 말비계 말비계 컷쏘 전동드릴 타정총 수공구 대차 |  |  |  |  |  |  |  | 세부내용 | 세부내용
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [B급] FRP, 에폭시, 우레탄, 프라이머 등 방수제 작업 [D급] 바닥면 기준 2m 이상 고소작업
긴급작업 사유 (당일작업) |  | 안전관리 강화 계획 (야간, 휴일 작업) |  | 확인자 이름 |  |  |  |  |  |  | 작업변경사항 / 현장 전달 사항 | 
[긴급작업 사유 ] |  | [상주 안전담당자 ] 직책 : 안전관리 강화계획 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-KH_01099148 수성에폭시 도장 작업
작업일자 | 세부위치 (설비호기) | 사용장비 | 작업유형 (설치, 철거, 보수, 개조) | 협력사명 | 정준건업 | 작업내용 : 방수,도장 작업(투입인원 : 6 명) | 삼성물산 |  | SEC | 
 |  |  |  |  |  |  | 부서명 | 담당자 | 부서명 | 담당자
26.06.15~ 26.06.19 (주간, 야간) | M1L 1F (YA~YB/7~10열) 무기 스탁룸 | - | 보수 | 협력사 안전 | 이지선 | 수성 에폭시 도장작업 | 공사팀 | 손대영 | 기흥/화성/천안 건설 그룹 | 박세정
 |  |  |  | 관리감독자 | 전찬우 |  | 안전팀 | 남기동 |  | 

## Slide 14
(DRI : D-1 Risk Inspection)
작업 순서 | 위험요인 | 안전대책 | 사용 기계 기구 | 확 인 |  |  |  |  |  |  | 작업등급 | 
 |  |  |  | 양호 |  |  |  |  |  | 개선 필요 |  | 
 |  |  |  | No. | / | / | / | / | / |  |  | 
□ 3면 위험 | 1. 바닥 간섭물로 인한 전도주의 2. 기술인 충돌위험 3. 바닥 간섭물로 인한 전도주의 | 1-1 사전 위험요소 파악하여 근로자 전파 1-2 아웃트리거 전개 및 하부 지지 인원 배치 실시 2-1 구획설정 및 주변통제하여 관계근로자 외 출입금지 조치 3-1 사전 위험요소 파악하여 근로자 전파 3-2 아웃트리거 전개 및 하부 지지 인원 배치 실시 | 말비계 |  |  |  |  |  |  |  | 화기작업 | 위험작업
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A,B,C,D | A,B,C,D
1. TBM 활동 | 1-1. 건강상태 미확인으로 인한 사고위험 1-2. 작업전 스트레칭 미 실시로 인한 근골격계 위험 1-3. 복장 / 개인보호구 착용 불량으로 인한 사고위험 1-4. 비상 시 대책 미숙지로 인한 초기 대응 지연 1-5. 작업내용 미 숙지, SOP 미 숙지에 따른 작업 間 안전사고 발생 위험 1-6. 전기공도구 상태 불량으로 인한 감전위험 | 1-1. 음주 여부 / 건강상태 및 특이사항 확인 후 작업진행 1-2. TBM시 스트레칭 및 사전 운동 실시 1-3. 표준복장 착용 (안전모, 안전화, 각반, 안전밸트) ※ 팔,다리 노출 없을 것 작성특성에 맞는 특수 보호구 착용 (보안경, 마스크 등, DS부문 보호구착용기준 준수) 1-4. 비상 집결지 및 작업구간 비상대피로 / 비상연락망 / AED위치 / 아이,바디샤워 위치 숙지 1-5. 당일 작업내용 작업 근로자에게 내용 전달, SOP ,DRI, 위험성평가에 따른 작업시 위험관리 대책 공유, 유해 화학물질사용시 MSDS 확인 후 주의사항 등 교육 1-6. 사용 전 점검 실시 및 해당 월 인증마크를 부착 확인, 케이블 피복 상태를 확인 ( 손상 시 수리 또는 교체) | A형 말비계 말비계 컷쏘 전동드릴 타정총 수공구 대차 |  |  |  |  |  |  |  | 세부내용 | 세부내용
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [B급] FRP, 에폭시, 우레탄, 프라이머 등 방수제 작업 [D급] 바닥면 기준 2m 이상 고소작업
비상대응 | 1. 사고 발생 時 교육/훈련 미실시로 인한 사고 위험 2. 긴급대피 상황 시 누락 인원 발생 위험 3. 작업 중 재해 및 비상상황 발생 시 대응 미숙 | 비상구대피로 : 비상집결지 : AED위치 : 아이바디 샤워 : <비상연락망> 화성소방대 : 031-208-1119 IRP(화성) : 031-208-3114 삼성물산 손대영 : 010-9883-8842 삼성물산 남기동 : 010-5147-8987 전찬우(정준건업) : 010-2012-2630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
긴급작업 사유 (당일작업) |  | 안전관리 강화 계획 (야간, 휴일 작업) |  | 확인자 이름 |  |  |  |  |  |  | 작업변경사항 / 현장 전달 사항 | 
[긴급작업 사유 ] |  | [상주 안전담당자 ] 직책 : 안전관리 강화계획 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
□ 수시 위험성평가 [□ 평일 □ 휴일 □야간 □당일]
-KH_01099148 수성에폭시 도장 작업
작업일자 | 세부위치 (설비호기) | 사용장비 | 작업유형 (설치, 철거, 보수, 개조) | 협력사명 | 정준건업 | 작업내용 : 방수,도장 작업(투입인원 : 6 명) | 삼성물산 |  | SEC | 
 |  |  |  |  |  |  | 부서명 | 담당자 | 부서명 | 담당자
26.06.15~ 26.06.19 (주간, 야간) | M1L 1F (YA~YB/7~10열) 무기 스탁룸 | - | 보수 | 협력사 안전 | 이지선 | 수성 에폭시 도장작업 | 공사팀 | 손대영 | 기흥/화성/천안 건설 그룹 | 박세정
 |  |  |  | 관리감독자 | 전찬우 |  | 안전팀 | 남기동 |  | 

## Slide 15
작업 시 비상 발생 대응 Process
별첨
비상사태 발생
품질
사고
인명
사고
환경
사고
부서장
팀장/센터장
상황실 (총괄지휘)
조치 및 복구
발생 원인 분석
재발방지대책 수립 보고
환경안전그룹
관리자
소방대/IRP/환경안전/공사담당자
[신속 전파 보고 ]
비상사태 발생 즉시 통보
신속상황보고(전파)
신속보고
소 방 대(사내)
[기흥] 209-1119
[화성] 208-1119
[평택] 070-7034-1119
[천안] 041-559-1119
[온양] 041-540-7119
IRP 신고
[기흥] 209-3114
[화성] 208-3114
비상연락망
 | 비상 연락망 |  |  |  | 
 | 구 분 |  | 성명 | 연락처 | 
 | 삼성전자 | 13L, EDS | 박세정 님 | 010-5391-8916 | 
 |  | 15L | 조재민 님 | 010-5874-1065 | 
 |  | M1L | 박세정 님 | 010-9422-4734 | 
 | 삼성물산 | 담당자 | 손대영 프로 | 010-9883-8842 | 
 |  | 안 전 | 남기동 프로 | 010-5147-8987 | 
 | 정준건업 | 소 장 | 김성훈 소장 | 010-2989-7878 | 
 |  | 공 사 | 전찬우 대리 | 010-2012-2630 | 
 |  | 안 전 | 방철주 과장 | 010-5644-9630 | 
M1L

## Slide 16
비상 대응 Process (가스/케미컬 누출)
별첨
신고 및 시설/공간 폐쇄
I R P : 가스, 케미컬 누출
소방대 : 화재 발생
가스/케미컬 누출 및 화재 발견
응급조치 및 전문병원 이송
사고 조사 (환경/안전 팀)
SEC/협력사
IRP/소방대
유관부서
복기 및 재발방지 대책 수립
흡입/접촉/화상
No
No
현장 응급 조치
(아이샤워, 전신 샤워등)
공급장치인가?
상황전파 및 대피
“가스,(케미컬) 누출이야”
“000 불이야”
Yes
소방대 신고(관리자/감독자)
Yes
환자인계 및 회사 복귀
신고 및 통보
(관공서 신고, 필요 시 지역주민통보)
현장복구
(가스 배출, 케미컬 중화, 화재진압)
사고구분 | 신고기관 | 담당자
화재/가스 사고 | 소방서 가스안전공사 | 방재그룹장
안전 사고 | 고용노동부 | 안전보건그룹장
환경 사고 | 환경부 | 환경그룹장
인사 사고 | 경찰서 | 단지총괄 인사팀
치료 완료 및 회사 복귀
G-EHS 유관부서 기준을 따른다
- I R P : 93114(기흥), 83114(화성), 13114(평택), 3114(천안)
- 소방대 : 91119(기흥), 81119(화성),
11119(평택), 7119(온양), 1119(천안)
- CCR/CCSS/S-GAS
K1: 97613/00053/98755 K2: 96941/91210/91574
H1: 85091/81950/85216 H2: 85762/53312/85258
H3: 84876/79580/79578
평택: 46710/48736 온양: 6331 천안: 0337
- K2그린: 92353 , H2그린: 55366, 평택그린: 40961
운영부서 요청 시 본 Page SOP에 삽입

## Slide 17
업무 절차 및 비상상황 시 PROCESS |  | 
사전 준비 작업 | 본 작업/정리작업 | 비상 연락
전기 전력운영 CCR
[화성] 031-208-0000
소 방 대[화성]
031-208-1119
E R T[화성]
031-208-3114
전체적 日/매 CHECK
YES
NO
사전 사고 예방 활동
. DRI 기록
. 전.중.후 SHEET기록
. 시설물 출입 결재완료
. 위험작업 결제완료
안전보호구 착용상태 확인
. 변전실 (전기실)
. 기계실
소화약재 및 방출정지 LOCK
. SEC 담당자 실행
[각 소방대] 비상연락 참고
작업공구 및 공도 구 확인
. 사다리 및 작업용 공 도구
. 청소도구 및 2S용
작업에 필요한 자재 확인
. CABLE 및 작업에 사용 품
. P-TOUCH 및 부착물
. 사용되는 계측기 동작상태
일별 TBM시행
(확인 Sign시행)
각/동 별 계획작업진행
(각 사/업체별)
당일 작업취소/연기
YES
작업 시 비상상황 발생
현장 2S
정상적 종료
人/설비적-화재,감전,CHEMICAL
작업지역 퇴실
안전담당자
주관 작업진행
완료 결과 통보
NO
YES
최초발견자 → 최초 소방대/ ERT
→ 그 후 전자 담당자
PROCESS동일 / 반복됨
[해당사업장 전자담당자]
최재진 : 010-9310-0254
박세정 : 010-9422-4734
조재민 : 010-5874-1065
[시공사(직발사)담당자]
김경환 : 010-8850-4998
손대영 : 010-9883-8842
손대영 : 010-3952-3912
조정호 : 010-4883-9124
품질/설비적-전력 비상조치
①
②
①
②
②
人/환경/방재-화재.사고,병원후송
①
인원통제
③
□ DRI Check Sheet (비상대응 Process – 인적/환경)
(DRI : D-1 Risk Inspection)
☆ 모든 사고 발생시 전자 소방대에 즉시 신고
☆ Leak 발생시 임의 판단/조치 절대 금지
☆ 인적사고 발생시 소방대 즉시 보고
* 순서준수
해당 사업장
소방대
ERT
CCR
전자담당자
시공사담당자
연락처표기

## Slide 18
(DRI : D-1 Risk Inspection)
작업 순서 | 위험요인 | 안전대책 | 사용 기계 기구 | 확 인 |  |  |  |  |  |  | 작업등급 | 
 |  |  |  | 양호 |  |  |  |  |  | 개선 필요 |  | 
 |  |  |  | No. | / | / | / | / | / |  |  | 
작업장소 NRD 5F (F~K / 4 ~ 13) | 1-1. 작업구간 내 통제 | 1-1. 동선확보 및 작업구역 설정하여 위험요소 방지 |  |  |  |  |  |  |  |  | 화기작업 | 위험작업
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A,B,C,D | A,B,C,D
1. 준비작업 - TBM 활동 2. 준비작업 - 작업전 준비 사항 | 1-2. 작업계획 미수립으로 안전대책 누락 및 작업 차질 1-3. 작업전 스트레칭 미 실시로 인한 근골격계 위험 1-4. 필수서류 미비로 인한 작업 지연 및 안전 점검 누락 2-1. 건강상태 미확인으로 인한 사고위험 2-2. 작업전 스트레칭 미 실시로 인한 근골격계 위험 2-3. 복장 / 개인보호구 착용 불량으로 인한 사고위험 2-4. 비상 시 대책 미숙지로 인한 초기 대응 지연 | 1-2-1. 시공계획 등 작업계획 수립 및 근로자 교육 전파 1-3-1. 사내입문 전 SETTI 내방등록, IWP시설물 출입 등록 1-4-1. 작업 관련 필수 서류 준비 - SOP(위험성평가표) - 전/중/후 Check sheet - DRI - 위험/화기 작업 승인서 - MSDS - 작업계획서(건설기계, 중량물, 및 비계) - 기타 작업에 맞는 "환경안전가이드 체크 시트” 2-1-1. 음주 여부 / 건강상태 2-2-1. TBM 전 스트레칭 및 사전 운동 실시 2-3-1. 표준복장 착용 (안전모, 안전화, 각반, 안전밸트) ※ 팔,다리 노출 없을 것 2-3-2. 작성특성에 맞는 특수 보호구 착용 (보안경, 마스크 등, DS부문 보호구 착용기준 준수) 2-4-1. 비상 집결지 및 작업구간 비상대피로 /비상연락망 / AED위치 / 아이,바디샤워 위치 숙지 |  |  |  |  |  |  |  |  | 세부내용 | 세부내용
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [C급] 본드류, 페인트 소독제, 세척 등 사용작업 [D급] 바닥면 기준 2m 이상 고소작업
긴급작업 사유 (당일작업) |  | 안전관리 강화 계획 (야간, 휴일 작업) |  | 확인자 이름 |  |  |  |  |  |  | 작업변경사항 / 현장 전달 사항 | 
[긴급작업 사유 ] |  | [상주 안전담당자 ] 직책 : 안전관리 강화계획 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
□ 수시 위험성평가 [□ 평일 □ 휴일 □야간 □당일]
-KH_01099150 비닐페인트 도장 작업
작업일자 | 세부위치 (설비호기) | 사용장비 | 작업유형 (설치, 철거, 보수, 개조) | 협력사명 | 정준건업 | 작업내용 : 비닐페인트 도장작업(투입인원 : 10 명) | 삼성물산 |  | SEC | 
 |  |  |  |  |  |  | 부서명 | 담당자 | 부서명 | 담당자
26.06.15~ 26.06.19 (주간, 야간) | NRD 5F (F~K / 4 ~ 13) | - | 보수 | 협력사 안전 | 서경림 | 비닐페인트 도장작업 | 공사팀 | 손대영 | 기흥/화성/천안 건설 그룹 | 곽병호
 |  |  |  | 관리감독자 | 전찬우 |  | 안전팀 | 박경수 |  | 

## Slide 19
(DRI : D-1 Risk Inspection)
작업 순서 | 위험요인 | 안전대책 | 사용 기계 기구 | 확 인 |  |  |  |  |  |  | 작업등급 | 
 |  |  |  | 양호 |  |  |  |  |  | 개선 필요 |  | 
 |  |  |  | No. | / | / | / | / | / |  |  | 
2. 준비작업 - 작업전 준비 사항 | 2-5. 작업내용 미 숙지, SOP 미 숙지에 따른 작업 間 안전사고 발생 위험 2-6. 공도구 상태 불량으로 인한 감전위험 2-7. 개인질병으로 인한 사고 발생 위험 2-8. 미세먼지로 인한 호흡기 및 심혈관계 질환 발생 위험 2-9. 동절기/하절기 시 뇌심혈관 및 한랭질환 발병 위험" 2-10. 배치 전/ 특수검진 미실시로 직업성 질병이 발생할 위험을 확인하지 못한 채 직업병 유발 물리적/화학적 유해인자에 노출되어 직업성 질병 발생 위험 | 2-5-1. 당일 작업내용 작업 근로자에게 내용 전달 2-5-2. SOP ,DRI, 위험성평가에 따른 작업 시 위험관리 대책 공유 2-5-3. 유해 화학물질사용시 MSDS 확인 후 주의사항 등 교육 2-6-1. 사용 전 점검 실시 및 해당 월 인증마크를 부착 확인케이블 피복 상태를 확인 (손상 시 수리 또는 교체) 2-7-1. 유소견자 약물복용 여부 확인 및 취약근로자 수시로 건강상태 확인 2-8-1. 옥외작업 시 또는 옥외에서 이동 시 1급 방진마스크 KF94이상 마스크 착용 2-9-1. 체감온도/기온에 따른 휴식시간 준수 등 개인건강관리 철저, 상호간 컨디션 확인, 취약근로자 밀착관리 2-10-1. 배치 전/특수검진 실시 및 특수검진 인증 스티커를 안전모에 부착 시 특수검진 대상 유해인자 물질 노출지역 출입 가능 (특수검진 인증 스티커 미부착자 해당 구간 출입 불가) |  |  |  |  |  |  |  |  | 화기작업 | 위험작업
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A,B,C,D | A,B,C,D
1. TBM 활동 | 1-1. 건강상태 미확인으로 인한 사고위험 1-2. 작업전 스트레칭 미 실시로 인한 근골격계 위험 1-3. 복장 / 개인보호구 착용 불량으로 인한 사고위험 1-4. 비상 시 대책 미숙지로 인한 초기 대응 지연 1-5. 작업내용 미 숙지, SOP 미 숙지에 따른 작업 間 안전사고 발생 위험 1-6. 전기공도구 상태 불량으로 인한 감전위험 | 1-1. 음주 여부 / 건강상태 및 특이사항 확인 후 작업진행 1-2. TBM시 스트레칭 및 사전 운동 실시 1-3. 표준복장 착용 (안전모, 안전화, 각반, 안전밸트) ※ 팔,다리 노출 없을 것 작성특성에 맞는 특수 보호구 착용 (보안경, 마스크 등, DS부문 보호구착용기준 준수) 1-4. 비상 집결지 및 작업구간 비상대피로 / 비상연락망 / AED위치 / 아이,바디샤워 위치 숙지 1-5. 당일 작업내용 작업 근로자에게 내용 전달, SOP ,DRI, 위험성평가에 따른 작업시 위험관리 대책 공유, 유해 화학물질사용시 MSDS 확인 후 주의사항 등 교육 1-6. 사용 전 점검 실시 및 해당 월 인증마크를 부착 확인, 케이블 피복 상태를 확인 ( 손상 시 수리 또는 교체) | A형 말비계 말비계 컷쏘 전동드릴 타정총 수공구 대차 |  |  |  |  |  |  |  | 세부내용 | 세부내용
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [C급] 본드류, 페인트 소독제, 세척 등 사용작업 [D급] 바닥면 기준 2m 이상 고소작업
긴급작업 사유 (당일작업) |  | 안전관리 강화 계획 (야간, 휴일 작업) |  | 확인자 이름 |  |  |  |  |  |  | 작업변경사항 / 현장 전달 사항 | 
[긴급작업 사유 ] |  | [상주 안전담당자 ] 직책 : 안전관리 강화계획 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
□ 수시 위험성평가 [□ 평일 □ 휴일 □야간 □당일]
-KH_01099150 비닐페인트 도장 작업
작업일자 | 세부위치 (설비호기) | 사용장비 | 작업유형 (설치, 철거, 보수, 개조) | 협력사명 | 정준건업 | 작업내용 : 비닐페인트 도장작업(투입인원 : 10 명) | 삼성물산 |  | SEC | 
 |  |  |  |  |  |  | 부서명 | 담당자 | 부서명 | 담당자
26.06.15~ 26.06.19 (주간, 야간) | NRD 5F (F~K / 4 ~ 13) | - | 보수 | 협력사 안전 | 서경림 | 비닐페인트 도장작업 | 공사팀 | 손대영 | 기흥/화성/천안 건설 그룹 | 곽병호
 |  |  |  | 관리감독자 | 전찬우 |  | 안전팀 | 박경수 |  | 

## Slide 20
(DRI : D-1 Risk Inspection)
작업 순서 | 위험요인 | 안전대책 | 사용 기계 기구 | 확 인 |  |  |  |  |  |  | 작업등급 | 
 |  |  |  | 양호 |  |  |  |  |  | 개선 필요 |  | 
 |  |  |  | No. | / | / | / | / | / |  |  | 
2. 준비작업 - 작업전 준비 사항 | 2-11. 이동통로 및 작업구간 충돌 등 기타 사고 발생 위험 2-12. 작업구간 알람 및 기타 장비접촉으로 인한 사고위험 2-13. 작업 구간 타 작업자 출입으로 인한 사고 위험 2-14. 화재감기지 오작동 예방활동 2-15. 집수정 오픈 후 단차로 인한 전도 위험 2-16-1. 폭염작업 체감온도 31℃ 이상이 되는 작업장소에서의 2 시간 이상 작업 으로 인한 열사병 등 건강장해 (온열질환) 발생 위험 2-16-2. 만성질환 등 온열질환 민감군이 폭염작업을 수행하는 경우 온열질환 발생 위험도 증가 | 2-11-1. 이동통로 및 작업구간 충돌 위험 구간 보양 상태 확인 2-12-1. 비산 먼지 및 화기 작업시 비가동 신청 확인 장비 근접 작업시 EMO 스위치 위치 확인 및 보양 조치 2-13-1. 작업 구간 구획 설정 및 통제원 배치 2-14-1. 화재감지기 주변(2m 이내) 작업 시 비가동 신청 2-14-2. 작업 전 화재감지기 간섭사항 확인 2-14-3. 배풍기 배기위치는 화재감지기가 없는 구역으로 배기 2-15-1. 집수정 오픈 후 단차부 계단식 발판 설치 실시 2-16-1. 폭염작업 전에 온열질환 민감군을 선정하고 온열질환 예방교육 실시 2-16-2. 건강상담을 실시하고 열순응 조치 등 적정 배치 2-16-3. 작업 중 주기적으로 순회하여 근로자의 건강상태(온열질환 자각증상)를 확인하고 필요한 조치 2-16-4. 31℃ 이상의 폭염작업 시 휴식시간 추가 배정 , 폭염작업 시간 단축 |  |  |  |  |  |  |  |  | 화기작업 | 위험작업
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A,B,C,D | A,B,C,D
1. TBM 활동 | 1-1. 건강상태 미확인으로 인한 사고위험 1-2. 작업전 스트레칭 미 실시로 인한 근골격계 위험 1-3. 복장 / 개인보호구 착용 불량으로 인한 사고위험 1-4. 비상 시 대책 미숙지로 인한 초기 대응 지연 1-5. 작업내용 미 숙지, SOP 미 숙지에 따른 작업 間 안전사고 발생 위험 1-6. 전기공도구 상태 불량으로 인한 감전위험 | 1-1. 음주 여부 / 건강상태 및 특이사항 확인 후 작업진행 1-2. TBM시 스트레칭 및 사전 운동 실시 1-3. 표준복장 착용 (안전모, 안전화, 각반, 안전밸트) ※ 팔,다리 노출 없을 것 작성특성에 맞는 특수 보호구 착용 (보안경, 마스크 등, DS부문 보호구착용기준 준수) 1-4. 비상 집결지 및 작업구간 비상대피로 / 비상연락망 / AED위치 / 아이,바디샤워 위치 숙지 1-5. 당일 작업내용 작업 근로자에게 내용 전달, SOP ,DRI, 위험성평가에 따른 작업시 위험관리 대책 공유, 유해 화학물질사용시 MSDS 확인 후 주의사항 등 교육 1-6. 사용 전 점검 실시 및 해당 월 인증마크를 부착 확인, 케이블 피복 상태를 확인 ( 손상 시 수리 또는 교체) | A형 말비계 말비계 컷쏘 전동드릴 타정총 수공구 대차 |  |  |  |  |  |  |  | 세부내용 | 세부내용
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [C급] 본드류, 페인트 소독제, 세척 등 사용작업 [D급] 바닥면 기준 2m 이상 고소작업
긴급작업 사유 (당일작업) |  | 안전관리 강화 계획 (야간, 휴일 작업) |  | 확인자 이름 |  |  |  |  |  |  | 작업변경사항 / 현장 전달 사항 | 
[긴급작업 사유 ] |  | [상주 안전담당자 ] 직책 : 안전관리 강화계획 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
□ 수시 위험성평가 [□ 평일 □ 휴일 □야간 □당일]
-KH_01099150 비닐페인트 도장 작업
작업일자 | 세부위치 (설비호기) | 사용장비 | 작업유형 (설치, 철거, 보수, 개조) | 협력사명 | 정준건업 | 작업내용 : 비닐페인트 도장작업(투입인원 : 10 명) | 삼성물산 |  | SEC | 
 |  |  |  |  |  |  | 부서명 | 담당자 | 부서명 | 담당자
26.06.15~ 26.06.19 (주간, 야간) | NRD 5F (F~K / 4 ~ 13) | - | 보수 | 협력사 안전 | 서경림 | 비닐페인트 도장작업 | 공사팀 | 손대영 | 기흥/화성/천안 건설 그룹 | 곽병호
 |  |  |  | 관리감독자 | 전찬우 |  | 안전팀 | 박경수 |  | 

## Slide 21
(DRI : D-1 Risk Inspection)
작업 순서 | 위험요인 | 안전대책 | 사용 기계 기구 | 확 인 |  |  |  |  |  |  | 작업등급 | 
 |  |  |  | 양호 |  |  |  |  |  | 개선 필요 |  | 
 |  |  |  | No. | / | / | / | / | / |  |  | 
3. 양중작업 4. 보양작업 5. 바탕면처리 6. 프라이머 도포 7. 에폭시 퍼티 8. 코킹마감 9. 1,2차 도장 10. 본작업 공통사항 | 3-1. 화물차 적재함 높이 이상 자재 적재 시 낙하 위험 3-2. 작업구간 미 설정으로 인한 협착위험 3-3. 적재중량 초과로 인한 붕괴 위험 4-1. 보양 작업 시 날카로운 수공구 및 전동공구 사용으로 인한 베임 및 찔림 위험 4-2. 보양 작업 중 전동공구 사용 시 안구 손상 위험 | 3-1-1. 라쳇바 등 사용하여 2점 고정 후 그물망 설치 3-2-1. 작업구간 구획설정 후 인원통제 3-3-1. 차량 제원 확인 및 적재중량 기준 준수 4-1-1. 수공구 및 전동공구 사용 시 자상방지장갑'F등급' 착용 4-1-2. 컷쏘, 직쏘, 전동드릴 사용 시 협착저감장갑F형 (진동방지장갑, 자상방지장갑 겸용)착용, 공구날 교체 시 전원 차단 4-2-1. 보안경 착용 | 배풍기 연삭기 |  |  |  |  |  |  |  | 화기작업 | 위험작업
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A,B,C,D | A,B,C,D
1. TBM 활동 | 1-1. 건강상태 미확인으로 인한 사고위험 1-2. 작업전 스트레칭 미 실시로 인한 근골격계 위험 1-3. 복장 / 개인보호구 착용 불량으로 인한 사고위험 1-4. 비상 시 대책 미숙지로 인한 초기 대응 지연 1-5. 작업내용 미 숙지, SOP 미 숙지에 따른 작업 間 안전사고 발생 위험 1-6. 전기공도구 상태 불량으로 인한 감전위험 | 1-1. 음주 여부 / 건강상태 및 특이사항 확인 후 작업진행 1-2. TBM시 스트레칭 및 사전 운동 실시 1-3. 표준복장 착용 (안전모, 안전화, 각반, 안전밸트) ※ 팔,다리 노출 없을 것 작성특성에 맞는 특수 보호구 착용 (보안경, 마스크 등, DS부문 보호구착용기준 준수) 1-4. 비상 집결지 및 작업구간 비상대피로 / 비상연락망 / AED위치 / 아이,바디샤워 위치 숙지 1-5. 당일 작업내용 작업 근로자에게 내용 전달, SOP ,DRI, 위험성평가에 따른 작업시 위험관리 대책 공유, 유해 화학물질사용시 MSDS 확인 후 주의사항 등 교육 1-6. 사용 전 점검 실시 및 해당 월 인증마크를 부착 확인, 케이블 피복 상태를 확인 ( 손상 시 수리 또는 교체) | A형 말비계 말비계 컷쏘 전동드릴 타정총 수공구 대차 |  |  |  |  |  |  |  | 세부내용 | 세부내용
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [C급] 본드류, 페인트 소독제, 세척 등 사용작업 [D급] 바닥면 기준 2m 이상 고소작업
긴급작업 사유 (당일작업) |  | 안전관리 강화 계획 (야간, 휴일 작업) |  | 확인자 이름 |  |  |  |  |  |  | 작업변경사항 / 현장 전달 사항 | 
[긴급작업 사유 ] |  | [상주 안전담당자 ] 직책 : 안전관리 강화계획 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
□ 수시 위험성평가 [□ 평일 □ 휴일 □야간 □당일]
-KH_01099150 비닐페인트 도장 작업
작업일자 | 세부위치 (설비호기) | 사용장비 | 작업유형 (설치, 철거, 보수, 개조) | 협력사명 | 정준건업 | 작업내용 : 비닐페인트 도장작업(투입인원 : 10 명) | 삼성물산 |  | SEC | 
 |  |  |  |  |  |  | 부서명 | 담당자 | 부서명 | 담당자
26.06.15~ 26.06.19 (주간, 야간) | NRD 5F (F~K / 4 ~ 13) | - | 보수 | 협력사 안전 | 서경림 | 비닐페인트 도장작업 | 공사팀 | 손대영 | 기흥/화성/천안 건설 그룹 | 곽병호
 |  |  |  | 관리감독자 | 전찬우 |  | 안전팀 | 박경수 |  | 

## Slide 22
(DRI : D-1 Risk Inspection)
작업 순서 | 위험요인 | 안전대책 | 사용 기계 기구 | 확 인 |  |  |  |  |  |  | 작업등급 | 
 |  |  |  | 양호 |  |  |  |  |  | 개선 필요 |  | 
 |  |  |  | No. | / | / | / | / | / |  |  | 
3. 양중작업 4. 보양작업 5. 바탕면처리 6. 프라이머 도포 7. 에폭시 퍼티 8. 코킹마감 9. 1,2차 도장 10. 본작업 공통사항 | 5-1. 면처리 시 거친면/나사못에 의해 손가락 자상 5-2. 면처리 시 비산먼지 발생에 의한 호흡기 질환 5-3. 날카로운 수공구 컷터칼,헤라등 사용으로 인한 자상 및 창상 위험 5-4. 정/망치 등 사용 시 손가락 찍힘 위험 | 5-1-1. 청소 전용 공도구 사용 (붓/주걱 등), 자상방지 장갑 착용 5-2-1. 필요시 배풍기설치 혹은 포집망 설치 ,방진마스크 착용 5-2-2. 바닥 바탕면 작업간 비산먼지 최소화 방안으로 그라인더 전용커버 탈거 후 집진호스 체결가능용 제작커버 설치하여 날 접촉 방지 및 비산 먼지 즉시 흡입 ※전용커버 작업구간 상시비치 5-3-1. 안전칼 사용, 자상방지장갑'F등급' 착용 5-3-2. 자상방지장갑'F등급' 착용 5-4-1. 협착저감장갑F형 착용 | 연삭기 |  |  |  |  |  |  |  | 화기작업 | 위험작업
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A,B,C,D | A,B,C,D
1. TBM 활동 | 1-1. 건강상태 미확인으로 인한 사고위험 1-2. 작업전 스트레칭 미 실시로 인한 근골격계 위험 1-3. 복장 / 개인보호구 착용 불량으로 인한 사고위험 1-4. 비상 시 대책 미숙지로 인한 초기 대응 지연 1-5. 작업내용 미 숙지, SOP 미 숙지에 따른 작업 間 안전사고 발생 위험 1-6. 전기공도구 상태 불량으로 인한 감전위험 | 1-1. 음주 여부 / 건강상태 및 특이사항 확인 후 작업진행 1-2. TBM시 스트레칭 및 사전 운동 실시 1-3. 표준복장 착용 (안전모, 안전화, 각반, 안전밸트) ※ 팔,다리 노출 없을 것 작성특성에 맞는 특수 보호구 착용 (보안경, 마스크 등, DS부문 보호구착용기준 준수) 1-4. 비상 집결지 및 작업구간 비상대피로 / 비상연락망 / AED위치 / 아이,바디샤워 위치 숙지 1-5. 당일 작업내용 작업 근로자에게 내용 전달, SOP ,DRI, 위험성평가에 따른 작업시 위험관리 대책 공유, 유해 화학물질사용시 MSDS 확인 후 주의사항 등 교육 1-6. 사용 전 점검 실시 및 해당 월 인증마크를 부착 확인, 케이블 피복 상태를 확인 ( 손상 시 수리 또는 교체) | A형 말비계 말비계 컷쏘 전동드릴 타정총 수공구 대차 |  |  |  |  |  |  |  | 세부내용 | 세부내용
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [C급] 본드류, 페인트 소독제, 세척 등 사용작업 [D급] 바닥면 기준 2m 이상 고소작업
긴급작업 사유 (당일작업) |  | 안전관리 강화 계획 (야간, 휴일 작업) |  | 확인자 이름 |  |  |  |  |  |  | 작업변경사항 / 현장 전달 사항 | 
[긴급작업 사유 ] |  | [상주 안전담당자 ] 직책 : 안전관리 강화계획 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
□ 수시 위험성평가 [□ 평일 □ 휴일 □야간 □당일]
-KH_01099150 비닐페인트 도장 작업
작업일자 | 세부위치 (설비호기) | 사용장비 | 작업유형 (설치, 철거, 보수, 개조) | 협력사명 | 정준건업 | 작업내용 : 비닐페인트 도장작업(투입인원 : 10 명) | 삼성물산 |  | SEC | 
 |  |  |  |  |  |  | 부서명 | 담당자 | 부서명 | 담당자
26.06.15~ 26.06.19 (주간, 야간) | NRD 5F (F~K / 4 ~ 13) | - | 보수 | 협력사 안전 | 서경림 | 비닐페인트 도장작업 | 공사팀 | 손대영 | 기흥/화성/천안 건설 그룹 | 곽병호
 |  |  |  | 관리감독자 | 전찬우 |  | 안전팀 | 박경수 |  | 

## Slide 23
(DRI : D-1 Risk Inspection)
작업 순서 | 위험요인 | 안전대책 | 사용 기계 기구 | 확 인 |  |  |  |  |  |  | 작업등급 | 
 |  |  |  | 양호 |  |  |  |  |  | 개선 필요 |  | 
 |  |  |  | No. | / | / | / | / | / |  |  | 
3. 양중작업 4. 보양작업 5. 바탕면처리 6. 프라이머 도포 7. 에폭시 퍼티 8. 코킹마감 9. 1,2차 도장 10. 본작업 공통사항 | 6-1. 프라이머 도포 작업 시 냄새로 인한 두통 및 현기증 유발 6-2. 프라이머 도포 작업 시 안구, 피부 접촉에 의한 손상 위험 6-3. 믹서기 회전체에 손가락이 끼여 협착/절단 위험 6-4. 믹서기 사용 시 진동에 의한 진동증후군 발생 위험 6-5. 믹서기 사용 시 소음에 의한 청각 손상 6-6. 자재 용기 개봉 시 단면부 손 베임 위험 7-1. 날카로운 수공구 사용으로 인한 자상 및 창상 위험 7-2. 유기화합물 유증기로 인한 호흡기 질환 위험 7-3. 자재 용기 개봉 시 단면부 손 베임 위험 8-1. 코킹 마감 시 안구,피부 접촉에 의한 손상(PU9330PTB(N) , PU9330PAT) 8-2. 날카로운 수공구 사용 시 손베임 위험 | 6-1-1. 배풍기 혹은 포집망 설치, 방독마스크 착용 6-2-1. MSDS 명시 된 보호구착용 (보안경,내화학장갑) 6-3-1. 믹서기 사용 전 주변 간섭사항 제거 및 구획설정, 전원선 연결 전 동작 스위치 ON/OFF 확인 6-4-1. 협착저감장갑 F형(진동방지장갑 겸용) 착용 6-5-1. 소음 발생 시 작업 구간 내 귀마개 착용 6-6-1. 자상방지장갑'F등급' 착용 7-1-1. 자상방지장갑'F등급' 착용 7-2-1. MSDS상 명시된 보호구 착용 (내화학장갑,보안경,방진마스크) 7-3-1. 자상방지장갑'F등급' 착용 8-1-1. MSDS상 명시된 보호구 착용 (내화학장갑,보안경,방진마스크) 8-2-1. 안전칼 사용, 자상방지장갑'F등급' 착용 | 배풍기 믹서기 |  |  |  |  |  |  |  | 화기작업 | 위험작업
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A,B,C,D | A,B,C,D
1. TBM 활동 | 1-1. 건강상태 미확인으로 인한 사고위험 1-2. 작업전 스트레칭 미 실시로 인한 근골격계 위험 1-3. 복장 / 개인보호구 착용 불량으로 인한 사고위험 1-4. 비상 시 대책 미숙지로 인한 초기 대응 지연 1-5. 작업내용 미 숙지, SOP 미 숙지에 따른 작업 間 안전사고 발생 위험 1-6. 전기공도구 상태 불량으로 인한 감전위험 | 1-1. 음주 여부 / 건강상태 및 특이사항 확인 후 작업진행 1-2. TBM시 스트레칭 및 사전 운동 실시 1-3. 표준복장 착용 (안전모, 안전화, 각반, 안전밸트) ※ 팔,다리 노출 없을 것 작성특성에 맞는 특수 보호구 착용 (보안경, 마스크 등, DS부문 보호구착용기준 준수) 1-4. 비상 집결지 및 작업구간 비상대피로 / 비상연락망 / AED위치 / 아이,바디샤워 위치 숙지 1-5. 당일 작업내용 작업 근로자에게 내용 전달, SOP ,DRI, 위험성평가에 따른 작업시 위험관리 대책 공유, 유해 화학물질사용시 MSDS 확인 후 주의사항 등 교육 1-6. 사용 전 점검 실시 및 해당 월 인증마크를 부착 확인, 케이블 피복 상태를 확인 ( 손상 시 수리 또는 교체) | A형 말비계 말비계 컷쏘 전동드릴 타정총 수공구 대차 |  |  |  |  |  |  |  | 세부내용 | 세부내용
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [C급] 본드류, 페인트 소독제, 세척 등 사용작업 [D급] 바닥면 기준 2m 이상 고소작업
긴급작업 사유 (당일작업) |  | 안전관리 강화 계획 (야간, 휴일 작업) |  | 확인자 이름 |  |  |  |  |  |  | 작업변경사항 / 현장 전달 사항 | 
[긴급작업 사유 ] |  | [상주 안전담당자 ] 직책 : 안전관리 강화계획 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
□ 수시 위험성평가 [□ 평일 □ 휴일 □야간 □당일]
-KH_01099150 비닐페인트 도장 작업
작업일자 | 세부위치 (설비호기) | 사용장비 | 작업유형 (설치, 철거, 보수, 개조) | 협력사명 | 정준건업 | 작업내용 : 비닐페인트 도장작업(투입인원 : 10 명) | 삼성물산 |  | SEC | 
 |  |  |  |  |  |  | 부서명 | 담당자 | 부서명 | 담당자
26.06.15~ 26.06.19 (주간, 야간) | NRD 5F (F~K / 4 ~ 13) | - | 보수 | 협력사 안전 | 서경림 | 비닐페인트 도장작업 | 공사팀 | 손대영 | 기흥/화성/천안 건설 그룹 | 곽병호
 |  |  |  | 관리감독자 | 전찬우 |  | 안전팀 | 박경수 |  | 

## Slide 24
(DRI : D-1 Risk Inspection)
작업 순서 | 위험요인 | 안전대책 | 사용 기계 기구 | 확 인 |  |  |  |  |  |  | 작업등급 | 
 |  |  |  | 양호 |  |  |  |  |  | 개선 필요 |  | 
 |  |  |  | No. | / | / | / | / | / |  |  | 
3. 양중작업 4. 보양작업 5. 바탕면처리 6. 프라이머 도포 7. 에폭시 퍼티 8. 코킹마감 9. 1,2차 도장 10. 본작업 공통사항 | 9-1. 유해화학 물질(크린폭시 하도, 상도) 사용 시 안구, 피부 호흡기 접촉에 의한 질병 발생 9-2. 믹서기 회전체에 손가락이 끼여 협착/절단 위험 9-3. 믹서기 사용 시 진동에 의한 진동증후군 발생 위험 9-4. 믹서기 사용 시 소음에 의한 청각 손상 9-5. 에폭시 뚜껑 개봉 시 엣지부 손 베임 위험 10-1. 계획 외 작업 또는 변경점 발생 시(수정, 재작업 등) 임의작업으로 인한 사고 위험 10-2. 소음 발생 구간 작업 또는 소음 발생 공도구 사용 시 소음으로 인한 청력 손상 위험 10-3. 전선거치 미흡으로 인한 감전 위험 10-4. 전동공구 전달 시 작동으로 인한 자상 및 베임 위험 10-5. 말비계 사용 시 떨어짐 추락 위험 | 9-1-1. MSDS 명시 된 보호구 착용 (보안경, 내화학장갑, 방독마스크) 필요 시 배풍기 및 포집망 설치 9-2-1. 믹서기 사용 전 주변 간섭사항 제거 및 구획 설정, 전원선 연결 전 동작 스위치 ON/OFF 확인 믹서기 사용 시 손잡이 양손 파지 및 믹서기 회전체 접촉 금지 9-3-1. 진동방지장갑 착용 9-4-1. 소음 발생시 작업구간 내 귀마개 착용 9-5-1. 자상방지장갑'F등급' 착용 10-1-1. 작업중단 후 관리자와 협의하여 수시위험성 평가 후 작업 실시 10-2-1. 작업구간 또는 공도구 소음 발생 시 귀마개 착용 10-3-1. 전선거치대를 사용하여 지면에서 2M 이격 후 설치 10-4-1. 전동공구는 전원 off 및 배터리 분리 후 전달 10-5-1. 작업 구간 구획 설정 및 통제원 배치 10-5-2. 높이는 1.2m이하로 하며, 초과 시 추락예방 안전난간 등 성치 | 믹서기 말비계 |  |  |  |  |  |  |  | 화기작업 | 위험작업
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A,B,C,D | A,B,C,D
1. TBM 활동 | 1-1. 건강상태 미확인으로 인한 사고위험 1-2. 작업전 스트레칭 미 실시로 인한 근골격계 위험 1-3. 복장 / 개인보호구 착용 불량으로 인한 사고위험 1-4. 비상 시 대책 미숙지로 인한 초기 대응 지연 1-5. 작업내용 미 숙지, SOP 미 숙지에 따른 작업 間 안전사고 발생 위험 1-6. 전기공도구 상태 불량으로 인한 감전위험 | 1-1. 음주 여부 / 건강상태 및 특이사항 확인 후 작업진행 1-2. TBM시 스트레칭 및 사전 운동 실시 1-3. 표준복장 착용 (안전모, 안전화, 각반, 안전밸트) ※ 팔,다리 노출 없을 것 작성특성에 맞는 특수 보호구 착용 (보안경, 마스크 등, DS부문 보호구착용기준 준수) 1-4. 비상 집결지 및 작업구간 비상대피로 / 비상연락망 / AED위치 / 아이,바디샤워 위치 숙지 1-5. 당일 작업내용 작업 근로자에게 내용 전달, SOP ,DRI, 위험성평가에 따른 작업시 위험관리 대책 공유, 유해 화학물질사용시 MSDS 확인 후 주의사항 등 교육 1-6. 사용 전 점검 실시 및 해당 월 인증마크를 부착 확인, 케이블 피복 상태를 확인 ( 손상 시 수리 또는 교체) | A형 말비계 말비계 컷쏘 전동드릴 타정총 수공구 대차 |  |  |  |  |  |  |  | 세부내용 | 세부내용
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [C급] 본드류, 페인트 소독제, 세척 등 사용작업 [D급] 바닥면 기준 2m 이상 고소작업
긴급작업 사유 (당일작업) |  | 안전관리 강화 계획 (야간, 휴일 작업) |  | 확인자 이름 |  |  |  |  |  |  | 작업변경사항 / 현장 전달 사항 | 
[긴급작업 사유 ] |  | [상주 안전담당자 ] 직책 : 안전관리 강화계획 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
□ 수시 위험성평가 [□ 평일 □ 휴일 □야간 □당일]
-KH_01099150 비닐페인트 도장 작업
작업일자 | 세부위치 (설비호기) | 사용장비 | 작업유형 (설치, 철거, 보수, 개조) | 협력사명 | 정준건업 | 작업내용 : 비닐페인트 도장작업(투입인원 : 10 명) | 삼성물산 |  | SEC | 
 |  |  |  |  |  |  | 부서명 | 담당자 | 부서명 | 담당자
26.06.15~ 26.06.19 (주간, 야간) | NRD 5F (F~K / 4 ~ 13) | - | 보수 | 협력사 안전 | 서경림 | 비닐페인트 도장작업 | 공사팀 | 손대영 | 기흥/화성/천안 건설 그룹 | 곽병호
 |  |  |  | 관리감독자 | 전찬우 |  | 안전팀 | 박경수 |  | 

## Slide 25
(DRI : D-1 Risk Inspection)
□ 수시 위험성평가 [□ 평일 □ 휴일 □야간 □당일]
-KH_01099150 비닐페인트 도장 작업
작업 순서 | 위험요인 | 안전대책 | 사용 기계 기구 | 확 인 |  |  |  |  |  |  | 작업등급 | 
 |  |  |  | 양호 |  |  |  |  |  | 개선 필요 |  | 
 |  |  |  | No. | / | / | / | / | / |  |  | 
3. 양중작업 4. 보양작업 5. 바탕면처리 6. 프라이머 도포 7. 에폭시 퍼티 8. 코킹마감 9. 1,2차 도장 10. 본작업 공통사항 | 10-6. 보양 작업을 위한 날카로운 수공구 사용으로 인한 베임 및 자상 위험 10-7. 고소 및 단부 작업 전 안전시설 임의 해체로 인한 추락 10-8. 고소 및 단부 작업 시 근로자 추락 및 공도구/자재 낙하 10-9. 고소 및 단부 작업 종료 후 안전시설 복구 미흡으로 추락 | 10-6-1. 자상방지장갑'F등급' 착용 및 안전칼 사용 10-7-1. 안전시설물 임의 해체 금지 (해체필요 시 사전허가→안전조치→해체→복구) 10-8-1. 추락위험 단부에는 안전난간 설치 (상부 난간대,90cm~120cm / 중간 난간대 상부 난간대와 발판 사이 중앙에 설치) 단, 설치가 불가한 구간은 생명줄 등 안전대 부착설비 설치 10-8-2. 항시 안전고리 체결 유지 (4대고위험 무관용 원칙) 안전블럭 등 기타 추락예방 시설물 설치는 안전팀과 협의 10-8-3. 모든 공구는 6mmPP로프/전용철물 등을 활용 이탈방지 조치 (자상 위험 공구는 스프링 타입 사용 불가) 10-8-4. 상하동시작업 금지(4대고위험 무관용 원칙) 10-9-1. 작업종료 후 안전시설물 복구 및 보고 | 말비계 |  |  |  |  |  |  |  | 화기작업 | 위험작업
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A,B,C,D | A,B,C,D
1. TBM 활동 | 1-1. 건강상태 미확인으로 인한 사고위험 1-2. 작업전 스트레칭 미 실시로 인한 근골격계 위험 1-3. 복장 / 개인보호구 착용 불량으로 인한 사고위험 1-4. 비상 시 대책 미숙지로 인한 초기 대응 지연 1-5. 작업내용 미 숙지, SOP 미 숙지에 따른 작업 間 안전사고 발생 위험 1-6. 전기공도구 상태 불량으로 인한 감전위험 | 1-1. 음주 여부 / 건강상태 및 특이사항 확인 후 작업진행 1-2. TBM시 스트레칭 및 사전 운동 실시 1-3. 표준복장 착용 (안전모, 안전화, 각반, 안전밸트) ※ 팔,다리 노출 없을 것 작성특성에 맞는 특수 보호구 착용 (보안경, 마스크 등, DS부문 보호구착용기준 준수) 1-4. 비상 집결지 및 작업구간 비상대피로 / 비상연락망 / AED위치 / 아이,바디샤워 위치 숙지 1-5. 당일 작업내용 작업 근로자에게 내용 전달, SOP ,DRI, 위험성평가에 따른 작업시 위험관리 대책 공유, 유해 화학물질사용시 MSDS 확인 후 주의사항 등 교육 1-6. 사용 전 점검 실시 및 해당 월 인증마크를 부착 확인, 케이블 피복 상태를 확인 ( 손상 시 수리 또는 교체) | A형 말비계 말비계 컷쏘 전동드릴 타정총 수공구 대차 |  |  |  |  |  |  |  | 세부내용 | 세부내용
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [C급] 본드류, 페인트 소독제, 세척 등 사용작업 [D급] 바닥면 기준 2m 이상 고소작업
긴급작업 사유 (당일작업) |  | 안전관리 강화 계획 (야간, 휴일 작업) |  | 확인자 이름 |  |  |  |  |  |  | 작업변경사항 / 현장 전달 사항 | 
[긴급작업 사유 ] |  | [상주 안전담당자 ] 직책 : 안전관리 강화계획 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
작업일자 | 세부위치 (설비호기) | 사용장비 | 작업유형 (설치, 철거, 보수, 개조) | 협력사명 | 정준건업 | 작업내용 : 비닐페인트 도장작업(투입인원 : 10 명) | 삼성물산 |  | SEC | 
 |  |  |  |  |  |  | 부서명 | 담당자 | 부서명 | 담당자
26.06.15~ 26.06.19 (주간, 야간) | NRD 5F (F~K / 4 ~ 13) | - | 보수 | 협력사 안전 | 서경림 | 비닐페인트 도장작업 | 공사팀 | 손대영 | 기흥/화성/천안 건설 그룹 | 곽병호
 |  |  |  | 관리감독자 | 전찬우 |  | 안전팀 | 박경수 |  | 

## Slide 26
(DRI : D-1 Risk Inspection)
작업 순서 | 위험요인 | 안전대책 | 사용 기계 기구 | 확 인 |  |  |  |  |  |  | 작업등급 | 
 |  |  |  | 양호 |  |  |  |  |  | 개선 필요 |  | 
 |  |  |  | No. | / | / | / | / | / |  |  | 
3. 양중작업 4. 보양작업 5. 바탕면처리 6. 프라이머 도포 7. 에폭시 퍼티 8. 코킹마감 9. 1,2차 도장 10. 본작업 공통사항 | 10-14. 말비계(우마) 파단으로 인한 추락 10-15 말비계(우마) 승강/작업 중 움직임으로 추락 10-16 말비계(우마) 승강/작업 중 접힘으로 인한 추락 10-17 말비계(우마) 작업 시 기술인 추락 10-18 말비계(우마) 작업 시 기술인 추락 10-19 비계 상부 말비계 사용시 전도/ 추락 위험 | 10-14-1. 작업전 용접부, 이음부, 발판 등 파손유무 확인 10-14-2 안전팀 사용필증, 실명제 부착 확인 10-15-1 지주부재의 하단에는 미끄럼방지 장치 설치 10-15-2 사다리 답단, 작업발판에 미끄럼방지 테이프 설치 10-16-1 접히거나 벌어지지 않도록 보조 부재 설치 6mm 와이어로프 사용 (고정장치 체결 철저) 10-17-1 양끝단부에 10cm이격 인식대 설치(낙상경보기) 끝단부 작업금지 10-17-3 1m이내 단독작업 가능(지주색상 :녹색) 1~1.2m 높이는 2인 1조 작업(노랑) 1.2m 초과 사용금지(빨강) ※ 1.2m초과 사용 필요 시 사전 안전팀 협의 10-18-1 1인초과, 경사로, 계단 사용금지 10-19-1 비계 상부 말비계 사용시 합판이용하여 바닥 수평 유지 말비계 상부 작업시 2인 1조 작업 비계 단부 구간 말비계 작업시 상부 구조물에 안전고리 체결 | 말비계 각립비계 (A형 말비계) |  |  |  |  |  |  |  | 화기작업 | 위험작업
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A,B,C,D | A,B,C,D
1. TBM 활동 | 1-1. 건강상태 미확인으로 인한 사고위험 1-2. 작업전 스트레칭 미 실시로 인한 근골격계 위험 1-3. 복장 / 개인보호구 착용 불량으로 인한 사고위험 1-4. 비상 시 대책 미숙지로 인한 초기 대응 지연 1-5. 작업내용 미 숙지, SOP 미 숙지에 따른 작업 間 안전사고 발생 위험 1-6. 전기공도구 상태 불량으로 인한 감전위험 | 1-1. 음주 여부 / 건강상태 및 특이사항 확인 후 작업진행 1-2. TBM시 스트레칭 및 사전 운동 실시 1-3. 표준복장 착용 (안전모, 안전화, 각반, 안전밸트) ※ 팔,다리 노출 없을 것 작성특성에 맞는 특수 보호구 착용 (보안경, 마스크 등, DS부문 보호구착용기준 준수) 1-4. 비상 집결지 및 작업구간 비상대피로 / 비상연락망 / AED위치 / 아이,바디샤워 위치 숙지 1-5. 당일 작업내용 작업 근로자에게 내용 전달, SOP ,DRI, 위험성평가에 따른 작업시 위험관리 대책 공유, 유해 화학물질사용시 MSDS 확인 후 주의사항 등 교육 1-6. 사용 전 점검 실시 및 해당 월 인증마크를 부착 확인, 케이블 피복 상태를 확인 ( 손상 시 수리 또는 교체) | A형 말비계 말비계 컷쏘 전동드릴 타정총 수공구 대차 |  |  |  |  |  |  |  | 세부내용 | 세부내용
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [C급] 본드류, 페인트 소독제, 세척 등 사용작업 [D급] 바닥면 기준 2m 이상 고소작업
긴급작업 사유 (당일작업) |  | 안전관리 강화 계획 (야간, 휴일 작업) |  | 확인자 이름 |  |  |  |  |  |  | 작업변경사항 / 현장 전달 사항 | 
[긴급작업 사유 ] |  | [상주 안전담당자 ] 직책 : 안전관리 강화계획 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
□ 수시 위험성평가 [□ 평일 □ 휴일 □야간 □당일]
-KH_01099150 비닐페인트 도장 작업
작업일자 | 세부위치 (설비호기) | 사용장비 | 작업유형 (설치, 철거, 보수, 개조) | 협력사명 | 정준건업 | 작업내용 : 비닐페인트 도장작업(투입인원 : 10 명) | 삼성물산 |  | SEC | 
 |  |  |  |  |  |  | 부서명 | 담당자 | 부서명 | 담당자
26.06.15~ 26.06.19 (주간, 야간) | NRD 5F (F~K / 4 ~ 13) | - | 보수 | 협력사 안전 | 서경림 | 비닐페인트 도장작업 | 공사팀 | 손대영 | 기흥/화성/천안 건설 그룹 | 곽병호
 |  |  |  | 관리감독자 | 전찬우 |  | 안전팀 | 박경수 |  | 

## Slide 27
(DRI : D-1 Risk Inspection)
작업 순서 | 위험요인 | 안전대책 | 사용 기계 기구 | 확 인 |  |  |  |  |  |  | 작업등급 | 
 |  |  |  | 양호 |  |  |  |  |  | 개선 필요 |  | 
 |  |  |  | No. | / | / | / | / | / |  |  | 
11. 마무리 작업 - 정리정돈 | 11-1 자재 잔여물 및 공도구 미정리로 인한 전도 11-2 적재 시 자재와 고임목 사이에 손가락 끼임 위험 11-3 대차, 핸드자키 보관시 구획설정 미흡으로 인한 충돌 11-4. 작업현장 자재 및 공구류 방치로 인한 안전 사고 11-5. 폐자재 / 폐기물 임의 폐기로 인한 환경사고 위험 11-6. 배출 시 밀봉 불량으로 신체 접촉에 따른 위험 11-7. 기술인 건강 상태 악화, 부상위험 11-8. 작업인원 보안위반 사고 발생위험 | 11-1-1 운반작업 완료 후 정리정돈 및 청소 진행 11-2-1 고임목 설치 (양끝단 10cm 눈관리 및 손잡이 설치) 11-3-1 대차, 핸드자키 보관시 구획 설정 하여 보관 11-4-1. 작업장 자재 정리정돈 실시 수공구 배터리 탈착후 보관 11-5-1. 폐자재/폐기물 처리 절차 준수 (자원순환센터 폐기) 11-6-1. 밀봉 상태 확인 및 화학물질별 폐기기준 준수 11-7-1. 작업후 건강 여부 확인 11-8-1. 출문전 보안상태 점검 확인 후 인원 확인 (휴대폰/보안용지/USB휴대/도면 휴대/메모지/ 카메라 확인/자재·공구류 반출/정보기기 등) | 대차 핸드 자키 |  |  |  |  |  |  |  | 화기작업 | 위험작업
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A,B,C,D | A,B,C,D
1. TBM 활동 | 1-1. 건강상태 미확인으로 인한 사고위험 1-2. 작업전 스트레칭 미 실시로 인한 근골격계 위험 1-3. 복장 / 개인보호구 착용 불량으로 인한 사고위험 1-4. 비상 시 대책 미숙지로 인한 초기 대응 지연 1-5. 작업내용 미 숙지, SOP 미 숙지에 따른 작업 間 안전사고 발생 위험 1-6. 전기공도구 상태 불량으로 인한 감전위험 | 1-1. 음주 여부 / 건강상태 및 특이사항 확인 후 작업진행 1-2. TBM시 스트레칭 및 사전 운동 실시 1-3. 표준복장 착용 (안전모, 안전화, 각반, 안전밸트) ※ 팔,다리 노출 없을 것 작성특성에 맞는 특수 보호구 착용 (보안경, 마스크 등, DS부문 보호구착용기준 준수) 1-4. 비상 집결지 및 작업구간 비상대피로 / 비상연락망 / AED위치 / 아이,바디샤워 위치 숙지 1-5. 당일 작업내용 작업 근로자에게 내용 전달, SOP ,DRI, 위험성평가에 따른 작업시 위험관리 대책 공유, 유해 화학물질사용시 MSDS 확인 후 주의사항 등 교육 1-6. 사용 전 점검 실시 및 해당 월 인증마크를 부착 확인, 케이블 피복 상태를 확인 ( 손상 시 수리 또는 교체) | A형 말비계 말비계 컷쏘 전동드릴 타정총 수공구 대차 |  |  |  |  |  |  |  | 세부내용 | 세부내용
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [C급] 본드류, 페인트 소독제, 세척 등 사용작업 [D급] 바닥면 기준 2m 이상 고소작업
긴급작업 사유 (당일작업) |  | 안전관리 강화 계획 (야간, 휴일 작업) |  | 확인자 이름 |  |  |  |  |  |  | 작업변경사항 / 현장 전달 사항 | 
[긴급작업 사유 ] |  | [상주 안전담당자 ] 직책 : 안전관리 강화계획 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
□ 수시 위험성평가 [□ 평일 □ 휴일 □야간 □당일]
-KH_01099150 비닐페인트 도장 작업
작업일자 | 세부위치 (설비호기) | 사용장비 | 작업유형 (설치, 철거, 보수, 개조) | 협력사명 | 정준건업 | 작업내용 : 비닐페인트 도장작업(투입인원 : 10 명) | 삼성물산 |  | SEC | 
 |  |  |  |  |  |  | 부서명 | 담당자 | 부서명 | 담당자
26.06.15~ 26.06.19 (주간, 야간) | NRD 5F (F~K / 4 ~ 13) | - | 보수 | 협력사 안전 | 서경림 | 비닐페인트 도장작업 | 공사팀 | 손대영 | 기흥/화성/천안 건설 그룹 | 곽병호
 |  |  |  | 관리감독자 | 전찬우 |  | 안전팀 | 박경수 |  | 

## Slide 28
(DRI : D-1 Risk Inspection)
작업 순서 | 위험요인 | 안전대책 | 사용 기계 기구 | 확 인 |  |  |  |  |  |  | 작업등급 | 
 |  |  |  | 양호 |  |  |  |  |  | 개선 필요 |  | 
 |  |  |  | No. | / | / | / | / | / |  |  | 
□ 6면 위험 | 1. 바닥 간섭물로 인한 전도주의 2. 기술인 충돌위험 3. 바닥 간섭물로 인한 전도주의 4. 기술인 충돌 위험 5. 사다리 사용으로 인한 추락 위험 6. 상부 작업 시 낙하로 인한 사고 위험 | 1-1 사전 위험요소 파악하여 근로자 전파 1-2 아웃트리거 전개 및 하부 지지 인원 배치 실시 2-1 구획설정 및 주변통제하여 관계근로자 외 출입금지 조치 3-1 사전 위험요소 파악하여 근로자 전파 3-2 아웃트리거 전개 및 하부 지지 인원 배치 실시 4-1 구획설정 및 주변통제하여 관계근로자 외 출입금지 조치 5-1 아웃트리거 4면 전개 5-2 2인 1조 작업 및 1인 하부 사다리 잡고 작업 5-3 사다리 2m 이하 전개 실시 6-1 수공구 및 전동공구 이탈방지끈 체결 실시 6-2 발끝막이판 설치상태 점검 6-3 구획설정 및 주변통제 실시 | 말비계 |  |  |  |  |  |  |  | 화기작업 | 위험작업
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A,B,C,,D | A,B,C,D
1. TBM 활동 | 1-1. 건강상태 미확인으로 인한 사고위험 1-2. 작업전 스트레칭 미 실시로 인한 근골격계 위험 1-3. 복장 / 개인보호구 착용 불량으로 인한 사고위험 1-4. 비상 시 대책 미숙지로 인한 초기 대응 지연 1-5. 작업내용 미 숙지, SOP 미 숙지에 따른 작업 間 안전사고 발생 위험 1-6. 전기공도구 상태 불량으로 인한 감전위험 | 1-1. 음주 여부 / 건강상태 및 특이사항 확인 후 작업진행 1-2. TBM시 스트레칭 및 사전 운동 실시 1-3. 표준복장 착용 (안전모, 안전화, 각반, 안전밸트) ※ 팔,다리 노출 없을 것 작성특성에 맞는 특수 보호구 착용 (보안경, 마스크 등, DS부문 보호구착용기준 준수) 1-4. 비상 집결지 및 작업구간 비상대피로 / 비상연락망 / AED위치 / 아이,바디샤워 위치 숙지 1-5. 당일 작업내용 작업 근로자에게 내용 전달, SOP ,DRI, 위험성평가에 따른 작업시 위험관리 대책 공유, 유해 화학물질사용시 MSDS 확인 후 주의사항 등 교육 1-6. 사용 전 점검 실시 및 해당 월 인증마크를 부착 확인, 케이블 피복 상태를 확인 ( 손상 시 수리 또는 교체) | A형 말비계 말비계 컷쏘 전동드릴 타정총 수공구 대차 |  |  |  |  |  |  |  | 세부내용 | 세부내용
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [C급] 본드류, 페인트 소독제, 세척 등 사용작업 [D급] 바닥면 기준 2m 이상 고소작업
비상대응 | 1. 사고 발생 時 교육/훈련 미실시로 인한 사고 위험 2. 긴급대피 상황 시 누락 인원 발생 위험 3. 작업 중 재해 및 비상상황 발생 시 대응 미숙 | 비상구대피로 : NRD-K 5F A반입구 비상집결지 : SR-1동 카페테리아 AED위치 : : NRD-K 5F E/V 앞 아이바디 샤워 : NRD-K 5F A반입구 <비상연락망> 기흥소방대 : 031-209-1119 IRP(기흥) : 031-209-3114 삼성물산 손대영 : 010-3952-3912 삼성물산 박경수 : 010-3653-6874 전찬우(정준건업) : 010-2012-2630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
긴급작업 사유 (당일작업) |  | 안전관리 강화 계획 (야간, 휴일 작업) |  | 확인자 이름 |  |  |  |  |  |  | 작업변경사항 / 현장 전달 사항 | 
[긴급작업 사유 ] |  | [상주 안전담당자 ] 직책 : 안전관리 강화계획 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
□ 수시 위험성평가 [□ 평일 □ 휴일 □야간 □당일]
-KH_01099150 비닐페인트 도장 작업
작업일자 | 세부위치 (설비호기) | 사용장비 | 작업유형 (설치, 철거, 보수, 개조) | 협력사명 | 정준건업 | 작업내용 : 비닐페인트 도장작업(투입인원 : 10 명) | 삼성물산 |  | SEC | 
 |  |  |  |  |  |  | 부서명 | 담당자 | 부서명 | 담당자
26.06.15~ 26.06.19 (주간, 야간) | NRD 5F (F~K / 4 ~ 13) | - | 보수 | 협력사 안전 | 서경림 | 비닐페인트 도장작업 | 공사팀 | 손대영 | 기흥/화성/천안 건설 그룹 | 곽병호
 |  |  |  | 관리감독자 | 전찬우 |  | 안전팀 | 박경수 |  | 

## Slide 29
작업 시 이상 발생 대응 Process
별첨
비상사태 발생
품질
사고
인명
사고
환경
사고
부서장
팀장/센터장
상황실 (총괄지휘)
조치 및 복구
발생 원인 분석
재발방지대책 수립 보고
환경안전그룹
관리자
소방대/IRP/환경안전/공사담당자
[신속 전파 보고 ]
비상사태 발생 즉시 통보
신속상황보고(전파)
신속보고
소 방 대(사내)
[기흥] 209-1119
[화성] 208-1119
[평택] 070-7034-1119
[천안] 041-559-1119
[온양] 041-540-7119
IRP 신고
[기흥] 209-3114
[화성] 208-3114
비상연락망
 | 비상 연락망 |  |  |  | 
 | 구 분 |  | 성명 | 연락처 | 
 | 삼성전자 | 13L, EDS, NRD.K | 곽병호 님 | 010-5391-8916 | 
 |  | 15L | 조재민 님 | 010-5874-1065 | 
 |  | M1L | 박세정 님 | 010-9422-4734 | 
 | 삼성물산 | 담당자 | 손대영 프로 | 010-9883-8842 | 
 |  | 안 전 | 박경수 프로 | 010-3653-6874 | 
 | 정준건업 | 소 장 | 김성훈 소장 | 010-2989-7878 | 
 |  | 공 사 | 전찬우 대리 | 010-2012-2630 | 
 |  | 안 전 | 방철주 과장 | 010-5644-9630 | 
NRD-K

## Slide 30
비상 대응 Process (가스/케미컬 누출)
별첨
신고 및 시설/공간 폐쇄
I R P : 가스, 케미컬 누출
소방대 : 화재 발생
가스/케미컬 누출 및 화재 발견
응급조치 및 전문병원 이송
사고 조사 (환경/안전 팀)
SEC/협력사
IRP/소방대
유관부서
복기 및 재발방지 대책 수립
흡입/접촉/화상
No
No
현장 응급 조치
(아이샤워, 전신 샤워등)
공급장치인가?
상황전파 및 대피
“가스,(케미컬) 누출이야”
“000 불이야”
Yes
소방대 신고(관리자/감독자)
Yes
환자인계 및 회사 복귀
신고 및 통보
(관공서 신고, 필요 시 지역주민통보)
현장복구
(가스 배출, 케미컬 중화, 화재진압)
사고구분 | 신고기관 | 담당자
화재/가스 사고 | 소방서 가스안전공사 | 방재그룹장
안전 사고 | 고용노동부 | 안전보건그룹장
환경 사고 | 환경부 | 환경그룹장
인사 사고 | 경찰서 | 단지총괄 인사팀
치료 완료 및 회사 복귀
G-EHS 유관부서 기준을 따른다
- I R P : 93114(기흥), 83114(화성), 13114(평택), 3114(천안)
- 소방대 : 91119(기흥), 81119(화성),
11119(평택), 7119(온양), 1119(천안)
- CCR/CCSS/S-GAS
K1: 97613/00053/98755 K2: 96941/91210/91574
H1: 85091/81950/85216 H2: 85762/53312/85258
H3: 84876/79580/79578
평택: 46710/48736 온양: 6331 천안: 0337
- K2그린: 92353 , H2그린: 55366, 평택그린: 40961
운영부서 요청 시 본 Page SOP에 삽입

## Slide 31
업무 절차 및 비상상황 시 PROCESS |  | 
사전 준비 작업 | 본 작업/정리작업 | 비상 연락
전기 전력운영 CCR
[기흥] 031-209-0000
소 방 대[기흥]
031-209-1119
E R T[기흥]
031-209-3114
전체적 日/매 CHECK
YES
NO
사전 사고 예방 활동
. DRI 기록
. 전.중.후 SHEET기록
. 시설물 출입 결재완료
. 위험작업 결제완료
안전보호구 착용상태 확인
. 변전실 (전기실)
. 기계실
소화약재 및 방출정지 LOCK
. SEC 담당자 실행
[각 소방대] 비상연락 참고
작업공구 및 공도 구 확인
. 사다리 및 작업용 공 도구
. 청소도구 및 2S용
작업에 필요한 자재 확인
. CABLE 및 작업에 사용 품
. P-TOUCH 및 부착물
. 사용되는 계측기 동작상태
일별 TBM시행
(확인 Sign시행)
각/동 별 계획작업진행
(각 사/업체별)
당일 작업취소/연기
YES
작업 시 비상상황 발생
현장 2S
정상적 종료
人/설비적-화재,감전,CHEMICAL
작업지역 퇴실
안전담당자
주관 작업진행
완료 결과 통보
NO
YES
최초발견자 → 최초 소방대/ ERT
→ 그 후 전자 담당자
PROCESS동일 / 반복됨
[해당사업장 전자담당자]
곽병호 님 : 010-5391-8916
[시공사(직발사)담당자]
김경환 : 010-8850-4998
손대영 : 010-9883-8842
손대영 : 010-3952-3912
조정호 : 010-4883-9124
품질/설비적-전력 비상조치
①
②
①
②
②
人/환경/방재-화재.사고,병원후송
①
인원통제
③
□ DRI Check Sheet (비상대응 Process – 인적/환경)
(DRI : D-1 Risk Inspection)
☆ 모든 사고 발생시 전자 소방대에 즉시 신고
☆ Leak 발생시 임의 판단/조치 절대 금지
☆ 인적사고 발생시 소방대 즉시 보고
* 순서준수
해당 사업장
소방대
ERT
CCR
전자담당자
시공사담당자
연락처표기

## Slide 32
비고 | ① 전면 | ② 우측 | ③ 후면 | ④ 좌측 | ⓢ 상부 | ⑥ 하부
현장 사진 |  |  |  |  |  | 
위험 분석 | ① 바닥 간섭물로 인한 전도주의 | ① 기술인 충돌 위험 | ① 바닥 간섭물로 인한 전도주의 | ① 기술인 충돌 위험 | ① 사다리 사용으로 인한 추락 위험 | ① 상부 작업 시 낙하로 인한 사고 위험
대책 | ① 사전 위험요소 파악하여 근로자 전파 ② 아웃트리거 전개 및 하부 지지 인원 배치 실시 | ① 구획설정 및 주변통제하여 관계근로자 외 출입금지 조치 | ① 사전 위험요소 파악하여 근로자 전파 ② 아웃트리거 전개 및 하부 지지 인원 배치 실시 | ① 구획설정 및 주변통제하여 관계근로자 외 출입금지 조치 | ① 아웃트리거 4면 전개 ② 2인 1조 작업 및 1인 하부 사다리 잡고 작업 ③사다리 2m 이하 전개 실시 | ① 수공구 및 전동공구 이탈방지끈 체결 실시 ② 발끝막이판 설치상태 점검 ③ 구획설정 및 주변통제 실시
□ 6면 위험분석
□ 6면 3요소 작업 위험성 분석
(DRI : D-1 Risk Inspection)
상부 ⑤
하부 ⑥
후면
③
우측
②
전면
①
좌측
④
① 본작업 전/후 위험 요인
→ (전) 안전보호구 착용 상태 확인
(작업자/안전관리자) : 안전모, 보안경, 안전벨트
(전자담당자) : 안전모, 보안경
→ (전) 작업구간 內 작업환경 점검
→ (전) MSDS 비치
→ (중) 보호구 착용상태 및 구획설정 점검 → (후) 작업 구간 자재 방치 확인 및 정리정돈
② 간섭 사항
→ 특이사항 없음
③ 비상대응
TBM 시 비상 집결지 및 비상 연락체계 공유
화성 소방대:031-208-1119 / IRP : 031-208-3114
<정준건업> 김성훈 : 010-2989-7878
<정준건업> 전찬우 : 010-2012-2630
<삼성물산> 손대영 : 010-3952-3912
<삼성물산> 박경수 : 010-3653-6874
□ 3요소 위험분석 (NRD.K 1F)
Notes: 사진 넓게 수정

## Slide 33
(DRI : D-1 Risk Inspection)
작업 순서 | 위험요인 | 안전대책 | 사용 기계 기구 | 확 인 |  |  |  |  |  |  | 작업등급 | 
 |  |  |  | 양호 |  |  |  |  |  | 개선 필요 |  | 
 |  |  |  | No. | / | / | / | / | / |  |  | 
작업장소 H1 MR1 1F 외곽 장애인편의시설 | 1-1. 작업구간 내 통제 | 1-1. 동선확보 및 작업구역 설정하여 위험요소 방지 |  |  |  |  |  |  |  |  | 화기작업 | 위험작업
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A,B,C,D | A,B,C,D
1. 준비작업 - TBM 활동 2. 준비작업 - 작업전 준비 사항 | 1-2. 작업계획 미수립으로 안전대책 누락 및 작업 차질 1-3. 작업전 스트레칭 미 실시로 인한 근골격계 위험 1-4. 필수서류 미비로 인한 작업 지연 및 안전 점검 누락 2-1. 건강상태 미확인으로 인한 사고위험 2-2. 작업전 스트레칭 미 실시로 인한 근골격계 위험 2-3. 복장 / 개인보호구 착용 불량으로 인한 사고위험 2-4. 비상 시 대책 미숙지로 인한 초기 대응 지연 | 1-2-1. 시공계획 등 작업계획 수립 및 근로자 교육 전파 1-3-1. 사내입문 전 SETTI 내방등록, IWP시설물 출입 등록 1-4-1. 작업 관련 필수 서류 준비 - SOP(위험성평가표) - 전/중/후 Check sheet - DRI - 위험/화기 작업 승인서 - MSDS - 작업계획서(건설기계, 중량물, 및 비계) - 기타 작업에 맞는 "환경안전가이드 체크 시트” 2-1-1. 음주 여부 / 건강상태 2-2-1. TBM 전 스트레칭 및 사전 운동 실시 2-3-1. 표준복장 착용 (안전모, 안전화, 각반, 안전밸트) ※ 팔,다리 노출 없을 것 2-3-2. 작성특성에 맞는 특수 보호구 착용 (보안경, 마스크 등, DS부문 보호구 착용기준 준수) 2-4-1. 비상 집결지 및 작업구간 비상대피로 /비상연락망 / AED위치 / 아이,바디샤워 위치 숙지 |  |  |  |  |  |  |  |  | 세부내용 | 세부내용
긴급작업 사유 (당일작업) |  | 안전관리 강화 계획 (야간, 휴일 작업) |  | 확인자 이름 |  |  |  |  |  |  |  | 
[긴급작업 사유 ] |  | [상주 안전담당자 ] 직책 : 안전관리 강화계획 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
□ 수시 위험성평가 [□ 평일 □ 휴일 □야간 □당일]
KH_01099130 바닥석재 설치 작업
작업일자 | 세부위치 (설비호기) | 사용장비 | 작업유형 (설치, 철거, 보수, 개조) | 협력사명 | 정준건업 | 작업내용 : 바닥석재설치작업(투입인원 : 4 명) | 삼성물산 |  | SEC | 
 |  |  |  |  |  |  | 부서명 | 담당자 | 부서명 | 담당자
26.06.18~ 26.06.19 (주간, 야간) | H1 MR1동 1F 외곽 장애인편의시설 | - | 보수 | 협력사 안전 | 이지선 | 바닥석재설치작업 | 공사팀 | 최민규 | 기흥/화성/천안 건설 그룹 | 곽병호
 |  |  |  | 관리감독자 | 전찬우 |  | 안전팀 | 김민수 |  | 

## Slide 34
(DRI : D-1 Risk Inspection)
작업 순서 | 위험요인 | 안전대책 | 사용 기계 기구 | 확 인 |  |  |  |  |  |  | 작업등급 | 
 |  |  |  | 양호 |  |  |  |  |  | 개선 필요 |  | 
 |  |  |  | No. | / | / | / | / | / |  |  | 
1. 준비작업 - TBM 활동 2. 준비작업 - 작업전 준비 사항 | 2-5. 작업내용 미 숙지, SOP 미 숙지에 따른 작업 間 안전사고 발생 위험 2-6. 공도구 상태 불량으로 인한 감전위험 2-7. 개인질병으로 인한 사고 발생 위험 2-8. 미세먼지로 인한 호흡기 및 심혈관계 질환 발생 위험 2-9. 동절기/하절기 시 뇌심혈관 및 한랭질환 발병 위험" 2-10. 배치 전/ 특수검진 미실시로 직업성 질병이 발생할 위험을 확인하지 못한 채 직업병 유발 물리적/화학적 유해인자에 노출되어 직업성 질병 발생 위험 | 2-5-1. 당일 작업내용 작업 근로자에게 내용 전달 2-5-2. SOP ,DRI, 위험성평가에 따른 작업 시 위험관리 대책 공유 2-5-3. 유해 화학물질사용시 MSDS 확인 후 주의사항 등 교육 2-6-1. 사용 전 점검 실시 및 해당 월 인증마크를 부착 확인케이블 피복 상태를 확인 (손상 시 수리 또는 교체) 2-7-1. 유소견자 약물복용 여부 확인 및 취약근로자 수시로 건강상태 확인 2-8-1. 옥외작업 시 또는 옥외에서 이동 시 1급 방진마스크 KF94이상 마스크 착용 2-9-1. 체감온도/기온에 따른 휴식시간 준수 등 개인건강관리 철저, 상호간 컨디션 확인, 취약근로자 밀착관리 2-10-1. 배치 전/특수검진 실시 및 특수검진 인증 스티커를 안전모에 부착 시 특수검진 대상 유해인자 물질 노출지역 출입 가능 (특수검진 인증 스티커 미부착자 해당 구간 출입 불가) |  |  |  |  |  |  |  |  | 화기작업 | 위험작업
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A,B,C,D | A,B,C,D
 | 1-1. 건강상태 미확인으로 인한 사고위험 1-2. 작업전 스트레칭 미 실시로 인한 근골격계 위험 1-3. 복장 / 개인보호구 착용 불량으로 인한 사고위험 1-4. 비상 시 대책 미숙지로 인한 초기 대응 지연 1-5. 작업내용 미 숙지, SOP 미 숙지에 따른 작업 間 안전사고 발생 위험 1-6. 전기공도구 상태 불량으로 인한 감전위험 | 1-1. 음주 여부 / 건강상태 및 특이사항 확인 후 작업진행 1-2. TBM시 스트레칭 및 사전 운동 실시 1-3. 표준복장 착용 (안전모, 안전화, 각반, 안전밸트) ※ 팔,다리 노출 없을 것 작성특성에 맞는 특수 보호구 착용 (보안경, 마스크 등, DS부문 보호구착용기준 준수) 1-4. 비상 집결지 및 작업구간 비상대피로 / 비상연락망 / AED위치 / 아이,바디샤워 위치 숙지 1-5. 당일 작업내용 작업 근로자에게 내용 전달, SOP ,DRI, 위험성평가에 따른 작업시 위험관리 대책 공유, 유해 화학물질사용시 MSDS 확인 후 주의사항 등 교육 1-6. 사용 전 점검 실시 및 해당 월 인증마크를 부착 확인, 케이블 피복 상태를 확인 ( 손상 시 수리 또는 교체) |  |  |  |  |  |  |  |  | 세부내용 | 세부내용
긴급작업 사유 (당일작업) |  | 안전관리 강화 계획 (야간, 휴일 작업) |  | 확인자 이름 |  |  |  |  |  |  |  | 
[긴급작업 사유 ] |  | [상주 안전담당자 ] 직책 : 안전관리 강화계획 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
□ 수시 위험성평가 [□ 평일 □ 휴일 □야간 □당일]
KH_01099130 바닥석재 설치 작업
작업일자 | 세부위치 (설비호기) | 사용장비 | 작업유형 (설치, 철거, 보수, 개조) | 협력사명 | 정준건업 | 작업내용 : 바닥석재설치작업(투입인원 : 4 명) | 삼성물산 |  | SEC | 
 |  |  |  |  |  |  | 부서명 | 담당자 | 부서명 | 담당자
26.06.18~ 26.06.19 (주간, 야간) | H1 MR1동 1F 외곽 장애인편의시설 | - | 보수 | 협력사 안전 | 이지선 | 바닥석재설치작업 | 공사팀 | 최민규 | 기흥/화성/천안 건설 그룹 | 곽병호
 |  |  |  | 관리감독자 | 전찬우 |  | 안전팀 | 김민수 |  | 

## Slide 35
(DRI : D-1 Risk Inspection)
작업 순서 | 위험요인 | 안전대책 | 사용 기계 기구 | 확 인 |  |  |  |  |  |  | 작업등급 | 
 |  |  |  | 양호 |  |  |  |  |  | 개선 필요 |  | 
 |  |  |  | No. | / | / | / | / | / |  |  | 
1. 준비작업 - TBM 활동 2. 준비작업 - 작업전 준비 사항 | 2-11. 이동통로 및 작업구간 충돌 등 기타 사고 발생 위험 2-12. 작업구간 알람 및 기타 장비접촉으로 인한 사고위험 2-13. 작업 구간 타 작업자 출입으로 인한 사고 위험 2-14. 화재감기지 오작동 예방활동 2-15. 집수정 오픈 후 단차로 인한 전도 위험 2-16-1. 폭염작업 체감온도 31℃ 이상이 되는 작업장소에서의 2 시간 이상 작업 으로 인한 열사병 등 건강장해 (온열질환) 발생 위험 2-16-2. 만성질환 등 온열질환 민감군이 폭염작업을 수행하는 경우 온열질환 발생 위험도 증가 | 2-11-1. 이동통로 및 작업구간 충돌 위험 구간 보양 상태 확인 2-12-1. 비산 먼지 및 화기 작업시 비가동 신청 확인 장비 근접 작업시 EMO 스위치 위치 확인 및 보양 조치 2-13-1. 작업 구간 구획 설정 및 통제원 배치 2-14-1. 화재감지기 주변(2m 이내) 작업 시 비가동 신청 2-14-2. 작업 전 화재감지기 간섭사항 확인 2-14-3. 배풍기 배기위치는 화재감지기가 없는 구역으로 배기 2-15-1. 집수정 오픈 후 단차부 계단식 발판 설치 실시 2-16-1. 폭염작업 전에 온열질환 민감군을 선정하고 온열질환 예방교육 실시 2-16-2. 건강상담을 실시하고 열순응 조치 등 적정 배치 2-16-3. 작업 중 주기적으로 순회하여 근로자의 건강상태(온열질환 자각증상)를 확인하고 필요한 조치 2-16-4. 31℃ 이상의 폭염작업 시 휴식시간 추가 배정 , 폭염작업 시간 단축 |  |  |  |  |  |  |  |  | 화기작업 | 위험작업
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A,B,C,D | A,B,C,D
 | 1-1. 건강상태 미확인으로 인한 사고위험 1-2. 작업전 스트레칭 미 실시로 인한 근골격계 위험 1-3. 복장 / 개인보호구 착용 불량으로 인한 사고위험 1-4. 비상 시 대책 미숙지로 인한 초기 대응 지연 1-5. 작업내용 미 숙지, SOP 미 숙지에 따른 작업 間 안전사고 발생 위험 1-6. 전기공도구 상태 불량으로 인한 감전위험 | 1-1. 음주 여부 / 건강상태 및 특이사항 확인 후 작업진행 1-2. TBM시 스트레칭 및 사전 운동 실시 1-3. 표준복장 착용 (안전모, 안전화, 각반, 안전밸트) ※ 팔,다리 노출 없을 것 작성특성에 맞는 특수 보호구 착용 (보안경, 마스크 등, DS부문 보호구착용기준 준수) 1-4. 비상 집결지 및 작업구간 비상대피로 / 비상연락망 / AED위치 / 아이,바디샤워 위치 숙지 1-5. 당일 작업내용 작업 근로자에게 내용 전달, SOP ,DRI, 위험성평가에 따른 작업시 위험관리 대책 공유, 유해 화학물질사용시 MSDS 확인 후 주의사항 등 교육 1-6. 사용 전 점검 실시 및 해당 월 인증마크를 부착 확인, 케이블 피복 상태를 확인 ( 손상 시 수리 또는 교체) |  |  |  |  |  |  |  |  | 세부내용 | 세부내용
긴급작업 사유 (당일작업) |  | 안전관리 강화 계획 (야간, 휴일 작업) |  | 확인자 이름 |  |  |  |  |  |  |  | 
[긴급작업 사유 ] |  | [상주 안전담당자 ] 직책 : 안전관리 강화계획 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
□ 수시 위험성평가 [□ 평일 □ 휴일 □야간 □당일]
KH_01099130 바닥석재 설치 작업
작업일자 | 세부위치 (설비호기) | 사용장비 | 작업유형 (설치, 철거, 보수, 개조) | 협력사명 | 정준건업 | 작업내용 : 바닥석재설치작업(투입인원 : 4 명) | 삼성물산 |  | SEC | 
 |  |  |  |  |  |  | 부서명 | 담당자 | 부서명 | 담당자
26.06.18~ 26.06.19 (주간, 야간) | H1 MR1동 1F 외곽 장애인편의시설 | - | 보수 | 협력사 안전 | 이지선 | 바닥석재설치작업 | 공사팀 | 최민규 | 기흥/화성/천안 건설 그룹 | 곽병호
 |  |  |  | 관리감독자 | 전찬우 |  | 안전팀 | 김민수 |  | 

## Slide 36
(DRI : D-1 Risk Inspection)
작업 순서 | 위험요인 | 안전대책 | 사용 기계 기구 | 확 인 |  |  |  |  |  |  | 작업등급 | 
 |  |  |  | 양호 |  |  |  |  |  | 개선 필요 |  | 
 |  |  |  | No. | / | / | / | / | / |  |  | 
3. 자재운반 및 양중 작업 4. 바탕면정리 5. 몰탈시공 | 3-1. 화물차 적재함 높이 이상 자재 적재 시 낙하 위험 3-2. 작업구간 미 설정으로 인한 협착위험 3-3. 적재중량 초과로 인한 붕괴 위험 4-1. 바탕면 청소시 비산먼지로 인한 호흡기질환 5-1. 믹서기 회전체에 손가락 협착/절단 5-2. 이물질 유입 등으로 인한 안구 손상 5-3. 유해화학물질로 인한 신체 손상 5-4. 몰탈 두께 부족으로 인한 들뜸 우려 5-5. 몰탈 배합 불량으로 인한 판석 들뜸 | 3-1-1. 라쳇바 등 사용하여 2점 고정 후 그물망 설치 3-2-1. 작업구간 구획설정 후 인원통제 3-3-1. 차량 제원 확인 및 적재중량 기준 준수 4-1-1. 방진마스크 착용 5-1-1. 믹서기 사용 전 주변 간섭사항 제거 및 구획설정 5-1-2. 전원선 연결 전 동작 스위치 ON/OFF 확인 5-1-3. 믹서기 회전체 접촉 금지 5-2-1. 보안경 착용 5-3-1. MSDS상 안전보호구 착용 상태 확인 5-4-1. 최소 몰탈두께 확보 (최소 30mm 이상) 5-5-1. 배합비 준수 (시멘트:모래=1:3) |  |  |  |  |  |  |  |  | 화기작업 | 위험작업
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A,B,C,D | A,B,C,D
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 세부내용 | 세부내용
긴급작업 사유 (당일작업) |  | 안전관리 강화 계획 (야간, 휴일 작업) |  | 확인자 이름 |  |  |  |  |  |  |  | 
[긴급작업 사유 ] |  | [상주 안전담당자 ] 직책 : 안전관리 강화계획 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
□ 수시 위험성평가 [□ 평일 □ 휴일 □야간 □당일]
KH_01099130 바닥석재 설치 작업
작업일자 | 세부위치 (설비호기) | 사용장비 | 작업유형 (설치, 철거, 보수, 개조) | 협력사명 | 정준건업 | 작업내용 : 바닥석재설치작업(투입인원 : 4 명) | 삼성물산 |  | SEC | 
 |  |  |  |  |  |  | 부서명 | 담당자 | 부서명 | 담당자
26.06.18~ 26.06.19 (주간, 야간) | H1 MR1동 1F 외곽 장애인편의시설 | - | 보수 | 협력사 안전 | 이지선 | 바닥석재설치작업 | 공사팀 | 최민규 | 기흥/화성/천안 건설 그룹 | 곽병호
 |  |  |  | 관리감독자 | 전찬우 |  | 안전팀 | 김민수 |  | 

## Slide 37
(DRI : D-1 Risk Inspection)
작업 순서 | 위험요인 | 안전대책 | 사용 기계 기구 | 확 인 |  |  |  |  |  |  | 작업등급 | 
 |  |  |  | 양호 |  |  |  |  |  | 개선 필요 |  | 
 |  |  |  | No. | / | / | / | / | / |  |  | 
5. 바닥석재 설치 6. 미장작업 7. 본작업 공통사항 | 5-4. 인력설치 시 근골력계질환 5-5. 인력설치 시 손가락 협착 5-6. 바닥석재 평활도 미흡으로 인한 발걸림 위험 5-7. 줄눈 미확보로 인한 미관 저해 6-1. 유해화학물질로 인한 신체 손상 7-1. 계획 외 작업 또는 변경점 발생 시(수정, 재작업 등) 임의작업으로 인한 사고 위험 7-2. 소음 발생 구간 작업 또는 소음 발생 공도구 사용 시 소음으로 인한 청력 손상 위험 7-3. 전선거치 미흡으로 인한 감전 위험 7-4. 전동공구 전달 시 작동으로 인한 자상 및 베임 위험 | 5-4-1. 중량물 취급 시 1인 20KG 미만 취급 5-5-1.신호체계 사전 수립 및 작업지휘자 역할 준수 5-6-1. 시공오차(판재간 평활도 1.5mm 이내) 준수 5-7-1. 줄눈 폭 확보 (기준 6mm) 6-1-1. MSDS상 안전보호구 착용 상태 확인 7-1-1. 작업중단 후 관리자와 협의하여 수시위험성 평가 후 작업 실시 7-2-1. 작업구간 또는 공도구 소음 발생 시 귀마개 착용 7-3-1. 전선거치대를 사용하여 지면에서 2M 이격 후 설치 7-4-1. 전동공구는 전원 off 및 배터리 분리 후 전달 |  |  |  |  |  |  |  |  | 화기작업 | 위험작업
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A,B,C,D | A,B,C,D
1. TBM 활동 | 1-1. 건강상태 미확인으로 인한 사고위험 1-2. 작업전 스트레칭 미 실시로 인한 근골격계 위험 1-3. 복장 / 개인보호구 착용 불량으로 인한 사고위험 1-4. 비상 시 대책 미숙지로 인한 초기 대응 지연 1-5. 작업내용 미 숙지, SOP 미 숙지에 따른 작업 間 안전사고 발생 위험 1-6. 전기공도구 상태 불량으로 인한 감전위험 | 1-1. 음주 여부 / 건강상태 및 특이사항 확인 후 작업진행 1-2. TBM시 스트레칭 및 사전 운동 실시 1-3. 표준복장 착용 (안전모, 안전화, 각반, 안전밸트) ※ 팔,다리 노출 없을 것 작성특성에 맞는 특수 보호구 착용 (보안경, 마스크 등, DS부문 보호구착용기준 준수) 1-4. 비상 집결지 및 작업구간 비상대피로 / 비상연락망 / AED위치 / 아이,바디샤워 위치 숙지 1-5. 당일 작업내용 작업 근로자에게 내용 전달, SOP ,DRI, 위험성평가에 따른 작업시 위험관리 대책 공유, 유해 화학물질사용시 MSDS 확인 후 주의사항 등 교육 1-6. 사용 전 점검 실시 및 해당 월 인증마크를 부착 확인, 케이블 피복 상태를 확인 ( 손상 시 수리 또는 교체) | A형 말비계 말비계 컷쏘 전동드릴 타정총 수공구 대차 |  |  |  |  |  |  |  | 세부내용 | 세부내용
긴급작업 사유 (당일작업) |  | 안전관리 강화 계획 (야간, 휴일 작업) |  | 확인자 이름 |  |  |  |  |  |  |  | 
[긴급작업 사유 ] |  | [상주 안전담당자 ] 직책 : 안전관리 강화계획 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
□ 수시 위험성평가 [□ 평일 □ 휴일 □야간 □당일]
KH_01099130 바닥석재 설치 작업
작업일자 | 세부위치 (설비호기) | 사용장비 | 작업유형 (설치, 철거, 보수, 개조) | 협력사명 | 정준건업 | 작업내용 : 바닥석재설치작업(투입인원 : 4 명) | 삼성물산 |  | SEC | 
 |  |  |  |  |  |  | 부서명 | 담당자 | 부서명 | 담당자
26.06.18~ 26.06.19 (주간, 야간) | H1 MR1동 1F 외곽 장애인편의시설 | - | 보수 | 협력사 안전 | 이지선 | 바닥석재설치작업 | 공사팀 | 최민규 | 기흥/화성/천안 건설 그룹 | 곽병호
 |  |  |  | 관리감독자 | 전찬우 |  | 안전팀 | 김민수 |  | 

## Slide 38
(DRI : D-1 Risk Inspection)
작업 순서 | 위험요인 | 안전대책 | 사용 기계 기구 | 확 인 |  |  |  |  |  |  | 작업등급 | 
 |  |  |  | 양호 |  |  |  |  |  | 개선 필요 |  | 
 |  |  |  | No. | / | / | / | / | / |  |  | 
7. 마무리 작업 - 정리정돈 | 6-1 자재 잔여물 및 공도구 미정리로 인한 전도 6-2 적재 시 자재와 고임목 사이에 손가락 끼임 위험 6-3 대차, 핸드자키 보관시 구획설정 미흡으로 인한 충돌 6-4. 작업현장 자재 및 공구류 방치로 인한 안전 사고 6-5. 폐자재 / 폐기물 임의 폐기로 인한 환경사고 위험 6-6. 배출 시 밀봉 불량으로 신체 접촉에 따른 위험 6-7. 기술인 건강 상태 악화, 부상위험 6-8. 작업인원 보안위반 사고 발생위험 | 6-1-1 운반작업 완료 후 정리정돈 및 청소 진행 6-2-1 고임목 설치 (양끝단 10cm 눈관리 및 손잡이 설치) 6-3-1 대차 보관시 구획 설정 하여 보관 6-4-1. 작업장 자재 정리정돈 실시 수공구 배터리 탈착후 보관 6-5-1. 폐자재/폐기물 처리 절차 준수 (자원순환센터 폐기) 6-6-1. 밀봉 상태 확인 및 화학물질별 폐기기준 준수 6-7-1. 작업후 건강 여부 확인 6-8-1. 출문전 보안상태 점검 확인 후 인원 확인 (휴대폰/보안용지/USB휴대/도면 휴대/메모지/ 카메라 확인/자재·공구류 반출/정보기기 등) | 대차 |  |  |  |  |  |  |  | 화기작업 | 위험작업
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A,B,C,D | A,B,C,D
1. TBM 활동 | 1-1. 건강상태 미확인으로 인한 사고위험 1-2. 작업전 스트레칭 미 실시로 인한 근골격계 위험 1-3. 복장 / 개인보호구 착용 불량으로 인한 사고위험 1-4. 비상 시 대책 미숙지로 인한 초기 대응 지연 1-5. 작업내용 미 숙지, SOP 미 숙지에 따른 작업 間 안전사고 발생 위험 1-6. 전기공도구 상태 불량으로 인한 감전위험 | 1-1. 음주 여부 / 건강상태 및 특이사항 확인 후 작업진행 1-2. TBM시 스트레칭 및 사전 운동 실시 1-3. 표준복장 착용 (안전모, 안전화, 각반, 안전밸트) ※ 팔,다리 노출 없을 것 작성특성에 맞는 특수 보호구 착용 (보안경, 마스크 등, DS부문 보호구착용기준 준수) 1-4. 비상 집결지 및 작업구간 비상대피로 / 비상연락망 / AED위치 / 아이,바디샤워 위치 숙지 1-5. 당일 작업내용 작업 근로자에게 내용 전달, SOP ,DRI, 위험성평가에 따른 작업시 위험관리 대책 공유, 유해 화학물질사용시 MSDS 확인 후 주의사항 등 교육 1-6. 사용 전 점검 실시 및 해당 월 인증마크를 부착 확인, 케이블 피복 상태를 확인 ( 손상 시 수리 또는 교체) | A형 말비계 말비계 컷쏘 전동드릴 타정총 수공구 대차 |  |  |  |  |  |  |  | 세부내용 | 세부내용
긴급작업 사유 (당일작업) |  | 안전관리 강화 계획 (야간, 휴일 작업) |  | 확인자 이름 |  |  |  |  |  |  |  | 
[긴급작업 사유 ] |  | [상주 안전담당자 ] 직책 : 안전관리 강화계획 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
□ 수시 위험성평가 [□ 평일 □ 휴일 □야간 □당일]
KH_01099130 바닥석재 설치 작업
작업일자 | 세부위치 (설비호기) | 사용장비 | 작업유형 (설치, 철거, 보수, 개조) | 협력사명 | 정준건업 | 작업내용 : 바닥석재설치작업(투입인원 : 4 명) | 삼성물산 |  | SEC | 
 |  |  |  |  |  |  | 부서명 | 담당자 | 부서명 | 담당자
26.06.18~ 26.06.19 (주간, 야간) | H1 MR1동 1F 외곽 장애인편의시설 | - | 보수 | 협력사 안전 | 이지선 | 바닥석재설치작업 | 공사팀 | 최민규 | 기흥/화성/천안 건설 그룹 | 곽병호
 |  |  |  | 관리감독자 | 전찬우 |  | 안전팀 | 김민수 |  | 

## Slide 39
(DRI : D-1 Risk Inspection)
작업 순서 | 위험요인 | 안전대책 | 사용 기계 기구 | 확 인 |  |  |  |  |  |  | 작업등급 | 
 |  |  |  | 양호 |  |  |  |  |  | 개선 필요 |  | 
 |  |  |  | No. | / | / | / | / | / |  |  | 
□ 3면 위험 | 1. 바닥 간섭물로 인한 전도주의 2. 기술인 충돌위험 3. 자재 운반시 근골격계 위험 | 1-1 사전 위험요소 파악하여 근로자 전파 2-1 구획설정 및 주변통제하여 관계근로자 외 출입금지 조치 3-1 2인1조로 자재 운반 및 대차사용 |  |  |  |  |  |  |  |  | 화기작업 | 위험작업
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A,B,C,D | A,B,C,D
1. TBM 활동 | 1-1. 건강상태 미확인으로 인한 사고위험 1-2. 작업전 스트레칭 미 실시로 인한 근골격계 위험 1-3. 복장 / 개인보호구 착용 불량으로 인한 사고위험 1-4. 비상 시 대책 미숙지로 인한 초기 대응 지연 1-5. 작업내용 미 숙지, SOP 미 숙지에 따른 작업 間 안전사고 발생 위험 1-6. 전기공도구 상태 불량으로 인한 감전위험 | 1-1. 음주 여부 / 건강상태 및 특이사항 확인 후 작업진행 1-2. TBM시 스트레칭 및 사전 운동 실시 1-3. 표준복장 착용 (안전모, 안전화, 각반, 안전밸트) ※ 팔,다리 노출 없을 것 작성특성에 맞는 특수 보호구 착용 (보안경, 마스크 등, DS부문 보호구착용기준 준수) 1-4. 비상 집결지 및 작업구간 비상대피로 / 비상연락망 / AED위치 / 아이,바디샤워 위치 숙지 1-5. 당일 작업내용 작업 근로자에게 내용 전달, SOP ,DRI, 위험성평가에 따른 작업시 위험관리 대책 공유, 유해 화학물질사용시 MSDS 확인 후 주의사항 등 교육 1-6. 사용 전 점검 실시 및 해당 월 인증마크를 부착 확인, 케이블 피복 상태를 확인 ( 손상 시 수리 또는 교체) | A형 말비계 말비계 컷쏘 전동드릴 타정총 수공구 대차 |  |  |  |  |  |  |  | 세부내용 | 세부내용
비상대응 | 1. 사고 발생 時 교육/훈련 미실시로 인한 사고 위험 2. 긴급대피 상황 시 누락 인원 발생 위험 3. 작업 중 재해 및 비상상황 발생 시 대응 미숙 | 비상구대피로 : 비상집결지 : AED위치 : 아이바디 샤워 : <비상연락망> 화성소방대 : 031-208-1119 IRP(화성) : 031-208-3114 삼성물산 최민규 : 010-9883-8842 삼성물산 김민수 : 010-5147-8987 전찬우(정준건업) : 010-2012-2630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
긴급작업 사유 (당일작업) |  | 안전관리 강화 계획 (야간, 휴일 작업) |  | 확인자 이름 |  |  |  |  |  |  | 작업변경사항 / 현장 전달 사항 | 
[긴급작업 사유 ] |  | [상주 안전담당자 ] 직책 : 안전관리 강화계획 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
□ 수시 위험성평가 [□ 평일 □ 휴일 □야간 □당일]
KH_01099130 바닥석재 설치 작업
작업일자 | 세부위치 (설비호기) | 사용장비 | 작업유형 (설치, 철거, 보수, 개조) | 협력사명 | 정준건업 | 작업내용 : 바닥석재설치작업(투입인원 : 4 명) | 삼성물산 |  | SEC | 
 |  |  |  |  |  |  | 부서명 | 담당자 | 부서명 | 담당자
26.06.18~ 26.06.19 (주간, 야간) | H1 MR1동 1F 외곽 장애인편의시설 | - | 보수 | 협력사 안전 | 이지선 | 바닥석재설치작업 | 공사팀 | 최민규 | 기흥/화성/천안 건설 그룹 | 곽병호
 |  |  |  | 관리감독자 | 전찬우 |  | 안전팀 | 김민수 |  | 

## Slide 40
작업 시 비상 발생 대응 Process
별첨
비상사태 발생
품질
사고
인명
사고
환경
사고
부서장
팀장/센터장
상황실 (총괄지휘)
조치 및 복구
발생 원인 분석
재발방지대책 수립 보고
환경안전그룹
관리자
소방대/IRP/환경안전/공사담당자
[신속 전파 보고 ]
비상사태 발생 즉시 통보
신속상황보고(전파)
신속보고
소 방 대(사내)
[기흥] 209-1119
[화성] 208-1119
[평택] 070-7034-1119
[천안] 041-559-1119
[온양] 041-540-7119
IRP 신고
[기흥] 209-3114
[화성] 208-3114
비상연락망
 | 비상 연락망 |  |  |  | 
 | 구 분 |  | 성명 | 연락처 | 
 | 삼성전자 | MR1L | 곽병호 님 | 010-5391-8916 | 
 |  | 16L | 이지윤 님 | 010-2279-1719 | 
 |  | M1L | 박세정 님 | 010-9422-4734 | 
 | 삼성물산 | 담당자 | 최민규 프로 | 010-9883-8842 | 
 |  | 안 전 | 김민수 프로 | 010-3269-7788 | 
 | 정준건업 | 소 장 | 김성훈 소장 | 010-2989-7878 | 
 |  | 공 사 | 전찬우 대리 | 010-2012-2630 | 
 |  | 안 전 | 방철주 과장 | 010-5644-9630 | 
MR1L

## Slide 41
비상 대응 Process (가스/케미컬 누출)
별첨
신고 및 시설/공간 폐쇄
I R P : 가스, 케미컬 누출
소방대 : 화재 발생
가스/케미컬 누출 및 화재 발견
응급조치 및 전문병원 이송
사고 조사 (환경/안전 팀)
SEC/협력사
IRP/소방대
유관부서
복기 및 재발방지 대책 수립
흡입/접촉/화상
No
No
현장 응급 조치
(아이샤워, 전신 샤워등)
공급장치인가?
상황전파 및 대피
“가스,(케미컬) 누출이야”
“000 불이야”
Yes
소방대 신고(관리자/감독자)
Yes
환자인계 및 회사 복귀
신고 및 통보
(관공서 신고, 필요 시 지역주민통보)
현장복구
(가스 배출, 케미컬 중화, 화재진압)
사고구분 | 신고기관 | 담당자
화재/가스 사고 | 소방서 가스안전공사 | 방재그룹장
안전 사고 | 고용노동부 | 안전보건그룹장
환경 사고 | 환경부 | 환경그룹장
인사 사고 | 경찰서 | 단지총괄 인사팀
치료 완료 및 회사 복귀
G-EHS 유관부서 기준을 따른다
- I R P : 93114(기흥), 83114(화성), 13114(평택), 3114(천안)
- 소방대 : 91119(기흥), 81119(화성),
11119(평택), 7119(온양), 1119(천안)
- CCR/CCSS/S-GAS
K1: 97613/00053/98755 K2: 96941/91210/91574
H1: 85091/81950/85216 H2: 85762/53312/85258
H3: 84876/79580/79578
평택: 46710/48736 온양: 6331 천안: 0337
- K2그린: 92353 , H2그린: 55366, 평택그린: 40961
운영부서 요청 시 본 Page SOP에 삽입

## Slide 42
업무 절차 및 비상상황 시 PROCESS |  | 
사전 준비 작업 | 본 작업/정리작업 | 비상 연락
전기 전력운영 CCR
[화성] 031-208-0000
소 방 대[화성]
031-208-1119
E R T[화성]
031-208-3114
전체적 日/매 CHECK
YES
NO
사전 사고 예방 활동
. DRI 기록
. 전.중.후 SHEET기록
. 시설물 출입 결재완료
. 위험작업 결제완료
안전보호구 착용상태 확인
. 변전실 (전기실)
. 기계실
소화약재 및 방출정지 LOCK
. SEC 담당자 실행
[각 소방대] 비상연락 참고
작업공구 및 공도 구 확인
. 사다리 및 작업용 공 도구
. 청소도구 및 2S용
작업에 필요한 자재 확인
. CABLE 및 작업에 사용 품
. P-TOUCH 및 부착물
. 사용되는 계측기 동작상태
일별 TBM시행
(확인 Sign시행)
각/동 별 계획작업진행
(각 사/업체별)
당일 작업취소/연기
YES
작업 시 비상상황 발생
현장 2S
정상적 종료
人/설비적-화재,감전,CHEMICAL
작업지역 퇴실
안전담당자
주관 작업진행
완료 결과 통보
NO
YES
최초발견자 → 최초 소방대/ ERT
→ 그 후 전자 담당자
PROCESS동일 / 반복됨
[해당사업장 전자담당자]
곽병호 : 010-5391-8916
박세정 : 010-9422-4734
조재민 : 010-5874-1065
[시공사(직발사)담당자]
김경환 : 010-8850-4998
최민규 : 010-9883-8842
손대영 : 010-3952-3912
조정호 : 010-4883-9124
품질/설비적-전력 비상조치
①
②
①
②
②
人/환경/방재-화재.사고,병원후송
①
인원통제
③
□ DRI Check Sheet (비상대응 Process – 인적/환경)
(DRI : D-1 Risk Inspection)
☆ 모든 사고 발생시 전자 소방대에 즉시 신고
☆ Leak 발생시 임의 판단/조치 절대 금지
☆ 인적사고 발생시 소방대 즉시 보고
* 순서준수
해당 사업장
소방대
ERT
CCR
전자담당자
시공사담당자
연락처표기