## Slide 1: 디지털방송 스트림의 구조 분석
시스템기술팀 내부기술교육 자료
작성자 : 이요삼
2008년 12월 15일

## Slide 2: General DTV system
Video
Audio
M
U
X
송출
Video
Audio
D
E
M
U
X
수신
TS
TS

## Slide 3: Mpeg2 Transport Stream(TS)
TS Packet으로 구성된 Stream
188bytes = TS Header + Payload + [Padding]
Why 188bytes?
Only 188bytes?
ts pkt
ts pkt
ts pkt
ts pkt
ts pkt
ts pkt
ts pkt
ts pkt
ts pkt
ts pkt
…

## Slide 4: TS Packet
TS Header
  sync_byte ~ end of adaptation_field()
Payload
  data_byte

## Slide 5: TS Packet
방송에 필요한 모든 데이터는 TS Packet으로 표현되어 전송되어진다.
  채널정보(SI 정보)
  Video
  Audio
  시간정보(Clock)
  EPG정보
  데이터방송정보(Subtitle, teletext, …)
  …

## Slide 6: SI 정보
PSI section 형식으로 각종 section들을 정의한다.
각 section은 table_id로 구분한다.
몇 종류의 PSI section table을 수집하여 Service정보(Channel)를 얻어낼수 있다.

## Slide 7: SI 정보 - PAT
PMT의 PID리스트를 정의한다.
일반적으로 하나의 PMT는 하나의 서비스를 정의한다.

## Slide 8: SI 정보 - PMT
Program_number -> 하나의 방송을 의미
방송에 해당하는 스트림들의 PID를 정의함
  Audio, Video, Data(subtitle…)

## Slide 9: SI 정보 - NIT
DVB system에서 주로 사용됨.
Network_id로 방송을 구분함.
Network단위로 방송
프로그램을 정의함.

## Slide 10: SI 정보 - SDT
TS에 해당하는 서비스들에 대해 기술함.
하나의 서비스는 하나의 방송에 대응되며 digital tv, digital audio, data broadcasting등이 될수 있음.
서비스에 대한 자세한
정보는 descriptor에 기술
됨

## Slide 11: SI 정보 – 방송표준별 수집 방법
ATSC(한국,미국,캐나다등), DMB
  PAT  PMT 의 순서로 검색
ISDB-T , DVB-T(일본,브라질,유럽,아시아등)
  NIT  SDT  PMT 의 순서로 검색
Reference
  ETSI EN 300 468

## Slide 12: Data broadcast - EPG
EIT(Event Information Table)를 통해 프로그램가이드 정보를 segmentation하여 전송됨
ATSC  PSIP
DVB  SI tables(EIT, RST,…)
채널번호, 채널명, 프로그램명, 시작시간, 재생시간등을 정의함.
Reference
  ETSI EN 300 468
  ETSI TR 101 211
  ETSI TR 101 162

## Slide 13: Data broadcast –Subtitle, teletext
일반적으로 Synchronized PES Stream형태로 전송되어 방송중인 동영상과 동기화되어 전송됨.
References
  ARIB STD-B24
  ARIB STD-B37
  ETSI EN 300 743
  ETSI EN 301 192