## Slide 1
2005. 7. 8
Multicast Routing Protocol
PIM-SM
Confidential
김 현철, 이상문

## Slide 2
Multicast IP Routing Protocol
router
Source
router
router
router
router
router
router
RP
router
router
Rendezous Point
Source
Receiver
Receiver
Receiver
Receiver
Receiver
A) Source-Based Routing Tree
B) Shared Tree Routing Tree

## Slide 3
▪ Protocol Independent Multicast-Spase Mode(PIM-SM) routes multicast packets to multicast groups, and is desigend to establish distribution trees across wide area networks.
▪ Spase-mode means that the protocol is designed for situation where multicast groups are thinly populated across a large region.
▪ Spase-mode protocols can operate in LAN environments, but they are most efficient over WANS.
PIM-SM 이란 무엇인가.

## Slide 4
▪ IP Host들이 multicast group membership을 multicast router들에게 보고
하기 위해 사용되는 프로토콜.
▪ Subnet상에서 member를 가진 group들에 대한 list만 관리할뿐, 각각의
member 정보는 관리 하지 않는다.
▪ Subnet에 연결된 라우터들 중 가장 낮은(높은) IP 주소를 가지는 라우터가
Querier가 된다.
▪ Designated Router(DR)라고 한다.
IGMP(Internet Group Management Protocol)

## Slide 5
▪ IP Host들이 multicast group membership을 multicast router들에게 보고
하기 위해 사용되는 프로토콜.
▪ Subnet상에서 member를 가진 group들에 대한 list만 관리할뿐, 각각의
member 정보는 관리 하지 않는다.
▪ Subnet에 연결된 라우터들 중 가장 낮은(높은) IP 주소를 가지는 라우터가
Querier가 된다.
▪ Designated Router(DR)라고 한다.
IGMP(Internet Group Management Protocol)

## Slide 6
Subnet
IGMP-JOIN
DR
Receiver 1
Receiver 3
Receiver 2
Receiver 4
1
2
3
4
5
Host1, Host4 Join the Group1
G1
G1
source | group
* | G1

## Slide 7
PIM-JOIN
DR 1
RP
1
2
3
4
5
Source | Group | RP | IIF | OIF
* | G1 | RP | 1 | 2
* | G1 | RP | 1 | 5
Join Message
DR 2
Source | Group | RP | IIF | OIF
* | G1 | RP | 6 | 7
* | G1 | RP | 6 | 8
Join Message
6
7
8
9

## Slide 8
RP-Based Shared Tree
DR 1
RP
1
2
3
4
5
DR 2
6
7
8
9
This state information of all router from RP to DR creates
a shared, RP-centered, distribution tree that reaches
all group members.

## Slide 9
Sending Data
DR 1
RP
1
2
3
4
5
DR 2
6
DR 3
Source 1
DR는 Unicast로 Register Message를
RP로 보낸다.
Source 2
Source 3
G1, DATA

## Slide 10
RP to DR
DR 1
RP
1
5
DR 2
6
DR 3
RP는 Data Paket을 RPT 의 down-stream 으로 전달
Source | Group | OIF
* | G1 | 1
* | G1 | 6
Source 1
Source 3
Source 2
G1, DATA

## Slide 11
Subnet
DR to Receiver
DR
Receiver 1
Receiver 3
Receiver 2
Receiver 4
1
2
3
4
5
Host1, Host4 wanted
Join the Group1
Source | Group | RP | IIF | OIF
* | G1 | RP1 | 1 | 2
* | G1 | RP1 | 1 | 5

## Slide 12
TV
채널 6
`
채널7
채널 23
DR
DR
7 번
라우터
TV
7 번
채널 9
TV
9 번
RP

## Slide 13
기본/공통 사항
  UDP 서버/클라이언트 구조
  Non-Block을 이용함
  Thread를 이용한 동시성 추구
  시그널을 이용한 종료 처리(SIGINT)
SERVER
  클라이언트의 메시지 도착시 thread 생성
  클라이언트 종료시 리스트에서 클라이언트 삭제
  서버 종료시 종료 메시지 전송
    멀티캐스트를 이용함
프로그램 명세

## Slide 14
RP
  PIM JOIN 메시지에 대한 action
  메시지 전송을 위한 테이블 관리
    Linked list로 구성된 테이블
DR
  IGMP JOIN 메시지에 대한 action
  Receiver에게 메시지 전송을 위한 테이블 관리
    Linked list로 구성된 테이블
프로그램 명세(계속)

## Slide 15
Sender
  FD_SET을 이용한 동시성 추구
    키보드 입력과 패킷 수신
  지정된 경로로 데이터를 계속 보내는 역할
Receiver
  데이터 수신을 위한 IGMP_JOIN 요청
  경로 설정 후에는 지속적으로 데이터 수신
프로그램 명세(계속)

## Slide 16
DR
S
R
RP
DR
DR
R
S
R
DR
R
S
R : Receiver
S : Sender

## Slide 17
Samsung Electronics Co., Ltd.