DELL 1950 RAID 컨트롤러 구성 매뉴얼

- 초기 부팅시 <Ctrl_R>로 구성 메뉴로 들어간다.

- 크게 3가지 메뉴로 구성되어 있다.(그림참조)

VD Mgmt:가상드라이브 관리/PD Mgmt:물리적드라이브관리/Ctrl Mgmt:컨트롤러관리

물리적 드라이브에 01:채널에 00:ID 시게이트 하드가 장착되어 있는걸 볼수 있다. VD Mgmt로 이동하면(Ctrl-N) 현재 가상드라이브(RAID) 구성되어 있지 않은걸 확인할  있다.

VD Mgmt에서 F2키오퍼레이션 에서 Create-New VD에서 스페이스로 구성하려고 하는 하드를 스페이스로 체크하고 OK한다.

여기를 체크한다.

오케이한다. 구성이 완료 (여기선 하드가 한 개라 RAID-0)만 구성가능 했음)

다시 VD Mgmt로 이동하면 가상디스크 한 개가 구성되어 있는걸 확인할수 있다. 여기서 초기화 시켜준다. 시간이 많이 걸려서 Fast 시켜준다.

삭제시는 역시 구성된 가상디스크에서 Delete VD로 삭제할수 있다. 삭제하면 데이터가

지워지니 주위한다.