## Slide 1: 8xC196xx GCC 크로스 컴파일러 구현
2007.03.07 양동희

## Slide 2: GCC 크로스 컴파일러(Cross Compiler)
Parser
Tree Generator
RTL Generator
RTL Pattern Matcher
Machine Description
매크로 기술
명령어 패턴 기술
2. 표준 패턴
1. 명령어 패턴
3. 최적화 패턴
ASM
RTL
C
AST
GIMPLE TREE
RTL Optimizer
Tree Optimizer
target_machine.h
target_machine.c
target_machine.md

## Slide 3: GCC 컴파일 과정-RTL 부분
RTL 생성
RTL 최적화(1)
RTL 리로드(Reload)
RTL 최적화(2)
RTL 패턴 매칭
ASM
GIMPLE TREE
개발자가 기술한 표준 패턴을 사용하여 RTL 패턴을 생성. ( movqi, addhi3…)
Pseudo 레지스터를 사용
개발자가 기술한 명령 패턴을 참조하여 레지스터 할당. (match_operand 0 “general_operand” “r,m,i”)
Pseudo 레지스터를 실제(Hard) 레지스터로 매핑.
패턴을 분리해서 실제 명령 패턴으로 매핑이 되게함. (define_split…)
패턴을 병합해서 최적화 패턴을 생성. (define_peephole…)
RTL 패턴을 명령 패턴에 매칭시켜서 ASM 코드 출력.
데이터 , 컨트롤 플로우 분석을 통한 RTL 최적화

## Slide 4: 8xC196xx 기본 구조
16 비트 마이크로 컨트롤러
256바이트 레지스터 파일
  메모리 주소 공간 0000H ~ 00FFH
  SFR(0000H ~ 0017H), SP(0018H~0019H)
  8비트, 16비트, 32비트
  레지스터 윈도우
I/O Device
  16비트 워치독 타이머, 풀 듀플렉스 시리얼 포트 , 8비트 I/O포트, PWM 출력, 16비트 소프트웨어 타이머, 8/10비트 A/D 컨버터, PTS

## Slide 5: 8xC196xx 메모리 맵(Memory Map)
Lower Register File
Upper Register File
Internal Code or Data Ram
SFRs
Special Purpose Memory
Program Memory
0000H
00FFH
01FFH
0400H
04FFH
1F00H
1FFFH
207FH
5FFFH
…
…
…
FFFFH

## Slide 6: 8xC196xx 명령어(Instruction Set)
명령어 종류
  연산 : ADD, SUB, MUL, DIV, AND, SHL…
  제어 : LJMP, LCALL, JLT, DJNZ, TIJMP, …
  이동 : LD, ST, LDBSE, PUSH, POP, BMOV,
  비교 : CMP
  기타 : IDLPD, TRAP, DPTS, RST
주소지정 방식
  직접 : ADD AX, BX, CX
  상수 : ADD AX,#340
  간접 : ADDB AL,BL,[CX]
  간접(자동증가) : LD AL,[BX]+
  인덱스 : LD AX,12[BX]

## Slide 7: 저장 공간 설정(Storage Layout)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MSB(it)
00000001b
02h | 01h
0102h
MSB(yte)
0304h | 0102h
01020304h
MSW(ord)
// Big Endian Bit
#define BITS_BIG_ENDIAN 1
// little Endian Byte
#define BYTES_BIG_ENDIAN 0
// little Endian Word
#define WORDS_BIG_ENDIAN 0
// 16 비트 워드
#define UNITS_PER_WORD 2
// 아귀먼트 정렬
#define PARM_BOUNDARY 16
// 스택 정렬
#define STACK_BOUNDARY 16
// 함수 코드 시작 위치
#define FUNCTION_BOUNDARY 8
16 비트 컨트롤러!!!

## Slide 8: 데이터 타입 설정(Data Type)
// int
#define INT_TYPE_SIZE 16
// short
#define SHORT_TYPE_SIZE 16
// long
#define LONG_TYPE_SIZE 32
// long long
#define LONG_LONG_TYPE_SIZE 64
// float
#define FLOAT_TYPE_SIZE 32
// double
#define DOUBLE_TYPE_SIZE 64
// long double
#define LONG_DOUBLE_TYPE_SIZE 64
// char 타입의 부호 여부.
#define DEFAULT_SIGNED_CHAR 1
// size_of 의 리턴 타입
#define SIZE_TYPE "unsigned int"
// 포인터 - 연산 결과 리턴 타입
#define PTRDIFF_TYPE "int"
16 비트 컨트롤러!!!

## Slide 9: 레지스터 기본 설정(Register Basic)
SP(LO) | SP(HI) |  |  |  |  |  | 
PORT2 |  | INT_PEND | INT_MASK | WSR |  |  | 
INT_MASK | INT_PEND | TIMER1 | TIMER1 | TIMER2 | TIMER2 | PORT0 | PORT1
ZERO_REG | ZERO_REG |  |  |  |  |  | 
00h
10h
20h
F8h
#define FIRST_PSEUDO_REGISTER 256
// 고정 목적으로 사용되는 레지스터
#define FIXED_REGISTERS \
{ …}
// 함수 호출 시 사용 가능한 레지스터
#define CALL_USED_REGISTERS \
{ …}
// 레지스터 할당 순서
#define REG_ALLOC_ORDER \
{…}
// 모드에 대한 필요한 레지스터 수
#define HARD_REGNO_NREGS(REGNO, MODE) \
( GET_MODE_SIZE (MODE) )
// 레지스터에 대한 모드 허용여부.
#define HARD_REGNO_MODE_OK(REGNO, MODE) i8_hard_regno_mode_ok(REGNO, MODE)
…

## Slide 10: 레지스터 클래스 설정(Register Class)
SP(LO) | SP(HI) |  |  |  |  |  | 
PORT2 |  | INT_PEND | INT_MASK | WSR |  |  | 
INT_MASK | INT_PEND | TIMER1 | TIMER1 | TIMER2 | TIMER2 | PORT0 | PORT1
ZERO_REG | ZERO_REG |  |  |  |  |  | 
00h
10h
20h
F8h
// 레지스터 클래스
enum reg_class
{
NO_REGS,
SF_REGS,
GENERAL_REGS,
ALL_REGS,
LIM_REG_CLASSES
};
…
#define REG_CLASS_CONTENTS \
{ \
{ 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000 },\
{ 0x0003FFFF, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000 },\
{ 0xFFFC0000, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF },\
{ 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF }\
}
#define REGNO_REG_CLASS(REGNO) \
((REGNO) <= 17 ? SF_REGS \
: (REGNO) <= 255 ? GENERAL_REGS \
: ALL_REGS)
#define BASE_REG_CLASS ALL_REGS
#define INDEX_REG_CLASS ALL_REGS
#define REG_CLASS_FROM_LETTER(CHAR)\
( (CHAR) == 'a' ? SF_REGS \
: NO_REGS)

## Slide 11: 스택 프레임 설정(Stack Layout)
함수 아귀먼트
이전 FP
지역변수
FP
SP
복귀 주소
(define_expand "prologue"
[(const_int 1)]
""
"
{
i8_expand_prologue();
DONE;
}")
#define STACK_GROWS_DOWNWARD
#define FRAME_GROWS_DOWNWARD 1
#define ARGS_GROW_DOWNWARD 1
void
i8_expand_prologue ()
{
// 이전 프레임 포인터 백업
emit_insn( gen_pushhi1( hard_frame_pointer_rtx ) );
// 현재 함수 프레임 포인터 설정.
emit_move_insn( hard_frame_pointer_rtx, stack_pointer_rtx );
// 프레임 사이즈만큼 스택 포인터 증가
emit_insn( gen_addhi3( stack_pointer_rtx,
stack_pointer_rtx, GEN_INT( get_frame_size () ) ) );
}

## Slide 12: 메모리 주소 지정 방식 설정
#define HAVE_POST_INCREMENT 1
#define CONSTANT_ADDRESS_P(X) (i8_constant_address_p(X))
#define GO_IF_LEGITIMATE_ADDRESS(MODE, X, LABEL)\
do { \
if (i8_legitimate_address_p (MODE, X, 1)) \
goto LABEL; \
} while (0)
#define GO_IF_MODE_DEPENDENT_ADDRESS(ADDR,LABEL)\
if (i8_mode_dependent_address_p (ADDR)) \
goto LABEL
(mem:HI (symbol_ref “name”)
(mem:HI (reg:HI regnum))
(mem:HI (plus: HI (reg:HI regnum)
(const_int num)))
(mem:HI (const_int num))
(mem:HI (const:HI
(plus:HI (symbol_ref “name”)
(const_int num))))
(mem:HI (post_inc:HI
(reg:HI regnum)))
int
i8_legitimate_address_p (enum machine_mode mode ATTRIBUTE_UNUSED,rtx x, int strict)
{
if( CONSTANT_ADDRESS_P(x)
&& (GET_CODE(x) != CONST_INT || INTVAL(x) % GET_MODE_SIZE(mode) == 0))
return 1;
// 인덱스 주소 지정 방식
if (GET_CODE (x) == PLUS )
x = XEXP (x, 0);
// AUTO INCREMENT(스택 포인터는 제외 )
if ( GET_CODE (x) == POST_INC && XEXP (x,0) != stack_pointer_rtx )
x = XEXP (x, 0);
// 레지스터에 대한 검사.
if (GET_CODE (x) == REG && REGNO_OK_FOR_BASE_P (REGNO (x)) && (! strict || REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER))
return 1;
return 0;
}
상수
간접
인덱스

## Slide 13: 어셈블리어 출력(ASM Output)
ASM96
CC1
Assembly Language
Format
Instruction : Code + Operand
Label
Register Name
Segment Info
Data Allocation Info
#define TEXT_SECTION_ASM_OP "CSEG"
#define DATA_SECTION_ASM_OP "DSEG"
#define REGISTER_NAMES\
{ “00H”... "SP", "SP.H", "FP", "FP.H", "1CH", "1DH", ...}
#define PRINT_OPERAND(STREAM, X, CODE)i8_print_operand (STREAM, X, CODE)
#define PRINT_OPERAND_ADDRESS(STREAM, X) i8_print_operand_address (STREAM, X)
#undef ASM_OUTPUT_ASCII
#define ASM_OUTPUT_ASCII(FILE, STR, LENGTH) \
do \
{ \
fprintf(FILE,"\tDCB\t\'%s\',00H\n",STR); \
} while(0);
void
i8_print_operand_address (FILE *file, rtx address)
{
….
if (offset != 0)
fprintf (file, HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC, offset);
fputc ('[', file);
fputs (reg_names [REGNO (address)], file);
fputc (']', file);
if (post_inc)
fputs ("+", file);
}

## Slide 14: 명령 패턴(Instruction Pattern)
(define_insn "ldqi2"
[(set (match_operand:QI 0 "register_operand" "=r,r,r")
(match_operand:QI 1 "general_operand" "r,m,i")) ]
""
"LDB %0, %1"
[])
(define_insn "sthi2"
[(set (match_operand:HI 0 "memory_operand" "=m")
(match_operand:HI 1 "register_operand" "r"))]
""
"ST %0, %1"
[])
(define_insn "extendqihi2"
[(set (match_operand:HI 0 "register_operand" "=r,r,r")
(sign_extend:HI (match_operand:QI 1 "general_operand" "r,m,i"))) ]
""
"LDBSE %0, %1"
[])
(define_insn "xchhi2"
[(set (match_operand:HI 0 "register_operand" "+r,r")
(match_operand:HI 1 "nonimmediate_operand" "+r,m"))
(set (match_dup 1)
(match_dup 0)) ]
""
"XCH %0, %1"
[])
lreg
waop
11001101
BMOVI
breg
baop
101011aa
LDBZE
wreg
waop
101111aa
LDBSE
breg
baop
00010100
XCHB
wreg
waop
00000100
XCH
breg
baop
110001aa
STB
wreg
waop
110000aa
ST
breg
boap
101100aa
LDB
wreg
waop
101000aa
LD
1 operand
2 operand
76543210
기계어
mnemonic
데이터 전송 명령

## Slide 15: 표준 패턴(Standard Pattern)
RTL 생성에 필요한 패턴
  movm , reload_inm, reload_outm …
  addm3, subm3, negm2 …
  cmpm, extendmn2
  jump, bcond, call, return
  decrement_and_branch_until_zero
  prologue, epilogue
예제
  movm => movqi , movhi, movsi …
(define_expand "movqi"
[(set (match_operand:QI 0 "nonimmediate_operand" "")
(match_operand:QI 1 "general_operand" ""))]
""
"{ i8_expand_move(QImode, operands[0], operands[1]); DONE; }")
(define_expand "movhi"
[(set (match_operand:HI 0 "nonimmediate_operand" "")
(match_operand:HI 1 "general_operand" ""))]
""
"{ i8_expand_move(HImode, operands[0], operands[1]); DONE; }")
(define_expand "movsi"
[(set (match_operand:SI 0 "nonimmediate_operand" "")
(match_operand:SI 1 "general_operand" ""))]
""
"{ i8_expand_move(SImode, operands[0], operands[1]); DONE; }")
(define_insn "addhi3"
[(set (match_operand:HI 0 "register_operand" "=r,r,r,r,r,r")
(plus:HI (match_operand:HI 1 "register_operand" "%0,0,0,r,r,r")
(match_operand:HI 2 "general_operand" "r,m,i,r,m,i")))
(clobber (cc0))]
""
"@
ADD %0, %2
ADD %0, %2
ADD %0, %2
ADD %0, %1, %2
ADD %0, %1, %2
ADD %0, %1, %2"
[])

## Slide 16: 패턴 변경(Split and Peephole)
(define_peephole2
[(set (match_operand:HI 0 "register_operand" "")
(match_operand:HI 1 "nonimmediate_operand" ""))
(set (match_dup 1)
(match_dup 0))]
""
[(pc)]
"{
emit_insn( gen_xchhi2(operands[0], operands[1]) );
DONE;
}")
(define_peephole2
[(set (match_operand:QI 0 "register_operand" "")
(plus:QI (match_dup 0)
(const_int -1 )))
(set (pc)
(if_then_else (ge (match_dup 0) (const_int 0) )
(label_ref (match_operand 1 "" ""))
(pc)))]
""
[(pc)]
"{
emit_insn(gen_djnzqi2(operands[0], operands[1]));
DONE;
}")
(define_insn_and_split "movsi_split"
[(set (match_operand:SI 0 "nonimmediate_operand" "")
(match_operand:SI 1 "general_operand" ""))]
""
"#"
"reload_completed"
[(pc)]
"{ i8_split_move(SImode, operands[0], operands[1]); DONE; }"
[])
(define_insn_and_split "addsi3"
[(set (match_operand:SI 0 "register_operand" "=r,r,r,r,r,r")
(plus:SI (match_operand:SI 1 "register_operand" "%0,0,0,r,r,r")
(match_operand:SI 2 "general_operand" "r,m,i,r,m,i")))
(clobber (cc0))]
""
"#"
"reload_completed"
[(pc)]
"{
i8_split_arith(SImode, PLUS, operands[0], operands[1], operands[2]);
DONE;
}"
[])
패턴 분리
패턴 최적화

## Slide 17: GCC 크로스 컴파일러 생성
# Decode aliases for certain CPU-COMPANY combinations.
case $basic_machine in
# Recognize the basic CPU types without company name.
# Some are omitted here because they have special meanings below.
1750a | 580 \
...
| z8k | 8xc196 )
basic_machine=$basic_machine-unknown
gcc-4.1.1/gcc/config.gcc
case ${target} in
# Support site-specific machine types.
*local*)
...
8xc196-*-*)
;;
gcc-4.1.1/config.sub
gcc-4.1.1/gcc/config.gcc
>cd gcc-4.1.1/8xc196
>../configure --disable-bootrap --enable-languages=c –target=8xc196
…
>make
…
configure&build
cc1

## Slide 18: 실험 결과
LD FP, SP
ADD SP, #4
LCALL __main
LD ECH, #0
ST -2[FP], ECH
LD ECH, #0
ST -4[FP], ECH
LJMP L4
L5:
LD ECH, -4[FP]
ADD ECH, ECH
ADD ECH, array
LD ECH, [ECH]
PUSH -2[FP]
PUSH ECH
LCALL add
ADD SP, #4
LD ECH, 1CH
ST -2[FP], ECH
LD ECH, -4[FP]
ADD ECH, #1
ST -4[FP], ECH
L4:
LD ECH, -4[FP]
CMP ECH, #9
JLE L5
LD ECH, -2[FP]
LD 1CH, ECH
LD SP, FP
POP FP
RET
; PROGRAM START
SP EQU 18H
FP EQU 1AH
DSEG
array:
DCW 1
DCW 2
DCW 3
DCW 4
DCW 5
DCW 6
DCW 7
DCW 8
DCW 9
DCW 10
CSEG
add:
PUSH FP
LD FP, SP
ADD SP, #2
LD ECH, 6[FP]
ADD ECH, 4[FP]
ST -2[FP], ECH
LD ECH, -2[FP]
LD 1CH, ECH
LD SP, FP
POP FP
RET
main:
PUSH FP
L4:
PUSH EEH
PUSH [ECH]+
LCALL add
LD EEH, 1CH
ADD SP, #4
CMP ECH, array+20
JNE L4
LD SP, FP
POP FP
RET
; PROGRAM START
SP EQU 18H
FP EQU 1AH
DSEG
array:
DCW 1
DCW 2
DCW 3
DCW 4
DCW 5
DCW 6
DCW 7
DCW 8
DCW 9
DCW 10
CSEG
add:
PUSH FP
LD FP, SP
LD ECH, 6[FP]
ADD 1CH, ECH, 4[FP
LD SP, FP
POP FP
RET
main:
PUSH FP
LD FP, SP
LCALL __main
LD EEH, #0
LD ECH, array
int array[10] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
int add(int a, int b)
{
int c;
c = a + b;
return c;
}
int main()
{
int i;
int sum = 0;
for(i = 0; i < 10; i++)
sum = add(sum, array[i]);
return sum;
}
C Source Code
Compilation
> ../gcc/cc1 test.c
> cat test.s
> ../gcc/cc1 -O -fno-unit-at-a-time test.c
> cat test.s

## Slide 19: 결론
GCC를 이용한 8xC196xx 컴파일러 구현
  쉽게 빠른 시간 내에 구현 가능(2주 이내)
  최적화된 컴파일러는 많은 노력과 시간이 필요!!
    최적화 옵션
    레지스터 윈도우
    레지스터를 이용한 아귀먼트 패싱
    최적화 명령 패턴
    예 ) xstormy16 : 165K (8xC196xx : 60K)
  GCC 한계를 엿볼 수 있음.
    메모리 공간 속에 레지스터
    DIV 패턴 최적 사용 힘듦.( 표준 패턴과 충돌 )
    기타 I/O및 인터럽트 명령은?

## Slide 20: 임베디드 시스템 컴파일러
임베디드 시스템 컴파일러
임베디드 시스템 컴파일러 생성
  Core(s) Spec + Embedded I/O Device Spec …
  General + I/O + Etc instruction patterns
  Device Communications Spec
Application
임베디드 시스템
컴파일러
Binary
Image
OS
Device Driver
Application