## Slide 1
1. Start.S(blob)
START.S
1.VECTOR TABLE 설정
2.INTERRUPT MASK 레지스터에 의한 모든 인터럽트 DISABLE
3.CPU 클럭 설정
4.메모리 설정
( DRAM : MDCAS0,MDCAS1,MDCAS2,MDNFG: SA-1100)
( SRAM : MDCNFG, MDCAS00,MDCAS01,MDCAS02, MDREFR,MDCNFG:SA-1110)
5.SERIAL 설정 ( 시리얼 3)
6.MEMORY TEST
- 메모리 Erasing (zeroing )
7. STACK POINT 설정
8. C 루틴으로 점프

## Slide 2
1. Start.S(blob)
.text
.globl_start
_start: b reset
b undefined_instruction
b software_interrupt
b abort_prefetch
b abort_data
b not_used
b irq
b fiq
Reset :
mov r1,#0x90000000
add r1,r1,#0x50000
mov r2,#0x00
str r2,[r1,#0x4]
Vector table 정의
Reset부분 시작
ICMR:인터럽트 셋팅
모든 인터럽트 disable

## Slide 3
mov r1,#0x90000000
add r1, r1,#0x20000
mov r2, #0x0b
str r2, [r1,#0x4]
SA-1110의 SDRAM 셋팅 부분
mov r1,#0xA0000000
ldr r2,=0xAAAAAA7F
str r2,[r1,#0x04]
str r2,[r1,#0x20]
ldr r2,=0xAAAAAAAA
str r2,[r1,#0x08]
str r2,[r1,#0x24]
PPCR:cpu의 clock을 셋팅한다.
여기서는 221Mhz
MDCNFG register
MDCAS 00
MDCAS 20
MDCAS 01
MDCAS 21

## Slide 4
ldr r2,=0xAAAAAAAA
str r2, [r1,#0x0C]
str r2, [r1,#0x28]
ldr r2, =0x4dbc0327
str r2, [r1,#0x1C]
ldr r2, =0x72547254
str r2, [r1,#0x00]
mov r1, #0xA0000000
ldr r2, =0x72547255
str r2, [r1,#0x00]
Static memory setting 부분
ldr r2, =0x4b90
orr r2,r2,r2, lsl #16
str r2,[r1,#0x10]
ldr r2, =0x22212419
str r2, [r1,#0x14]
MDCAS02
MDCAS22
MDREFR
MDCNFG
MDCNFG 의 값에의해 BANK 을 Enable시킨다
MCS0 값 Setting
MCS1 값 Setting

## Slide 5
ldr r2, =0x42196669
str r2, [r1,#0x2C]
ldr r2, =0xafccafcc
str r2, [r1, #0x30]
Serial port setting 부분
ldr r0, =0x80020060
mov r2, #1
str r2, [r0]
mov r1, #0x80000000
add r1, r1, #0x50000
mov r2, #0x00
str r2, [r1,#0x0C]
mov r2, #0x08
str r2, [r1, #0x00]
mov r2, #0x00
str r2, [r1, #0x04]
mov r2,#23
str r2, [r1,#0x08]
MCS2값 Setting
SMCNFG 값 Setting
GPCLK control Register
UART 로 선택
Uart control register
Serial 3
No parity
8 databits
1 stopbit
Baud Rate
9600 Setting

## Slide 6
SDRAM TEST 부분
test_men:
adr r0,start_test
bl print_str
Erase memory 부분
adr r0,zeroing_mem
bl print_str
mov r4, #0xC0000000
mov r5, #0xD0000000
mov r6, #0x400000
sub r6,r6,#0x01
mov r0,r4
bl print_hex
Zero_loop:
mov r0,#0x0
mov r1,#0x0
mov r2,#0x0
mov r3,#0x0
mov r7,#0x0
mov r8,#0x0
mov r9,#0x0
mov r10,#0x0
SDRAM TEST 부분을 시작하는 부분을
알 수 있도록 serial을 통해 메시지를 보냄
TEST 부분의 메모리 zeroing시작을
serial을 통해 내보냄
0xC0000000부터 0xD0000000
까지 메모리 TEST 한다
Zeroing 시작 주소을 serial을 통해 내보냄
32 byte 씩 zeroing 하기위해서
레지스터을 0으로 Setting

## Slide 7
Zero_loop1:
stmia r4!, {r0 – r3, r7-r10}
stmia r4!, {r0 – r3, r7-r10}
stmia r4!, {r0 – r3, r7-r10}
stmia r4!, {r0 – r3, r7-r10}
tst r4,r6
bne zero_loop1
adr r0, de110
bl print_str
mov r0, r4
bl print_hex
cmp r4,r5
blt zero_loop
adr r0,zeroing_done
bl print_str
mov r4, #0xC0000000
mov r5, #0xD0000000
mov r6, r4
mov r7, #0x0
32 byte 씩을 zeroing 한다
루프을 제어하기위한 인자 r4와 r6이
다르면 계속해서 루틴을 돈다
Zeroing 된 메모리 주소를 나타낸다.
메모리 전체가 Zeroing된 지를 제어하는 루틴
Zeroing이 다 되었음을 나타 내는 메시지를 나타냄

## Slide 8
Alias_loop:
ldr r8, [r4]
cmp r8, #0x0
streq r4, [r4]
moveq r8, r4
sub r9,r4,r8
cmp r9,r7
bne alias_detected
add r4,r4,#0x1000
cmp r4,r5
blt alias_loop
b alias_done
Alias_detected:
sub r8,r6,r7
cmp r7,#0x0
moveq r10,r6
moveq r11,r4
mov r6,r4
mov r7,r9
b alias_loop
Zeroing 이 잘 되었나 확인
새 블록확인
새 블록을 확인 하고
새블록의 시작주소 저장.

## Slide 9
Alias_done:
sub sp, r11, #0x04
mov r0,r10
sub r1,r11,r10
Jump_to_c:
bl c_main
b reset
스택값을 셋팅한다.
메인 루틴으로 점프한다.
다음으로는 각 루틴이 실행되면서 호출되는 루틴을 실펴보자
먼저 플래시을 살펴보자
mov r1, #0xA0000000
mov r2, #0x48000000
add r2,r2 #0x00880000
add r2,r2 #0x0000AD00
add r2,r2 #0x0000008C
str r2, [r1, #0x10]
Flash의 speed 설정

## Slide 10
mov r0, #0x0090
add r0,r0, #0x00900000
mov r4, #08000000
str r0, [r4]
ldr r0, [r4]
mov r5, r0
ldr r0, [r4, #0x04]
mov r6,r0
mov r3, #0x0089
add r3, r3, #0x00890000
cmp r3,r5
beq flash_man_ok
adr r0,int_unknown_str
bl print_str
mov r0,r5
bl print_hex
b cpy_exit
Flash 의 ID check
Flash의 manufacture code check
알 수 없는 flash 발견

## Slide 11
Flash_man_ok:
adr r0, int_intel_str
bl print_str
mov r3, #0x88000000
add r3, r3, #0x00F40000
add r3, r3, #0x00008800
add r3, r3, #0x000000F4
cmp r3, r6
beq flash_dev_ok
adr r0, int_unknown2_str
bl print_str
mov r0,r6
bl print_hex
b cpy_exit
Erase_loop:
mov r0,#0x00FF0000
add r0,r0, #0x000000FF
str r0, [r4]
ldr r0, [r4]
cmn r0, [r4]
beq no_erase
adr r0,erase_str
bl print_str
mov r0, r4
bl print_hex
Device code check
알 수 없는 Device code
Read Array 부분
Erase 시작 주소값을 표시

## Slide 12
mov r0, #0x00200000
add r0, #0x00000020
str r0, [r4]
mov r0, #0x00D00000
add r0,r0,#0x000000D0
str r0,[r4]
bl wait_status
mov r3, #0x00200000
add r3, r3, #0x00000020
tst r0, r3
beq erase_ok
bl print_hex
adr r0,erase_err_str
bl print_str
b cpy_exit
Block erase하기 위해서 flash에 명령어를 주는 부분
Flash의 상태을 알아 보는 루틴
Error을 체크 하는 부분
이제 Write 부분을 알아보자
Write_loop:
ldr r7,[r4]
cmn r7,#0x01
beq no_write
add r6, r4, #0x08000000
mov r0, #0x00400000
mov r0,r0, #0x00000040
Word/Byte program write 명령어 값을
flash에 쓴다

## Slide 13
str r0,[r6]
str r7,[r6]
bl wait_status
mov r3, #0x00100000
add r3, r3, #0x00000010
tst r0, r3
beq no_write
mov r7,r0
adr r0, write_err1_str
bl print_str
mov r0, r7
bl print_hex
adr r0,write_err2_str
bl print_hex
mov r0, r6
bl print_hex
b cpy_exit
명령어 주고 데이터 쓰고
Error check 부분
Error가 없으면 write
error 부분 처리 루틴

## Slide 14
.text r0 = 0, r1 = 아키텍처 넘버가 넘어옴
1: teq r0, #0
bne 1b
mov r7, r1
mrc p15, 0, r6, c0, c0
adr r2, LC0
ldmia r2, {r2, r3, r4, r5, sp}
mov r0, #0
1: str r0, [r2], #4
str r0, [r2], #4
str r0, [r2], #4
str r0, [r2], #4
cmp r2, r3
blt 1b
아키텍처 넘버을 저장
CPU에서 프로세서 ID을 가져옴
R2 : _bss_start
R3 :_end
R4 :_load_addr
R5 :_start
Sp :User_stack+4096
bss 영역을 클리어함
Bss 영역을 쓰기 전에
깨끗이 청소하는것

## Slide 15
bl cache_on
mov r1, sp
add r2, sp, #0x10000
teq r4, r5
moveq r5, r2
movne r5, r4
mov r0, r5
mov r3, r7
bl SYMBOL_NAME(decompress_kernel)
teq r4, r5
beq call_kernel
add r0, r0, #127
bic r0, r0, #127

## Slide 16
add r1, r5, r0
adr r2, reloc_start
adr r3, reloc_end
ldmia r2!, {r8 – r13}
stmia r1!, {r8 – r13}
ldmia r2!, {r8 – r13}
stmia r1!, {r8 – r13}
cmp r2, r3
blt 1b
Bl cache_clean_flush
add pc, r5, r0