차량 인수시 기다림에 지쳐 너무 좋아만 하지 마시고 체크리스트를 가지고 가셔서 꼼꼼히 확인 해보세요.

서류확인
임시 운행 허가 (  ) 
세금 계산서 (  ) 
차량 인수증 (  ) 
미출고 확인증(인수 거부시) (  ) 

공구 및 지급품 확인
매트 (  ) 
쟉키 (  ) 
쟉키레버 (  ) 
공구 ( 휠렌치, 드라이버, 스패너, 프라이어 , 타이어 커버) (  ) 
차량 취급 설명서 (  ) 
오디오 취급 설명서 (  ) 
시가 라이터 (  ) 
키고리 (  ) 
카세트 테이프 (  ) 
선루프차량 ->렌치확인(선루프 수동 열기)       (  ) 
리모콘차량 -> 리모콘 (  ) 

외관: 인도장 바깥의 공터에서 보심이 확실
범퍼 밀림 상태 (  ) 
광택 정도 (  ) 
기스(긁힘) (  ) 
문짝 고무패킹 조립상태 (  ) 

각 도어의 개폐상태
도어 열림 상태(완전히 열리나) (  ) 
썬루프 열림 상태 (  ) 
도어 고정볼트 페인트 벗겨짐 여부 (  ) 

사이드 미러 작동상태
문이 열렸을때    상(  ) 하(  )  좌(  ) 우(  ) 
문이 닫혔을때    상(  ) 하(  )  좌(  ) 우(  ) 
접힘상태                (자동) (  ) 

창문
자동 열기 닫기(속도, 소리, 완전도) (  ) 
세게 닫고 창문 열고 닫기 2-3회 (속도, 소리, 완전도, 문짝 안에서 소리가 나는지) (  ) 
3열 후면 도어 잠금상태 열림상태 (  )

핸들
정 중앙에 있는지 확인(서있을때) (  ) 
[중요]좌우 꺽어보기(좌우 3회씩 돌아가는지) (  ) 
핸들떨림상태 (  ) 
[중요]차량이 일직선으로 정확히 잘가는지(라인 상에서 핸들 중앙에 놓고 50미터 서행: 오른쪽이나 왼쪽으로 조금씩 쏠리거나 쏠림이 없으면 정상, 지속적으로 한쪽으로 쏠리면 비정상-얼라인 및 타이어 불량 가능성 있음 (  ) 
[중요]핸들을 완전히 꺾은 상태로도 출발 상태 (  ) 

배기가스
에어컨 최대, 기아 후진(or D) 상태에서 브레이크 넣고 적은 rpm, 2-3초간 매연 발생량 측정 (多, 少, 無) 
에어컨 최대, 기아 중립, 사이드 브레이크 넣고, 3000-4000 rpm 매연 발생량  (多, 少, 無) 

각종 디지털 메타기 상태 (  ) 
디지털 시계 (  ) 
각종 실내등 점등 유무 (  ) 
Km 확인 (  ) 
계기판 눈금 확인 (  ) 
수동 기어 전환 눈금 확인 (  ) 

내부확인
고무 패킹 완전도 (  ) 
시트 고정 상태 (  ) 
시트 자동 이동 상태 (  ) 
시트의 이물질(부드러운 천으로 닦아가며) (  ) 
2열시트가 어긋나 있지 않는가 (  ) 

오디오
볼륨 좌우 조절 (  ) 
조수석 오디오볼륨 UP시 떨림 현상(조수석 문짝과 사물함 떨림 상태) (  ) 
기타 소음상태 (  ) 
CD 삽입시 읽기 ERROR (  ) 
TAPE 넣고 빼고 상태 (  ) 
라디오 채널 잡힘 상태 (  ) 
핸들 리모콘 작동 (  ) 

시동 상태
on/off 몇번이고 확인 (5-6초 간격으로 연속시 이상유무) (  ) 
rpm 올라가는 정도 (  ) 

브레이크, 엑셀 상태
부드러운지 (  ) 
이상한 소리는 (  ) 
유격이 올바른지 (  ) 
에어컨
스위치 확인(ON/OFF) (  ) 
고온 체크(  ) 
저온 체크 (  ) 
송풍기 방향 체크 (  ) 

엔진룸
설명을 요구 할 것 (  ) 
각종 오일 확인(인도직전 점검대상이라고 함 - 불필요한 듯) (  ) 
냉각수 (  ) 

리모콘
닫기 (  ) 
열기 (  ) 
경보음 (  ) 

하체보기
오일이 세고 있는지 (  )

출고장이나 영업소 차량인수시 이거 하나씩 복사해서 볼펜들구 체크 해가시면서 확인하세요..
만약 위에사항중 문제발생시 차량인수거부하시면 됩니다.
출고장에서 인수거부시에는 곧 다른차량으로 가져다 드리구 영업소에서 인수거부시 며칠걸립니다.

잘 확인 하셔서 좋은놈으로 분양 받으세요