## Slide 1: Wireless Application Protocol
정보통신 소프트웨어연구실 오 동 석
thecrow@swlab.chonbuk.ac.kr

## Slide 2: Contents
들어가는 말
WAP forum의 목표
WAP 구조
  Gateway
  Components
    samples
  Security
WML
Applied services

## Slide 3: Introduction
Wireless Application Protocol Forum– 1997
  이동전화나 PDA 등 소형 무선 단말기상에서 인터넷 데이터 이용
    이동전화 + 노트북(이동전화용 모뎀카드), or
    이동전화의 전송속도 : 9.6kbps~14.4kbps
    인터넷 데이터의 가공처리  프로토콜 개발
    뛰어난 확장성  작은 화면, 입력환경 제한 극복
    기존의 표준 이용, 변환, 추가
    전용 브라우저, WML
  Ericsson, Motorola, Nokia, and UP + ~100

## Slide 4: WAP Forum의 목표
이동전화, PDAs 등의 무선 단말기에 인터넷 내용과 고급 데이터 서비스 제공.
모든 무선 네트워크 기술에 맞는 범 무선 프로토콜 스펙 작성.
여러 단말기 종류, 통신회사 망에 통용되는 내용과 어플리케이션 제작 가능.
  많은 기업들의 참가
  통신회사(무선통신 전송방법), 단말기의 유형에 독립
  Open protocol
최대한 기존의 표준과 기술을 이용하거나 확장
  WAP Gateway  HTTP 1.1
  Wireless handsets  URL addressing scheme
  Air transmission  bearer channel standards
  IMT-2000, IETF, etc

## Slide 5: WAP 구조 1
Client
Gateway
Web Server
Encoded Requests
Encoded Response
Requests
Content
Response(Content)

## Slide 6: WAP 구조 – Gateway
데이터 입력
  모델 설계부터 WAP 대응 컨텐츠와 이동전화를 함께 고려
데이터 전송
  서버 필요  다량의 데이터, 그러나 느린 통신 속도
  어플리케이션이나 메일의 송수신, 이동전화로 정보 전송
    HDTP 이용 ( Web에서의 HTTP )
  무선 네트워크의 한계 극복
    좁은 대역폭, 대기시간, 서비스 사용의 한계, 불안정한 접속
Internet Data
(TCP/IP network)
Binary Data
(Wireless network)
Encoder
Decoder

## Slide 7: WAP 구조 2
Web Server
Content
CGI
Scripts
etc.
WML Decks
with WML-Script
WAP Gateway
WML Encoder
WMLScript
Compiler
Protocol Adapters
Client
WML
WML-Script
WTAI
Etc.
HTTP
WSP/WTP

## Slide 8: WAP 구조 3
WAP Application Server
Content
Application
Logic
WML Decks
with WML-Script
WML Encoder
WMLScript
Compiler
Protocol Adapters
Client
WML
WML-Script
WTAI
Etc.
WSP/WTP

## Slide 9: WAP 구조 – Components 1
HTML
JavaScript
HTTP
TCP/IP
UDP/IP
Wireless Application Protocol
Wireless Application Environment (WAE)
Session Layer (WSP)
Security Layer (WTLS)
Transport Layer (WDP)
Other Services and
Applications
Transaction Layer (WTP)
SMS
USSD
CSD
IS-136
CDMA
CDPD
PDC-P
Etc..
Bearers:
TLS - SSL
Internet

## Slide 10: WAP 구조 – Components 2
Wireless Application Environment
   Interoperable environment ( WWW + 이동전화기술 기반 )
  마이크로 브라우저 (WML, WMLScript, WTA, WTAI, Content Formats)
Wireless Session Protocol
   application layer of WAP with a consistent interface for
    Connection-oriented service ( above WTP )
    Connectionless service ( above WDP )
    좁은 대역폭, 긴 대기시간을 위해 최적화
Wireless Transaction Protocol
  … + asynchronous transactions
Wireless Transport Layer Security
  Industry-standard Transport Layer Security(SSL) 기반
  Data integrity, Privacy, Authentication, Denial-of-service protection
Wireless Datagram Protocol
  다양한 네트워크 유형에 대하여 상위 레이어로 일관된 인터페이스 제공
   Global interoperability

## Slide 11: WAP 구조 – Samples
WAE
WSP/B
WTP
UDP
WDP
WTLS
No Layer
IP
non-IP
WAE
User Agents
WTP
UDP
WDP
WTLS
No Layer
IP
non-IP
Applications
Over Transactions
UDP
WDP
WTLS
No Layer
IP
non-IP
Applications
Over Datagram
Transport
WAP Technology
Outside of WAP

## Slide 12: WAP 구조 – Security
Secure Socket Layer : 인터넷 쪽
  넷스케이프(Netscape)사의 인터넷 통신용 표준 보안 코드 체계명
  95년 보안체계 해석 당함
  마스터카드와 비자카드사가 SET(Secure Electronic Transactions)라는 새로운 프로토콜에 합의
RSA128bit(일본 RSA40bit) : 이동전화 네트워크 쪽
  RSA encryption algorithm
  1977 MIT 에서 고안, 1988 RSA Data Security사 상설
  정통적인 암호화 방법인 DES 보완
  인수분해를 이용한 매우 복잡한 연산 실행  시스템 느림

## Slide 13: Wireless Markup Language 1
전용 브라우저 필요
  마이크로 브라우저 (WAP에서 규격 명시)
   메모리와 프로세싱 능력의 한계
  텍스트 + 그래픽, 에니메이션(WAP) + 다양한 입력장치
HDML에 기반을 둔 XML  WML
작은 협대역 디바이스의 제한성 고려
  작은 표시화면과 제한된 입력 도구
  협대역 네트워크 연결
  제한된 메모리와 컴퓨터 자원

## Slide 14: Wireless Markup Language 2
특성
  텍스트 표시, 이미지 지원, 레이아웃, 형식의 다양성
  Card와 Deck의 모음 안에 모든 정보가 있다.
    Card : 하나 이상의 사용자 상호작용 단위를 명시
    Deck : Card들의 모음 (HTML page )
  Card와 Deck들 사이를 항해  anchored links
  Event handling
  All WML decks  parameterisation ( state model 이용 )