드라이버 개발환경 구축

- Vmware 설치

  - Vmware를 설치하고 디버깅을 위한 OS를 설치한다. (예제는 2003 Enterprise 버전)

  - 디버거 연결을 위한 파이프라인 설정

    - 설치된 OS에 시리얼 포트를 추가한다.

    - Output to named pipe 선택

    - Named pipe에 원하는 이름을 입력한다.

- Boot.ini 세팅

  - Boot.ini 찾기

    - vmware에서 OS를 부팅시킨 후 탐색기를 열어서 boot.ini를 수정.

    - Boot.ini를 열어서 다음과 같이 만듦.

[boot loader] timeout=5 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise" /fastdetect /debug /debugport=com1 /baudrate=115200 multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise" /noexecute=optout /fastdetect

    - 세팅이 끝나고 리붓을 하면 다음과 같이 [디버거 사용 가능] 부팅항목이 추가됨.

- WinDbg 설치

  - 설치를 마치고 WinDBG를 실행하면 다음과 같은 화면이 나타난다.

  - 환경세팅

    - 심볼추가 (FILE > Symbol File Path)

디버깅을 위한 Symbol 파일을 지정하여 준다. 여러 개의 심볼파일을 선택하는 경우 “;”으로 구분하여 준다.

    - 소스경로 지정 (FILE > Source File Path)

디버깅할 소스경로를 지정해 준다.

    - Pipe 연결 설정

vmware를 연결하여 디버깅하기 위해 pipe 연결설정을 한다. Port 및 Baud Rate에는 vmware에 os설치시 설정했던 값과 동일하게 설정한다.

    - 워크스페이스 저장

디버깅을 위한 워크스페이스를 저장

세팅을 마치고 드라이버 디버깅을 위한 환경구축이 마무리 된다.