## Slide 1
SSO (Single Sign-On)
-사용자 인증 및 권한부여 통합 관리 시스템
XXXX SSO 구축
제 출 기 관 : XXXXXX
작 성 일 : 2005년 1월 30일
작 성 회 사 : 씨아이씨라이프㈜
작 성 부 서 : 인터넷 개발2팀
작 성 자 : 한 정 표 과장

## Slide 2
SSO 개념 ------- 1
SSO 요구사항 ------- 2
SSO 인증방식 ------- 3
SSO 구현모델 ------- 4
SSO 구축 기대효과 ------- 7
XXXXXXX SSO 구성도 ------- 8
SSO 구축일정 ------- 9
투입인원 ------- 10
목 차

## Slide 3
단일 인증으로 해당기관의 각종 업무 시스템 또는 인터넷 서비스에 접속할 수 있게 해주는 알고리즘
인증 및 권한부여 통합 관리 시스템
Intranet·Extranet 서비스를 동시에 수행하는 IT 인프라 시스템을 안전하게 구성하고 효율적인 관리를 수행할 수 있는 환경 제공
SSO 개념
Extranet
Intranet
GroupWare
ERP
CRM
HR
Web Service
Mail Service
Member Service
SSO 인증

## Slide 4
SSO 요구사항
인증(Authentication)
개인화(Personalization)
관리(Administration)
01
03
04
인가·접근제어(Authorization)
02
xxxx SSO
시스템접근 사용자 확인
접근 범위 및 권한 설정
개별서비스에서의 사용자 정보 확인
계정,로그,권한 관리
목표달성

## Slide 5
SSO 인증방식
SSO 시스템에서 사용자 인증에 관련된 보안 기술은 전체 시스템의 보안성에 중요한
부분을 차지한다.
이와 관련해 SSO 시스템에서 사용될 수 있는 다양한 인증방법 기술 중 Basic ID/PWD
방식을 채택하고,
만약 Password를 분실 할 경우 One Time Password 인증 방식을 이용하여 인증절차를
거치게 한다.
Basic ID/PWD 인증
HTTP 프로토콜을 사용하는 경우 사용자가 입력한 ID와 패스워드가 네트워크를 통해 암호화되지 않고 전송
HTTPS 프로토콜을 이용하는 경우에는 암호화돼 전달
One Time Password 인증
한 번만 사용될 수 있는 패스워드를 이용해 사용자를 인증한다.
사용자에게 미리 전달된 OTP Token을 이용하여 사용자를 인증
추후 사용자에게 패스워드 수정 요청

## Slide 6
SSO 구현모델 - ①
인증 위임(delegation) 방식
해당 시스템의 인증 방식을 변경하기 어려울 때 많이 사용됨
해당 시스템의 인증 방식을 전혀 변경하지 않고, 사용자의 인증 정보를 에이전트가 관리해
사용자 대신 로그온 해주는 방식
즉 Target Server 1을 로그온 할 때 User가 Target Service 1에 접근할 때 에이전트가 대신
ID/PWD 정보를 전달해서 로그온 시켜준다.
User
Target
Service 1
Target
Service 2
Target
Service N
Sign On
Agent
Authentication Infos for
Each Service
User DB
User DB
User DB
Sign On

## Slide 7
SSO 구현모델 - ②
토큰 전달(propagation) 방식
통합 인증을 수행하는 곳에서 인증을 받아 해당 시스템에 전달할 토큰(Token)을 발급
해당 시스템에 사용자가 접근할 때 토큰을 자동으로 전달해 사용자를 확인하는 방식
웹 환경에서는 쿠키(Cookie)라는 기술을 이용해 토큰을 자동으로 해당 시스템에 전달할 수 있다. 이러한 웹 환경의 이점으로 웹 환경에서의 SSO는 대부분 이 모델을 채택하고 있다.
User
Target
Service 1
Target
Service 2
Target
Service N
인증 서비스
User 인증
데이터 베이스
인증 토큰 서비스
인증, target 서비스
인증 토큰 서비스
Register
Register

## Slide 8
SSO 구현모델 - ③
인증위임 & 토큰전달 통합 방식
웹 환경이라고 하더라도 토큰전달 방식이 모두 적용될 수는 없다. 특히 웹 애플리케이션의 변경이 전혀 불가능하고 사용자 통합이 어려운 경우 인증위임 방식을 사용하게 된다. 또한 대상 애플리케이션들이 많이 있고 애플리케이션의 특성들이 다양한 경우 각 애플리케이션에 인증위임 방식과 토큰전달 방식을 혼용해서 전체 시스템의 SSO을 구성한다.
User
통합 인증 Server
Target
Service 1
Target
Service 2
Token
Token Key
Token
Token
Token Key
Token Key

## Slide 9
통합 관리로 인한 편리한 관리환경
안전한 인증과 권한부여
서로 다른 Network 에서도 통합 서비스 제공
사용자 편의 증대
인증정책의 수정, 변경에 유동적인 대처환경
관리환경의 개선으로 인한 업무의 감소효과
SSO 구축 기대효과

## Slide 10
회원 table
인증정보 table
.
.
사용자인증
권한부여
인증요청
Navigation
Contents 제공
xxxx SSO의 구성도
Database
User Group
Web Services
SSO Server

## Slide 11
분석 및 기획
m
m + 1
m + 2
w
w+1
w+2
w+3
w
w+1
w+2
w+3
w
w+1
w+2
w+3
기본설계 및 상세설계
Database 구축
모듈 통합 작업
통합 CMS 구축
인증모듈 재 구축
프로그램 디버깅
테스트
xxxx 웹서비스의 통합이 기준임
SSO 구축일정